## Slide 1
安全隐患的识别与管理

## Slide 2
主题
安全的基本概念及原则
1
安全隐患的识别
2
安全隐患管理和改善机制
3

## Slide 3
一、安全基本概念及原则
事故的概念：指在生产和行进过程中，突然发生的与人们愿望和意志相反的情况，使生产进停止或受到干扰事件。
事故的隐患：可导致事故发生的物体的危险状态、人的不安全行为、管理上的缺陷。
●
不安全行为：员工在操作过程中，违反劳动纪律程序和方法等具有危险性的做法。
●
引发事故的原因：
（1）人的不安全行为：
（2）物的不安全状态：
（3）管理的原因：
人的因素：人员缺乏安全知识，疏忽大意或采取不安全的操作动作等而引起的事故。
物的因素：机械设备工具等有缺陷或坏境条件差而引起的事故
●
●
（1）违章操作（2）违反劳动纪律
事故原因
直接原因
物的原因
人的原因
直接原因
技术原因
教育原因
身体原因
管理原因
精神原因
●

## Slide 4
二、安全基本概念及原则
1、本单位质押监管人员要积极参加安全生产的各项活动，对存在的安全隐患要及时上报，提出改进安全工作的意见，搞好安全生产。
2、遵守劳动纪律，工作思想集中，坚守岗位，未经许可从事非本工种作业；严禁酒后上班
3、正确使用个人防护用品，进入有高处作业的场地必须戴好安全帽。
4、工作人员要注意场地效能指示标示，场地工作要注意各种车辆来往及机械装备。
6、不得在工作地点或工作中开玩笑、打闹等以免发生事故。
7、在所有的工作场所，严禁明火、吸烟。尤其是纸制品监管项目。
8、要将堆放的物品留有顶、墙、柱、垛等防火间距离。
9、要熟练掌握所有储存的物资的性质和防火和灭火的知识，发现火灾后，能熟练使用灭火器材，并及时参加灭火救工。
5、现场材料堆放要整齐稳固成堆成垛。搬运材料、半成品等应由上面下逐层搬取，不得由下而上去或中间抽取，以免造成倒垛伤人毁物等事故

## Slide 5
职业安全管理理念
实践
全员参加
方法
标准化
理念
零灾害/疾病率
每个人的健康、存在都是宝贵的财富
＆存在的概念----在这个世界上没有完全相同的两个人
＆时间的概念----人生只有一次并且短暂
＆关系的概念----一个人的力量是完成不了大事的

## Slide 6
无保护高空作业，存安全隐患

## Slide 7
电源插座破损，存安全隐患

## Slide 8
安全管理的三原则
Ⅰ 零的原则
Ⅱ 预先的原则
Ⅲ 全员参与的原则

## Slide 9
零的原则
不是单纯考虑无死亡事故；
还要不发生病休、病痛及职业病；
还要不发生设备、财物损失；
还要不发生环境的污染与破坏等。
从根本上使事故变为零。

## Slide 10
预先的原则
最终的目标是为了实现零事故、零疾病、零损失、零污染
在付出行动之前、发现所有工作场所及操作中的安全隐患，掌握危险隐患藏匿的环节与细节，消除危险隐患藏匿要因。
防止、预防事故・杜绝发生

## Slide 11
全员参与的原则
为了发现安全隐患，全体人员要掌握各自工作与操作中的安全隐患，并知道解决或防止发生的办法；
全体人员齐心协力站在各自的立场及岗位的观点上，全面彻底的发现安全隐患；
自发的用自己的意志，将解决问题的行动付与实践。

## Slide 12
安全隐患识别与管理
2
安全隐患识别的先决条件？

## Slide 13
5S做不好，安全隐患多得无法识别
太多的随机事件，识别后瞬间变化

## Slide 14
企业有效实用安全管理机制
素养
清洁
整顿
整理
安全Safety
清扫

## Slide 15
安全事故发生模式
〈安全隐患和事故/事件的关系图〉
安全隐患
无管理
不安全的状态(物)
不安全的行动(人)
约束机制失效，能量意外释放(设备或方法制度)
安全隐患：
是指在公司生产、活动和服务过程中，可能导致人员伤亡、设施破坏和产品损坏的因素（行为、状态）称之为安全隐患。
危险源
可能导致伤害和疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态
不安全行为、不安全状态
病休工伤
死亡
不休工伤事故
无伤、无破坏事件

## Slide 16
事故过程：该员工在操作过程中，未打下保险杠，造成模盖倒下压伤左手中指。 送往福清平安医院诊治，诊断结果为中指骨折。
车间工伤案例-1

## Slide 17
该员工在操作夹布机过程中，由于手部接触滚轮过近，导致手背被夹布机滚轮轻微压伤。
车间工伤案例-2

## Slide 18
大底出型员工在操作围条夹布机时手套没有戴好（手套长出了一段），当他放胶料时右手套随滚筒被卷进去，右手也跟着被卷进去，左手按紧急刹车开关，可开关失灵，导致手部被卷。
车间工伤案例-3

## Slide 19
该员工在工作中操作不当，砂轮和砂纸未粘贴牢固，以至于机器运转中砂纸脱离砂轮，砂纸划破右手背，造成手背划伤约四公分伤口。
车间工伤案例-5

## Slide 20
员工在操作切片机时因为胶料卡刀，未切断电源便伸手去掏胶料，导致切片机切刀落下，切断右手拇指。
车间工伤案例-6

## Slide 21
该员工在盘点搬运架桥助剂时，该化学品溅出洒在身上，导致皮肤过敏现象。
车间工伤案例-7

## Slide 22
安全隐患识别案例
事例 | 不安全主体 | 可能的后果
闲置的梯子竖着斜靠在墙边 | 梯子（不安全的状态物） | 倾倒伤人或伤物
高压炉检测压力传感不准 | 高压炉检测压力传感器（约束机制失效） | 爆炸
不戴安全帽＼闯红灯 | 人（不安全的行动） | 人身伤害

## Slide 23
如何识别安全隐患？
从以下几个方面以及个人的经历、经验入手，清查出常规/非常规的活动中存在的安全隐患，如有必要可请专业人士参加。
A 常规（一般有操作标准的日常操作） | B 非常规（特别是无操作标准的作业）
日常作业（组装作业、捆包作业）、点检、 设备定期维护等 | 工程变更（布局变更）改造、异常对应（设备修理等）
常规/非常规的区分

## Slide 24
№ | 项目 | 调查方法 | 实施方法
1 | 相关法律法规 | 该当法律法规的相关要求事前调查 | 依据法律法规要求进行工程检查
2 | 已发工伤事例 | 确认工伤发生记录 | 按已发工伤事例清查现状
3 | 受过惊吓史确认 | 询问 | 对活动中的人进行询问
4 | 不安定操作 | 把握存在潜在危险区域的情况（费事、加小心） | 对区域内活动进行中的观察
5 | 活动/作业过程 | 清查包括非平时作业在内的所有活动过程 | 对区域内活动进行中的观察
识别安全隐患的常用方法

## Slide 25
Man(人) | 情景行动、忘记、多余动作、心烦、近路反应、省略行为、主观推断、无意识行动、疲劳、睡眠不足、饮酒、疾病
Machine (设备、部品、危险品等) | 设计上的缺陷,安全防护装置的缺失、点检预防的不足、放置/设定不当
Media(作业) | 作业情报的不适、作业姿势动作上的缺陷、作业方法的不适、作业环境的不适
Management (管理) | 管理组织/计划上的缺陷、规程手册的不齐全、依规程执行的不彻底、教育/训练/监督/指导的不足
安全事故/隐患要因分类

## Slide 26
安全隐患识别……现场调查着眼点(1)
安全隐患的着眼点 | 例如
机械设备的安全隐患(驱动部) | 链条、皮带、发动机、滑车、锁车、齿轮传动装置、气缸 、油压气缸
未释放能量(位置、形状) | 气压、油压的残压、弹簧、重物的搬运、光滑的路面、不稳定的固定、突起物、管的切口面、重物的高处放置、钢铁器材的突起、传送线的转角
电气的安全隐患(露出充电部) | 配电盘中220V、110V端子有无（裸线）露出、 地线接口处有无（裸线）露出、充电接口有无水滴、易起火粉尘/气体聚集
热的安全隐患(高/低温部、摩擦热、明火) | 部件的散热、温风装置、高温装置、高速旋转（研磨机等） 动用明火、易产生火花的操作、曝晒、化学反应热

## Slide 27
安全隐患的着眼点 | 例如
不安全行为的安全隐患(近路反应、短缩反应、精神疲劳、不快、条件反射、忘记) | （假定）安全装置无效、超重搬运、眼睛疲劳、体力上的疲劳、精神疲劳（VDT作业、重体力作业、精密作业）、杂乱的作业场所、复杂的作业、人员不足、狭小的作业空间、注意到错误时的条件反射、注意力分散时的错误
化学物质、粉尘的安全隐患(有害物质、粉尘的触摸吸入) | 酒精的使用、有机溶剂的挥发、研磨作业（粉尘的吸入）、铅、碳粉
作业环境的安全隐患(噪音、振动、照明、重量) | 马达音、气压音、金属音、超音波焊接、作业区内适度的照明（眼的疲劳）、
放射的安全隐患(强紫外线) | UV硬化接着剂、超音波熔接机、激光切割
安全隐患识别……现场调查着眼点(2)

## Slide 28
电气的安全隐患(露出充电部)

## Slide 29
电气的安全隐患(露出充电部)

## Slide 30
案例 ----电气设备类安全隐患
1、不能识别火线（相线）、地线（零线）
2、无回路编号
3、布线出现交叉、跨越和凌乱
在检修和变更线路时，将容易出现接错线，导致火灾

## Slide 31
有06接线进步
1、A、B、C相
线颜色没有严格
执行9~10处
9处错误，导致识别火线困难
3处错误，导致识别地线困难
2、地（零）线
颜色没有严格
执行2~3处
3、无回路编号

## Slide 32
剥线不规范，裸露带电部分

## Slide 33
布线不规范，无法判断错误
在配电柜内接线不规范非常普遍

## Slide 34
接错线，烧了东西-----是事故
布线不合规范，即使没烧东西，是安全隐患------就是错误

## Slide 35
正确的接法
布线无交叉、跨越
2厂餐桌涂饰线

## Slide 36
正确的接法

## Slide 37
放射的安全隐患(强紫外线)

## Slide 38
存在安全隐患：操作测功率复光时，没有规定配带劳保用品

## Slide 39
粉尘的安全隐患(有害物质、粉尘的触摸吸入)

## Slide 40
安全隐患识别—禁止标志
禁止人们不安全行为的图形标志。（国标中：23种）
  几何图形是带斜杠的圆环，图形背景为白色，圆环和斜杠为红色，图形符号为黑色。

## Slide 41
安全隐患识别—警告标志
提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的图形标志（国标中：28种）
  几何图形是三角形，图形背景是黄色，三角形边框及图形符号均为黑色。

## Slide 42
安全隐患识别—指令标志
强制人们必须做出某种动作或采取某种防范措施的图形标志（国标中：12种）
  几何图形是圆形，背景为蓝色，图形符号为白色。

## Slide 43
安全隐患识别—提示标志
向人们提供某种信息（如标明安全设施或场所）的图形标志（国标中：4种）
  几何图形是长方形，按长短边的比例不同，分一般提示标志和消防设备提示标志两类。提示标志图形背景为绿色，图形符号及文字为白色。

## Slide 44
全公司统一的安全标志

## Slide 45
各种警示标识、标线完备

## Slide 46
各种警示标识、标线完备

## Slide 47
隐患识别后改善提案制度

## Slide 48
改善前
改善后
【问题说明】灯管防护罩角锋利，工人在作业时抬头很容易刮伤
【对策效果】将防护罩角用砂纸磨钝，并在防护罩角处贴有警示标示，提醒大家
灯管架角安全的改善

## Slide 49
改善前
改善后
隧道烘炉的改善
【问题说明】烘炉铁网裸露在烘箱外，操作时不小心衣服会被卷入进去，存在安全隐患
【对策效果】用PVC板固定围起来，既安全又美观

## Slide 50
改善后
【问题说明】在泡壳检验区，检验泡壳的时候，经常因为滚动会掉在地上，摔坏原材料
【对策效果】在检验台边角加一条护角，防止了检验时，泡壳跌落的风险，提高工作效益
检验台增加护角的改善提案
改善前

## Slide 51
改善前
改善后
【问题说明】用酒精焊接灯脚的时候，流出来的酒精时大时小，操作时很难控制而且容易着火伤到手，很不方便
【对策效果】在酒精的铜管上装上开关来控制酒精流出的大小，要是着火了关掉开关就可以，既不会把铜管烧坏也不会伤到人
酒精管道开关的改善

## Slide 52
改善前
改善后
【问题说明】点灯LED光线太刺眼，没有防护措施
【对策效果】用黑布遮住隔离强光，避免了眼镜的直接照射
LED强光用黑布隔离的改善提案

## Slide 53
改善前
改善后
【问题说明】之前的通电棒是用不锈钢做的直径细小 1、操作的时候经常移动，导致通电棒歪倒，每次使用都要扶正；2、操作的时候经常扶正，通电棒与电源的交接处就容易接触不良而线路短路
【对策效果】更换粗一点的通电棒 1、长期使用都不会歪倒，减少员工一个扶正浪费的动作；2、通电棒与电源接口不良的线路短路情况也大大的减少了，现在试用一个月都没之前的问题存在
排气机台电线的改善

## Slide 54
改善前
改善后
【问题说明】移动功率机装在胶盒内，不仅不美观，接线柱裸露，还会经常有触电的危险，使用起来不安全，不方便
【对策效果】用了专业的、美观的绝缘盒子，大大的提高了其安全性，防止触电，拿取方便
移动功率机的改善提案

## Slide 55
1、有组织的识别不安全因素，即所有可能造成不安全的隐患。（公司统一领导下，以各部门为中心）
2、制定巡查、纠正、改善与预防的标准
3、制定统一安全标志
4、各部门的自主管理
5、紧急事件都要有预案管理
6、宣传教育与全员参与
基石：营造营造持续改善氛围与机制
安全管理六步法

## Slide 56
让每个人知道自己操作中
自己周围具体的安全隐患
让每个管理者知道自己管理的职场
具体安全隐患在那里
让每个人知道如何避免具体安全隐患，
不因自己的疏忽而出现事故
全员尽量寻找即使疏忽也不发生的对策

## Slide 57
谢谢各位的聆听！