## Slide 1
风险管理

## Slide 2
信息管理及更新
风险管理概述
风险管理规划
风险评价
风险控制
风险监控
1
2
3
4
5
6

## Slide 3
PART
1
风险管理概述

## Slide 4
定义
危害 Hazard：
造成事故的一种潜在危险，它是超出人的直接控制之外的某种潜在的环境条件。
能量。
危险源。

## Slide 5
定义
风险管理：
通过识别生产经营活动中存在的危害（危险源），并运用定性或定量的统计分析方法确定其风险严重程度，进而确定风险控制的优先顺序和风险控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝安全生产事故的目标而采取的措施和规定。
辨识
评价
措施
风险管理核心是风险评价

## Slide 6
危险源至事故的演变（举例）
泄漏
输送的原油
管道腐蚀
燃烧
爆炸
法兰损坏
超压
危害
/危险源
事故
事件
防泄漏措施
应急措施

## Slide 7
总结一般过程（蝴蝶结图）
顶事件
危害/危险源
后
果
威胁
行为/状态
屏障
如：硬件、仪器、程序、培训
恢复控制
如：警报、消防、应急程序、 训练、救助

## Slide 8
风险管理在避免事故的过程中的作用
顶事件
危害/危险源
后
果
威胁
行为/状态
屏障
如：硬件、仪器、程序、培训
恢复控制
如：警报、消防、应急程序、 训练、救助
辨识
评价
措施

## Slide 9
风险管理的程序
规划
风险评价
风险控制
风险监控
组织
目的
范围
准则
时机
风险辨识
风险分析
评价工具
风险控制措施
培训
监测与监控
信息管理及更新

## Slide 10
PART
2
风险管理规划

## Slide 11
风险评价的组织
除国家法律要求由第三方进行风险评价外，企业应自主开展风险评价工作。
企业主管HSE工作的负责人应直接负责风险评价工作，组织制定风险评价程序或指导书，明确风险评价的目的、范围，选择科学合理的评价方法，制定评价准则，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级；
企业的各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作；
鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。

## Slide 12
风险评价的目的
事先风险分析、评价
制定风险控制措施
管理关口前移，实现事前预防
消减危害，控制风险

## Slide 13
风险评价范围
规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
常规和非常规活动；
事故及潜在的紧急情况；
所有进入作业场所人员的活动；
原材料、产品的运输和使用过程；
作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
丢弃、废弃、拆除与处置；
企业周围环境；
气候、地震及其他自然灾害等。

## Slide 14
风险评价准则

## Slide 15
风险评价时机
风险评价频率
作 业
频 率
具有危害的日常作业活动
频繁进行
新建、扩建、改建及变更
设备拆除
特定时间进行
关键生产装置、设施
定期进行
特定时间进行

## Slide 16
风险评价时机
 |  |  |  | 安全验收评价 | 安全现状评价/专项安全评价 |  |  | 
职业卫生评价 |  |  |  |  |  |  |  | 
环境影响评价 |  |  |  |  |  |  |  | 
可行性研究
初步设计
详细设计
施工建设
试运行
运行
改扩建
事故/事件
安全预评价
安全专篇
安全预评价
环境专篇
年度监测
年度监测
监测
法律明确规定的风险评价：
安全
健康
环保

## Slide 17
PART
3
风险评价

## Slide 18
风险评价
有什么不妥会发生?
严重到什么程度?
发生的机会有多大?
怎么样?
我应该怎么做?
风险辨识
后果摸拟
频率分析
风险评价
风险响应
回答下列的问题：

## Slide 19
风险评价
什么会发生？
什么会发生？
什么会发生？
多经常？
什么会发生？
多严重？
什么会发生？
怎么样？
什么会发生？
该怎么做？

## Slide 20
风险评价
什么会发生？
风险辨识
什么会发生？
频率分析
什么会发生？
后果模拟
什么会发生？
风险计算
什么会发生？
安全措施

## Slide 21
风险辨识
顶事件
危害/危险源
后
果
威胁
行为/状态
屏障
如：硬件、仪器、程序、培训
恢复控制
如：警报、消防、应急程序、 训练、救助
辨识
评价
措施

## Slide 22
危害（危险源）
指可能导致伤害或疾病、财产损失、对产品或环境造成破坏、降低生产能力或产生不利情况/负债等情况的根源或状态。
会构成潜在伤害或损失的因素，通常是一种有害物体或能量。
能量
人失误
环境因素
物故障
屏障失效
能量释放
伤害/损坏
能量意外释放理论

## Slide 23
危害举例：具有一定压力的天然气
后
果
屏 障
顶
事件
威 胁
威 胁
威 胁
压力条件下
的天然气
危害

## Slide 24
危害举例
化学的 | 自然/物理的 | 生物的 | 工效学的 | 心理的
溶剂 有毒物质 石棉 砷 水银 | 噪声过大 过度的振动 离子辐射 无保护罩的设备 光滑的地面 凸出物 极热/冷的表面 照明不良 暴露的电源/电线 手指损伤 | 军团菌 血传病原体，例如 HIV 昆虫 | 设计不佳的工作台 较差的工作场地布局 过度的人工操作 设计不佳的工具 包含过量重复动作的任务 | 由于工作压力引起的情绪低落和焦虑. 组织内部的压 力以及沟通不良, 不适当的目标 文化冲击
常见危害的主要类型

## Slide 25
危害举例
化学的 | 自然/物理的 | 生物的 | 工效学的
清洗剂 原油 H2S 溶剂涂料 汞蒸气 电焊烟尘 | 噪声 离子辐射 过热(过冷) 晕船 紫外线辐射 | 食物中毒 有毒植物 毒蛇咬伤 血传病原体 | PC 工作站 重复动作 手工操作
常见健康危害

## Slide 26
风险识别
顶事件
危害/危险源
后
果
威胁
行为/状态
屏障
如：硬件、仪器、程序、培训
恢复控制
如：警报、消防、应急程序、 训练、救助
辨识
评价
措施

## Slide 27
威胁
威胁：能量是怎样被释放的
是一种可能的起因，具有释放危害、引起事故的可能。
通常是人的不安全行为或物的不安全状态。
可能引发事故的初始原因。

## Slide 28
威胁举例：具有一定压力的天然气
THREAT
内部的腐蚀
THREAT
THREAT
外部的影响
THREAT
高温
过高的压力
密闭措施失效气体释放
压力条件下
的天然气
危害
可能的威胁 1
可能的威胁 2
可能的威胁 3
可能的威胁 4

## Slide 29
威胁举例
行为失误
- 使用明火
- 指挥错误
- 监护失误
超温、超压
环境因素
设计缺陷
- 设备、设施缺陷
- 防护缺陷
一些HSE威胁的例子
腐蚀
生长细菌
疲劳
- 超负荷
- 健康状况异常

## Slide 30
风险分析
什么会发生？
风险辨识
什么会发生？
频率分析
什么会发生？
后果模拟
什么会发生？
风险计算
什么会发生？
安全措施

## Slide 31
风险分析
顶事件
危害/危险源
后
果
威胁
行为/状态
屏障
如：硬件、仪器、程序、培训
恢复控制
如：警报、消防、应急程序、 训练、救助
辨识
评价
措施

## Slide 32
ALARP风险可接受准则
  最低可接受ALARP（As Low As Reasonably Practicable）。
高风险
低风险
可接受风险上限
可接受风险下限
风险不可接受
ALARP区
风险可接受区

## Slide 33
风险矩阵

## Slide 34
安全措施
什么会发生？
风险辨识
什么会发生？
频率分析
什么会发生？
后果模拟
什么会发生？
风险计算
什么会发生？
安全措施

## Slide 35
安全措施
顶事件
危害/危险源
后
果
威胁
行为/状态
屏障
如：硬件、仪器、程序、培训
恢复控制
如：警报、消防、应急程序、 训练、救助
辨识
评价
措施

## Slide 36
屏障
屏障 ：如何对被释放的能量进行控制
是一种方法, 可以降低危害被释放的可能性，减轻危害被释放后带来的不良后果……

## Slide 37
屏障举例：具有一定压力的天然气
屏障是一种方法, 可以降低危害被释放的可能性，减轻危害被释放后带来的不良后果……
THREAT
内部腐蚀
THREAT
外部影响
THREAT
高温
过高的压力
密闭措施失效
气体释放
压力条件下
的天然气
危害
可能的威胁 1
可能的威胁 2
可能的威胁 3
可能的威胁 4
THREAT
BARRIER
SYSTEM
STRENGTH
TESTED
THREAT
BARRIER
AUTOMATIC
HIGH
PRESSURE
SHUTDOWN
THREAT
BARRIER
PRESSURE
RELIEF
VALVE
THREAT
BARRIER
?
屏障

## Slide 38
屏障举例：具有一定压力的天然气
威胁屏障控制
高压自动关闭
威胁
超压
泄漏

## Slide 39
屏障控制举例
实现机械本质安全
- 消除
- 减少接触机率，护栏、盖、封闭
- 联锁装置/跳闸
工程改造
隔离
  - 时间和/或空间
  - 正确地布局：管线、出入
行政管理
  - 警告、培训、训练
程序
- 控制能量释放：安全阀、低速
PPE

## Slide 40
补救措施
补救措施(恢复措施)：
所有用来控制由突发事件引发一系列后果的措施，包括技术、操作和组织机构。

## Slide 41
补救措施举例：具有一定压力的天然气
结果
爆炸
泄漏
补救措施
通风
补救措施
泄漏探测和警报
补救措施
明火源控制
?
补救措施

## Slide 42
补救措施举例
探测并减轻事故的系统
  - 气体、火灾和烟雾警报
针对安全装置防护系统
  - 防火及爆炸墙、防护层、排放系统
针对应急管理的操作系统
  - 突发事件计划、培训、训练
医疗措施
  - 救护、医院处理
PPE
补充措施
  - 财务或自然补偿

## Slide 43
更高风险需要更多控制
高风险区： 至少有3个威胁障碍（其中2个硬件）；至少有3个恢复措施（其中1个硬件）
中风险区： 至少有3个威胁障碍（其中1个硬件）；至少有2个恢复措施
低风险区： 至少有1个威胁障碍+能力；至少有1个恢复措施

## Slide 44
PART
4
风险控制

## Slide 45
控制计划和培训
风险评价结果
培训
操作规程——屏障、恢复措施；
工程控制——屏障、恢复措施；
检查——屏障、恢复措施；
标识——屏障、恢复措施；
应急计划——恢复措施。

## Slide 46
PART
5
风险监控

## Slide 47
监测风险和监督控制措施落实
监测
监控
行为观察
审核/安全检查/隐患排查
考核检查
要素绩效指标
年度风险分析计划完成率
泄漏事件数量
风险整改率（隐患整改率）
风险辨识数量

## Slide 48
PART
6
信息管理及更新

## Slide 49
记录及档案管理
危害序号 | 危害 | 威胁 | 危害事件 | 后果 | 风险级别 |  |  |  | 屏障控制 | 补救措施 | 风险级别 |  |  |  | ALARP | 纠正措施 | 关键设备设施 | 关键活动
 |  |  |  |  | 人员 | 财产 | 环境 | 声誉 |  |  | 人员 | 财产 | 环境 | 声誉 |  |  |  | 
例：HEMP记录

## Slide 50
记录及档案管理
序号 | 项目或作业活动名称 | 危害发生的可能性（L） | 危害及后果严重性（S） | 风险度 （L×S） | 风险 等级 | 风险控 制措施 | 评价 负责人 | 记录表 编号
重大及不可容忍的风险清单
重大危险源按有关要求管理！

## Slide 51
风险信息更新
定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。
每年进行一次检查或评审危害因素识别结果。
在下列情形下危害及风险信息应及时更新：
有新的或变更的法律法规和其他要求；
变更操作规程或工艺；
实施新项目、新工艺或新产品；
对事故、事件或危险、有害因素产生新的认识或理解；
当进行改扩建、生产日常运行中各种危险作业、开停工、检维修作业、变更等活动时。

## Slide 52
感谢聆听