## Slide 1: 应急预案编制培训
Emergency plan preparation training
主讲人：XXX

## Slide 2
03/
04/
事故应急处理预案有关现场措施的规定
应急处理预案在报警和通讯方面的要求
01/
02/
编制事故应急处理预案的注意事项
总则
05/
06/
预案实施的主要人员和机构职责
应急预案应具备的总体内容
07/
应急预案演练与修订
目 录

## Slide 3
第一章节
PART ONE
总则

## Slide 4
为确保在发生事故的紧急情况下能采取有序有效的救助措施，将损失降低到最低限度，阻止事态的蔓延和扩大，针对生产、生活过程中可能发生的事故制定不同级别的事故应急预案
明确是什么事故的应急预案，是哪一级别的

## Slide 5
A
生产经营单位风险种类多、可能发生多种类型事故的，应当组织编制综合应急预案
B
对于某一种或者多种类型的事故风险，生产经营单位可以编制相应的专项应急预案，或将专项应急预案并入综合应急预案
C
对于危险性较大的场所、装置或者设施，生产经营单位应当编制现场处置方案。事故风险单一、危险性小的生产经营单位，可以只编制现场处置方案
01
02
03
综合预案
专项预案
现场处置方案
应急预案编制要求
生产经营单位应当在编制应急预案的基础上，针对工作场所、岗位的特点，编制简明、实用、有效的应急处置卡。应当规定重点岗位、人员的应急处置程序和措施，以及相关联络人员和联系方式，便于从业人员携带
应急处置卡

## Slide 6
第二章节
PART two
编制事故应急处理预案的注意事项

## Slide 7
在重大危险源在事故分析的基础上，就可着手进行事故应急预案的编制，编制时应注意以下事项：
对每一个重大危险源都应该编制一个现场事故应急处理预案
企业应进行重大事故潜在后果的评估
对于一个只有简单装置的重大危险源，事故应急预案可安排工人在一旁观察并要求其在发生紧急情况时及时报告应急机构，由应急机构采取相应措施
3
2
1

## Slide 8
4.对于具有复杂设施的重大危险源，事故应急处理预案就应更具体，应充分考虑每一个可能发生的重大危险，以及他们之间可能的相互作用，还应包括以下内容：
对潜在事故危险的性质和规模及紧急情况发生时的可能关系进行预测和评估
制订与场外事故应急处理预案实施机构进行联系的计划，包括与紧急救援服务机构的联系
在存在重大危险实施的危险源内外，报警和通讯联络的步骤
任命现场事故的管理者和现场主要管理者，并确定他们的主要责任和义务
确定应急控制中心的地点和组成
在事故发生后，现场工人的行动步骤、撤离程序等
在事故发生后，事故现场外工人和其他人的行为规定

## Slide 9
4
在存在危险设施的危险源内外，应制定事故现场的的工人应采取的紧急补救措施。特别应包括在突发事件发生初期能采取的紧急措施，如紧急停车等
5
预案应包含召集危险源其他部位或非现场的主要人员到达事故现场的规定
6
企业应确保事故应急处理预案所需的人员和应急物资等能及时、迅速达到或供应

## Slide 10
第三章节
PART three
应急处理预案在报警和通讯方面要求

## Slide 11
建立可靠的通讯系统
在燥声严重的地方，安装显示性报警装置，提醒在现场的工作人员
需要安装报警系统时，多处安装，达到一定数量，保证报警系统正常有效工作
根据危险设施规模考虑是否建立紧急报警系统
工人熟悉报警步骤，确保尽快采取措施，控制事故的发展
保证能够将任何突发事件或紧急情况通知所有有关人员，使他们做出相应决定

## Slide 12
第四章节
PART four
事故应急处理预案有关现场措施的规定

## Slide 13
控制和遏制事故，防止事故扩大到附近的其他设施，减少伤害。
保证在现场采取的措施和决定具有灵活性。
停止危险设施运行程序 ,应充分考虑复杂危险设施各个部分的内部关系，并制定紧急停止运行程序，必要时可将危险设施停止运行。

## Slide 14
无关人员可沿着具有明确标志的撤离路线到达安全区
专人记录所有到达安全区的工人，并告诉应急控制中心
控制中心专人核对达到安全区的事故现场和现场外人员名单
由于节日、生病和当时现场人员的变化，依据当时的实际情况核对并更新应急控制中心所掌握的名单
对工人情况进行记录，包括姓名、工作单位、地址等，并保存在应急控制中心，还要定期更新
在事故的适当时机，授权披露有关信息，指定一名高级管理人员作为该信息的唯一发言人
在事故处理结束后，恢复生产中对进入现场的人员进行指导
4.规定怎么样进行下列工作：

## Slide 15
第五章节
PART five
应急预案应具备的总体内容

## Slide 16
1-组织机构及其职责
应急反应总负责人，以及每一具体行动的负责人；
B
列出本区域以外能提供援助的有关机构；
C
应急反应组织机构、参加单位、人员及其作用；
A

## Slide 17
3-通告程序和报警系统
2-危害辨识与风险评价
报警系统及程序
与政府主管部门的通讯、联络方式，以便应急指挥和疏散居民
应急反应人员向外求援的方式
现场24小时的通告、报警方式
相互认可的通告、报警形式和内容
向公众报警的标准、方式、信号等
01
03
02
04
05
06

## Slide 18
4-应急设备与设施
01
02
03
04
05
与有关医疗机构的关系，如急救站、医院、救护队等
可用的危险监测设备
可用于应急救援的设施，如办公室、通讯设备、应急物资等
列出有关部门（武警、消防、卫生、防疫等部门）可用的应急设备
可用的个体防护装备(如呼吸器、防护服等)

## Slide 19
5-评价能力与资源
评价危险所使用的监测设备
评价危险程度的程序
评估小组的能力
决定各项应急事件的危险程度的负责人

## Slide 20
7-预案的启动和关闭条件
8- 信息发布与公众教育
6- 保护措施程序
9-事故后的恢复程序
对应急人员进行培训，并确保合格者上岗
01
02
03
04
05
每年培训、演练计划
定期检查应急计划的情况
通讯系统检测频度和程度
对现场应急人员进行培训和更新安全宣传材料的频度和程度
10-培训与演练

## Slide 21
11-应急计划的维护
每项应急计划更新、维护的负责人；
每年更新和修订应急计划的方法；
根据演练、检测结果完善应急计划。
02
01
03

## Slide 22
第六章节
PART six
预案实施的主要人员和机构职责

## Slide 23
作为事故应急处理预案的一部分，企业应委派一名现场事故管理人员（如果必要，还应委派一名副手），以便及时采取措施控制、处理事故
1-预案实施的主要人员及职责

## Slide 24
现场事故管理人员的职责
评估事故的规模，决定需要内部或外部的应急机构
建立应急步骤以确保人员的安全和减少设施和财产的损失
在消防队到来之前，直接参与救护和灭火活动
安排受伤人员并寻找失踪人员
安排无关人员撤离到安全地带
设立与应急中心的通讯联系点
在现场主要管理人员到来之前代理其职责
如有必要，应给应急服务机构提供建议和信息
应能从穿着上容易辨认现场事故管理人员

## Slide 25
现场主要管理人员的职责
判断是否可能或已经发生重大事故，是否要求应急服务机构帮助，并实施场外事故应急处理预案
在安全的地方，尝试对危险设施进行直接操作、控制
继续调查和评估事故的可能发展方向以预测事故的发展过程
指导对危险设施的全部或部分实行停运，并与现场事件管理人员和关键岗位的工人配合，指挥在危险源现场的人员撤离
应重视所有事故造成的伤害
与消防人员、地方政府和政府安全监管人员保持密切联系
在危险源现场实施交通管制
对难以解决的紧急情况做出安排
向新闻媒体公布权威信息
在事故紧急状态结束之后，安排复原受事故影响地区的正常秩序

## Slide 26
2- 应急控制中心
企业在编制现场事故应急处理预案中应考虑建立应急控制中心，应急控制中心负责指挥和协调处理紧急情况，保证事故应急处理预案的顺利执行。其主要要求如下：
A
控制中心应能够顺利接收外部信息，具有向事故现场及现场外管理人员发送批示的能力
C
企业应考虑建立辅助应急控制中心，因为主控制中心也可能会因事故影响而瘫痪
企业应把应急控制中心设在较安全的地方
B

## Slide 27
一般情况下，控制中心应包括如下设施：
数量充足的内线和外线电话
无线电和其他通讯设备
重大危险源示意图，图中应注明
测量风速、风向的设备
个人防护和其他救护设备
企业名单表
关键岗位工人的地址和电话表
事故现场其他人员的名单，如承包者和参观者
地方政府和应急服务机构的地址和电话

## Slide 28
第七章节
PART seven
应急预案演练与修订

## Slide 29
A
B
C
企业进行事故应急预案的演练必不可少的，通过演练可以验证事故应急预案的合理性，发现与实际不符合的情况，应及时进行修订和完善 。
进行事故应急预案的演练注意事项
在演练过程中，企业应让熟悉危险设施的工人、有关的安全管理人员一起参与
一旦事故应急处理预案编制完成以后，企业应向所有职工以及外部应急服务机构公布
与危险设施无关的人，如高级应急官员、政府安全监督管理也应作为观察员监督整个演练过程
1
2
3
1-事故应急预案的演练

## Slide 30
2-应急演练的必要性
可在事故真正发生前暴露预案和程序的缺陷
01
提高应急人员的熟练程度和技术水平
02
改善各应急部门、机构、人员之间的协调，提高整体应急反应能力
03
发现应急资源的不足（包括人力和设备等）
04
进一步明确各自的岗位与职责
05
增强应对突发重大事故救援的信心和提高社会应急意识
06

## Slide 31
3-应急演练分类--桌面演练
在没有时间压力情况下明确相互协作和 职责划分问题，锻炼演习人员解决问题的能力；发现和解决预案和程序中的问题,取得一些有建设性的讨论结果；功能性演习和全面演练的基础
目的
通常在会议室举行；由应急组织的代表或关键岗位人员参加；按照应急预案和标准行动程序，讨论所应急采取的应急行动；讨论问题不受时间限制；采取口头评论形式，并形成书面总结和改进建议
形式
是头脑和口头上“过一遍,走一遍”应急响应的场景，成本低
主要特点

## Slide 32
4-应急演练的分类--功能演练
功能演练是指针对某项应急响应功能或其中某些应急响应行动举行的演练活动。可分为单项演练和组合演练。一般都需要调用有限的资源开展现场演练，并形成书面报告。
目的是为了熟练和检验某些基本操作或完成某些特定任务所需的技术和实战能力。
02
可将具有较紧密联系的多个应急功能或任务组合在一起进行演练，以加强各应急救援组织之间的配合和协调性。
组合演练
01
通讯联络、通知、报告程序；资源调配，人员、装备及物资器材(装车)到位；化学监测与侦察；现场警戒；人群疏散；医疗救护；洗消去污；消防行动；公共信息传播等。
单项演练

## Slide 33
5-应急演练的分类--综合演练
01
02
03
综合演练针对应急预案中全部或大部分应急响应功能开展演练
综合演练一般要求持续一定的时间，采取交互式方式进行，演练过程要求尽量真实，调用更多的应急人员和资源，来开展实战性演习，以检验相互协调的总体反应和应急能力
对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见

## Slide 34
6-事故应急处理预案的修订
企业应对在演习中发现的问题及时提出解决方案，对事故应急预案进行修订完善
企业应在现场危险设施和危险物发生变化时及时修改事故应急处理预案
应把对事故应急处理预案的修改情况及时通知所有与事故应急处理预案有关的人员