## Slide 1
许可管理实施细则
高处作业
培训讲师：
培训日期：

## Slide 2
培训目的
消除坠落隐患
防止发生坠落事故
消除或降低坠落发生后的伤害
落实坠落预防措施和控制方法

## Slide 3
目录
术语
高处作业许可管理流程
高处作业许可管理要求
高处作业许可安全措施
高处作业 “三违”行为
1
2
3
4
5

## Slide 4
术语
1

## Slide 5
可能坠落范围内最低处的水平面。
高处作业
是在坠落高度基准面2m以上（含2m）位置进行的作业。按规范设置有护栏的固定设备、平台除外。
坠落高度基准

## Slide 6
用于其上固定生命线、引入线或系索的固定点。
吊绳
一根垂直或水平的绳，固定到一个锚固点上或两个锚固点之间，可以在其上面挂系索或安全带。
锚固点

## Slide 7
系索
用于将人员和锚固点或生命线连接在一起的短绳或系带。
锚固点连接器
把坠落保护设施固定到锚固点上的一个部件或装置。

## Slide 8
能够系住人的躯干，把坠落力量分散在大腿上部、骨盆、胸部和肩部等部位的安全保护装备，包括用于挂在锚固点或生命线上的两根系索。
个人坠落保护系统
用于阻止从工作高度坠落的一种系统，包括有锚固点连接器、全身安全带，还可能包括带有自锁钩的系索、减速装置、生命线或它们的组合。
全身式安全带

## Slide 9
地板、甲板或栅格板的边缘。
安全绳
安全带上保护人体不坠落的系绳，用于将安全带和锚固点或吊绳相连接。
临边

## Slide 10
2
高处作业许可管理流程

## Slide 11
公司实行高处作业许可管理。凡进行高处作业，必须办理高处作业许可证。
作业申请人（现场作业负责人）提出作业申请，办理作业许可证。
作业前由作业单位提出申请，作业单位现场负责人应实地管理作业许可所涵盖的工作，对作业许可证填写的内容签字确认并组织开展安全工作分析，制定坠落防控措施，填写《工作前安全分析表》。
二级、三级、特级高处作业，应编制《坠落预防计划》。
三级、特级高处作业还应制定专项应急预案。
对于频繁作业，进行了风险识别和控制并有操作规程的，可不办理高处作业许可证。如钻井作业、井下作业、更换路灯等。
高处作业许可——申请

## Slide 12
高处作业许可证由作业负责人办理。办理时携带以下相关资料：
高处作业内容详细说明
工作前安全分析结果
坠落保护计划
相关安全培训证明和会议记录
其他
高处作业许可——申请

## Slide 13
申请
作业负责人
作业详细内容
工作前安全分析
坠落保护计划
安全培训
会议记录
应急救援预案
高处作业许可——申请

## Slide 14
作业申请人（现场作业负责人）职责
提出作业申请
办理作业许可证
识别作业风险，熟悉作业内容
协调落实作业安全措施
组织现场安全交底和安全培训
组织实施作业
对作业安全措施的有效性和可靠性负责
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 15
高处作业许可——审批
高处作业分为四级
高度在2～5m(含2m)，称为一级高处作业
高度在5～15m(含5m)，称为二级高处作业
高度在15～30m(含15m)，称为三级高处作业
高度在30m(含30m)以上，称为特级高处作业
一级高处作业由二级单位所属基层单位负责人或其授权人审批；
二、三级高处作业由二级单位业务主管部门负责人或其授权人审批；
特级高处作业由二级单位主管领导或授权人审批。

## Slide 16
审批
二、三级
作业内容
风险评估
安全方案
书面审查
安全措施
应急预案
一级
特级
基层单位负责人
业务主管部门
单位主管领导
现场核查
人员资质
延期及次数
设备工具材料
人员能力
防护设备
安全设施落实
培训沟通
现场核查确认合格，批准人方可签署高处作业许可证
高处作业许可——审批

## Slide 17
作业批准人职责
清楚作业过程中可能存在的危害
评估作业过程中可能发生的条件变化
清楚安全控制措施
确认安全措施落实情况
批准和取消作业
1
2
3
4
5

## Slide 18
高处作业许可证有效期限一般不超过一个班次。
如果在书面审查和现场核查过程中，经确认需要更多的时间进行作业，应根据作业性质、作业风险、作业时间，经相关各方协商一致确定作业许可证的延期次数。
超过延期次数的，重新办理高处作业许可证。
延期只适用于安全措施有效、作业条件、作业环境没有变化的情况。
申请人、批准人及相关方重新核查工作区域。
高处作业许可——许可证延期

## Slide 19
高处作业许可——许可证管理
许可证应分发到下列场所和人员
悬挂在作业现场
张贴在控制室或公开处，使现场所有有关人员了解正在进行的作业位置和内容；
送交相关方，以示沟通

## Slide 20
1、作业环境和条件发生变化；
2、作业内容发生改变；
3、高处作业与作业计划要求发生重大偏离；
4、发现有可能造成人身伤害的违章行为；
5、现场作业人员发现重大安全隐患；
6、事故状态下。
高处作业许可——许可证取消
当发生下列任何一种情况时，现场监护人员应及时取消作业，终止相关作业许可证并通知批准人。
若要继续作业，应重新办理许可证。

## Slide 21
许可证存档并保存一年（包括已取消作废的许可证）
高处作业许可——许可证关闭
作业结束后清理现场，解除相关隔离设施，确认无任何隐患，申请人与批准人签字关闭作业许可证。

## Slide 22
3
高处作业许可管理要求

## Slide 23
基本要求
坠落防护应通过采取
消除坠落危害
坠落预防和
坠落控制等措施来实现
1
2
3
坠落防护措施优选顺序
尽量选择在地面作业，避免高处作业
设置固定的楼梯、护栏、屏障和限制系统
使用工作平台，如脚手架或带升降的工作平台等
使用边缘限位安全绳，以避免作业人员的身体靠近高处作业的边缘
使用坠落保护装备，如配备缓冲装置的全身式安全带和安全绳。
如果以上防护措施无法实施，不得进行高处作业。
1
2
3
4
5

## Slide 24
作业项目设计和计划阶段，应评估工作场所和作业过程高处坠落的可能性，制定设计方案，选择安全可靠的工程技术措施和作业方式，避免高处作业。
设计阶段应考虑减少或消除攀爬临时梯子的风险，确定提供永久性楼梯和护栏。安装永久性护栏系统时，应尽可能在地面进行。
与承包商签订合同时，凡涉及高处作业尤其是屋顶作业、大型设备施工、架设钢结构等，应制定坠落保护计划 。
项目设计人员能够识别坠落危害，熟悉坠落预防技术、坠落保护设备的结构和操作规程。安全专业人员应在项目规划早期，推荐合适的坠落保护措施与设备。
消除坠落危害
1

## Slide 25
如果不能完全消除坠落危害，应通过改善工作场所作业环境预防坠落，如安装楼梯、护栏、屏障、行程限制系统、逃生装置等。
应避免临边作业，尽可能在地面预制好装设缆绳、护栏等设施固定点，避免在高处进行作业。如必须进行临边作业，必须采取可靠的防护措施。
应预先评估，在合适位置预制锚固点、吊绳及安全带的固定点。
尽可能采用脚手架、操作平台和升降机等作为安全作业平台。高空电缆桥架作业（安装和放线）应设置作业平台。
坠落预防
2

## Slide 26
3
如不能完全消除和预防坠落危害，应评估工作场所和作业过程的坠落危害，选择安装使用坠落保护设备，如安全带、安全绳、缓冲器、抓绳器、吊绳、锚固点、安全网等。
个人坠落保护装备包括锚固点、连接器、全身式安全带、吊绳、带有自锁钩的安全绳、抓绳器、缓冲器、缓冲安全绳或其组合。使用前，应对坠落保护装备的所有附件进行检查 。
吊绳应在专业人员的指导下安装和使用。水平吊绳可以充当机动固定点，能够在水平移动的同时提供防坠落保护。垂直吊绳从顶部独立的锚固点上延伸出来，使用期间应该保持垂直状态。安全绳应通过抓绳器装置固定到垂直吊绳上。
坠落控制

## Slide 27
高处作业人员应接受培训。
患有高血压、心脏病、贫血、癫痫、严重关节炎、手脚残疾、饮酒或服用嗜睡、兴奋等药物的人员及其他禁忌高处作业的人员，不得从事高处作业。
作业人员的基本要求
培训内容应包括：
高处坠落可造成人身伤害的严重性和事故案例
识别高处坠落危害的方法和防范措施
使用和检查防护装备的方法
高处作业工作方案交底
救援和急救措施

## Slide 28
4
高处作业许可安全措施

## Slide 29
安全网
安全网是防止坠落的最后措施。
使用安全网时应按照 GB5725-2009进行安装和坠落测试，满足要求后方可投入使用。
安全网应每周至少检查一次磨损、损坏和老化情况。
掉入安全网的材料、构件和工具应及时予以清除。

## Slide 30
全身式安全带使用前应进行检查
安全带应系在施工作业处的上方牢固构件上，不得系挂在有尖锐棱角的部位。
安全带系挂点下方应有足够的净空，如净空不足,可短系使用。
安全带应高挂低用，不得采用低于肩部水平的系挂方式。
禁止用绳子捆在腰部代替全身式安全带。
安全带

## Slide 31
梯子
梯子使用前应检查结构是否牢固
踏步间距不得大于300mm
人字梯应有坚固的铰链和限制跨度的拉链
禁止踏在梯子顶端作业
用靠梯时，脚距梯子顶端不得少于四步，用人字梯时不得少于二步
靠梯的高度如超过6m，应在中间设支撑加固
在平滑面上使用梯子，应采取端部套、绑防滑胶皮等措施
直梯应放置稳定，与地面夹角以60°～70°为宜。
在容易滑偏的构件上靠梯时，梯子上端应用绳绑在上方牢固构件上。
禁止在吊架上架设梯子
同一架梯子只允许一人在上面工作
不准带人移动梯子
外用电梯、罐笼应有可靠的安全装置
作业人员应沿着通道、梯子上下，禁止沿着绳索、立杆或栏杆攀爬
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

## Slide 32
应使用符合标准规范的吊架、梯子、脚手板、防护围栏和挡脚板等。作业前应仔细检查作业平台是否坚固、牢靠。
作业人员应系好安全带，戴好安全帽，衣着灵便，禁止穿带钉易滑的鞋子。
自动收缩式救生索应直接连接到安全带的背部D形环上，一次只能一人使用，严禁与缓冲安全绳一起使用或与其连接。
在屋顶、脚手架、贮罐、塔、容器、人孔等处作业时，应考虑使用自动收缩式救生索。
在攀登垂直固定梯子、移动式梯子及升降平台等设施时，也应考虑使用自动收缩式救生索。
人员坠落防护

## Slide 33
禁止在不牢固的结构物(如石棉瓦、木板条等)上进行作业；
禁止在平台、孔洞边缘、通道或安全网内休息；
楼板上的孔洞应设盖板或围栏；
禁止在屋架、桁架的上弦、支撑、檩条、挑架、挑梁、砌体、不固定的构件上行走或作业；
禁止投掷工具、材料和杂物等，工具应有防掉绳，并放入工具袋内；
所用材料应堆放平稳，作业点下方应设安全警戒区，具有明显警戒标志并设专人监护
禁止上下垂直进行高处作业，如需分层进行作业，中间应有隔离措施；
作业安全要求

## Slide 34
30m以上的高处作业与地面联系应设有相应的通讯装置。
应与架空的电线保持安全距离。
夜间作业还应有充足的照明。
严禁在六级以上大风和雷电、暴雨、大雾等气象条件下从事高空作业；
严禁在40℃及以上高温、-20℃及以下寒冷环境下从事高空作业；
在30℃--40℃的高温环境下高空作业应按 GB/T4200-2008 的要求轮换作业
作业安全要求

## Slide 35
持有经审批有效的高处作业许可证进行高处作业；
了解作业的内容、地点、时间、要求，熟知作业过程中的危害及控制措施，并严格按照许可证规定的内容进行作业；
在安全措施未落实时，有权拒绝作业；
作业过程中如发现情况异常或感到身体不适，应告知作业负责人，并迅速撤离现场。
作业人员职责

## Slide 36
熟悉作业区域环境、工艺情况，处理异常情况；
核实安全措施落实情况，进行监督检查，发现安全措施不完善暂停作业；
制止作业人员的违章行为；
发生紧急情况，启动应急预案。
作业监护人

## Slide 37
5
高处作业 “三违”行为

## Slide 38
特种作业人员无证上岗
1
特种作业人员必须经培训考核取得特种作业人员操作证后持证上岗。

## Slide 39
1
未办理高处作业许可证
凡进行高处作业，必须办理高处作业许可证。

## Slide 40
一级高处作业由二级单位所属基层单位负责人或其授权人审批，二、三级高处作业由二级单位业务主管部门负责人或其授权人审批，特级高处作业由二级单位主管领导或授权人审批。
3
未分级对高处作业进行审批

## Slide 41
作业许可证相关人员未签字
作业前由作业单位提出申请，作业单位现场负责人应实地管理作业许可所涵盖的工作，对作业许可证填写的内容签字确认并组织开展安全工作分析。
4

## Slide 42
持无效的作业许可证进行高处作业
5

## Slide 43
了解作业内容、地点、时间和要求，熟知作业过程中的危害及控制措施，严格按照许可证规定的内容进行作业；
6
未按许可证规定的内容进行高处作业

## Slide 44
高处作业未进行工作前安全分析
7
作业前由作业单位提出申请，作业单位现场负责人应实地管理作业许可所涵盖的工作，对作业许可证填写的内容签字确认并组织开展安全工作分析，制定坠落防控措施。

## Slide 45
用绳子捆在腰部代替全身式安全带
全身式安全带使用前应进行检查，安全带应系在施工作业处的上方牢固构件上，不得系挂在有尖锐棱角的部位。安全带系挂点下方应有足够的净空，如净空不足可短系使用。安全带应高挂低用，不得采用低于肩部水平的系挂方式。禁止用绳子捆在腰部代替全身式安全带。
8

## Slide 46
9
安全网未定期进行检查
安全网是防止坠落的最后措施。安全网应每周至少检查一次磨损、损坏和老化情况。掉入安全网的材料、构件和工具应及时予以清除。

## Slide 47
10
未使用自动收缩式救生索
在屋顶、脚手架、贮罐、塔、容器、人孔等处作业时，应考虑使用自动收缩式救生索。在攀登垂直固定梯子、移动式梯子及升降平台等设施时，也应考虑使用自动收缩式救生索。

## Slide 48
分层高处作业，中间无隔离措施
11
禁止上下垂直进行高处作业，如需分层进行作业，中间应有隔离措施。30m以上的高处作业与地面联系应设有相应的通讯装置。

## Slide 49
12
高处临边未采取防护措施
应避免临边作业，尽可能在地面预制好装设缆绳、护栏等设施的固定点，避免在高处进行作业。如必须进行临边作业时，必须采取可靠的防护措施。

## Slide 50
13
作业人员未接受培训、未组织现场安全交底
承包商的义务和权利：负责对本单位（包括分包商）管理人员、现场施工作业人员“五会”达标、相关HSE标准规范的培训和考核，将考核结果报发包方备案；

## Slide 51
14
高处作业无人监护
禁止投掷工具、材料和杂物等，工具应有防掉绳并放入工具袋内。所用材料应堆放平稳，作业点下方应设安全警戒区，具有明显警戒标志，并设专人监护。

## Slide 52
在不牢固的结构物上进行作业
15
禁止在不牢固的结构物（如石棉瓦、木板条等）上进行作业，禁止在平台、孔洞边缘、通道或安全网内休息。楼板上的孔洞应设盖板或围栏。禁止在屋架、桁架的上弦、支撑、檩条、挑架、挑梁、砌体、不固定的构件上行走或作业。

## Slide 53
16
在不固定的构件上行走或作业
禁止在不牢固的结构物（如石棉瓦、木板条等）上进行作业，禁止在平台、孔洞边缘、通道或安全网内休息。楼板上的孔洞应设盖板或围栏。禁止在屋架、桁架的上弦、支撑、檩条、挑架、挑梁、砌体、不固定的构件上行走或作业。

## Slide 54
17
在平台、孔洞边缘、通道或安全网内休息
禁止在不牢固的结构物（如石棉瓦、木板条等）上进行作业，禁止在平台、孔洞边缘、通道或安全网内休息。楼板上的孔洞应设盖板或围栏。禁止在屋架、桁架的上弦、支撑、檩条、挑架、挑梁、砌体、不固定的构件上行走或作业。

## Slide 55
18
高处作业投掷工具、材料和杂物
禁止投掷工具、材料和杂物等，工具应有防掉绳并放入工具袋内。所用材料应堆放平稳，作业点下方应设安全警戒区，具有明显警戒标志并设专人监护。

## Slide 56
19
沿绳索、立杆或栏杆攀爬
同一架梯子只允许一人在上面工作，不准带人移动梯子。外用电梯、罐笼应有可靠的安全装置。作业人员应沿着通道、梯子上下，禁止沿着绳索、立杆或栏杆攀爬。

## Slide 57
防护围栏、挡脚板不符合标准规范
20
应使用符合标准规范的吊架、梯子、脚手板、防护围栏和挡脚板等。作业前应仔细检查作业平台是否坚固、牢靠。

## Slide 58
多人在同一架梯子上工作
21
同一架梯子只允许一人在上面工作，不准带人移动梯子。外用电梯、罐笼应有可靠的安全装置。作业人员应沿着通道、梯子上下，禁止沿着绳索、立杆或栏杆攀爬。

## Slide 59
22
梯子踏步间距大于300mm
梯子使用前应检查结构是否牢固。踏步间距不得大于300mm；人字梯应有坚固的铰链和限制跨度的拉链。禁止踏在梯子顶端作业。用靠梯时，脚距梯子顶端不得少于四步，用人字梯时不得少于二步。靠梯的高度如超过6m，应在中间设支撑加固。

## Slide 60
踏在梯子顶端工作
23
梯子使用前应检查结构是否牢固。踏步间距不得大于300mm；人字梯应有坚固的铰链和限制跨度的拉链。禁止踏在梯子顶端作业。用靠梯时，脚距梯子顶端不得少于四步，用人字梯时不得少于二步。靠梯的高度如超过6m，应在中间设支撑加固。

## Slide 61
24
人字梯使用时未用铰链限制跨度
梯子使用前应检查结构是否牢固。踏步间距不得大于300mm；人字梯应有坚固的铰链和限制跨度的拉链。禁止踏在梯子顶端作业。用靠梯时，脚距梯子顶端不得少于四步，用人字梯时不得少于二步。靠梯的高度如超过6m，应在中间设支撑加固。

## Slide 62
25
用靠梯时脚距梯子顶端少于四步，用人字梯时少于二步
梯子使用前应检查结构是否牢固。踏步间距不得大于300mm；人字梯应有坚固的铰链和限制跨度的拉链。禁止踏在梯子顶端作业。用靠梯时，脚距梯子顶端不得少于四步，用人字梯时不得少于二步。靠梯的高度如超过6m，应在中间设支撑加固。

## Slide 63
26
靠梯高度超过6m，中间未设支撑加固
梯子使用前应检查结构是否牢固。踏步间距不得大于300mm；人字梯应有坚固的铰链和限制跨度的拉链。禁止踏在梯子顶端作业。用靠梯时，脚距梯子顶端不得少于四步，用人字梯时不得少于二步。靠梯的高度如超过6m，应在中间设支撑加固。

## Slide 64
27
在平滑面上使用梯子，未采取防滑措施
在平滑面上使用梯子，应采取端部套、绑防滑胶皮等措施。直梯应放置稳定，与地面夹角以60°～70°为宜。在容易滑偏的构件上靠梯时，梯子上端应用绳绑在上方牢固构件上。禁止在吊架上架设梯子。

## Slide 65
28
在容易滑偏的构件上靠梯时，梯子上端未牢固捆绑
在平滑面上使用梯子，应采取端部套、绑防滑胶皮等措施。直梯应放置稳定，与地面夹角以60°～70°为宜。在容易滑偏的构件上靠梯时，梯子上端应用绳绑在上方牢固构件上。禁止在吊架上架设梯子。

## Slide 66
c
29
作业人员未系安全带
作业人员应系好安全带，戴好安全帽，衣着灵便，禁止穿带钉易滑的鞋子。

## Slide 67
c
使用安全带未高挂低用
30
全身式安全带使用前应进行检查，安全带应系在施工作业处的上方牢固构件上，不得系挂在有尖锐棱角的部位。安全带系挂点下方应有足够的净空，如净空不足可短系使用。安全带应高挂低用，不得采用低于肩部水平的系挂方式。禁止用绳子捆在腰部代替全身式安全带。

## Slide 68
c
31
安全帽受到严重冲击后仍在使用
“安全帽在经受严重冲击后，即使没有明显损坏，也必须更换”。

## Slide 69
c
安全帽超过使用期限
32
安全帽应贮存在干燥、阴凉、通风的场所，并应远离酸、碱等腐蚀性物质。产品安全使用期为从产品制造完成之日计算，不超过2.5年。

## Slide 70
32
未戴安全帽或安全帽未系下颏带
为充分发挥保护力，安全帽佩戴时必须按头围的大小调整帽箍并系紧下颏带

## Slide 71
谢谢