## Slide 1
危险源 名 称 | 起重机械 | 危 险 因 素 | 1、使用断丝、腐蚀、磨损、变形超标的主钩钢丝绳、吊索具; 2、使用裂纹、磨损、塑性变形、开口度超标等缺陷的吊钩； 3、同时起吊两付模具； 4、行车主钩升降制动器失效； 5、主钩钢丝绳脱槽性磨损； 6、起重作业违反“十不吊”规定。 |  | 
编 号 | N125-CY-01 |  |  |  | 
 |  | 应 对 措 施 | 1、按标准定期对主钩钢丝绳、吊索具进行检查,发现每股钢丝绳断裂达到10%、腐蚀或磨损达到原钢丝绳表面的40%、变形超标的立即更换; 2、操作工每天对吊钩进行点检,发现裂纹、磨损、塑性变形、开口度超标15%等缺陷的立即反馈维修工; 3、不允许同时起吊两付模具; 4 、操作工日点检，维修工定期检查，确保制动器完好； 5、操作工日点检，维修工定期检查钢丝绳定位状态； 6、严格按操作规程操作，做到十不吊。 |  | 
 |  | 导致后果（风险） | 可能发生坠物伤害事故 | 警 示 标 志 | 

## Slide 2
危 险 源 名 称 | 冲压机械 | 危险因素 | 1. 冲压开关无护罩 2. 冲压机床制动器与离合器协调失误 3. 冲、压机械PE连接缺损 4. 安全防护“光栅”失效或未使用 5. 压力机上方灯具或附件因震动掉落 |  | 
编 号 | N125-CY-02 |  |  |  | 
 |  | 应对措施 | 1. 按标准设置完备的防护罩 2. 调整，确保制动器工作可靠，并与离合器协调联锁 3. PE线连接规范可靠 4. 严格执行班前检查 5. 检查修复 |  | 
 |  | 导致后果 | 发生机械伤害事故 | 警示标识 | 

## Slide 3
危 险 源 名 称 | 冲压作业 | 危险因素 | 1.未正确使用辅助工具 2.包料放置架强度不够或放置地面不平整无防倒装置 3.包料捆扎松脱变形或托架着地面积小倾倒 4.冲压机作业未按规定使用按钮站 5.光电保护未使用 6、未正确穿戴劳保防护用品 |  | 
编 号 | N125-CY-03 |  |  |  | 
 |  | 应对措施 | 1. 按工艺规定使用专门工具 2. 使用前认真检查确认，及时调整料架平整度 3. 吊运或摆放时检查确认，采取防倒措施 4. 必须使用按钮站操作 5. 必须使用光电保护装置 6、正确穿戴劳保防护用品 |  | 
 |  | 导致后果 | 发生物体打击、划伤事故 | 警示标识 | 

## Slide 4
危险源 名 称 | 低压电气柜(箱) | 危 险 因 素 | 1、配电箱外露带电部分无屏护; 2、配电箱内插座接线不正确或电气元件、线路凌乱、蓬松、裸露，接触不良.; 3、配电箱内有纱头或其它杂物、积水等; 4 、电器柜门随意开启; 5、金属外壳与电网PE线连接不可靠. |  | 
编 号 | N125-CY-04 |  |  |  | 
 |  | 应 对 措 施 | 1、由专业维修电工对外露部分使用有机玻璃屏护; 2、维修电工按要求对配电箱内线路进行连接，并每月检查一次。是否有线路凌乱、蓬松、裸露,接触不良等现象; 3、维修电工每月对电器柜检查清理,确保电器柜内无杂物,积水; 4 、非专业人员严禁打开电器柜门; 5、金属外壳应与电网PE线可靠连接. |  | 
 |  | 导致后果（风险） | 可能发生电击伤事故 | 警 示 标 志 | 

## Slide 5
危险源 名 称 | 叉车 | 危 险 因 素 | 1、车辆灯光失效、喇叭不响,离合器、制动、方向等性能失效; 2、未按规定时速运行或车辆带故障行驶; 3、车辆倒车、行驶时对周边环境观察不仔细或判断失误; 4、未按“叉车工作业八不准”规定要求作业. |  | 
编 号 | N125-CY-05 |  |  |  | 
 |  | 应 对 措 施 | 1、驾驶人员每日开始工作前对叉车性能进行检查,发现车辆灯光失效、喇叭不响,离合器、制动、方向等性能失效等异常状况立即停止作业,并反馈维修工; 2、叉车在厂区道路行驶应小于15公里/小时,车间内部行驶应小于5公里/小时。出现故障立即停止,严禁带故障行驶; 3、起步时应察看周围有无人员和障碍物，然后鸣笛起步;在叉车流转频繁的路口和路段设立人行通道,并保留安全距离; 4、严格按照“叉车工作业八不准”规定要求作业，并在现场目视化. |  | 
 |  | 导致后果（风险） | 可能发生车辆伤害事故 | 警 示 标 志 | 

## Slide 6
危险源 名 称 | 风动工具 | 危 险 因 素 | 1、风动工具防护罩缺损、防松脱锁卡无效; 2、风动工具气管接头过多泄漏、老化、腐蚀，长度过长等; 3、风动工具阀门失效或松动; 4、未佩戴相应的防护用品。 |  | 
编 号 | N125-CY-06 |  |  |  | 
 |  | 应 对 措 施 | 1、启动前，首先检查工具及其防护装置完好、夹紧正常，无松脱；压力源处安全装置完好。风管联结处牢固；工具部分无裂纹、毛刺; 2、风动工具只允许连接一个气阀接头，气管无泄漏、老化、腐蚀，长度≤12m ; 3、风动工具应保持自动关闭阀完好，保证在操作时，只有用力启动开动，才能工作。 4、正确佩戴相应的防护用品。 |  | 
 |  | 导致后果（风险） | 可能发生其他伤害事故 | 警 示 标 志 | 

## Slide 7
危险源 名 称 | 壁扇 | 危 险 因 素 | 1、壁扇固定支架、防护罩螺丝松动或护罩变形破损; 2、壁扇电路电线裸露.开岔或线路老化; 3、开关盒上有杂物，潮湿导致漏电; 4、电机运转异响，出现火花或短路. |  | 
编 号 | N125-CY-07 |  |  |  | 
 |  | 应 对 措 施 | 1、操作工发现壁扇固定支架、防护罩螺丝松动或护罩变形破损的停止使用并反馈维修工进行维修; 2、壁扇电路电线一律绝缘固定在墙壁上，对老化及锈蚀的电线及时更换; 3、操作工应保持本岗位壁扇开关盒表面清洁，确保开关盒上无杂物或水渍; 4、立即断电并反馈维修工进行检修. |  | 
 |  | 导致后果（风险） | 可能发生触电伤害、火灾事故 | 警 示 标 志 | 

## Slide 8
危险源 名 称 | 登高梯 | 危 险 因 素 | 1、登高梯连接绳断裂，磨损或长度不够; 2、脚踏横梁脱落，裂纹或变形; 3、防滑橡胶垫松动或脱落; 4、私自挪用登高梯. |  | 
编 号 | N125-CY-08 |  |  |  | 
 |  | 应 对 措 施 | 1、确保连接绳无磨损，断裂；长度确保人字梯可以张开75度2、操作工使用前应先检查梯身，确保脚踏横梁无掉落，裂纹或变形; 2、脚踏横梁完好，无裂纹或变形状况; 3、防滑部分使用前必须检查，确保人字梯脚与地面接触稳定; 4、登高梯由专人统一管理,定点存放,使用前按规定申请报批.作业时需要专人监护,以免发生意外。 |  | 
 |  | 导致后果（风险） | 可能发生坠落伤害事故 | 警 示 标 志 | 

## Slide 9
危险源 名 称 | 模具清洗 | 危 险 因 素 | 1、电加热保护系统缺陷或电加热器绝缘损坏; 2、高压水枪把持不稳; 3、模具冲洗时杂物溅起; 4、地面格栅缺损或不平滑倒. |  | 
编 号 | N125-CY-09 |  |  |  | 
 |  | 应 对 措 施 | 1、电加热保护系统应由维修人员每月检查一次，确保其完整和有效性以及绝缘效果良好; 2、操作时应注意把持，压力调整适当; 3、操作工应佩戴护目镜; 4.操作工对地面格栅应经常性检查，发现格栅缺损及时修整. |  | 
 |  | 导致后果（风险） | 可能发生其他伤害事故 | 警 示 标 志 | 

## Slide 10
危险源 名 称 | 直梯 | 危 险 因 素 | 1、梯宽、梯级间隔及护笼条尺寸不符合标准; 2、人员随意攀登. |  | 
编 号 | N125-CY-10 |  |  |  | 
 |  | 应 对 措 施 | 1、梯宽尺寸最佳为500MM，不得小于300MM.梯级间隔应为300MM，踏棍应采用直径20MM的圆钢。护条数量不得少于5根; 2、非工作人员严禁攀登，攀登作业时必须要有专人监护. |  | 
 |  | 导致后果（风险） | 可能发生坠落伤害事故 | 警 示 标 志 | 

## Slide 11
危险源 名 称 | 储气罐 | 危 险 因 素 | 1、储气罐未在检验期内使用; 2、安全阀失效或未定期校验; 3、储气罐内积水未定期排放. |  | 
编 号 | N125-CY-11 |  |  |  | 
 |  | 应 对 措 施 | 1、储气罐、导管接头内外部检查每年一次，全部定期检验和水压强度试验每三年一次，并要做好详细记录，在储气罐上注明工作压力，下次检验日期并经专业检验单位发放“定检合格证”，未经定检合格的储气罐不得使用; 2、安全阀必须按使用工作压力定压，每班拉动、检查一次；每周做一次自动启动试验和每六个月与标准压力表校证一次，并加铅封; 3、每班下班后要按时对储气罐进行积水排放。 |  | 
 |  | 导致后果（风险） | 可能发生爆炸事故 | 警 示 标 志 | 

## Slide 12
危险源 名 称 | 危险化学品 | 危 险 因 素 | 1、化学品使用，化学品泄漏，可能造成中毒; 2、化学品储量存放超标; 3、明火、电气火灾等可能导致火灾因素。 |  | 
编 号 | N125-CY-12 |  |  |  | 
 |  | 应 对 措 施 | 1、化学品应定点存放,保证通风,存放中的化学品应处于密封状态,避免泄露。作业现场应有稀释水源并备有公用防毒面具; 2、化学品存放应指定责任人，并在现场明确标明储量; 3、化学品存放区域严禁烟火，必须配备灭火器,消防砂等应急物资。并设专人维护，每天检查一次。并保证存放区域内温度低于61°C。 |  | 
 |  | 导致后果（风险） | 可能发生火灾或爆炸伤害事故 | 警 示 标 志 | 

## Slide 13
危险源 名 称 | 电焊机 | 危 险 因 素 | 1、电焊机绝缘电阻不符合 2、焊机电源输入、二次输出端无屏护 3、焊机PE连接不可靠 4、焊接区域易燃物未清理，引发火灾 5、焊钳破损，绝缘不良 |  | 
编 号 | N125-CY-13 |  |  |  | 
 |  | 应 对 措 施 | 1、每半年检测一次绝缘电阻 2、电源输入、二次输出端确保屏护完好 3、定期检查，确保PE连接可靠 4、焊接前，对区域易燃物进行清理 5、使用前检查焊钳，发现损坏及时更换 6、操作工严格遵守安全操作规程 |  | 
 |  | 导致后果（风险） | 发生触电或火灾事故 | 警 示 标 志 | 

## Slide 14
危险源 名 称 | 工位器具 | 危 险 因 素 | 1、工位器具支撑脚变形或磨损 2、工位器具超载或超高摆放物件 3、工位器具占道 4、工位器具堆叠码放或码放超高 |  | 
编 号 | N125-CY-14 |  |  |  | 
 |  | 应 对 措 施 | 1、操作工在发现工位器具磨损严重或者支撑脚变形的,应立即停止使用,并维修 2、工位器具严禁超载或超高摆放物件,应由专人定期检查 3、工位器具应摆放在规定范围之内,严禁占道 4、工位器具严禁堆叠码放,最高码放不得超过3层 |  | 
 |  | 导致后果（风险） | 可能发生翻到砸伤伤害 | 警 示 标 志 | 

## Slide 15
危险源 名 称 | 工业气瓶 | 危 险 因 素 | 1. 工业气瓶损伤、腐蚀，安全附件缺损 2. 工业气瓶超检验周期使用 3. 工业气瓶存放和使用没有采用防倾倒装置 4. 工业气瓶存放和使用与明火的安全间距不符要求 5. 皮管破裂或施焊作业现场未对易燃物未清理 6. 乙炔瓶放倒存放或使用" |  | 
编 号 | N125-CY-15 |  |  |  | 
 |  | 应 对 措 施 | 1.拒绝使用 2. 检验周期内使用，定期检验保证气瓶安全附件完好 3. 存放和使用工业气瓶时必须使用防倾倒装置 4. 存放和使用与明火间距≥5米 5. 更换，清理作业现场易燃物 6. 严格执行操作规程" |  | 
 |  | 导致后果（风险） | 可能发生爆炸伤害事故 | 警 示 标 志 | 

## Slide 16
危险源 名 称 | 工业管道 | 危 险 因 素 | 1. 架空管道支架不牢固 2. 压缩空气管道出口防护缺陷 3. 压缩气管可能造成的爆炸 4. 通过道路的管道无高度标识 |  | 
编 号 | N125-CY-16 |  |  |  | 
 |  | 应 对 措 施 | 1.管道支架符合要求 2. 按要求设置防护 3. 按要求设置防护 4. 按要求设置高度标识 |  | 
 |  | 导致后果（风险） | 可能发生爆炸伤害事故 | 警 示 标 志 | 

## Slide 17
危险源 名 称 | 摇臂钻床 | 危 险 因 素 | 1. 戴手套操作 2. 操作时废屑飞出 3. 操作时工件未夹紧 |  | 
编 号 | N125-CY-17 |  |  |  | 
 |  | 应 对 措 施 | 1.旋转机床严禁戴手套作业 2. 与钻床保持相对的距离并戴护目镜 3. 严格遵守安全操作规程 |  | 
 |  | 导致后果（风险） | 可能发生机械伤害事故 | 警 示 标 志 | 

## Slide 18
危险源 名 称 | 作业环境 | 危 险 因 素 | 1.地面坑池无盖板 2. 作业区域地面有突出绊脚物等 3. 器具占道，地面有积油、积水 |  | 
编 号 | N125-CY-18 |  |  |  | 
 |  | 应 对 措 施 | 1.设置盖板或护栏 2. 清除绊脚物等，或设置盖板或护栏 3. 保持通道畅通，及时清理地面积油、积水 |  | 
 |  | 导致后果（风险） | 可能发生其他伤害事故 | 警 示 标 志 | 

## Slide 19
危险源 名 称 | 起重作业 | 危 险 因 素 | 1.起重作业违反“十不吊”规定 2. 行车音响信号无效 3. 使用断丝、腐蚀、磨损、变形超标的吊索具 4. 吊运作业与司索、指挥人员配合失误 5. 模具无重量标示 |  | 
编 号 | N125-CY-19 |  |  |  | 
 |  | 应 对 措 施 | 1.严格执行起重作业安全操作规程 2. 定期检查发现立即维修 3. 按标准定期对吊索具进行检查,发现每股钢丝绳断裂达到10%、腐蚀或磨损达到原钢丝绳表面的40%、变形超标的立即更换; 4. 两人以上作业确定指挥，协调配合 5. 模具称重后重量标示 |  | 
 |  | 导致后果（风险） | 可能发生坠物伤害事故 | 警 示 标 志 | 

## Slide 20
危险源 名 称 | 维修作业 | 危 险 因 素 | 1.断电时未按规定在闸刀处挂警示牌、派人现场监护 2、机床、模具维修时，机床为停止 3、压力机维修，机床滑块未降至下死点 4、模具维修未戴护目镜 |  | 
编 号 | N125-CY-20 |  |  |  | 
 |  | 应 对 措 施 | 1.断电时，在闸刀处悬挂警示牌并派人现场监护 2、机床、模具维修时，必须断电停机维修 3、将机床滑块降至下死点 4、模具维修时，必须佩戴护目镜 5、严格执行安全操作规程 |  | 
 |  | 导致后果（风险） | 可能发生其他伤害事故 | 警 示 标 志 |