## Slide 1
5S
现场管理深度解析
LOGO
主讲人：
部门：
ON-SITE MANAGEMENT DEPTH ANALYSIS

## Slide 2
5S概述
活动与效用
推进步骤
常见问题
方法与工具
目 录
CONTENTS

## Slide 3
01. 5S概述

## Slide 4
5S概述
1955年 起源于日本
安全始于整理
终于整理整顿
50年代
60年代
70年代
80年代
90年代
21世纪
准时生产方式
丰田公司
丰田精益生产方式成熟
5S体系逐渐完善
5S体系书籍问世
中国引进5S
精益生产方式书籍问世
5S开始普及中国
5S、7S等
5S提升至新的高度

## Slide 5
5S概述
素养
SHITSUKE
整理
SEIRI
整顿
SEITON
清扫
SEISO
清洁
SEIKETSU
整理、整顿、清扫、清洁、素养的日语外来词汇的罗马文拼写时，它们的第一个字母都为S，所以日本人又称之为5S。
5S是指在生产现场中对人员、机器、材料、方法等生产要素进行有效的管理，这是日本企业独特的一种管理办法。

## Slide 6
5S概述
整理
SEIRI
区分要用的和不要用的，
不要用的要清除掉。
定义
目的
推行要领
节约空间
全面检查作业场，包括看得到的和看不到的
制定需要和不需要的判别基准
清除不需要物品
制定废弃物处理方法
每日自我检查
要与不要
一留一弃

## Slide 7
5S概述
现场检查
要与不要
清理不要
整理必要
日清日高
对象
区分要与不要
需要
不需要
急需
应用
方法
需要
程度
弃用
偶尔使用
部分弃用
另作他用
整顿
非急需

## Slide 8
5S概述
使用次数 | 判断基准
一年没用过一次 | 废弃、放入暂存仓库
也许要用的物品 | 放在职场附近
三个月用一次 | 放在工程附近
一星期用一次 | 放在使用地
三天用一次 | 放在不需移动就可以取到的地方
每天都用 | 放在离工作场所最近的显眼处
基准表

## Slide 9
5S概述
整顿
SEITON
要用的东西依规定定位、定量地摆放整齐，明确的标示。
节约时间
要落实前一步骤的整理工作
布置流程，确定放置场所
规定放置方法
划线定位
标识场所物品
科学布局
取用快捷
三定原则：定点 定量 定容
定义
目的
推行要领

## Slide 10
5S概述
分析现状
物品分类
定置规则
实施
名称、类别、放置等情况进行规范化的调查分析，找出问题的所在，对症下药
把具有相同特点或具有相同性质的物品划分到同一个类别，并制订标准和规范
按照决定的储放方法，把物品放在该放的地方，不要造成有些物品没有家
根据物流运动的规律性，按照人的生理、心理、效率及安全的需求来科学地确定物品的场所和位置
最优的空间利用 最短的运输距离
最低的装卸次数 最实的安全防护
最大的操作便利 最少的心情不畅
最小的改进费用 最广的统一规范
最美的协调布局
最佳的弹性灵活

## Slide 11
对象 | 标示 | 定位 |  | 对象 | 标示 | 定位
设备 |  |  |  | 空容器 |  | 
物料 |  |  |  | 搬运车 |  | 
模具、夹具 |  |  |  | 办公用品 |  | 
工具 |  |  |  | 橱柜 |  | 
不良品、整修品 |  |  |  | 下脚料、残料 |  | 
清扫工具 |  |  |  | 产成品 |  | 
包装材料 |  |  |  | 劳保用品 |  | 
账票类、档案类 |  |  |  |  |  | 
实施检定表
5S概述

## Slide 12
5S概述
清扫
SEISO
清除工作现场的垃圾，并防止污染的发生
保持工作现场内干净明亮
建立清扫责任区
人人参与，责任到人
与点检、保养工作充分结合
执行例行扫除，清理垃圾
调查污染源，予以杜绝
建立清扫基准，作为规范
清除垃圾
美化环境
核心内容：设备点检
定义
目的
推行要领

## Slide 13
序号 | 点检内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | … | 30 | 31
01 | 各开关、手柄位置是否正常 |  |  |  |  |  |  |  | 
02 | 油位及各加油点油量符合要求 |  |  |  |  |  |  |  | 
03 | 空车运转无异常响声、振动 |  |  |  |  |  |  |  | 
04 | 各导轨面润滑良好、无拉伤 |  |  |  |  |  |  |  | 
05 | 液压系统工作正常，无泄露 |  |  |  |  |  |  |  | 
06 | 防护装置及其它另部件不缺损 |  |  |  |  |  |  |  | 
5S概述

## Slide 14
5S概述
规范的设备点检：
路线图
点检部位照片图
点检部位指示
点检示范图
点检表

## Slide 15
5S概述
整改前
整改后
设备底下油污满地，难以清洁，影响形象，并容易对产品造成污染
增加接油槽，消除污染源，美化现场环境，不污染产品

## Slide 16
5S概述
清洁
SEIKETSU
将前面的3S实施的做法制度化，规范化，贯穿日常行为，持续实施
通过制度化来维持成果，并显现”异常”的所在
落实前3S工作
制定考核方法
制订公司有关规则、规定
推动各种精神提升活动
教育训练
洁净环境
贯彻到底
核心内容：标准化、系统化
定义
目的
推行要领

## Slide 17
5S概述
清洁的作用
维持作用
改善作用
清洁起维持的作用，将整理、整顿、清扫后取得的良好成绩维持下去，成为公司内必须人人严格遵守的固定的制度。
对已取得的良好成绩，不断地进行持续改善，使之达到更高更好的境界。
检查对象 | 责任人 | 检查情况 | 改进办法
作业台、椅子 |  |  | 
货架 |  |  | 
通道 |  |  | 
设备 |  |  | 
办公台 |  |  | 
文件资料 |  |  | 
公共场所 |  |  | 

## Slide 18
5S概述
素养
SHITSUKE
通过前阶段4S的活动，让员工自觉遵守规章制度，养成良好的工作习惯
提升员工个人素质，养成工作认真规范的习惯
持续推动前4S至习惯化
制定共同遵守的有关规则、规定
教育训练
推动各种精神提升活动
形成制度
养成习惯
核心内容：习惯改变命运
定义
目的
推行要领

## Slide 19
5S概述
5S | 对象 | 要领 | 目的 | 实施检查方法
整理 | 物品 空间 | 区分要与不要东西 丢弃或处理不要的东西 管理要的东西 | 有效利用空间 消除死角 | 分类 红牌作战 定点照相
整顿 | 时间 空间 | 物有定位 空间标识 易于归位 | 缩短换线时间 提高工作效率 | 定点定容定量 看板管理 目标管理
清扫 | 设备 空间 | 扫除异常现象 实施设备自主保养 | 维持责任区的整洁 降低机器设备故障率 | 责任区域 定检管理
清洁 | 环境 | 永远保持前3S的结果 | 提高产品品位 提升公司形象 | 美化作战 三要（要常用/要干净/要整齐）
养素 | 人员 | 养成人员守纪律、守标准的习惯 | 消除管理上的突发状况 养成人员的自主管理 品格高尚 | 礼仪活动 5S实施展览 5S表扬大会

## Slide 20
02. 活动和效用

## Slide 21
活动与效用
5S
S
Q
C
D
E
M
零亏损 零缺陷 零浪费 零故障 零等待 零事故 零投诉 零缺勤
创造8“零”企业
积极严格地推行5S
能为企业带来8“零”效应
消极懈怠地推行5S
8零变不灵

## Slide 22
活动与效用
最佳推销员
节约能手
安全专家
标准化的推进者
创造愉快的工作场所
消除安全隐患 减少工伤事故
整洁环境 身心愉悦
规范作业 品质保障
空间 时间 效率

## Slide 23
活动与效用
改善前
改善中
改善后
Chart: 
| 工时产出率
改善前 | 0.6
改善后 | 0.83
劳 动
生产率
改善前
改善后
整改生产现场，导入全新物流渠道

## Slide 24
03. 推进步骤

## Slide 25
推进步骤
成立组织
5S活动是集体战役，需要企业全员参与、协同作战、积极配合，需求企业领导者组织、协调，才能很好地完成任务。
成立临时性的领导小组。企业最高领导人担任组长，根据企业组织结构成立不同的工作小组，组长由部门责任人兼任。
组长
助理
组员
组员
组员

## Slide 26
推进步骤
图上作业
厂区平面图
车间平面图
通道规划图
设备定置图
物料定置图

## Slide 27
推进步骤
宣传培训
1
战前动员
2
强化宣传
1
集体培训
2
项目培训

## Slide 28
推进步骤
拟定计划
根据项目前期的调研、诊断与策划方案，以及车间（厂区）平面布局推演，拟定企业的整体推行计划；
明确计划责任人、执行人等，并进行风险评估；
根据推行计划的预算并准备企业人力、物力与财力。
 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月
项目1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
项目2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
项目3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
项目4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
项目5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 29
推进步骤
样板工程

## Slide 30
推进步骤
分段作业
以样板工程为标杆，确立项目实现目标；
按项目计划与目标，分期分阶段分部门开展工作；
每个阶段设计并确认项目方案；
组织相关员工实施阶段工作要领培训；
按项目计划准备实施。

## Slide 31
推进步骤
巡查考评
根据检查标准组织人员进行自检和巡检；
责任部门及时进行纠正、整改；
5S小组建立预防机制，举一反三，消除隐患和潜在问题；
根据检查结果进行现场针对性辅导。
5S小组组织人员按考评标准进行检查打分；
奖励优秀部门，扶助落后部门；
总结优秀经验和落后教训，做为教材引导员工积极进取。
巡查
考评

## Slide 32
推进步骤
综合分析
活动进行一段落后，将大家召集起来，由每一组针对自己开展活动的情况进行总结，展现改善成果及心得体会。旨在交流，共同提高。
培训
总结
考核
分享
通过PDCA循环，不断确立新的目标，不断提高现场综合管理水平，让企业成长为参天大树。

## Slide 33
04. 常见问题

## Slide 34
常见问题
0
实施前
实施中
实施后
是什么原因造成效果反弹？
60
75
90

## Slide 35
原因
01
意识问题
02
认识误区
03
习惯阻碍
04
责任不明
05
方式不当
06
激励抑制
常见问题

## Slide 36
05. 方法与工具

## Slide 37
常见问题
红牌做战法
定点拍摄法
沙盘法
标杆法
看板管理法

## Slide 38
常见问题
清洁
素养
整理
整顿
清扫
1
形式化
2
行事化
3
习惯化
5S
播下一个行动
你将收获一种习惯；
播下一种习惯
你将收获一种性格；
播下一种性格
你将收获一种命运

## Slide 39
常见问题
全员参与
全过程
全效率
董事长到一线员工
包括所有相关部门
产品生命周期
从研发至废止
只有起点没有终点
综合效率挑战极限

## Slide 40
5S
感谢您的耐心聆听
LOGO
主讲人：
部门：
ON-SITE MANAGEMENT DEPTH ANALYSIS