## Slide 1
班组安全管理与
岗位职责培训
Notes: 更多安全资料，请添加安应管家微信号：ansyingsj1。

## Slide 2
安全生产指导思想
以科学发展观围绕全局，牢固树立以人为本，安全发展的科学理念，坚持“安全第一，预防为主，综合治理” 的方针，加强目标管理，不断完善管理体系，以安全责任落实为重点，以风险控制为主线，以安全生产标准化建设为保障，以安全技术为支撑，全面推进安全生产各项工作，有效预防人员受到伤害，减少职业危害和环境污染，杜绝重大设备事故的发生，确保员工和企业生命、财产安全，促进安全生产持续稳定发展。
Notes: 更多安全资料，请添加安应管家微信号：ansyingsj1。

## Slide 3
安全生产落实
首先是完善安全教育培训，通过培训切实提高员工队伍的综合素质和专业技能，提高员工的首先是完善安全教育培训，通过培训切实提高员工队伍的安全、质量意识。不断完善安全生产管理机制，进一步明确和落实各岗位人员安全生产责任，实施安全生产工作绩效考核，[无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj1]与个人的经济利益挂钩，充分调动各岗位员工安全责任的积极性，确保安全生产责任落实到位。
完善各工种岗位职责，提升各岗位工种的操作技能和管理能力，逐步实现被动安全到主动安全，以实现人员素质提升，确保公司生产安全和质量目标的完成。
Notes: 更多安全资料，请添加安应管家微信号：ansyingsj1。

## Slide 4
目
录
CONTENTS
01
02
03
04
05
班组安全管理规定
班组安全组织
班组安全检查要求
班组安全生产要求
班组岗位职责
Notes: 更多安全资料，请添加安应管家微信号：ansyingsj1。

## Slide 5
PART 01
班组安全管理规定

## Slide 6
02
01
03
（一）班组安全管理三条总律
上岗前必须培训交底；
工作中必须遵章守规；
作业完必须清理清洁。

## Slide 7
（二）在岗人员10个必须遵守
必须树立“安全第一”的思想；
必须穿戴好劳动保护用品；
必须严格按照规程操作；
必须服从领导听指挥；
在岗位时必须勤巡检、勤联系；
10个
必须遵守

## Slide 8
（二）在岗人员10个必须遵守
工具必须对号入座，放在指定位置；
必须坚守岗位；
必须保持岗位文明卫生；
发现隐患必须及时报告；
必须严格执行交接班制度，并办好交接手续。
10个
必须遵守
Notes: 更多安全资料，请添加安应管家微信号：ansyingsj1。

## Slide 9
（三）操作人员4个严格遵守
01
02
03
04
严格进行交接班；
严格进行巡回检查；
严格遵守劳动纪律；
严格执行有关安全规定。

## Slide 10
（四）班组生产“五不准”
班组长在生产过程中，应严格执行下列“五不准”：
危险作业未经审批，不准作业。
设备安全防护装置不全、不灵，不准使用。
新进场员工未经三级安全教育，不准上岗。
特种作业人员未经安全培训、取证，不准独立操作。
劳动组织、人员调配、作业方式不符合安全要求，不准违章指挥。

## Slide 11
（五）施工安全行为准则
人员未接受教育培训，不干
不清楚“三条铁律”及“四条纪律”措施，不干
安全防护不到位，
不干
安全技术交底不到位，不干
机械设备保护不到位，不干
无书面文件指导及安全人员不到位，不干

## Slide 12
（六）防止违章动火5大禁令
没有批准动火证，任何情况严格禁止动火；
不与生产系统隔绝，严格禁止动火；
不把周围易燃物清除，严格禁止动火；
不按时做动火分析，严格禁止动火；
没有消防措施、无人监护，严格禁止动火。
Notes: 更多安全资料，请添加安应管家微信号：ansyingsj1。

## Slide 13
（七）机动车辆8大禁令
1
2
4
3
严禁酒后开车；
严禁无证开车或无令开车；
严禁超速开车；
严禁空档滑行；

## Slide 14
（七）机动车辆8大禁令
5
6
8
7
严禁设备带病行车；
严禁人货混载行车；
严禁超标(超高、超长、超重)装载行车；
严禁分散精力开车。

## Slide 15
（八）8大安全措施
按规定使用安全“三宝”(安全带、安全帽、安全网)；
机械设备的安全防护装置一定要齐全有效；
架设电气线路必须符合业主要求的规定，电气线路必须采用三相五线制配线，金属设备必须接地；
电动机械和手持电动工具要设置漏电保护装置；

## Slide 16
（八）8大安全措施
脚手架材料和脚手架塔设必须符合规程要求；
各种缆风绳及其设置必须符合要求；
严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场，高空作业不准穿硬底和带钉易滑鞋靴；
现场的爬梯、上料人行通道等危险地应有警戒标志，夜间必须保障照明亮度。

## Slide 17
（九）起重作业十不吊
信号指挥不明不准吊；
斜牵斜挂不准吊；
吊物重量不明或超负荷不准吊；
散物捆扎不牢或物料装放过满不准吊；
吊物上有人不准吊；
Notes: 更多安全资料，请添加安应管家微信号：ansyingsj1。

## Slide 18
（九）起重作业十不吊
埋在地下物不准吊；
安全装置失灵或带病不准吊；
现场光线阴暗看不清吊物起落点不准吊；
棱刃物与钢丝绳直接接触无保护措施不准吊；
六级以上强风不准吊。

## Slide 19
（十）登高作业7不登高
员工从事登高作业，要从三个方面加强管理，一是建立登高审批制度，二是建立登高用具管理制度，三是建立登高作业人员安全操作制度。
7不登高即是指：
患有登高禁忌症者，如患有高血压、心脏病、贫血、癫痫等的员工不登高。
未按规定办理高处作业审批手续的不登高。
没有戴安全帽、系安全带，无人监护不登高。
暴雨、大雾、六级以上大风时，露天不登高。
脚手架、跳板不牢不登高。
穿着易滑鞋和携带笨重物件不登高。
夜间照明不足不登高。

## Slide 20
（十一）焊接作业10不做
不是焊工不做。
要害部门和重要场所未经批准不做。
不了解焊接地点周围情况不做。
用可燃材料作保温隔音的部位不做。
装过易燃易爆物品的容器不做。

## Slide 21
（十一）焊接作业10不做
不了解焊接物内部情况不做。
密闭或有压力的容器管道不做。
焊接部位有易燃易爆物品不做。
附近有与明火作业相抵触的作业不做。
禁火区内未办理动火审批手续不做。

## Slide 22
1
2
3
4
5
（十二）电气作业10不准
设备检修切断电源时，任何人不准启动挂有警告牌的电气设备，或合上关闭的开关。
非持证电工不准装接电气设备。
任何人不准玩弄电气设备和开关。
破损的电气设备应及时调换，不准使用绝缘损坏的电气设备。
不准利用电热和灯泡取暖。
Notes: 更多安全资料，请添加安应管家微信号：ansyingsj1。

## Slide 23
6
7
8
9
10
（十二）电气作业10不准
不准用水冲洗电气设备。
熔断丝熔断时，不准调换容量不符的熔丝。
不办任何手续，不准在埋有电缆的地方进行打桩和动土。
发现有人触电，应立即切断电源进行抢救，未脱离电源前不准直接接触触电者。
雷雨天气，不准接近避雷器和避雷针。

## Slide 24
1
3
2
4
（十三）下班离岗前9要做
5
电闸要拉下断开。
门窗要关严锁牢。
热源处不堆放易燃易爆物品。
怕光晒的物品要遮盖好。
液流开关要关闭。

## Slide 25
1
3
2
4
（十三）下班离岗前9要做
各种用具要清点后收齐放好。
易燃易爆物品要注意通风良好，不得超量存放。
夏冬防雷、防雨设施要保证完好，沟渠要保持畅通。
火种要妥善处理好。

## Slide 26
PART 02
班组安全组织

## Slide 27
班组长是班组安全工作的第一责任人，对班组安全工作负全责。
班组分散作业时，每项工作负责人即为安全负责人。
班组必须设1名兼职安全员，主要是协助班组长全面开展班组的安全管理工作。安全员不在时，班组长须明确代管人员。班组长不在时，安全员有权安排班组有关人员处理与安全有关的工作。
Notes: 更多安全资料，请添加安应管家微信号：ansyingsj1。

## Slide 28
PART 03
班组安全检查要求

## Slide 29
安全检查查出问题无论是否整改都应记入整改隐患检查、登记、记录本。一时无法整改的应立即上报，并注明报告部门和接受报告人。
长期闲置不用的设备，使用前应全面检查经检查合格后方可使用。
安全员应督促本班组人员按规定穿戴好劳动保护用品，检查各岗位执行安全规程情况，检查各岗位查出问题整改及上报情况。

## Slide 30
PART 04
班组安全生产要求

## Slide 31
班组内的机电设备、工具、车辆及工作现场等都必须做到无隐患。安全防护装置、设施齐全可靠并做到台有栏、[无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj1]轴有套、轮有罩、坑有盖，严禁设备带病作业。
上岗前必须按规定穿戴好劳动保护用品，杜绝疲劳作业。
（一）班组安全生产要求

## Slide 32
班组内每项操作，每个职工都能认真执行安全操作规程和各项规章制度，无冒险蛮干，无违规操作。
特种作业人员从事相关操作，必须持证上岗，实习期人员必须在具有相应资格人员的监护下工作。不得安排无证人员从事特种作业。
（一）班组安全生产要求

## Slide 33
（二）员工安全行为“六条纪律”
Text
Text
Text
Text
没有得到作业指令，不做；
没有弄清作业内容，不做；
没有作业安全条件，不做；
没有做好安全防护措施，不做；
不该用的设备工具，不用；
作业完末场清，不离开。
Notes: 更多安全资料，请添加安应管家微信号：ansyingsj1。

## Slide 34
PART 05
班组岗位职责

## Slide 35
遵守执行安全规章制度和安全措施、安全操作规程，负责解决本班组在施工中存在的不安全问题，切实保障安全施工。
负责组织班组安全活动，每天进行一次班前安全活动，并总结本班组的安全工作，做到班前检查安全，班后讲安全。把安全情况列为交接班的一项重要内容，做到安排生产必须布置安全。

## Slide 36
经常检查施工现场的安全情况，负责检查并维护生产设备、工具和安全防护设施，正确使用劳动防护用品，及时纠正违章冒险作业。
经常向组员进行安全教育，监督班组成员严格执行各项安全生产规章制度。
负责对新工人进行岗位安全操作规程和安全知识的教育，并指定专人带领新工人，新工人未经考核合格不得安排上岗。

## Slide 37
掌握班组工人的身体、思想、技术状况，合理分配工作。
发生工伤事故应立即报告，并保护现场，参加事故的调查分析。
班长职责

## Slide 38
电工岗位职责
电工三条铁律
高处、临边作业必须佩戴安全带；
作业必须穿绝缘鞋；
配电箱必须上锁、标识。
Notes: 更多安全资料，请添加安应管家微信号：ansyingsj1。

## Slide 39
电工岗位职责
有人触电，应立即切断电源，进行急救；电气着火，应立即将电源切断，使用四氯化碳或二氧化碳，干粉灭火器。
电工必需持证上岗，未经培训人员不得从事电气维修和电气设备操作工作。
所有绝缘、检查工具、应妥善保管，严禁他用，并应定期检查。
所用高低压设备及线路，应按照设备保养要求进行维护和维修。
所有线路禁止带负荷接通电源或断开电源。

## Slide 40
电工岗位职责
设备糸统必须保证灵敏可靠的两级及以上漏电保护，杜绝漏电。
生产用电与生活用电必须分开架设，符合标准。
做好防雷接地及设备接地保护，不得随意改拆变动。
遵守操作规程，保证自己和他人的安全。

## Slide 41
机械岗位职责
机修工三条铁律
机修作业确保设备固定牢靠；
油品不得随意排放；
工具配件严禁随意摆放。

## Slide 42
1
3
2
4
5
不带负荷检修，保养机械设备，切断电源，并在开关处悬挂明显标志：“有人检修，禁止合闸。”
在高空，临边，有坠落危险处检修设备时必须挂安全带，安全帽扣好帽扣，穿防滑劳保鞋。
作业时，不上下抛掷工具和材料等物品。
检修保养工作时，作业下方应悬挂“当心落物”或“禁止停留”警示牌。
工完场清，真正做到安全生产，文明生产要求。
机械岗位职责

## Slide 43
操作工岗位职责
生产任务单中编入混凝土任务单：施工单位、浇注地点、混凝土型号、砼编号必须与订货单相符。
生产中当发生危险时，任何人都可以按下紧急停止按钮或拉保护绳，强行停下运行设备。
生产结束进入搅拌机清理维护或维修工作，必须切断电源，[无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj1]并挂标识“有人工作，禁止合闸” 。
Notes: 更多安全资料，请添加安应管家微信号：ansyingsj1。

## Slide 44
电焊工岗位职责
电焊工三条铁律
焊工作业必须佩戴防护面罩、手套；
高处、临边作业必须佩戴安全带；
高处动火作业下方无防护、严禁作业。

## Slide 45
电焊工岗位职责
工作前应认真检查工具、设备是否完好，焊机的外壳是否可靠地接地。焊机的修理应由电气保养人员进行，其他人员不得拆修。
工作前应认真检查工作环境，确认为正常方可开始工作，施工前穿戴好劳动保护用品，戴好安全帽。高空作业要戴好安全带。敲焊渣、磨砂轮戴好平光眼镜。
接拆电焊机电源线或电焊机发生故障，应会同电工一起进行修理，严防触电事故。
接地线要牢靠安全，不准用脚手架，钢丝缆绳、机床等作接地线。

## Slide 46
电焊工岗位职责
在靠近易燃地方焊接，要有严格的防火措施，必要时须经安全员同意方可工作。焊接完毕应认真检查确无火源，才能离开工作场地。
在容器内焊接，应注意通风，把有害烟尘排出，以防中毒。在狭小容器内焊接应有2人，以防触电等事故。
容器内油漆未干，有可燃体散发不准施焊。
工作完毕，必须断掉龙头线接头，检查现场，灭绝火种，切断电源。
Notes: 更多安全资料，请添加安应管家微信号：ansyingsj1。

## Slide 47
谢谢观看