## Slide 1: 垂直运输设备管理

## Slide 2
第一章、设备备案流程
（主要包括：塔式起重机，施工升降机，物料提升机，门式起重机）

## Slide 3
策划
拆除前告知
设备退场
设备安装
租 赁
委托检测
  考察租赁单位
使用登记备案
设备进场前验收
使用过程管控
安装告知

## Slide 4
1、设备选型租赁限制规定
塔式起重机：出厂年限10年 安全评估合格1年
施工升降机：出厂年限8年 安全评估合格2年
物料提升机：出厂年限5年 安全评估合格 1年
门式起重机：无设备产品合格证及相关资料、金属结构变形、补焊部位较多
设备租赁要求：必须是集团公司建筑起重机械合格出租单位名册内选择
法规依据：中华人民共和国建设部令第166号《建筑起重机械安全监督管理规定》。
根据166号文，有下列情形的起重机及施工升降设备不能安装到工地使用：
（1）属国家明令淘汰或者禁止使用的。
（2）超过安全技术标准或者制造厂家规定使用年限规定的；
（3）经检验达不到安全技术标准规定的；
（4）没有完整安全技术档案的；
（5）没有齐全有效的安全保护装置的。

## Slide 5
2、设备现场设置要求
基础定位:塔吊回转半径需要基本覆盖施工作业面，钢筋加工区，木工加工区，不应覆盖宿舍及办公区，高压线等，群塔作业时需预留安全距离,附着锚固点的考虑起重量的考虑,安装拆除考虑；
施工电梯（物料提升机）基础位置确定，防护架体位置前期预留（外架大横杆，剪刀撑前期接点位置预留）；
附墙件预埋，拉结点预埋位置准确，保证附墙规范安装，防护架体可靠拉结；

## Slide 6
3、设备进场验收与告知
设备选型后需要向公司上报基础施工方案，安拆方案，进行合同审批；
设备进场后告知监理，进行设备进场验收（在机械设备上镶嵌有设备备案标牌）；
安装前至少2天带相关资料（告知表十项审查内容）到公司告知，报送工程项目所属区、县 “办理告知手续”；
资质包括生产厂家需有特种设备制造许可证及明细表，产品合格证，特种设备制造监督检验证明，安全生产许可证，施工升降机还需有型式检验报告；安装单位需有安全生产许可证，特种作业上岗证（安拆工，电工，司机，司索工，安全负责人等）；租赁单位需有行业确实租赁资质；
为减少审批流程，告知表与申请检测表可以一起盖章；安装前必须进行合同评审；大型设备备案需要公司签字同意。

## Slide 7
4、安装、验收、申请检测
安装前审核安装单位现场负责人及安全负责人，特殊工种资格证书；
安装单位技术人员对安装人员进行安全技术交底，签字留底存档；
安装前告知监理并安排专人对设备安装进行现场监控；
  对所安装设备结构安全装置进行检查;
  对吊装设备的操作人员进行安全交底及吊装设备的检查;
  对吊装区域设定警戒线;
  安装、调试后安装单位自检合格盖章，施工单位组织出租、安装、监理进行施工机械安装验收，合格后5个工作日内，施工单位（报件人持证）到工程所属监管市、区县部门办理使用登记手续；
  设备安装验收合格后及时进行申请检测。

## Slide 8
5、使用备案
检验报告出具以后到公司备案盖章，资料审查；
  注意：建筑施工机械安装检验报告（验原件、复印件盖公章）；特种作业操作人员证书（验原件、复印件盖章）；相关表格内容不得出现原则性错误（特别是安装调试记录表，基础检验表，接地地阻值测试表，安装验收表）。
安装一个月之内完成使用备案（日期一般填写为工程竣工日期，如超过使用备案有效期需延期申请）；
施工单位（报件人持证）领取建筑施工机械使用登记证（铁牌）；
备案资料项目部要完整的留一份原件存档备查。

## Slide 9
6、拆除
拆出前要到属地办理告知
拆出前要组织拆装人员进行安全交底
对运输道路进行清理
对吊装设备进行检查
对作业半径拉设警戒线
要有安全员旁站

## Slide 10
01
第二章、设备使用管理
单击此处添加副标题内容

## Slide 11
1、塔式起重机主要结构及使用管理
（1）预埋节
① 直接浇筑基础的，必须用3∶7灰土做40cm垫层，且各边宽度必须大于混泥土基础宽度0.6米；
② 浇筑混泥土前通知监理进行钢筋隐蔽工程联合验收：检验钢筋型号，间距，位置，预埋节不得重复使用；
③ 混泥土标号不得小于C35；
④ 混泥土强度至少达到80%才可以进行塔吊安装，特检所出具混泥土试块强度报告收集存档；
⑤ 避雷带不宜焊接在主弦杆上；
⑥ 如果基础低于水平面应设置排水措施或设置集水井；
⑦ 预埋节上平面水平度控制在千分之一。

## Slide 12
（2）加强节、标准节
①只有原厂统一型号标准节可以互换，安装前需要进行清洁，除锈，防腐工作；
②爬梯安装牢固无尖锐部位，安装方向应上下对应一致，每三个标准节设置一个休息平台；
③注意标准节有踏步的一侧方向应与建筑物垂直；
④螺栓连接宜螺栓帽上（便于后期紧固），螺栓处应加垫片，并用双螺帽紧固；
⑤塔身上不得挂设任何图牌；
⑥注意加强节与标准节方钢壁厚，颜色，每个角螺栓个数都不一样。不应混装。
塔式起重机 | 独立状态塔身（或附着状态下最高附着点以上塔身） | 塔身轴心线对支承面的垂直度≤ 4/100
 | 附着状态下最高附着点以下塔身 | 塔身轴心线对支承面的垂直度≤ 2/100

## Slide 13
（3）附墙
① 应使用原厂配件，或有资质单位生产的附墙架，且应有相关设计图纸及计算资料;
② 附着框架应尽可能设置在塔身标准节的节点连接处，箍紧塔身，塔架对角处应设斜撑加固。
③ 附着框架和附着支座布设时，附着杆倾斜角不得超过10度。
④ 所有联接销轴，开口销必须符合要求，不得使用直 径不符的销轴，开口销要充分打开；
⑤ 混凝土强度应达到70%，并有混凝土强度报告才可以安装附墙，附墙处必须有垫板（钢板），撑杆与预埋件不得硬性连接，应使用销轴联接，调节螺杆应能调节；
⑥ 附墙间距参考说明书（每次附墙间距不一样，自由高度也不一样），同时控制长细比（参照说明书或咨询厂家）；
⑦ 要求在附墙处搭设上下塔吊的安全通道（塔吊一端固定，建筑物一端保持滑道），两侧做防护围挡，底板满铺50板固定。

## Slide 14
（4）顶升套架
① 油泵无缺油及油管有无漏油现象；
② 套架与下支座联接销轴及开口销打开情况，顶升横梁是否放在踏步内并上防脱保险，个别型号有锲铁（卡在标准节直腹板上）；
③ 导向滑轮是否有缺少或者损坏，间隙过大的；
④ 顶升电机及是否保护接零；
⑤ 套架操作平台防护围栏及引进梁完好情况。

## Slide 15
（5）上、下回转及回转支承
下回转与标准节（套架）联接情况，上回转与起重臂，平衡臂，塔帽联接情况；
回转机构、回转支撑有无异常响声，清洁润滑结构；
回转限位是否有效（≤720°）；
回转电机防雨罩，保护接零及线路老化破皮情况。

## Slide 16
（6）起重臂
① 起重量限制器：
② 小车运行情况，前后限位，防断绳装置，防断轴装置，缓冲装置，小车载人平台：
③ 起重节联接情况，前后拉杆联接情况；
④ 小车钢丝绳，起重钢丝绳断丝情况，钢丝绳下垂幅度要合理；
⑤ 吊钩保险及防脱绳装置，上限位是否有效：
⑥起重钢丝绳固定情况（4个绳卡及U型槽）；

## Slide 17
（7）平衡臂
平衡臂与上支座及平衡臂与左右拉杆联接情况；
周边护栏及设置连接板；
控制柜线路老化及变阻箱完好情况；
卷筒钢丝绳润滑情况，排列整齐及是否安装盘绳器；
刹车片磨损情况及防雨罩，减速器注油；
配重块支撑长度及连接板；
障碍灯（同起重臂）。

## Slide 18
（8）塔帽
塔帽与上支座销轴联接情况，塔帽与各拉杆联接情况；
起重力矩限制器三（或四个）微动开关是否灵（听响声及看挡板距离），小车不能向外前进，吊钩不能起勾，报警，小车减速：
爬梯及护圈是甭变形或固定牢固，塔帽顶维修平台及护栏完好情况；
塔帽顶滑轮磨损情况；
障碍灯与风速仪（30米安装障碍灯，50米安装风速仪）

## Slide 19
（9）驾驶室
① 控制台按钮齐全（包括报警灯，警铃，回转制动，启动开关，急停开关，重置等）；
② 开关箱接线规范，开关及漏保不得倒置接线，做保护接零：
③ 绝缘底板及灭火器（便于取出）；
④ 视野开阔，不得在前窗玻璃上面粘贴东西，驾驶室不得垃圾过多，或影响操作物品；
⑤ 标示标牌性能表，提倡安装监控仪（水平度，垂直度，起重量，吊钩幅度，小车位置，力矩）。

## Slide 20
（10）吊钩、钢丝绳的检查
吊钩禁止补焊，有下列情况这一的，应予以报废:
1) 用20倍放大镜观察表面有裂纹：
2) 钩尾和螺纹部分等危险截面及钩筋有永久性变形：
3) 挂绳处截面磨损量超过原高度的10%；
4) 心轴磨损量超过其直径的5%；
5) 开口比原尺寸增加15%。
钢丝绳报废标准：
1) 6倍钢丝绳直径长度范范围内，可见断丝总数超过钢丝绳中钢丝总数5%。
2) 局部断股。
3) 索眼集中断丝、断丝集中在金属套管、插接处附近、插接连接绳股中。
4) 钢丝绳严重锈蚀。柔性降低，表面明显粗糙，锈蚀部位实测直径小于公称直径93%。
5) 钢丝绳畸变、压破、绳芯损坏、钢丝绳压扁超过原公称直径20%。
6) 钢丝绳热损坏。
7) 插接处严重受挤压、磨损、金属套管损坏，直径缩小到原公称直径95%。
8) 绳端固定连接金属套管或插接部分滑出。

## Slide 21
（11）防护棚及电缆
基础周边做不低于1.8m围挡，进出门应外开，围栏外侧挂设标示标牌（包括塔吊操作规程，塔吊十不吊，使用登记牌，塔吊现场编号，司机安全技术交底及上岗证复印件，安全警示标示）；
立塔时将富裕电缆放于套架平台上面，主电缆，照明电缆使用角铁，瓷瓶工整固定；
专用二级箱做重复接地，且不得与塔身直接相连，检查电缆破损及包扎情况。

## Slide 22
（12）安全装置

## Slide 24
2、塔吊日常管理
塔吊附墙预埋件必须由专人负责前期预埋，四级风以上不得安装作业，对安装人员安全技术交底，现场设置警戒区,专人监控。顶升前必须保汪油泵工作正常，大臂平衡，顶升横梁放置踏步内：
定期（一般为每月）对每台塔吊垂直度（塔吊基础承台以上垂直度，不包括下面格构柱高度），接地电阻值进行测试：每天要求（协同）塔司班前塔吊安全隐患排查，发现问题确认后及时通知相关单位整改：
关注检验检测报告有效期限（1年），使用登记证是否期需延期，每月填写设备台账报表，上报公司安全管理部；
每人对特种作业人员进行巡查，发现违规操作、指挥的及时教育，定期对塔司、司索工、指挥进行安全技术交底，审核特殊工种上岗证有效时间。
存在群塔作业的，或塔吊大臂不能自由回转的在大风天气调整大臂方向，顶升加节后保证塔吊相互之间及塔吊与外架、其他建筑物、高压线的安全距离。

## Slide 25
操作、指挥、拆装人员必须持证上岗及具备以下条件
  年满18周岁具有初中以上文化程度；
  有良好的身体素质，没有色盲，听觉正常，无心脏病、贫血，癫痛病、眩晕和突发性昏厥等疾病。
  接受过专门安全操作知识培训，经建设主管部门专项合格，取得建筑施工特种作业操作资格证书。
  首次取证人员，不满三个月不得独立操作设备。
制定岗位职责
  定人 定机 定岗

## Slide 26
（3）操作规程
进入施工现场作业、必须佩戴安全帽、穿防滑鞋。听从现场施工生产安排。
作业过程必须专人指挥，严禁无指挥操作，擅自操作。指挥人员必须明确吊物重量、吊点位置，懂得合理吊挂吊具。
严禁司机、指挥人员酒后作业。
司机每班启动塔吊前、应鸣玲示警，提请施工人员注意安全。起吊时，必须先将重物吊起离地面50米左右停住，环顾四周情况、确定制动、物料捆扎、吊点和吊具无问题后，方可指挥操作。
严禁用吊钩直接吊挂重物、必须用吊索具吊挂重物、吊物在整个吊运过程中不的摆动、自转、不得吊运悬挂不稳的重物，吊运体积大的吊物应拉溜绳。
塔吊运行过程中，应逐级变档，严禁急开急停和越挡操作，不允许通过打反车停车。防止吊运过程中物料发生散落、松绑、偏斜等情况。

## Slide 27
Click to add a subtitle
Click add header
起吊细长物料时，物料最少捆扎两处、用两个吊点吊运，整个吊运过程中，物料应处于水平状态。
作业中平移起吊重物时，物重高出所跨越障碍物的高度不得小于1米。
每班作业前应检查钢绳、滑轮、吊钩、吊绳。钢绳在卷筒的缠绕必须整齐，不得爬绳、乱绳、啃绳，不得扭曲、断股。
碰恶劣气候如：大雨、大雪、大雾、风力超过四级应停止作业。
禁止在塔吊各部位乱放工具、零件或杂物，严禁起重机上向下抛扔物品
起吊短碎物料、如扣件、砖必须用强度足够的网带包装或四周封闭的料具，不得直接捆扎起吊。
每班作业完毕应将各控制器拉到零位，松开回转制动，切断总电源。吊钩升至高位、停至尖部。

## Slide 28
（4）严禁违章操作做到十不吊
1
斜拉斜扯不吊
2
超载
不吊
3
4
吊物边缘锋利无防护措施不吊
5
吊物上站人不吊
散装物件捆扎不实不吊
6
指挥人员信号不明不吊
7
埋在地下的物件不吊
8
安全装置失灵不吊
9
光线阴暗看不清不吊
10
大雨、大雾、大雪及六级以上强风不吊

## Slide 29
多塔作业安全运行规定
高塔让低塔，一般高塔的的视野较广，可全面观察周围动态，高塔进入重叠区前应观察低塔运行情况后在运行。
先进优先，塔机在重叠区域运行时，先进入该区域的塔机优先运行，后进入该区域的塔机应该避让。
动塔让静塔，塔机重叠区域运行时，运行塔机应避让该区停止塔机。
轻车让重车，当两塔同时运行时，空载塔机应避让载荷塔机。
客塔让主塔，另一区域塔机在进入他方塔机区域时应主动避让主方塔机。

## Slide 30
（6）塔式起重机维护保养
一级保养：160小时。完成例行保养项目的全部工作；检查各部减速器、偶合器，补足润滑油；按规定加注润滑油；各部位电动机、减速器的固定螺栓检查、紧固；检查塔身、吊臂、平衡臂、回转的连接螺栓、轴销，并紧固；检查各部位的安全装置和制动装置，变幅小跑车和吊钩的限位装置应灵敏有效；检查接地电阻、导线绝缘电阻；清除全部配电箱灰尘及电动机滑环的积碳、灰尘及检查调整碳刷；检查电阻器的工作状况，并紧固接线端子；检查顶升制动液压系统的状况，及补充液压油；清洁工作。
二级保养：640小时。完成一级保养项目的全部工作；更换各减速器润滑油及液力偶合器液压油；调整各部位制动装置；调整全部安全保护装置；检修各联轴器；检查全部钢丝绳；检测各电动机及涡流制动器绕组绝缘电阻值；紧固全部电器元件的固定螺栓，接线端子；除尘；检测并处理老化和硬伤的引线，更换损坏的铜线尾；检查调整各配电箱中电器元件，更换损坏元件；检测漏电继电器、断相器的工作可靠性；检查重要部位联接销子的状况；调整运转状况不良的套架、导轮、变幅小车导轮、传动系统等；试运转，调修不符合要求的部位。

## Slide 31
（7）塔式起重机隐患图片
基础未二次找平、螺栓未使用平垫
基础未设置排水措施

## Slide 32
标准节螺栓松动

## Slide 33
标准节变形严重

## Slide 34
塔身标准节混用

## Slide 35
塔吊附着框螺栓松动
附着框混用

## Slide 36
电缆固定采用铁丝绑扎

## Slide 37
变幅小车钢丝绳固定绳卡不足
起重臂销轴退出

## Slide 38
变幅小车防断绳保护装置铁丝固定
变幅小车滑轮严重损坏

## Slide 39
力矩限制器

## Slide 42
钢丝绳排列不整齐 卷筒未安装防跳绳装置 刹车制定采用自制防护罩

## Slide 44
（1）基础架
① 混凝上C25以上，基础平
整度控制在千分之一，浇筑
混凝土之前通知监理进行联
合验收；
② 基础周边5米内不得开挖；
③ 排水措施；
④ 缓冲装置：
⑤ 预埋螺栓位置准确；
⑥ 地基承载力，或楼板承载
能力计算；
2、施工电梯主要结构及使用管理

## Slide 45
（2）防护棚、围栏及外门连锁
两层以上建筑防护棚必须搭设双层防护；
外围围挡固定不变形，电缆能顺利落到电缆筒内；
围挡门连锁有效，围挡门对重块位于滑道内，钢丝绳绕过上部滑轮；
每个吊笼使用专用开关箱，开关箱应做保护接零，不得放置杂物。

## Slide 46
（3）吊笼
①吊笼前、后门门连锁；
②防坠器有效期限（每年检测一次，使用年限为5年），且每三个月1.25倍额定载重量超载试验一次，一次额定载重量防坠落试验；
③上下限位，上下极限限位开关（现场试验）上限位上方安全距离1.8+0.1V²米；
④司机室控制按钮齐全有效，必须有电锁，急停开关，警铃；
⑤重量限制器及显示屏；
⑥呼叫器显示屏；
⑦吊笼顶防护围栏齐全牢固（高度不小于1.05m）；
⑧紧急逃离门限位必须及时复位；
⑨安全钩。

## Slide 47
（4）标准节
①齿条接头处平滑，运行过程中平稳无响动，标准节螺栓及时紧固（宜螺杆在下，螺帽在上）；
②上、下限位碰板，上、下极限限位碰板，两个碰板距离应大于150mm;
③保险节颜色区别于标准节，不安装齿条；
④垂直度不得超过规范要求。
施工升降机 | 导轨架架设高度h（m） | h≤70 | 70<h≤100 | 100<h≤150 | 150<h≤200 | h>200
 | 垂直度偏差（mm） | 不大于（1/1000）h | ≤70 | ≤90 | ≤110 | ≤130
 |  | 对钢丝绳式施工升降机，垂直度偏差不大于（1.5/1000）h |  |  |  | 

## Slide 48
（5）附墙
附着装置不符合现场安装要求的，其撑杆的计算书、设计图及制作材料应经制造厂家确认方可安装；
必须安装调节螺杆，且每相邻附墙架调节螺杆需要对称安装；
附墙间距及自由端高度按照说明书控制（不得超过9米）。
附墙件各部位联接螺栓，销轴，开口销联接情况。

## Slide 49
（6）防护架体及楼层卸料口
① 防护架体与外架不得相连，拉结情况，卸料口防护架体两侧防护情况；
② 卸料口底板铺设严密（横向跳板上面铺设模板，最好外高内低30mm），层门与施工电梯问距不得大于50mm：
③ 防护门设置符合规范，门不得向外敞开，不得从楼内打开防护门，门下方为铁皮上方为网格：
④ 每层必须安装楼层呼叫器，挂设楼层标示；
⑤ 安装电缆护圈防止电缆摆动。

## Slide 50
（7）安全装置齐全有效

## Slide 51
Click here to add the headline content

## Slide 52
（8）施工电梯日常管理
每次加节附墙必须对相关人员资格审查并留复印件，进行安全技术交底，
  安装过程中进行旁站监督，提升加节前必须将控制开关放置在轿厢顶操作，
  轿厢顶周边围栏完好牢固，安装后必须重新设置限位保险；
要求司机做交接班或班前班后检查记录，每天进行开机试运行，班前施工电梯安全隐患排查，参加项目部周检，督促安装单位月检，租赁单位维修保养记录，定期（一般为每月）对每台施工电梯垂直度测量记录，接地电阻值测试记录；每三个月要求安装单位做一次防坠落试验和超载试验；
检验检测报告有效期限（1年），安全防坠器有效期限(1年)，使用年限5年报废，每月填写设备台账报表，上报公司安全管理部；
每天对施工电梯司机在岗情况进行巡查，发现违规操作的及时教育，定期对司机进行安全技术交底，审核特殊工种上岗证有效时间，严格执行相关管理规定。

## Slide 53
一级保养：200小时。检查梯笼和底笼受力杆件，紧固全部连接螺栓，全部减速箱、电动机的底脚螺栓；检测导轨架垂直偏差，调整垂直度，检查紧固导轨架联接螺栓；检查各层附壁支撑、立柱、稳固支撑过桥梁等构件之间的压板、扣件螺栓；检测齿轮齿条啮合状况，对不符合要求的进行调整修理；检查减速箱油质、油面及补足润滑油；检查安全限速器的工作状况，对不符合要求的进行调整修理；检查全部电器设备及电气线路，对查到的故障进行修理；检测各部位限位装置，视情况加以调整更换。
A
二级保养：1000小时。完成一级保养项目的全部工作；检修各减速器传动部分，更换磨损、损坏的零件，更换润滑油；检修各导轮、靠轮、轴承、轴销，更换磨损零件，进行润滑；检测各限位器，使其工作灵敏可靠，性能达到规定要求；检查齿轮总成、防坠安全器，更换或修复损坏零件，进行润滑；检查平衡重钢丝绳及附件，对钢丝绳进行润滑，更换损坏零件；对全部电器元件进行检查、调整、除尘，修复或更换损坏元件、老化线路；检查缓冲装置，更换损坏零件；各注油点润滑，整机调试。
B
（9）施工升降机维护保养

## Slide 54
（10）施工电梯隐患图片

## Slide 59
3、物料提升机使用管理
物料提升机，严禁租赁超过5年的物料提升机，选择各类安全保险装置齐全的设备；
场地位置选择：临时施工道路便于倒运材料地坪较高处，卸料口宽度应大于吊篮宽度，外架搭设应预留位置。
物料提升机安装高度大于或等于30m时，不得使用缆风绳。

## Slide 60
（1）基础
地脚螺栓必须预埋，不得在基础上打膨胀螺栓固定；
基础架水平度控制在千分之一内；
基础混凝土C20以上，强度达到百分之八十才可以开始安装；
如基础低于地平面需有排水措施；
基础高度应略低于上料口，方便上料。

## Slide 61
（2）防护棚及外门联锁
搭设防护棚，层高超过二层的需搭设双层防护；
按照公司文明施工要求挂设标识标牌；
需要使用专用开关箱，漏电保护器接线正确；
外笼门门联锁有效，连锁门上下顺畅。

## Slide 62
（3）吊笼
防坠安全器；
前、后防护门；
吊笼后门与楼层停靠装置连锁；
防断绳装置，拉簧二月更换一次；
导向滑轮不应侧向变形。

## Slide 63
（4）导轨架（标准节）
有无变形，开裂，锈蚀；
导轨架接口处有无错台；
联接螺栓有无松动；
上、下限位是否有效；
钢丝绳、天梁滑轮磨损情况。
导轨架垂直度 ≤ 0.15%，导轨对接阶差 ≤ 1.5mm。

## Slide 64
（5）附墙
附墙间距，自由端长度不得超过6m;
联接螺栓，销轴紧固；

## Slide 65
（6）防护架体及楼层卸料口
防护架体不得与外架相连，外围挂设安全网；安全通道搭设双层防护棚；
防护架体拉结情况，特别是屋面情况； ③卸料口底板铺设严密，防护门内开有踢脚板，楼层标示；
搭设司机操作间，保证视野开阔。

## Slide 66
（7）物料提升机日常管理
每天重点检查吊笼进料门，出料门门联锁是否有效，钢丝绳防断绳是否有效，弹簧每二个月更换一次，卷筒钢丝绳排列及润滑情况，司机在岗情况，严禁物料提升机载人上下；
督促司机做好交接班或班后检查记录，租赁单位（或相关人员）维修保养记录，督促租赁单位做好月检记录，做好班前物料提升机安全隐患排查，发现安全隐患的及时通知相关单位维修整改；
物料提升机操作必须持证上岗，项目部定期对操作人员进行安全技术交底；建立设备台账报表，每月上报公司安全管理部，及时落实整改公司、项目部相关安全检查隐患。

## Slide 67
（8）物料提升机维护保养
一级
保养
二级
保养
一级保养：200小时。检查吊笼受力构件，紧固全部连接螺栓，少齿差减速器与井架基座联接螺栓；检测导轨架垂直偏差，调整垂直度，检查紧固井架联接螺栓；紧固各层附着连接件螺栓；导轨和导论合情况，对不符合的进行调整修理；检查减速箱油质、油面及补足润滑油、电器设备及电气线路，对故障进行修理；检测安全限位、机械连锁装置，各滑轮组、钢丝绳工作情况，加以调整更换。
二级保养：1000小时。完成一级保养项目的全部工作；检修少齿差减速器，更换磨损、损坏的零件，更换润滑油；检修各导轮、滑轮轴承、轴销，更换磨损零件，进行润滑；检测安全限位、机械连锁装置使其工作灵敏可靠，性能达到规定要求；对钢丝绳、滑轮组进行润滑，对全部电器元件进行检查、调整、除尘，修复或更换损坏元件、老化线路；整机调试。
67

## Slide 68
（9）物料提升机隐患图片

## Slide 71
4、门式起重机主要结构及使用管理
（1）结构件
门式起重机主梁、端梁、平衡梁（支腿）、小车架不应有裂纹和明显变形，腐蚀不超过原厚度的10%。主要受力构件不应有严重塑性变形和裂纹。金属结构的连接焊缝不得有严重缺陷。
螺栓连接不得松动，不应有缺件、损坏。高强度螺栓满足设备出厂说明书要求）连接应有足够的预紧力矩, 所有连接销轴使用正确，均应有可靠轴向止动装置。

## Slide 72
轨道
门式起重机主梁、端梁、平衡梁（支腿）、小车架不应有裂纹和明显变形，腐蚀不超过原厚度的10%。主要受力构件不应有严重塑性变形和裂纹。金属结构的连接焊缝不得有严重缺陷。
轨道两端最短一段长度应在不小于1.5m处加挡铁；
固定轨道的螺栓和压板不应缺少，压板固定牢固，垫片不得窜动。
轨道不应有裂纹、严重磨损、扭曲变形等影响安全运行的缺陷，大车运行不得出现啃轨情况。
轨道压板间距跨度大600mm-跨度15m以下800mm。

## Slide 73
①龙门吊应安装安全装置：起升高度限制器、起重量限制器、大车行走限位器、小车行走限位器。 ②应安装防护装置：部止挡、夹轨器临时停止时使用垫木固定、天车防雨、防护装置、行车报警系统。 ③应安装行走机构应设扫轨板，扫轨板距轨道不得大于10mm。 ④应设置带有护栏的爬梯供作业人员上下使用。
（3）安全防护装置

## Slide 74
吊绳吊具
吊绳编结长度不应小于钢丝绳直径的20倍，并且不得小于300mm
吊杆、吊钩不得补焊。
吊钩应安装钢丝绳防脱钩装置

## Slide 75
电气系统
供电系统应符合TN-S系统要求，电气系统有防雨功能。
电缆宜设置在塑料或金属管材或电缆槽中、电线应绝缘良好不得有破损、老化。
仪表、警铃安装齐全。
接地电阻不得大于4Ω，每30米设置重复接地。

## Slide 76
门式起重机日常管理
  主要受力的结构件应检查金属疲劳强度、焊缝裂纹、结构变形、破损等情况，对主要受力结构件的关键焊缝及焊接热影响区的母材应进行检查，若发现异常，应进行处理。结构件的检查应按下列程序进行。
    日常检查：门式起重机每工作80小时（建议每周）应进行一次日常检查。门式起重机司机在开机前，应检查各连接部位螺栓的紧固情况，如有松动应及时紧固。
    当门式起重机出现异常声响，或出现误操作，或发现门式起重机安全保护装置失灵等情况时，应进行检查，并作好记录。
    当一个工程完成，门式起重机拆卸后，应由工程技术人员和专业维修人员进行详细检查，并作好记录。

## Slide 77
一级保养每300h一次（指机械运转小时）
日常保养全部内容
按要求进行钢丝绳、齿轮联轴器、制动器各铰点、限位开关各转抽、链条等的润滑
检查减速器的油面、是否在油标刻度线间
检查钢丝绳压板螺栓是否紧固
检查柱销联轴器弹性圈的磨损情况，见习超过2mm的应跟换
检查制动轮和销轴的磨损情况，弹簧有无裂纹和永久变形
检查各滚动轴承运转是否正常
检查电动机和销轴的滑环和碳刷的磨损情况清除灰尘、积碳
检查管口处导线绝缘层的磨损情况
二级保养一般每间隔1200h一次
一级保养全部内容
滚动轴承加油
检查长行程和液压电磁铁油量及润滑情况
清洗开式齿轮和链条上的脏油 重新注油
检查起升机构和吊钩、 联轴器 减速器齿轮的磨损情况
检查所有电器设备的绝缘情况
检查控制屏 保护盘 控制器、电阻器及各接线螺钉是否紧固
（7）门式起重维护保养

## Slide 78
（8）隐患图片

## Slide 81
1、内业资料
第三章、资料管理
使用备案资料应与日常内业资料分开存档；
每台设备单独存档，存档要有标号，要有目录；
几常管理相关资料包括：机械设备管理制度（检查，维保，监控等），特殊工种上岗证登记表，定期安全技术交底，每天班前安全隐患排查，项目部周检记录，安装单位月检记录，租赁单位维修保养记录，垂直度测试记录，接地电阻值测试记录，机械设备台账：
每次顶升加节附墙相关资料包括：安装人员上岗证复印件及登记表，安全技术交底记录，安装自检表，顶升锚固验收记录，安装监控记录；
其他（公司，甲方监理，相关单位的检查记录及整改回复单）。
每月对使用设备进行经常性和定期的检查，并向施工项目部提交检查记录表、维护记录表、保养记录表、交接班记录表等文件。

## Slide 82
2、安全技术档案资料
设备原始资料：购销合同、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证、安装使用说明书。以上资料由出租方提供。
使用过程资料：设备租赁合同、基础方案、基础隐蔽性验收资料、应急救援预案、安全协议、安拆专项方案、定期检验报告、定期自行检查 记录、定期维护保养记录、维修和技术改造记录、运行故障和生产安全事故记录、累计运转记录、运行资料等。

## Slide 83
谢 谢 ！