## Slide 1: 安全文明施工管理交底

## Slide 2: 编制依据
为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据国家相关法律、规范：
《中华人民共和国安全生产法》
《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质［2018 ］31号
《建筑起重机械安全监督管理规定》建设部166 号令
《建筑施工特种作业人员管理规定》建质［2008］75 号
《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》建质［2007］255 号
《建筑施工安全技术统一规范》GB50870-2013
《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006
《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011
《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014
《塔式起重机安全规程》GB 5144-2006
《安全帽》GB 2811-2007
《安全网》GB 5725-2009
《安全带》GB 6095-2009
《安全色》GB 2893-2008

## Slide 3
《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
《建筑施工现场环境与卫生标准》JG146-2004
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005
《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-1991
《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ 160-2008
《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2012
《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011
《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 128-2010
《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 166-2008
《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202-2010
《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ 231-2010
《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008
《液压滑动模板施工安全技术规程》JGJ 65-2013
《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ 88-2010
《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 215-2010
《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 196-2010

## Slide 4
目录
第一章：安全管理策划及安全教育 第二章：防坠落措施
第三章：安全用电 第四章：防火管理 第五章：机械伤害 第六章：坍塌

## Slide 5: 第一章：安全管理策划及安全教育
1、安全管理策划
  基础阶段
  主体阶段
  装修及园建阶段
  监控、记录
  交通运输
2、人员进场管理
  安全教育
  安全帽管理
3、安全装备（各工种对工作服、安全帽、安全带、安全鞋、对讲机等的装备要求）

## Slide 6: 1.1安全管理策划
安全生产管理人员配置
建筑工程2万平方米及以下设置一名 专职安全员；
设置机电设备（机械员）专职安全 管人员；
建筑工程10万平方米以上，必须配
备安全管理机构；
分包单位人员超过50人必须配备专 职安全员；
作业班组必须设置兼职安全干事。
土木工程、线路管道、设备安装工
程按照工程合同价配备：
a、5000万元以下的工程不少于1人； b、5000万～1亿元的工程不少于2
人；
c、1亿元及以上的工程不少于3人，
且按专业配备专职安全生产管理人员。
安全员定期培训学习没有？ 安全员有没有取得双证？

## Slide 7: 1.2基础阶段
基础施工前须编制专项安全防 护方案，经监理和甲方审批通 过后实施；
方案须针对基坑支护、降水、 机械作业、基坑变形位移检测 等进行编制，并且编制应急预 案；
土石方开挖要求：分层分段开 挖，边开挖边支护；
作业人员必须经过相应安全教
育，后才能进场施工；

## Slide 8: 1.3主体阶段
主体施工前须编制专项安全 防护方案，经监理和甲方审 批通过后实施；
方案须针对临边作业防护、 洞口防护、攀登防护、悬空 作业防护、交叉作业防护、 临时用电防护、机械设备、 架体、防火等进行编制；
公示重大危险源清单
作业人员必须经过相应安全教 育，后才能进场施工。

## Slide 9: 1.4装修及园建阶段
应编制安全管理策划，并报 送监理和甲方进行审批通过 后实施；
方案须针对装修及园建阶段 的防火管理、高坠管理、用 电管理、园建物体打击、机 械管理等进行编制；
作业人员必须经过相应安全教
育，后才能进场施工。

## Slide 10: 1.5监控、记录
现场办公室设置安全监控室， 监控室内设置安全监控屏， 有专人值守；
监视系统的监视范围应涵盖 全部现场作业面及加工、材 料堆放区域；
监控系统应能即时修正三级 风险区域；
视频监控系统在实施前总包 需要先报方案，经甲方、监 理审批通过后方可进行布设。
出入施工现场安装门禁系统， 人员出入刷卡。

## Slide 11: 1.5.1安全视频监控（一）
1、要求高速球机清晰度不能低 于模拟的480线清晰度，数字的 720P（即1280×720 分辨率）， 伸缩变倍不能低于22 倍变焦。
2、要求固定室外枪机清晰度不 能低于模拟650 线清晰度， 数 字的720P（ 即1280×720分辨 率），并按监控距离监控范围 配备标准距离镜头。
3、室内球机与半球清晰度不能 低于模拟650线清晰度，数字的 VGA（即640×480 分辨率）， 并按监控距离监控范围配备标 准距离镜头。

## Slide 12: 1.5.2安全视频监控（二）
1、安装方式可选用壁装、吊装或立杆的 方式。
2、安装的高度，室内距地面2.5 ～ 5m， 室外距地面3.5 ～ 10m。
3、覆盖范围兼顾现场施工作业区域（重 点安装于塔吊，钢构安装现场，钢筋模板
安装现场，办公区项目办公室与区域通道， 工人生活区通道，项目工地大门），并制 作安装平面图。
4、室外环境下采用室外全天候防护罩， 电源与线缆接头应配置室外防水箱。做好 雷电防护、硬物防护。
5、线缆走线应注意防雷、防触电、防水、 防过度弯曲，坚持固定走线。
6、环境比较复杂，不方便线路连接的项 目，需采用2.4G无线网桥进行连接。
7、传输线缆及监控点处应挂标识牌。

## Slide 13: 1.6交通运输
施工现场的道路应当有循环干 道,满足运输、消防要求；干道应尽 量利用永久道路位置做硬化施工道路；
主干道应当平整坚实，且有排 水措施（明沟排水）,不沉陷,不扬尘；
主干道硬化采用C20砼，厚度 200mm，下配250mm厚碎砖石垫层 重载碾压；或者采用250mm厚碎石 基层+钢板的路面形式；鼓励项目采 用预制PC做路面；
主干道宽度不小于4m，施工人 员通道宽度宜为1-1.2m；
大门口设置自动冲洗设备；
在主要施工道路边加设活动铁围栏或 活动铁板分隔施工范围与施工道路；
因条件限制未能设置活动围栏的，可 设宽约20mm 黄线明确车辆与行人分 流。

## Slide 14: 2、人员进场管理
2.1 安全教育
（1）集中培训
  在土方开挖、主体施工、装修施工正式开始前分别进行安 全施工动员大会，对当前阶段的安全施工工作做系统交底；
  新班组进场时针对该班组施工特点进行本专业安全培训；
  以上交底和培训时均须安全监理工程师参加，交底和培 训记录须交一份给监理存档；
（2）视频播放（可选项）
2.1在主要入口滚动播放安全主题的视频短片，可结合项目 各阶段不同防护要点选择适合的视频；
（3）演练、体验、活动（可选项）
  为了更直观有效的教育工人，各公司可建立体验中心， 所有工人进场前体验各种常见险情，做到心理重视及险情预 判；
  通过演讲、实操演练、拓展等形式开展以安全为主题的 活动，强化安全意识；
（4）准入考试认证制度
  所有进场工人施工前必须通过安全认证考试；考试须由 安全监理工程师主持；
  合作方安全员须通过万科安全认证考试；
  安全员和工人考试通过后发上岗证。

## Slide 15: 2.2安全帽管理
施工现场作业人员在进场前须 做好相关个人信息登记，并建立档 案；
并将相关信息在安全帽上进行 粘贴明示；安全帽正面粘贴单位名 称及LOGO，侧面粘贴信息为姓名、 工种、项目及标段名称和安全考试 认证标志；
安全帽每家单位使用统一颜色，
高危工种使用特殊色；
安全帽植入芯片，芯片内储存 有工人的公司信息及个人信息。进 出工地门禁系统需佩戴有本人植入 芯片的安全帽方能进入施工场地；

## Slide 16: 2.3持证上岗
建筑施工现场的项目经理
（项目负责人）、专职安全员及
特种作业人员应持证上岗。
项目经理（项目负责人）
（建造师）、专职安全员还必须 持省级建设行政主管部门颁发的 安全生产考核合格证书上岗。
相关证件信息的真实性可 到证书核发部门网站查验核实。
总包单位、监理单位对分 包单位现场负责人、安全管理人 员、特种作业等相关人员证件要 履行查验手续；证件提前三个月
复审。
陕西省特种作业操作证
查询:www.jzgwpx.com

## Slide 17: 3、安全装备
3.1架子工
戴安全帽、系安全带、穿软底防滑鞋， 扳手应用细绳系挂在腰间安全带上。
3.2电工
戴安全帽、穿软底绝缘鞋、应 配置工具包，工具包内工具分 类，包内工具须有约束，不得 掉落；

## Slide 18: 3.3焊工
作业时正确佩戴安全帽、穿绝缘鞋、 戴绝缘手套、戴护目镜；
3.4外墙作业
安全帽、安全带、禁止穿硬底 和带钉易滑的鞋；工具应随手放入 工具袋（套）内。
安全带应调整好金属扣和系带，
直至安全带紧系身上，但不妨碍身 体活动。把安全绳塞在系带上，不 让它垂吊在外，以防绊脚；

## Slide 19: 3.5构件安装人员
作业时正确佩戴安全带、绝
缘手套、护目镜及防护面罩；
焊机外壳必须接地良好，并 设单独开关，焊机须经过二次降 压处理；
焊接作业配置灭火器、接火 斗；
接火斗构造说明：
接火斗由接火盆以及挂 件组成，接火盆由铁皮制作 而成，具体尺寸根据钢梁的 节点形式而定，挂件釆用 Φ12mm圆钢根据钢梁形式热 弯而成。
为防止焊接火花飞溅，
斗内应满铺石棉布。

## Slide 20: 3.6安全员
应佩戴好安全帽、袖章及工作牌
（如有需要，佩戴扩音喇叭）。

## Slide 21
交通安全管理员必须佩戴安全 帽、反光背心，同时配备口哨 和荧光棒
3.7交通运输安全管理人员

## Slide 22
第二章：防坠落措施
1、标准层安全防护样板
2、洞口、临边防护
  “四口”防护措施（预留洞口、电梯井口、通道口、楼梯口）
  “五临边”防护措施（楼面临边、屋面临边、阳台临边、升降口临边、基 坑临边），增加外窗等穿插作业的临边防护
3、外立面作业防护
  满堂架/悬挑架
  爬架
  卸料平台
  吊篮
  吊绳（蜘蛛人）
4、总坪高空坠落防护
5、安全警戒区
6、工具、材料防坠落要求

## Slide 23: 1、标准层安全防护样板
标准层开始施工前，必须完成 安全专项施工方案及安全策划的审 核；标准层施工时，必须完成安全 样板层联合验收（总包、监理、项 目、工程部）；
样板拆除时必须留存影像资料；
安全样板层实施内容包含洞口 防护、临边防护、警示标牌、疏散 标识、临时消防设施布置、施工各 阶段的防护设施转换设置等；
标准层安全防护样板拆除前经 工程部验收合格，签字确认方可拆 除；

## Slide 24: 2临边洞口
2.1.1预留洞口防护（≤500mm）
洞口尺寸小于等于500mm×500mm时，用木模板 进行防护，模板厚度不得小于18mm；
单侧洞口尺寸在500～1200mm时，采用木模板加 双侧木枋进行防护；
洞口防护模板应有防止移动或固定措施；

## Slide 25: 2.1.2预留洞口防护 （500~1200mm）
边长在1.2m以上的洞口必须在 四周设防护栏杆，洞口下张设 安全平网。
洞口四周搭设工具式防护 栏杆（采取三道栏杆形式，立 杆高度1200mm，下道栏杆离地 200mm，中道栏杆离地600mm， 上道栏杆离地1200mm），下口 设置踢脚板并张挂水平安全网。
防护栏杆距离洞口边不得 小于200mm。
栏杆表面刷红白或黄黑相
间警示油漆。

## Slide 26: 2.1.3预留洞口 （水电井）
单侧洞口尺寸大于1000mm的水电井， 用钢管扣件在洞口上紧靠洞口边搭设井字 形平台，井内在结构施工期间预留ø8以上 贯通横向钢筋（避过管道位置），横向钢 筋间距原则上不超过400cm ；洞口采用 18mm厚木模板覆盖；如有其他可靠方案替 代横向钢筋时，可取消对横向钢筋；
单侧洞口尺寸小于1000mm时，可取
消钢管防护，在模板周边增加一圈木枋；

## Slide 27: 2.1.4电梯井口
电梯井（管道井）口安装 全封闭的工具式防护门（高度 不低于1800mm），防护门底部 安装200mm高木质踢脚板。防 护门和踢脚板刷红白（黑黄） 相间警戒色；防护门外侧悬挂 警示提示牌；
防护门在首层和顶层可开 启外（须上锁），其他楼层均 为固定式，不可开启；
电梯井内水平防护采用在 井洞内每隔两层（≤10m）用钢 管搭设防护平台，上面满铺跳 板进行安全防护；
固定：1 0×8 0 m m膨胀螺栓， 2 0套管L = 1 6 m
m，1 0 0×8
0×3mm耳板

## Slide 28: 2.1.5电梯井钢平台
电梯井钢平台大小依据电梯井
尺寸大小
而定，主梁采用4根14#槽钢分两组 背靠背
焊接,次梁采用10#槽钢,平台板采用
4mm厚花纹钢板进行焊接。
在墙体预留150X150方孔,采用4 个14#工字钢穿墙作为架体支撑，工 字钢伸出内井壁不小于3 0 0 m m ， 端头采用300X300X4钢板进行满焊。
平台上部焊接4根Φ50钢管套 管，操作架固定在套管内采用螺杆 进行连接。
电梯井平台与井壁之间的距离 应≤100mm。

## Slide 29: 2.1.6后浇带防护
后浇带上用九层板全封闭隔离。
两侧设砖砌式挡水坎，挡水坎 应粉刷平直。
刷红白色警示漆。

## Slide 30: 2.1.7安全通道、 施工电梯防护棚
在楼层的一层的出入口处必 须搭设双层硬防护棚，并设置警 示牌；
两侧采用脚手架管搭设横杆 围栏，并用密目网进行封闭，地 面应硬化（C20砼地坪100厚）， 每处出入口须配置一组灭火器和 相应的安全警示标识；
多层结构防护棚的长度不小 于3m，高层不小于6m。
在塔吊覆盖区域搭设安全通 道，设备安全防护棚；
设备防护棚悬挂设备操作过程、
安全警示牌；

## Slide 31: 2.1.7.1定型化防护棚做法
防护棚立柱
柱间连接杆50×150mm方管。
立柱150×150mm方管。
桁架主梁150×150mm方管。
桁架除主梁外均用50×150mm方管。
立柱与桁架各焊接一片250×250×10mm的钢板， 以M12螺栓连接。
（6）基础尺寸1000×1000×700mm，采用C30混凝土浇 筑，预埋400×400×12mm钢板，钢板下部焊接直径 20mm钢筋，并塞焊8个M18螺栓固定立柱。
防护棚顶构造说明：
顶铺0.5mm厚压型钢板。
上层檩条上设置20×20mm网孔钢板网。
下层檩条上方铺设脚手板。
下层檩条下挂0.5mm厚压型钢板或塑料扣板吊顶。
檩条为50×50mm方管。
柱间交叉支撑为50×150方管,采用
150×250×10mm耳板连接，M12螺栓固定。

## Slide 32: 2.1.7.2场区安全通道
场区内通行，在楼栋安 全影响范围内、以及塔吊回转 范围内的，设置安全通道；
人行通道与外围采用挂
设密目网进行隔离，不能串通；
脚手架通道安全可靠， 顶部为双层硬防护；
通道位于自然土地坪时 应铺设碎石+PC板，方便工人 通行且环保；有条件的项目可 进行硬化处理；

## Slide 33: 2.1.8基坑临边防护
基坑临边防护采用钢管搭设，
两道防护栏形式（下栏杆离地600
㎜，上栏杆离地1200mm）。立杆间 距不得大于2m，立杆与基坑边坡距 离大于500mm。创优、示范类项目
应采用定型化栏杆。
防护栏杆内侧挂密目安全网， 防护外侧设置200mm踢脚板，防护 栏杆及踢脚板刷红白（或黄黑）相 间安全警戒色。
防护栏杆外侧应设置排水沟。
转角部位设置夜间警示灯。

## Slide 34: 2.1.9楼梯临边
分层施工的楼梯口和梯段 边，必须安装临时防护栏杆和 踢脚板，踢脚板安装在立杆内 侧。
防护栏杆采用钢管套接安 装方式，采用顶丝加固，与Φ48 钢管配合使用。标准配件有立 杆、弯头及固定套管。
防护栏杆应搭设三道，第 一道栏杆离地1200mm，第二道 栏杆离地800mm，第三道栏杆
离地400mm，立杆高度1300mm，
立杆间距不大于2000mm。
防护栏杆涂刷红白（或黄 黑）相间安全警示色。
独立楼梯，若两边均无有
效遮挡，则两边均应设
置防护栏杆。。

## Slide 35: 2.1.10结构临边防护
楼层边、阳台边、屋面边坡防护栏杆采 用钢管搭设或定型化工具式防护。
防护采用三道栏杆形式，三道栏杆距楼 面距离依次为1200mm,600mm,200mm。立杆 间距不大于2000mm，防护内侧挂密目安全 网，下设200mm 高踢脚板。
若屋面坡度大于1:2.2,防护栏杆上杆距离 防护面不低于1500mm，并加设一道栏杆，满 挂密目安全网。
警示线颜色红白相间或黄黑相间参照当
地规定。
阳台栏杆未安装前的防护措施：采用双 道护栏形式，下道护栏离地高度0.6m，上道 护栏离地高度1.2m（推荐：挂设安全兜网）；
栏杆安装后玻璃未安装前，栏杆须挂设 安全兜网，确保阳台临边安全；
栏杆玻璃安装后可不挂设安全兜网；

## Slide 36: 2.1.13作业面临边
主体作业面应有超过操作
层面标高1200mm的外架防护；
传统外架临边：每隔一层 必须设置水平兜网，对外架与 主体之前缝隙全覆盖；主体施 工从作业层开始往下设置；
爬架临边：爬架底部须作 好封闭措施，有效防止高空坠 落；在主体作业层须设置水平 兜网，对爬架与主体之前缝隙 全覆盖；

## Slide 37: 2.1.14屋面临边
屋面应有超过操作层面标 高1200mm的外架防护；
如在坡屋面上施工，需在
屋面上设置安全母绳；

## Slide 38: 2.1.15外窗临边
窗框未安装前的防护：采 用两道水平防护，第一道高度 1200mm，第二道高度600mm； 窗台高度大于900mm时可不设 水平防护；防护区域须设计系 安全带功能，方便窗户安装工 人使用安全带；
窗框安装工序转换防护： 窗户下方总平区域设置安全警 戒区，防止窗框意外掉落后产 生安全事故；窗框安装完成后 须立刻恢复防护；
玻璃安装工序转换防护： 窗户下方总平区域设置安全警 戒区，防止玻璃意外掉落后发 生安全事故；
窗框和玻璃安装、后期保
洁员人员须系安全带作业；

## Slide 39
施工电梯口层门应全部封闭，门只 能在电梯侧开启，层门安装防开安 全锁；层门材料采用冲孔钢板。
2.1.16施工电梯层门

## Slide 40: 2.1.17施工电梯转动活动翻板
利用施工电梯笼底面钢板作为支承点， 在电梯门扇以内200mm 处设置两个轴 承支座，焊接固定，中间穿φ50 转轴， 轴面上焊接5 mm 厚花纹钢板，钢板下 焊10×20@300 扁钢加强肋，
宽度比梯笼内宽小200mm，长度为 650mm，花纹钢板头上焊φ50 的小环， 作为拉手。当电梯
门打开时，利用人工向上、向下拉门扇， 翻板自然斜搁在电梯下门扇上面，并随 之翻出，当电梯笼下扇门下降到笼底时， 转动翻板自然搁置到建筑物楼面木楞上， 反之当电梯门关闭时，人工将电梯上门 扇下拉，电梯下门扇自动向上提升造成 翻板自然转动，靠在电梯笼门扇侧面。 省去在施工电梯与结构楼层间搭设悬挑 脚手架。更加安全，节约材料

## Slide 41: 2.1.19基坑临边、边坡临边
深度超过2m的基坑施工必须有不低于1.2m的临边防 护栏杆，基坑防护栏杆距坑边距离应大于0.5m。
当基坑开挖深度超过5m（含5m），或虽未超过5m 但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护应编制专项 支护方案，并达到一定规模时还应按规范要求组织专家论 证支护方案。
基坑施工设置基坑外侧排水沟尺寸应根据项目所在 地具体情况及当地年降水量经计算确定。
基坑周边不得堆放物料、机具等较大负荷的物料， 基坑内必须设置专用人员上下通道。
基坑临边夜间作业需设置足够的照明措施并设置警 示灯。

## Slide 42: 2.1.20水平挑网
1、对于使用传统悬挑架和传统钢 管式爬架的，单体外立面必须设 置一圈悬挑水平兜网，水平兜网 的设置高度须在卸料平台下方， 悬挑水平兜网不小于2m。
2、高层每30m设置一道水平挑网；

## Slide 43: 3、外立面作业防护
3.1.1落地式脚手架
外架的施工方案，在工程施工前经 审核审批。对落地式脚手架达到或超过 50米、悬挑式脚手架达到或超过20米及 其它危险性较大的脚手架，方案必须经 过专家论证后方可进行审核审批。同时， 要绘制有效的施工图。
架子搭设前，项目必须组织安全技 术交底，交底的内容由方案编制人员编 写，内容要求以图为主、表格为辅，加
上简单易懂的文字说明。各级交底组织 人员必须请专职安全监督管理人员参加， 交底完毕、交底双方均须在交底单上签 字，交底单由专职安全员保存。
脚手架搭设与结构施工应同步；

## Slide 44: 3.1.2立杆、基础
脚手架地基与基础的施工，应根据脚手架 所受荷载、搭设高度、搭设场地土质情况与现行
国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》
GB50202的有关规定进行。(JGJ130-2011第7.2.1条)
当立杆地基为原土或回填土时，应采用方 案要求的岩土夯实平整，并达到方案设计的承载 力要求。每根立杆底部应设置底座、垫板，垫板 应采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm、宽 度不小于200 mm的木垫板；立杆垫板底面标高 宜高于自然地坪50mm～lOOmm。
当脚手架立杆基础为混凝土（包括混凝土 垫层、混凝土结构层）结构时，可根据实际情况 不设底座或垫板。
脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫 地杆应采用直角扣件固定在距钢管底端不大于 200mm处的立杆上。横向扫地杆应采用直角扣 件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 (JGJ130-2011第6.3.2条)

## Slide 45: 3.1.3纵向横向水平杆
纵向水平杆应设置在立杆内侧，单根杆长度 不应小于3跨，应采用对接扣件连接或搭接，搭接 长度小于1m，应等间距设置3个旋转扣件固定； 端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离 不应小于100mm。
立杆接长除顶层顶步外，其余各层接头必须 采用对接扣件连接。

## Slide 46: 3.1.3基础不在同一 高度时扫地杆做法
立杆下部150mm处设置纵横向扫 地杆，纵向扫地杆在上，横向扫地杆 在下，均与立杆相连。
脚手架立杆基础不在同一高度时， 必须将高处的纵向扫地杆向低处延长
两跨与立杆固定，高低差不大于1m，
靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离 不应小于500mm。

## Slide 47: 3.1.4 连墙件设置
连墙件必须采用刚性构件；连墙件必须分别与内外立杆相 连接，水平杆与预埋杆用十字扣件连接并加设防滑扣；尽可 能靠近外架主接点与预埋杆根部,偏离主节点的距离不应大于 300mm，偏离预埋杆根部的距离不得大于100mm。在装饰 阶段连墙件影响施工需要撤除时，必须由施工工长提出书面 申请报技术负责人批准，先补强后撤除，补强连墙件的强度 不得小于拟拆除连墙件的强度。
脚手架的拐角处、开口型脚手架的两端、人货电梯的两侧 必须设置连墙件，连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高， 并且不应大于4m。如楼层高度超过4m，可采用抱柱子或抛 撑的方法进行加固。
连墙件24m以上架体2步3跨，24m以下架体3步3跨；立杆 跨距 1.5m ，水平杆步距 1800mm

## Slide 48: 3.1.5剪刀撑（一）
剪刀撑搭设前必须在外架系统施 工图中明确其布局，对每道剪刀撑的跨 度进行排版。要求绘制剪刀撑立面图。
高度在24m 以下的脚手架，必须 在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑， 并应由底至顶连续设置。中间各道剪刀 撑之间的距离不大于15m。每道剪刀撑 宽度不小于4跨，并不小于6m。斜杆与 地面的倾角宜在450~600之间。
高度在24m 以上的双排脚手架应 在外侧立面整个长度和高度上连续设置 剪刀撑。
一字型、开口型双排架两断口必 须设置横向斜撑；24米以上架体在架体
拐角处及中间每六跨设置一道横向斜撑。
剪刀撑斜杆的接长必须采用搭接， 搭接长度不小于1m，三个旋转扣均布固 定。杆件伸出扣件边缘长度大于10cm。

## Slide 49: 3.1.6剪刀撑(二）

## Slide 50: 3.1.6立面防护设置
脚手架的钢管应横平竖直，转角 位置的钢管不能超过转角200mm，小 横杆外露部分应均匀。
脚手架立杆应分布均匀，一般为
1500mm，横杆应保持水平，一般为
1800mm，每步脚手架应设置拦腰杆， 一般为600mm和1200mm。
脚手架外侧满挂密目安全网，
网体竖向连接时采取用网眼连接方式， 每个网眼应用16#铁丝与铜管固定；网 体横向连接时采取搭接方式，搭接长 度不得小于200mm。架体转角部位应 设置木枋作内衬以保证架体转角部分 安全网线条美观。
脚手架外排立杆表面刷黄色油 漆，每隔一组或二组剪刀撑设置一道 200mm高踢脚板，固定在立杆外侧， 踢脚板表面刷红白警示色油漆。
主节点处必须设置一道横向水
平杆，用直角扣件扣接且严禁拆除。

## Slide 51: 3.1.7安全网
密目式安全网应符合2000目
/100cm2的要求。
安全立网张挂必须严密，四角 必须紧绷，支撑合理，受力均匀； 搭接要严密牢靠，不得有缝隙。
安全网不得在施工期间拆移、 损坏，必须在无高处作业时方可拆 除。

## Slide 52: 3.1.8水平防护设置（主 体结构施工阶段）
主体施工阶段，施工层、 拆模层、第二层必须满铺脚手 板，脚手板必须铺至建筑物结 构。作业层架体外立面设置1.2m 高防护栏杆；
从第二层起，应每隔10m 设置一道硬质隔断防护，并在 其中间部位张挂水平安全网。
脚手板铺设时严禁出现探 头板，脚手板端头应用镀锌铁 丝固定在小横杆上。

## Slide 53: 3.1.9通道
。
高度不大于6m的脚手架，宜采用一字形斜道；高度 大于6m的脚手架，宜采用之字形斜道(GJG130-2011第6.7.1 条)。
斜道应附着外脚手架或建筑物设置，人行斜道宽度 不应小于1m，坡度不应大于1:3；拐弯处应设置平台，其 宽度不应小于斜道宽度；斜道两侧及平台外围均应设置 栏杆及挡脚手板；栏杆高度应为1.2m，挡脚板高度不应小 于180mm；斜道应满铺脚手板，脚手板上每隔250mm～ 300mm设置一根防滑木条，木条厚度应为20mm～30mm
斜道脚手板横铺时，应在横向水平杆下增设纵向支 托杆，纵向支托杆间距不应大于500mm；斜道脚手板顺 铺时，接头应采用搭接，下面的板头应压住上面的板头， 板头的凸棱处应采用三角木填顺。
斜道两侧及平台外围和端部均应设置挡脚板；栏杆 高度为1.2m，挡脚板高度不应小于180mm。
人行斜道严禁搭设在临近高压线一侧。
运料斜道搭设应符合规范及专项施工方案的设计要 求；运料斜道两端、平台外围和端部应按规定设置连墙 件。

## Slide 54: 3.2悬挑式脚手架
1、总包单位应在危险较大的分部分项工程施 工前编制专项方案；方案经监理审批方可施 工。
2、架体搭设和拆除专项施工方案，应对悬挑 钢梁、连墙件、脚手架进行设计计算：
①型钢悬挑梁作为脚手架的支承结构时， 应进行下列计算： a、型钢悬挑梁的抗弯强 度、整体稳定性和挠度；b、型钢悬挑梁锚固 件及其锚固连接的强度；c、型钢悬挑梁下建 筑结构的承载能力验算。（JGJ130-2011 第 5.6.1条)
②悬挑脚手架的纵向水平杆、横向水平杆、 立杆、连墙件计算应符合JGJ130-2011第5.2节 的规定进行计算。（JGJ130-2011第5.6.10条）
3、一次悬挑脚手架高度不宜超过20m。
4、架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程，
专项施工方案应组织专家论证。
5、架体搭设对施工人员专项安全技术交底， 并留存影像资料；
6、架体经监理、总包、施工班组、使用班组
联合验收合格方可使用；

## Slide 55: 3.2.1悬挑钢梁
1、型钢悬挑梁宜采用双轴对称截 面的型钢；悬挑钢梁型号及锚固 件应按设计确定，钢梁截面高度 不应小于160mm，
2、悬挑脚手架钢梁固定端长度应 大于悬挑长度的1.25倍
3、每个型钢悬挑梁外端宜设置钢 丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构 斜拉结，钢丝绳与建筑结构拉结 的吊环应使用HPB235级钢筋，其 直径不宜小于20mm，吊环预埋 锚固长度应符合现行国家标准
《混凝土结构设计规范》
GB50010中钢筋锚固的规定。

## Slide 56: 3.2.2 钢梁与建筑结构锚固
锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚 固螺栓直径不宜小于16mm，
锚固U形钢筋拉环或螺栓应采用冷弯 成型。U形钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间 隙应用钢锲或木锲锲紧，
型钢悬挑梁固定端应采用2 个（对） 及以上U形钢筋拉环或锚固螺栓与建筑结 构梁板固定，
当型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓钢 压板连接固定时，钢压板尺寸不应小于 100mm×10mm（宽×厚）；当采用螺栓 角钢压板连接时，角钢规格不应小于 63mm×63mm×6mm，
锚固位置设置在楼板上时，楼板的厚 度不宜小于120mm。如果楼板的厚度小于 120mm应采取加固措施。
锚固型钢的主体结构混凝土强度等级 不得低于C20。

## Slide 57: 3.2.3立杆底部与悬挑钢梁连接
1、型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚 手架立杆与钢梁可靠固定的定位点， 定位点离悬挑梁端部不应小于 100mm。
2、定位点可采用竖直焊接长0.2m、 直径25mm～30mm的钢筋或钢管等 方式。
3、立杆与立杆连接套管应设置固 定立杆连接件的防拔出销孔，销孔 孔径不应大于14mm，允许尺寸偏 差应为±0.1mm；立杆连接件直径 宜为12mm，允许偏差±0.1mm。

## Slide 58: 3.2.4纵横向扫地杆的设置
脚手架必须设置纵、横向扫地杆。 纵向扫地杆应采用直角扣件固定在 距底座上皮不大于200mm处的立杆 上。横向扫地杆应采用直角扣件固 定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

## Slide 59: 3.2.5悬挑脚手架剪刀撑设置
1、每道剪刀撑宽度不应小于4跨，且 不应小于6m，斜杆与地面的倾角宜在 45°～60°之间。
2、剪刀撑斜杆的接长应采用搭接， 搭接长度不小于1m，且不少于两个旋 转扣件固定。
3、剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在 与之相交的横向水平杆的伸出端或立 杆上，旋转扣件中心线至主节点的距 离不宜大于150mm。

## Slide 60: 3.2.6连墙件设置
1、连墙件设置的位置、数量应按专 项施工方案确定。
2、脚手架连墙件数量的设置除应满 足本规范的计算要求外，在竖向间距 上应小于2倍步距，在横向上间距小于 3倍纵距，
3、应靠近主节点设置，偏离主节点 的距离不应大于300mm；应从底层第 一步纵向水平杆处开始设置，当该处 设置有困难时，应采用其它可靠措施 固定；应优先采用菱形布置，或采用 方形、矩形布置。
架体防护
①栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆 的内侧；
②上栏杆上皮高度应为1.2m；
③挡脚板高度不应小于180mm；
④中栏杆应居中设置。

## Slide 61: 3.2.7层间、架体防护
（1）架体作业层脚手板下应采 用安全平网兜底，以下每隔10m 应采用安全平网封闭
（2）架体底层沿建筑结构边缘 在悬挑钢梁与悬挑钢梁之间应采 取措施封闭
（3）栏杆和挡脚板均应搭设在 外立杆的内侧；
（4）上栏杆上皮高度应为1.2m；
（5）挡脚板高度不应小于
180mm；
（6）中栏杆应居中设置。

## Slide 62: 3.3附着式脚手架
安装及使用单位应提供防 坠装置使用说明书、提升设备说 明书、控制系统操作说明书、安 全技术操作规程、专项施工安全 方案、安装自检检验记录表、提 升（下降）前检查记录、安全技
术交底提升（下降）等技术资料。
搭设前应编制方案，并附 有相应的计算书；
应满足国家及地方相关规
范和规定；
采用铝模施工的项目不允 许在爬架内设置卸料平台； 1
在爬架下方须设置水平兜 网，兜网外挑不小于2m；
在爬架内作业区域必须设 置安全母绳，施工人员系安全带 作业；

## Slide 63: 3.3.1防坠安全装置
1、防坠落装置必须是机械式的全自 动装置，严禁使用每次升降都需重 组的手动装置；（JGJ202-2010第 4.5.3.2条）
2、工具式脚手架的防坠落装置应 经法定检测机构标定后方可使用； 使用过程中，使用单位应定期对其 有效性和可靠性进行检测；
（JGJ202-2010第7.0.10条）
3、防坠落装置与升降设备必须分 别独立固定在建筑结构上；
（JGJ202-2010第4.5.3.5条）
4、防坠落装置应设置在竖向主框 架处并附着在建筑结构上，每一升 降点不得少于一个防坠落装置，防 坠落装置在使用和升降工况下都必 须起作用。

## Slide 64: 3.3.2安全防倾翻装置
1、防倾覆装置中包括导轨和两个以 上与导轨连接的可滑动的导向件；
2、在升降和使用两种工况下，最上 和最下两个导向件之间的最小间距 不得小于 2.8 m 或架体高度的）

## Slide 65: 3.3.3安全同步控制或 载荷控制装置
附着式升降脚手架升降时，必 须配备有限制荷载或水平高差的同 步控制系统。（JGJ202-2010第 4.5.4.1条）
当某一机位的荷载超过设计值 的 15%时，应采用声光形式自动报警 和显示报警机位；当超过 30%时， 应能使该升降设备自动停机。
（JGJ202-2010第4.5.4.2.1条)

## Slide 66: 3.3.4架体构造
架体高度不得大于5倍楼层高。
（JGJ202-2010第4.4.2.1）
架体宽度不得大于1.2m。（JGJ202- 2010第4.4.2.2）
直线布置的架体支承跨度不得大于7 m，折线或曲线布置的架体，相邻两主框架 支承点处架体外侧距离不得大于 5.4m。
（JGJ202-2010第4.4.2.3）
架体的水平悬挑长度不得大于2 m， 且不得大于跨度的1/2。（JGJ202-2010第 4.4.2.4）
架体悬臂高度不得大于架体高度的2/5， 且不得大于6m。（JGJ202-2010第4.4.8）
架体全高与支承跨度的乘积不应大于
110 ㎡。（JGJ202-2010第4.4.2.5）

## Slide 67: 3.3.5附着支座
1、竖向主框架所覆盖的每个楼层处应 设置一道附墙支座；（JGJ202-2010第 4.4.5.1）
2、在使用工况时，应将竖向主框架 固定于附墙支座上；（JGJ202-2010第 4.4.5.2）
3、在升降工况时，附墙支座上应设有 防倾、导向的结构装置；（JGJ202- 2010第4.4.5.3）
4、附墙支座应采用锚固螺栓与建筑 物连接，受拉螺栓的螺母不得少于二 个或应采用弹簧垫圈加单螺母，螺杆 露出螺母端部的长度不应少于3 扣，并 不得小于10mm。（JGJ202-2010第 4.4.5.4）
5、附墙支座支承在建筑物上连接处混 凝土的强度应按设计要求确定，且不
得小于C10。（JGJ202-2010第4.4.5.5条）

## Slide 68: 3.3.6架体安装
1、竖向主框架可采用整体结构或分段对 接式结构。结构形式应为竖向桁架或门 型刚架式等。各杆件的轴线应汇交于节 点处，并应采用螺栓或焊接连接。
（JGJ202-2010第4.4.3.1条）
2、内外两片水平桁架的上弦和下弦之间 应设置水平支撑杆件，各节点必应采用 焊接或螺栓连接；（JGJ202-2010第 4.4.4.5条）
3.3.7架体外立面剪刀撑
架体外立面应沿全高连续设置剪刀 撑，并应将竖向主框架、水平支承 桁架和架体连成一体。（JGJ202- 2010第4.4.12条）

## Slide 69: 3.3.8架体升降
1、操作人员不得停留在架体上；
（JGJ202-2010第4.7.3.2条）
2、升降过程中不得有施工载荷。
（JGJ202-2010第4.7.3.3条）
3、提升或下降前，要有专人对架体 上有无施工材料进行检查清理，对 影响架体升降的障碍物检查排除， 确保无障碍物、无施工材料堆放、 无人员在架体上时，才可实施升降 作业。
4、单跨架体升降时可采用手动、电 动和液压三种升降形式；（JGJ202- 2010第4.7.1.1条）
5、当两跨以上的架体同时整体升 降时，应采用电动或液压设备。
（JGJ202-2010第4.7.1.2条）

## Slide 70: 3.3.9架体防护
1、作业层及作业层的下一层 必须满铺脚手板，脚手板离 建筑物结构的距离不应大于 150mm。
2、落地架第二层，悬挑架
（爬架）首层，中间层不超 过10 米且不超过二层满铺一 道硬质隔断防护，并在两层 硬防护的中间部位张挂水平 兜网，水平兜网必须兜挂至 建筑物结构。
3、安全网为阻燃性，脚手板 采用钢筋网片；架体底部采 用钢板防护。
4、 作业层外侧应设置 1.2m 高的防护栏杆和 180mm 高的 挡脚板。（JGJ202-2010第 4.4.14.2条）
5、架体外侧应采用密目式安 全立网全封闭。（JGJ202- 2010第4.4.14.1条）

## Slide 71: 3.4卸料平台
1、悬挑钢平台必须经设计计算方可 制作，钢平台额定载重量一般不得 超过1吨，有效载料面积一般不宜小 于7㎡或者超过9㎡；
2、钢平台应采用型钢焊接成主框架， 锚固端预埋件不宜埋设在结构悬挑
部位；
3、悬挑钢平台底部应用花纹钢板焊 接固定，必须伸入主体结构50cm以 上；
4、平台底部设置单侧宽度不小于
1m的外挑安全兜网；卸料平台围栏 上部须设置安全母绳，作业人员系 安全带作业；
5、平台在使用过程中，应安排专人 负责管理，定期进行检查，并做好 记录；记录中须明确平台防护、锚 固、斜拉钢绳、限荷标志等是否按 要求实施到位；

## Slide 72: 3.4.1卸料平台锚固
，
1、型钢悬挑梁固定未端最少
2个（对）U型钢筋拉环，锚 固U型与型钢间隙未用钢楔 或硬木楔楔紧的；锚固钢筋 直径≥16mm圆钢，钢梁前端 一道，后端两道，后端锚固 与钢梁未端20cm，后面锚固 间距20cm ；悬挑梁前端1个 U型钢筋拉环，剪力墙部位 可不设置；
2、每个悬挑钢梁前端设置 卸荷钢丝绳，钢丝绳直径不 小于20mm,钢丝绳采用绳卡 时不得少于3个（不含绳安 全弯绳卡）,间距不得小于6 倍钢丝绳直径， 并设安全弯 绳卡方向要正确；

## Slide 73: 3.5支模架
1、支模架在施工前，项目技术部 门应编制安全专项方案，报公司技 术部门审核、（需经专家论证的必 须先论证），公司总工程师审批， 交总监理工程师签字后，方可按方 案搭设。
2、支模架禁止与外脚手架连接；
650

## Slide 74: 3.5.1立杆设置
1、立杆基础木垫板厚度5cm，宽 度20cm,长度不小于立杆两跨距离； 标准层立杆垫板不小于 10cm×10cm。
2、立杆间距满足方案规范要求， 扣件式钢管作支架时，立杆跨距不 大于1.5m;高大模板支架时，立杆 跨距不大于1.2m；
3、水平杆步距满足方案规范要求， 钢管作支架时，水平杆步距不大于 2.0m；高大模板支架时，水平杆
步距不大于1.8m；
4、立杆在4.5m以下部分设置不少 于二道的横水平拉杆，其中下道拉 杆其间距地面20cm作为扫地杆设 置，然后沿竖向每隔不大于1.5m设 一道，在立柱4.5m以上部分每增 高1.5m相应增加一道水平拉杆；
5、水平杆上下立杆接头扣件对接； 梁底设置立杆，立杆与架体水平连 接；水平杆插口到位；

## Slide 75: 3.5.1底座与托撑
1、螺杆外径与立杆钢管内径的间 隙不得大干3mm;（JGJ162-2008第 6.1.9条）
2、可调托座螺杆外径不应小于
36mm (GB50666-2011第4.4.8条)
3、当门架使用可调支座时，调节 螺杆伸出长度不得大于150mm
（JGJ162-2008第5.1.8.4条）

## Slide 76: 3.5.2U型托设置
1、扣件钢管作支架时，螺杆 伸出钢管长度不大于200mm， 顶层水平杆的悬臂长度不大于 500mm；
2、碗扣式立柱上端包括可调 螺杆伸出顶层水平杆的长度不 得大于700mm。
3、钢管插口式顶层水天平杆 悬臂高度不大700mm；

## Slide 77: 3.5.3扣件式剪刀撑
1、满堂模板和共享空间模板支架立柱，在立柱 底距地面200mm高处，沿纵横向水平方向应按 纵下横上的顺序设扫地杆，在每一步距处纵横 向各设一道水平拉杆。在外侧周圈应设由下至 上的竖向的连续式剪刀撑，中间在纵横向每隔 10m左右设由下至上的竖向连续式剪刀撑，宽 度宜为4.5-6m，并在剪刀撑的顶部、扫地杆处 设置水平剪刀撑。剪刀撑杆件的底端应与地面 顶紧， 夹角宜为45°~60°.
2、当层高在8-20m时，除应满足上页第2条规 定外，还应在纵横向相邻的两竖向连续剪刀撑 之间增加之字斜撑，在有水平剪刀撑的部位， 应在每个剪刀撑中间处增加一道水平剪刀撑。 在最顶步距两水平拉杆中间应加设一道水平拉 杆。
3、当建筑层高超过20m时，在满足2、3条规定 的基础上，应将所有之字斜撑全部改为连续式 剪刀撑。在最顶两步距水平拉杆中间应分别增 加一道水平拉杆。

## Slide 78: 3.5.4碗扣式剪刀撑
1、当立柱间距小于或等
1.5m时，模板支撑架四周 从底到顶连续设置竖向剪 刀撑；中间纵、横向由底 至顶连续设置竖向剪刀撑， 其间距应小于或等于4.5m。
2、剪刀撑的斜杆与地面夹 角应在45°~60°之间， 斜杆应每步与立杆扣接。
3、当模板支架高度大于
4.8m时，顶端和底部必须 设置水平剪刀撑，中间水 平剪刀撑设置间距应小于 或等于4.8m。

## Slide 79: 3.5.5周边拉结 与临边防护
1、当扣件式钢管支架立柱高度超 过5m时，应在立柱周圈外侧和中 间有结构柱的部位，按水平间距 6～9m、竖向间距2～3m与建筑结 构设置一个固结点；可采用抱柱 的方式（ 如连墙件）；
2、搭设高度2m以上的支撑架体应 设置作业人员登高措施。作业面 须满铺脚手板， 离墙面不得大于 200mm， 不得有空隙和探头板、 飞跳板。施工层脚手板下一步架 处兜设水平安全网。操作面外侧 应设两道护身栏杆和一道挡脚板 或设一道护身栏杆， 立挂安全网， 下口封严，防护高度应为1.5m。
3、当搭设高度大于10m时,应按高 处作业要求每隔10m加设一道安全 平网。

## Slide 80: 3.5.6高支模
危险性较大的高支模：
对于危险性较大的高支模工程， 施工前由总包单位编制专项方案；
专项方案经总包单位审核合格 后报监理单位，由项目总监理工程 师审核签字；
超过一定规模的危险性较大高支模：
（1）超过一定规模的危险性较大的 高支模工程，初了按照危险性较大 的高支模编制专项方案外，专项方 案应当由总包单位组织召开专家论 证会；

## Slide 81: 3.6吊篮
高处作业吊篮使用必须编 制专项施工方案，或对吊篮支架
支撑处结构（一般为楼板或屋面） 的承载进行验算。（JGJ 202-2010 第7.0.1条）
吊篮必须使用厂家生产的
定型产品，必须具备制造许可证、 产品合格证和产品使用说明书。 安装前，必须对有关技术和操作 人员进行安全技术交底，要求内 容齐全、有针对性，交底双方签 字。安装完毕后需经使用单位、 安装单位、总包单位验收合格方
可使用。
施工高度50米及以上的建筑幕 墙安装工程采用高处作业吊篮 的，应将吊篮安拆、使用方案 纳入建筑幕墙安装工程方案并 经专家论证，方可实施

## Slide 82: 3.6.1安全装置（安全锁）
高处作业用吊篮必须安装有效 的防坠安全锁。（GB 19155-2003第 5.2.4条）
安全锁的标定有效日期一般 不大于12个月。（GB 19155-2003第 5.4.5.6条）
吊篮的防坠落转置应经法定 检测机构标定后方可使用。使用过 程中，使用单位应定期对其有限性 和可靠性进行检测。（JGJ 202-2010 第7.0.10条）
当悬吊平台运行速度达到安 全锁锁绳速度时，即能自动锁住安 全绳，并在不超过200mm的距离内 停住。（GB 19155-2003第5.4.5.1条）
安全锁标定铭牌和检测标定 报告一致。

## Slide 83: 3.6.2安全绳及安全 带的自锁器
安全绳上设置供人员挂设安全 带的安全锁扣，安全绳应单独固定 在建筑物可靠位置上。（JGJ 202- 2010第5.5.1条)
安全绳应使用锦纶安全绳，并 且整绳挂设，不得接长使用。绳索 为多股绳时股数不得小于3股，绳头 不得留有散丝，在接近焊接、切割、 热源等场所时，应对安全绳进行保 护，所有零部件应顺滑，无材料或 制造缺陷无尖角或锋利边缘。棱角 部位防护；（《坠落防护 安全绳》 GB 24543-2009第5.1.2条）
安全绳径大小必须在安全锁扣 标定使用绳径范围内，且安全锁扣 要灵敏可靠。一个安全锁扣只能供 一个人挂设。
吊篮必须使用独立的安全绳，绳径不小 于12.5mm。安全绳应固定在建筑物可靠 位置上不得与吊蓝上任何部位有联接， 与棱角部位有防磨损措施。

## Slide 84: 3.6.3上限位装置
上限位撞板固定牢靠，
缓冲距离80cm；
上限位行程开关、撞板 装置必须按照要求装设，不 得漏装、偏斜或失灵；

## Slide 85: 3.6.4悬挂机构
吊篮平台等钢结构应无扭曲、变 形、裂纹和严重锈蚀。结构件各连接 螺栓宜齐全、紧固、使用正确、有防 松措施，螺栓平于或高出螺母顶平面； 所有连接销轴规格正确，均有可靠轴 向止动，规范使用开口销
悬挂机构施加于建筑物顶面或构 筑物上的作用力均应符合建筑结构的 承重要求。（GB 19155-2003第5.4.1.2
条）
3、前梁外伸长度应符合产品说明书 要求。（JGJ 202-2010第5.4.8条）
4、前支架在非承重女儿墙，编制专
项方案，报工程部审批；
5、配重禁止破损，并有防止移动措 施；

## Slide 86: 3.6.5钢丝绳
吊篮宜选用高强度、镀锌、柔度好的钢丝绳；
钢丝绳直径满足说明书要求；在任何情况下承重钢丝绳的实际 直径不应小于8mm。（GB 19155-2003第5.4.6.4条）
钢丝绳不得有断丝、松股、硬弯、锈蚀等缺陷或油污附着物。
钢丝绳实际直径比其公称直径减少7%或更多时，即使无可见断
丝，钢丝绳也予以报废。（GB/T 5972-2009第3.5.8条）
钢丝绳因腐蚀侵袭及钢材损失而引起的钢丝松弛，应对该钢丝 绳予以报废。（GB/T 5972-2009第3.5.10.2条）
在吊篮平台悬挂处增设一根与提升机构上使用的相同型号的安 全钢丝绳，安全绳应独立悬挂。（GB 19155-2003第5.4.6.5条、第 5.4.6.6条）
正常运行时，安全钢丝绳应处于悬垂状态。（GB 19155-2003第 5.4.6.5条）
电焊作业时要对吊篮设备、钢丝绳、电缆采取保护措施。不得 将电焊机放置在吊篮内，电焊缆线不得与吊篮任何部位接触；电焊 钳不得搭挂在吊篮上。严禁用吊篮做电焊接线回路。（GB 19155- 2003第9.2.8条和JGJ 202-2010第5.5.17条）
必须在离地面15- 20CM处加装绳坠铁

## Slide 88: 3.6.6升降作业
吊篮操作人员操作前应经培训、 考核合格，方能从事吊篮升降操作。
（GB 19155-2003第9.2.1条）
吊篮内的作业人员不应超过2 人，且人货总荷载不超过载荷要求。
（JGJ 202-2010第5.5.8条）
吊篮内作业人员的安全带应时 刻保证挂设在独立的专用安全绳锁 扣上。
作业人员进出吊篮时应从地面 进出，当不能从地面进出时，建筑 物在设计和建造时应考虑有便于吊 篮安全安装和使用及工作人员的安 全出入的措施。（GB19155-2003第 5.1.7条）

## Slide 89: 3.6.7安全防护
1、吊篮平台四周装有固定式的安全 扶栏，工作面护栏高度不小于 800mm，其余面高度不小于1100mm， 护栏应能承受1000N的水平集中载荷。
（GB 19155-2003第5.4.2.5条）
2、吊篮平台底板四周应装有高度 不小于150mm的挡板，挡板与底板间 隙不得大于5mm。（GB 19155-2003第 5.4.2.7条）
3、在架空输电线安装和使用吊篮 作业时，吊篮的任何部位与高压输电 线的安全距离不应小于10米。如在10 米范围内有高压输电线路，应按照现 行行业标准《施工现场临时用电安全 技术规范》JGJ46的规定，采取隔离 措施。（JGJ 202-2010第5.4.15条和GB 19155-2003第9.2.2条）
4、吊篮作业应采取相关措施避免 多层或立体交叉作业。

## Slide 90: 3.6.8吊篮稳定
1、吊篮在使用过程中应有防摆动
措施。
2、吊篮钢丝绳在使用时应保证
垂直，纵向倾斜角度不应大于8度。
（GB 19155-2003第5.4.2.8条）
3、吊篮在工作中应与建筑物的 水平距离（空隙）不应过大（建 议不大于150mm），并应设置靠 墙轮或导向装置或缓冲装置。
（GB 19155-2003第5.4.2.11条）

## Slide 91: 3.7吊绳（蜘蛛人）
1、空中作业的吊绳、安全绳、安全 带检查记录齐全，固定可靠，有磨 损保护措施，有防坠锁并现场演示 有效；
2、空中作业现场楼上或地面有监护 人员；
3、作业工具须带安全绳，防止意外
掉落后产生安全事故；

## Slide 92: 3.8安全警戒
临时安全警戒区
1、在外架拆除、大型机械拆除、高处有坠 物风险的区域须设置安全警示区，作业时 间不超过6小时可使用安全警示带进行分隔 警示；
2、警戒区内有作业时，必须有专职人员进 行作业指挥，以及有专职安全员进行警戒 防护；
安全警戒区
1、在外架拆除、大型机械拆除、高处有坠 物风险的区域须设置安全警示区；
2、作业时间超过6小时须使用钢管脚手架
搭设围栏警戒区，围栏高度不低于1500mm， 设置3道横杆，并挂设密目网；
3、警戒区内有作业时，必须有专职人员进 行作业指挥，以及有专职安全员进行警戒 防护；

## Slide 93: 3.9工具
高处作业时，暂时不用的工具 应随手放入工具袋；
作业中的走道、通道板和登高 用具，应随时清扫干净；传递物件 禁止抛掷；
高处作业使用的工具必须配备 安全吊绳，并可靠系在安全带或工 具包中，防止意外掉落

## Slide 94: 3.10材料
楼层中堆放的材料到洞口或临边的距离不小于1米；
高处作业中所用的物料，均应堆放平稳，不妨碍通行 和装卸；
施工作业场所所有可能坠落的物件，应一律先行撤除 或加以固定；
外架临时堆放的材料应平稳，且须确保无坠落风险；
易散落材料的吊装必须使用专用吊笼吊装；吊笼的吊 环须用一级钢；
卸料平台内堆放材料应满足卸料平台设计限荷载要求， 且堆放高度不得超过平台栏板高度。楼层中拆卸下的砌体
或砼、墙板等废料均应及时清理运走，不得任意乱置或向
下丢弃；
施工剩余的管材、钢筋、砌体等余料应分类收集并运 送到相应的堆场进行堆放，以便二次利用；
在外架上清理建渣时，应在架外地面旁划出一定的警 戒区；脚手板上的建渣要往墙里翻倒，要从上往下一层一 层顺序清理，大块的建渣要堆放在楼层内运走，垃圾清理 后脚手板要用铁丝绑扣牢固；
在电梯井内清理杂物、建渣时上层通道应有人看护， 禁止有人从上往下扔杂物；在下层结构电梯井口应挂警示 牌提示“此电梯井正在清理杂物，请勿探头井内以免伤
人”。

## Slide 95: 第三章、临电管理

## Slide 96: 4.临时用电
1、施工现场临时用电设备在5台及以上或设 备总容量在50KW及以上者， 应编制用电组 织设计， 并进行审核、审批，监理审查。
2、施工临时用电必须采取TN-S系统，符合 “三级配电两级保护”，达到“一机一闸一 漏一箱”的要求；三级配电是指总配电箱、 分配电箱、开关箱三级控制，实行分级配电； 两级保护是指在总配电箱和开关箱中必须分 别装设漏电保护器，实行至少两级保护。
3、电工必须持证上岗，安装、巡查、维修或 拆除临时用电设备和线路必须由电工完成。
4、施工现场临电必须建立安全技术档案，临 时用电应定期检查，应履行复查验收手续， 并保存相关记录。

## Slide 97: 1.外电防护
施。
在建工程不得在外电架空线路正下方 施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构 件、架具、材料及其他杂物等。
在建工程(含脚手架)的周边与外电架空 线路的边线之间的最小安全操作距离应符合 表4.1.2规定。
当安全距离达不到JGJ46中第4.1.2、
4.1.4条规定时，必须采取绝缘隔离防护措
（4）在施工现场一般采取搭设防护架，其 材料应使用木质等绝缘性材料。防护架距外 电线路一般不小于1M，必须停电搭设（拆除 时也要停电）。防护架距作业面较近时，应 用硬质绝缘材料封严，防止脚手架、钢筋等 误穿越触电当架空线路在塔吊等起重机械的 作业半径范围内时其线路上方也应有防护措 施，搭设成门型，其顶部可用5cm厚木跳板 或相当于5cm木板强度的材料盖严。为警示 起重机作业，可在防护架上端间断设置小彩 旗，夜间施工应有彩灯（或红色灯泡），其 电源电压应为36V。

## Slide 98: 2.接地与接零保护系统
1、在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零 保护系统中，电气设备的金属外壳必须与保护 零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室 (总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧 零线处引出。保护零线严禁穿过漏电保护器， 工作零线必须穿过漏电保护器;
2、工作接地将变压器中性点直接接地叫工作 接地，阻值应小于4Ω 保护接地将电气设备外 壳与大地连接叫保护接地，阻值应小于4Ω； 保护接零将电气设备外壳与电网的工作零线连 接叫保护接零；重复接地在保护零线上再作的 接地就叫重复接地，阻值应小于10Ω
3、在同一电网中，不允许一部分用电设备采 用保护接地，而另一部分设备采用保护接零； 电箱中应设两块端子板（工作零线N与保护零 线PE），保护线端子板与金属电箱相连，工 作零线端子板与金属电箱绝缘。

## Slide 99: 3重复接地与防雷
1、每一接地装置的接地线应采 用2根及以上导体，在不同点与 接地体做电气连接。垂直接地 体宜采用2.5米长角钢、钢管或 光面圆钢，不得采用螺纹钢； 垂直接地体的间距一般不小于 5M，接地体顶面埋深不应小于
0.5M
2、接地体上的接线端子处宜采 用螺栓焊接；
3、接地线与接地端子的连接处 宜采用铜鼻压接，不能直接缠 绕；
4、保护零线必须采用绿/黄双色 线，不得采用其他线色取代。 塔吊等大型设备的接地体引出 扁钢应采用螺栓将其与标准节 相连接，不得将引出扁钢焊接 在标准节上破坏塔吊主体结构。

## Slide 100: 4总配电室
1、配电室应靠近电源，并设置在灰尘少、潮气少无腐蚀 介质及道路畅通的地方；配电室应能自然通风，并应采 取防止雨雪侵入和动物进入的措施；
2、配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m；配电室顶棚 与地面的距离不低于3m；
3、配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3级，室 内配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器；配电室的 照明分别设置正常照明和事故照明；配电室的门向外开， 并配锁；

## Slide 101: 5配电线路
1、架空线路的档距不得大于35m，架空线路的线距不 得小于0.3 ， 靠近电杆的两导线的间距不得小于0.5 ； 架空线最大弧垂与地面的最小垂直距离为4m;
2、 电缆线路应采用埋地或架空敷设， 严禁沿地面明 设；埋地电缆路径应设方位标志；电缆直接埋地敷设 的深度不应小于0.7 ，并应在电缆紧邻上下左右侧均匀 敷设不小于50 厚的细沙，然后覆盖砖或砼板凳硬质保 护层；架空敷设时，应拉设钢索，固定间隔一定距离
用绝缘线将电缆附着在钢索上； 埋地电缆穿越建筑物、 道路、易受到机械损伤以及引出地面从2.0 高到地下
0.2 处，必须加设防护套管，防护套管内径不应小于电 缆外径的1.5倍。

## Slide 102: 6.楼层配电
1、楼层分配电中，电缆垂直敷设应 利用工程中的竖井、垂直孔洞，宜 靠近用电负荷中心；
2、垂直布置的电缆每层楼固定点
不得少于一处；
3、电缆固定宜采用角钢做支架， 瓷瓶做绝缘子固定；
4、每层分配电箱电源电缆应从下 一层分配电箱中总隔离开关上端头 引出；
5、楼层电缆严禁穿越脚手架引入；
6、楼层线路提前用PVC暗埋，根据 临电需求在相应楼层设置线盒；

## Slide 103: 7.总配电箱
（1）总配电柜中漏电保护器的额定漏电动 作电流应大于30mA，额定漏电动作时间应 大于0.1s，但其额定漏电动作电流与额定漏 电动作时间的乘积不应大于30mA•s；开关 采用可见断点透明开关；配电室、消防用电 经总开关上端头接线，系统图、巡查记录张 贴，用电回路标识，重复接地、工作接地完 整；

## Slide 104: 8.分配电箱
二级配电箱电器开关用电回 路配置满足用电设备要求，开关 电流与设备电流相匹配；重复接 地可靠有效，接线图、巡检记录、 配电箱门标示牌齐全，供电源线 采用五芯电线，二级配电箱---开 关箱---设备采用四芯电线；建议 二级配电箱漏电开关参数配置动 作电流50mA，动作时间≤0.1s;
移动式配电箱、开关箱应 装设在坚固的支架上，其中心点
与地面的垂直距离宜为0.8～1.6m。
配电箱支架应
L40×40×4mm角钢焊制；
二级配电箱设置灭火器一
组；

## Slide 105: 9.开关箱
开关箱必须装设隔离开关以及漏电保护器。
隔离开关应采用分断时具有可见分段点，能同 时断开电源所有极的隔离电器，并应设置于电 源进线端；
开关箱漏电保护器的额定漏电动作电流不 应大于30mA，额定漏电动作时间不应大于0.1S； 使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器， 其额定漏电动作电流不应大于15 mA，额定漏电 动作时间不应大于0.1S；
配电箱支架应采用L40×40×4角钢焊制；
开关电流与设备电流相匹配；重复接地可 靠有效，接线图、巡检记录、配电箱门标示牌 齐全；
设备开关箱箱体中心距地面垂直高度为
1.5m；
设备开关箱与其控制的固定用电设备的水
平距离不宜超过3m；
敷设电线穿管防护；

## Slide 106: 10.开关箱与电焊机设置
电焊机变压器的一次侧电源 线长度不应大于5 ，其电源进线处 必须设置防护罩；
电焊机二次侧焊把线应采用 防水橡皮护套铜芯软电缆，电缆长 度不应大于30m
电焊机二次侧应安装触电保 护器（空载降压保护装置）
电焊机外壳应做保护接零;
使用电焊机焊接时必须穿戴 防护用品，严禁露天冒雨从事焊接 作业;
焊工持证上岗，作业监护人 到场，配置灭火器；

## Slide 107: 11.现场照明
(1)一般场所宜选用额定电压为220V的照明； (2)室外220V灯具距离地面不得低于3m,室
内220V灯具距离地面不得低于2.5m,
在隧道、高温、有导电灰尘、比较潮湿 或者灯具离地面高度低于2.5 等场所的照 明，电源电压不应大于36V；
特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉 或金属容器内照明，电源电压不得大于 12V；
照明灯具的金属外壳必须与PE线相连 接，照明开关箱内必须设置隔离开关、短 路与过载保护器和漏电保护器；
普通灯具与易燃物距离不宜小于300 ； 聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物距离 不宜小于500 ，且不得直接照射易燃物。

## Slide 108: 12生活区用电
项目生活区应采取强电限流模 式进行生活区临建房供电，一间一 专线，每户限额为500W，中间关键 控制器为电子限电自动控制器，额 定电流为2.3A，复位时间20-60S。
线径可采用1.5-2.5mm² 铜线， 每户可供作业人员照明、手机充电、 电扇、电视机、电脑、DVD等生活 用电，但不能用热得快、电炉、电 磁炉等违禁用品。一旦使用违禁物 品， 限电自动控制器自动断电，该 户用电自动跳闸，20-60S后重新供 电，该用户违章用电不影响其他正 常用户的用电需求。
每户房间照明均设置隔离开关、 电子限电自动控制器、漏电保护器， 形成独立的控制系统。

## Slide 109: 第四章消防管理

## Slide 110: 1.临时消防给水系统
在建工程项目部应单独编制施工现场消防安全专项方案， 由上级单位审核、审批。
临时用房建筑面积之和大于1000㎡或在建工程单体体 积大于10000m³时， 应设临时室外消防给水系统。当建筑处 于市政消火栓150m保护范围内，且市政消火栓水量足够满足 室外消防用水量要求时，可不设置临时室外消防给水系统。
消防栓的间距不应大于120m，最大保护半径不得大于 150m，且与在建工地、临时用房和可燃材料堆场及其加工场 的外边线的距离不应小于5m。给水干管的管径不应小于 DN100。
在建工程结构施工、装修施工每层楼梯处应设置消防 水枪、水带及软管，且每个设置点不应少于2套。
消火栓接口的前端应设置截止阀，且消火栓接口或软 管接口的间距，多层建筑不应大于50m，高层建筑不应大于 30m。
临时用房建筑必须定点设置灭火器箱（ 内装灭火器， 至少2 具/箱），灭火器箱不少于1 组/100 ㎡。且单具灭火器 间距不得大于25米。在建工程100㎡米设置一组灭火器；
严寒和寒冷地区的现场临时消防给水系统应采取防冻 措施。

## Slide 111: 2.消防泵房配置
（1）2.1建筑高度大于23米或 单体体积超过30000m³的在建 工程，应设置临时消防泵房。
消防泵房应采用专用消 防配电线路。专用消防配电 线路应自施工现场总配电箱 的总断路器上端接入，且应 保证不间断供电。
高度超过100m的在建工 程，应在适当楼层增设临时 中转水池及加压水泵。中转 水池的有效容积不应小于 10m³， 上下两个中转水池的 高差不宜超过100m。
临时消防给水系统的给 水压力应满足消防水枪充实 水柱长度不小于10m的要求； 给水压力不能满足时，应设 置消火栓泵，消火栓泵不应 少于两台，且应互为备用； 消火栓泵宜设置自动启动装 置。

## Slide 112: 3.灭火器设置
办公生活区每栋楼每层设置一组灭火 器；
施工楼层每层（含作业层）100m²米 设置一组灭火器；要求施工楼层每层电梯 口、人货梯口明显处设置一组灭火器
危险仓库、油漆间、木工间、木库每
25m²设置灭火器一组；
重点防火部位如危险品仓库、模板堆 放区、防水材料堆放区、保温板堆放区、 电气焊场所、油漆作业场所等易燃易爆材 料堆放区周边2米范围内设置一组灭火器；
办公生活区、现场通道口等设置一组 集中消防台，消防台各项设施配置齐全；
灭火器配置要求：须根据可能发生的 火灾种类配置不同类型的灭火器（如：针 对用电起火、双组分底子油起火、保温油 漆起火等选择不同类型的灭火器）
办公区、宿舍100m²米设置灭火器一 组；

## Slide 113: 4易燃易爆物品管理及 防火间距
易燃易爆危险品设 置单独仓库，仓库建筑构 件的燃烧性能等级应为A 级，门朝外开启，内部灯 具采用防爆灯，开关设在 仓库外；与在建工程
≥15m，与临设、作业场
所≥10m；
可燃材料堆场及加 工场、固定作业点与在建 工程≥10m，与临设及其 相互间距≥10m；
临时用房、临时设 施与在建工程≥6m，其相 互间距≥4m。
外架手架上禁止使 用毛竹片作为脚手板。

## Slide 114: 5动用明火管理
防水、电焊、气割 作业施工前，必须履行 防火审批手续，填写
《XX作业消防审批表》， 经批准后方准施工，未 经防火审批的不得进行 防水作业施工。
现场动火作业消 防器材配置到位，作业 场地无火灾隐患；
施工现场主要通 道口、各栋楼入口处及 休息室均设置吸烟点； 吸烟点设置灭烟盒或灭 烟台，灭火器等消防设 施；
施工现场除吸烟
点外任何区域严禁吸烟；

## Slide 115: 6消防用电
配电室建筑构件的燃烧性能等 级为A级；
总配室、水泵房设置应急照明 灯具；消防泵采用专用消防配电线 路，自施工现场总配箱的总断路器 上端接入，保持不间断供电；
一个项目至少配置一台发电机
（与应急照明线路和消防线路连接） 外部断电后确保能自动切换及自动 启动，保证应急照明与消防线路不 间断供电；
办公生活区活动板房设置标准： 材料燃烧性能等级为A级；宿舍满
足一床一插；办公室各办公桌设置
固定插座；
生活区设置热水供应区，严禁 宿舍使用大功率用电器及拖线板；
宿舍安装限电器，限制电流
3A以内；
电油汀、空调及膳食加热区应
设单独回路；

## Slide 116: 第五章机械管理

## Slide 117: 1挖掘机
作业准备：1、挖掘机司机要持 证上岗；2、挖掘机随车携带车 辆保养及检查记录；3、挖掘机 工作时要停放于坚实、平坦的 地面上；4、挖掘机施工时配备 对讲机，作业区设安全员一名， 及时与司机联系；
进场：1、实现现场要设人车分 流、入场时从施工车辆通过进 入；2、挖掘机入场时有专人引 导入场；
防护：挖掘机施工范围内采取 安全警示带警戒；
操作使用：1、操作时应严格操 作手册作业，严禁违反工地安 全规范要求；

## Slide 118: 2移动式吊车
操作准备：
1、移动吊车操作司机及吊装工 人必须经过培训，具有操作资 质；
2、吊装时现场须有专职指挥人 员，配有无线通讯设备；
操作使用：
1、起重机吊臂回转范围内应采 用警戒带或其他方式隔离，无 关人员不得进入该区域内；任 何情况下，严禁起重机带载行 走；
2、吊车使用其他事项须满足相 关规范要求；

## Slide 119: 3搅拌机
搅拌机操作：
1、操作人员上岗前培训交底；
2、搅拌机的停放位置硬化，平整坚 实，安装平稳牢固；
3、做好搅拌机内外的清洗和周围清 理，切断电源，搅拌机开关闭锁， 挂禁用牌；
防护标准做法：
1、三面采用模板围护，留一侧进料；
2、单个搅拌机防护棚高度
3700mm*宽度（设备宽度
+2200mm），上部双层硬防护，高 度相差700mm；
3、地面做法：地面应硬化，采用 C20砼120厚（如原地坪为土基层 时）；

## Slide 120: 4塔吊
塔式起重机安装、拆卸单位必须具
有从事塔式起重机安装、拆卸业务的资质， 安装、拆卸前应编制专项施工方案。
塔式起重机应具有特种设备制造许 可证、产品合格证、制造监督检验证明， 并在地方建设主管部门备案登记。
多台塔式起重机在同一施工现场交 叉作业时，应采取防碰撞的安全措施。任 意两台塔式起重机之间的最小架设距离应 不小于2m，配重、吊钩着警示色。
塔式起重机应悬挂《起重机械安全 管理告示牌》，臂端可悬挂万科标志。
使用过程中操作人员和指挥人员应
持证上岗，严禁违规作业；
应单独委托的第三方专业机构进行 复检（正常年检合格后1个月内出具报 告）；

## Slide 121: 4.1塔吊基础防护
基础节预埋水平±4‰;
塔吊基础混凝土的强度必须为 C35以上，塔吊基础混凝土必须 做强度试压， 待达到说明书要 求的90%强度时，方可进行上部 结构安装。
塔吊基础不得积水，要有 可靠的排水措施，在塔吊基础 附近不得随意开挖。
塔吊基础四周必须设置1.8
米高定型化防护网。
塔吊安全使用告示牌应挂 设在塔吊底部，图牌尺寸为1.8 米X1.2米。

## Slide 122: 4.2塔吊附着装置
塔吊在使用过程中需要附着、 顶升、加节时，使用单位应委托
安装单位或具有相应资质的安装
单位，按照专项施工方案进行施 工。禁止擅自使用非原制造厂制 造的标准节和附墙装置，附着杆 件与建筑物连接处，必须确保强 度并满足要求。
施工前,总包单位必须查验 作业人员上岗证，并进行专项安 全教育和安全技术交底。
检查顶升系统，在操作时必 须专人操纵油泵，顶升千斤顶搁 置横梁必须专人负责操作看管。 工作完成后按规定进行组织验收， 验收合格后方可投入使用。
附着装置的安装位置应搭设 操作平台。平台采用钢管搭设， 满铺脚手板，设置1.2m 高防护栏 杆，内挂密目式安全护网。
附墙锚固点混凝土强度 达到设计强度70%施工

## Slide 123: 4.3安全保险装置(一)
力矩限制器：塔机应安装起重 力矩限制器，如设有起重力矩显示 装置，则其数值误差不应大于实际 值的±5% 。当起重量大于相应工况 下的额定值并小于该额定值的110% 时，应切断上升和幅度增大方向的 电源，但机构可作下降和减少幅度 方向的运动。
起重量限制器：塔机应安装起 重量限制器，如设有起重量显示装 置，则其数值误差不应大于实际值 的±5% 。当起重量大于相应档位的 额定值并小于该额定值的110%时， 应切断上升方向的电源，但机构可 作下降方向的运动。
起升高度限位器：对动臂变幅 和小车变幅的塔式起重机，当吊钩 装置顶部升至起重臂下端的最小距 离为800mm处时，应能停止起升运 动。

## Slide 124: 4.4安全保险装置(二)
小车变幅限位的塔机应设置小车行程限位开关和终端缓冲装置。限位开关动作后应保证 小车停车时，其端部距缓冲装置最小距离200mm。
小车断绳保护装置：双向均应设置。
钢丝绳防脱装置：应完整可靠。该装置与滑轮最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的20%。
起重臂根部铰点高度大于50m的塔机，应配备风速仪。当风速大于工作极限风速时，应 能发出停止作业的警报。

## Slide 125: 4.5安全保险装置(三)
回转限位器：对回转处不设 集电器供电的塔式起重机，应设置 正反两个方向回转限位开关。开关 动作时，臂架旋转角度应不大于
±540°，即左右各半圈。
吊钩防脱绳装置：吊钩应安 装钢丝绳防脱装置并应完好可靠。 吊钩严禁补焊，有下列情况之一的 应予报废：用20倍放大镜观察表面 有裂纹；钩尾和螺纹部分等危险截 面及钓筋有永久性变形；挂绳处截 面磨损量超过原高度的10%；心轴 磨损量超过其直径的5%；开口度比 原尺寸增加15%。
障碍指示灯：塔式起重机顶 部高度大于30m且高于周围建筑物 应安装障碍指示灯。

## Slide 126: 4.6钢丝绳
1、钢丝绳的安装、维护、保养、检验及报废应符合GB/T5972的 有关规定。
2、钢丝绳的可见断丝数达到或超过钢丝绳直径6陪时应报废。
3、如果整支绳股发生断裂，钢丝绳应立即报废。
4、如果由于外部磨损使钢丝绳的实际直径比其公称直径减少
7%或更多时，即使无可见断丝，钢丝绳也应报废。
5、有波浪形的钢丝绳，如绕过滑轮或卷筒的钢丝绳在任何载 荷状态下不弯曲的直线部分满足d1（公称直径）>4d/3（d为变 形后的相对包络直径）或绕过滑轮或卷筒的钢丝绳弯曲部分满 足d1>1.1d，则钢丝绳均予以报废。
6、有笼状畸变、绳芯或绳股挤出（隆起）、扭曲、扭结的钢 丝绳应立即报废。
7、绳夹规格应与绳径匹配，数量不应少于3个，间距不应小于
绳径的6倍，绳夹夹座应安放在长绳一侧，不得正反交错设置。

## Slide 127: 4.7塔吊零散材料吊篮
气瓶吊笼:
吊笼边框部分宜采用∟45*45*5角钢 焊接,围栏宜采用Φ12mm圆钢焊接, 吊笼的长为800mm，宽为600mm， 高为2000mm,吊笼上部吊环使用
Φ20mm圆钢焊接牢固， 顶部使用 5mm厚度钢板封闭,吊笼应悬挂警示 标牌（禁止烟火）、安全责任监督 牌。
零散材料吊笼:
  四周方管龙骨加钢板网焊接固定， 侧边可开启活动门卸料，耳板吊环， 底部钢板满铺, 底部焊接支腿，可以 使用叉车进行短距离运输,侧边钢板 网可使用钢板焊接固定成封闭状态， 可用于较大零散材料吊运。
  采用5mm厚钢板吊斗常用于散装 物的吊运。

## Slide 128: 4.8安全用电
塔吊独立专供电源，配备专用三级开关箱；
供给电源为三相五线制，工作接地不大于 4Ω，重复接地电阻不得大,10Ω，防雷接地不得 大于30Ω；
接地线不得用保险丝或开关及电缆线芯代 替；
塔吊与架空线路边线的最小安全距离（下
图）
电线用瓷瓶绑扎固定塔身，电线排列整齐；
塔吊配电箱必须上锁；

## Slide 129: 4.9附着
塔身附着点以上自由垂直 度≤4‰附着点下垂直度≤2‰；
塔吊自由高度安装时严禁 超过使用说明书要求；
禁止擅自在塔吊上安装非 原制造厂制造的标准节和附着 装置；
附墙预埋件必须专人负责；
混凝土强达到70％方可安 装附着；
四级大风应停止顶升加节；
附着、顶升节完毕要由施 工、监理、产权、安装单位共 同验收，合格后才能正式吊运 作业；

## Slide 130: 4.9基础
塔式起重机的基础应按照其 产品说明书所规定的要求进行设 计和施工。安装前应对基础进行 验收，合格后方能安装；
基础周围应有排水设施。基 础低于现场地面应在基础内设置 30㎝×30㎝×30㎝积水坑，便于 排水；
混凝土强度不低于C35；
基础表面平整度允许偏差1/1000；
严禁使用非原厂预埋件
（节），基础预埋件（节）严禁 二次重复利用。
基础钢构应边开挖边加固；
基础设置防攀爬围栏，围栏 高度≥1.8m;
塔吊预埋件与基础节连接平整度 误差用钢板调整。

## Slide 131: 5施工电梯
技术文件：
电梯厂家的定期检验报告；
使用单位使用记录（包括日常使用状况记录、自行
检查记录、日常维护保养记录等）以及安全教育记录；
电梯操作人员的上岗证书必须在有效期内； 作业环境和外观：
施工电梯明显部位标注额定起重标志和安全检验合
格标识；
施工电梯运动部分与建筑物、设施、输电线的安全 距离符合安全标准；
安全保护和防护装置：
（1）应满足安全规范的要求和规定； 操作使用：
施工使用过程中应严格按照安全规范所规定的要求 执行；不得违规作业；
钥匙管理：司机临时离岗时，电梯必须锁闭；
应委托第三方专业机构进行复检（正常年检合格后
1个月内）；

## Slide 132: 5.1基础
基础座或基础预埋件应全部 埋入混凝土基础板内。
对于基础设置在地下室顶板、 楼面或其他下部悬空结构上的施工 升降机，应对基础支撑结构进行承 载力验算。
施工升降机基础应设置排水 措施，保证排水通畅。
验收：混凝土强度等级 C30、 强度检测报告。
地面围栏高度2m，围栏门机 械联动锁、机电限位器灵敏、可靠、 有效。

## Slide 133: 5.2安全装置（一）
施工升降机防坠安全器是齿轮齿条施工升降机上 极其重要的安全装置，它能限制吊笼超速下行，有效 地防止和消除吊笼坠落事故的发生。安全器主要由外 壳、制动椎鼓、离心块、弹簧等组成（如右图所示）。
严禁施工升降机使用超过有效标定期的防坠安全。
施工升降机使用期间，每3个月应进行不少于一 次额定载重量坠落试验。坠落试验的方法、时间间隔 及评定标准应符合使用说明书和现行国家标准《施工 升降机》GB/T 10054的有关要求。
防坠安全器不管使用与否都应送原单位进行每年 一次的年检，只有在年检合格的有效期内才能使用。
防坠安全器属升降机重要保护装置，按标准规定
有效使用期限为5年。
各限位器要加强检查,确保限位器灵敏可靠,应在 有效的标定期内使用.

## Slide 134: 5.3安全装置（二）
两台以上制动器同步制动，制动力矩相 同；
重量限制器超载检测应至少在吊笼静止 时进行。在吊笼内载荷超过额定载重量10%以 上时，超载检测装置（起重量限制器）在吊 笼内应给出清晰的信号，并阻止其正常启动；
上限位器撞板与极限位开关撞板安全距 离150mm；
各层站处联络装置与操作司机之间的 联系呼叫器应通畅、清晰，严禁楼层呼叫器 缺失；

## Slide 135: 5.3安全钩、急停
停机装置（急停开关）应 是非自动复位型的；
应在吊笼和对重运行通道 的最下方安装缓冲器。
吊笼在导靴或滚轮失效时 仍能保持在导轨上，吊笼上应 安装安全钩。当采用安全钩时， 最高一对应处于最低驱动齿轮 之下

## Slide 136: 5.4导轨、附着
附墙架与建筑物连接螺栓 双螺帽紧固，穿墙螺栓两边加 5mm钢板垫片；非原厂附着方 案经设计单位审批，方可使用；
施工升降机的主要受力构 件禁止有塑性变形、严重锈蚀 和明显可见裂纹；各部位焊缝 完好无裂纹；
安装标准节连接螺栓时， 宜螺杆在下，螺母在上。 (JGJ215─2010第 4.2.21条) 螺栓
装防松动垫片或双螺帽紧固；
导轨安装垂直度偏差 |  |  |  |  | 
导轨架架设高度，h/m | H≤70 | 70<H<100< td> | 100<H<150< td> | 150<H≤200< td> | H>200
垂直度偏差/mm | ≤(1/1000)h | ≤70 | ≤90 | ≤110 | ≤130
 | 对钢丝绳式施工升降机，导轨架垂直度偏差应不大于（1.5/1000）h。 |  |  |  | 
连接
螺栓
限位
撞板
附着

## Slide 137: 5.5安全用电
施工升降机一个梯笼配置 一个三级开关箱；
供给电源为三相五线制， 工作接地不大于4Ω，重复接地 电阻不得大于10Ω，防雷接地不 得大于30Ω。
接地线不得用保险丝或开
关及电缆线芯代替；
起重设备与架空线路边线 的最小安全距离（下图）
开关箱上锁；开关箱标识
正确；
表B.16.9 最小安全操作距离 |  |  |  |  | 
外电线电 路电压(kV) | ＜1 | 1～10 | 35～110 | 220 | 330～ 550
最小安全 操作距离 (m) | 4 | 6 | 8 | 10 | 15

## Slide 138: 5.6平台、层门
停层平台应为独立受力体系，不得 搭设在施工升降机附墙架的立杆上。
停层平台的脚手板铺设应严密、牢
固。
装载和卸载时，吊笼门边缘与层站 边缘的水平距离应不大于50mm。
门关闭时，门下部间隙应不大于
35mm。
层门开口的净高度应不小于2.0m。 在特殊情况下，当建筑物入口的净高度 小于2.0m时，则允许降低层门开口的高 度，但任何情况下层门开口的净高度均 为不小于1.8m。
正常作业时，关闭的吊笼门与关
闭的层门间的水平距离应不大于150mm。
层门材料采用1.2mm钢板冲孔；

## Slide 139: 6水平运输机械
制度、文件：
场区内要有《水平运输机械管
理制度》；
车辆进出工地登记表； 操作使用：
随车进入施工场地的所有人员 必须佩戴安全帽；
机械车辆操作人员应有相应机 械的操作证书，熟知机械车辆的操 作规程，规范操作；（3）进出工地 要对车辆底部进行清洗，按照指定 行驶路线驶入作业指定作业点；
（4）大型机械作业时应设置警示带， 在倒车时必须有专人指挥；

## Slide 140: 7布料机
使用前验收：布料机限位，螺栓 及制动装置符合产品说明书要求；
交底:使用前对操作人员进行培训， 有交底记录；
操作使用：
风力超过6级，严禁布料机 作业；
布料机在作业面需固定牢固；
布料机严禁未停稳时回转或 紧急制动；

## Slide 141
8桩机
安装验收：安装完毕投入使用前有 相关责任人签字确认的验收文件；
方案及交底：（1）有专项施工方案
（2）有安全技术交底；
机械使用：
安全装置与说明书相符，并灵 敏可靠；
作业区域地面承载力符合机械 说明书要求；
机械与输电线路安全距离符合
如下要求：

## Slide 142: 9打夯机
使用夯土机械应穿戴绝缘 用品，使用过程应有人调整电 缆，电缆长度不应大于50米。
打夯机严禁使用到顺开关；
电源线使用四芯电线，保 护接地可靠；

## Slide 143: 10钢筋机械
防护棚两侧应有效防护，宽度必须大于通 道口宽度，长度必须符合坠落半径要求。
建筑物高度超过24米，防护棚应采用双层 防护设置。两层防护棚间距≥700mm（JGJ80- 2016第7.0.6条）
防护棚顶棚材料采用胶合板搭设双层，采 用50mm木板单层防护。（JGJ80-2016第7.0.5条）
冷拉场地应在两端地锚外侧设置警戒区， 并应安装防护栏及警告标志，操作人员在作业 时必须离开钢筋2m以外。（JGJ33-2012第9.5.2 条） 。
钢筋对焊时应采取防止火花飞溅措施。
防护压板、护罩等安全防护装置应齐全、 可靠，指示标志应醒目有效。（JGJ160-2008第 10.1.3第5条）
漏电保护器参数应与设备功率匹配，安装 应正确，动作应灵敏可靠。（JGJ160-2008第 10.1.3第3条） 保护零线应专用，不得做工作零 线使用。

## Slide 144: 第六章坍塌

## Slide 145: 危险性较大的高支模：
对于危险性较大的高支模工程， 施工前由总包单位编制专项方案；
专项方案经总包单位审核合格后 报监理单位，由项目总监理工程师审 核签字；
超过一定规模的危险性较大高支模：
超过一定规模的危险性较大的高 支模工程，初了按照危险性较大的高 支模编制专项方案外，专项方案应当 由总包单位组织召开专家论证会；
高支模施工做好安全交底和验收
记录，并留存影像资料；
高支模

## Slide 146
管沟
管沟槽开挖：
管沟开挖时必须严格按照设计和规范要求 进行放坡，保证其坡比要求；
沟边堆土要求：开挖深度超过1m的管沟 沟边1.5m范围内不得堆土，因场地限制等特殊 原因需要堆土的，必须经过荷载安全计算；
特殊地段：
特殊地段由于地理条件制约而无法达到放坡要 求的，沟下作业时必须采取满足要求的安全防 护技术措施（如沟壁支护、挡板、防护铁笼 等），沟顶、沟壁不得有欲坠的石头。管沟附 近有凸出物或其它易脱落滚动的物体时，要采 取相应的安全措施；
安全防护：
开挖深度在0.5～2.0m之间的管沟，采用 设立安全警戒带方式进行防护，并在明显位置 设置安全提醒标志；
开挖深度超过2.0m的管沟，须采用钢管架 进行安全围护，防止意外跌落管沟，并在明显 位置设置安全提醒标志；

## Slide 147: 材料堆放（一）
大模板存放：
必须确保安全，堆放形式、堆放高 度等需严格按照国家有关规范、标 准执行，以防发生坍塌事故。有支 撑模板必须对面码放整齐，保证 70~80度的自稳角支撑；没有支撑 的大模板应存放在在专门设计的插 放架内。

## Slide 148: 材料堆放（二）
粉料存放：
水泥、白灰等粉状材料要分 期分批存放于干爽的室内仓库。 仓库要有足够木枋承托，再用夹 板或适当的物料铺面，堆放高度
<2m或根据材料特性及楼面承重 能力降低堆放高度(以最低者为 准)。

## Slide 149: 材料堆放（三）
管材存放：
应分类存放，堆放高度<2m 或根据管材特性及楼面承重能力 降低堆放高度(以最低者为准)， 两边沿管材底部头、中、尾处应 放置木楔，防止管材倾泻；

## Slide 150: 材料堆放（三）
脚手架管：
脚手架及其它支承架存放要分 类平堆，并用方木垫好，高度<2m 或根据该用品特性及楼面承重能力 降低堆放高度(以最低者为准)；

## Slide 151: 材料堆放（四）
砌体材料：
堆放时应有防雨措施，下垫 上盖，堆码高度不超过2米；
钢材存放：
钢筋线材堆放严禁超过两层； 直条钢材下面垫起，下雨覆盖；

## Slide 152
基坑
基坑监护
1、基坑变形监测方案齐全，监测 记录齐全无缺失
2、监测点出现累计变形量未有效 整改
3、基坑高处作业平台（包括架体） 搭设牢固，支撑、防护横杆设置
到位，作业层跳板满铺且稳固；
4、工人系安全带作业，夜间施工
照明条件良好；
基坑周边材料
1、材料堆放高度不高于2m（有周 边稳定围护结构的除外）
2、材料堆放结构稳定；
3、基坑周边排水沟畅通；