## Slide 1
化工企业现场安全管理

## Slide 2
（一）安全管理概述
（二）化工企业安全管理基础
（三）化工企业作业现场安全管理
（四）化工企业事故隐患排查
（五）6S 现场管理
（六）模拟试题

## Slide 3
（一）安全管理概述
安全管理的含义：
管理者对安全生产工作进行的计划、组织、指挥、协调和控制的一系列活动。
保证生产，经营活动中的人身安全与健康，以及财产安全。
安全管理的目的：

## Slide 4
我国安全生产管理的方针：
“安全第一、预防为主、综合治理”
要搞好安全生产工作就要在完善安全生产管理的体制机制、加强安全生产法制建设、推动安全科学技术创新、弘扬安全文化等方面进行综合治理，才能真正搞好安全生产工作。

## Slide 5
安全管理的几个误区：
误区一：安全投入精简论
误区二：安全管理经验论
误区三：安全责任转移论，典型的“以包代管”
误区四：安全工作应付论
误区五：狭隘利益论

## Slide 6
安全管理的几个重要定律：
定律一： “墨菲定律”——不能忽视小概率危险事件
提出者：一位名叫墨菲的美国上尉。
他曾经参加了美国空军的一项实验，其中一个项目是将16个火箭加速计悬空装在受试者上方，当时有两种方法可以将加速计固定在支架上，但是有人竟然将16个加速计全部装在错误的位置。
启示一：不能忽视小概率危险事件，实现“零缺陷作业”
启示二：不能忽视定律警示意义，安全管理需要“警钟长鸣”

## Slide 7
定律二： “破窗理论”——不能忽视暗示性的纵容
提出者：美国斯坦福大学心理学家詹巴斗 。
如果有人打坏了一扇窗户，破坏者未受到惩罚，窗户又未得到及时修理，这样，别人就可能受到暗示性的纵容去打碎更多的窗户，最终造成千窗百孔、积重难返的局面。
启示一：不能忽视第一块“破玻璃” ，必须及时修好“防微杜渐”
启示二：不能忽视对事故责任人的处理，必须“追究责任”

## Slide 8
定律二： “木桶定律”——不能忽视团队协作
一只木桶能盛多少水，并不取决于最长的木板，而是取决于最短的那块。劣势决定优势，劣势决定生死，这是管理学上最知名的法则之一。
启示一：在基层安全管理中，要连续进行危害识别，不断找出“最短的木板”，及时予以修补，通过风险控制达到安全状态。
启示二：安全管理像一个完整的木桶，需要各个部门协作配合、齐抓共管。
启示三：在补齐了短板之后，新的隐患还会产生。

## Slide 9
（二）化工企业安全管理基础
一、安全管理机构的设置
矿山、建筑施工单位，危险物品的生产、经营、储存单位，以及300人以上的生产经营单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
安全生产法第十九条：

## Slide 10
（1）厂部设立一个安全管理机构。这个机构在厂长或生产副厂长的领导下，负责全厂的安全管理工作和对各车间安全员的业务指导工作。
（2）每个车间都要设专职（小单位可设兼识）安全员，协助车间主任搞好安全生产，管理本车间的安全工作。
（3）每个班组都要设班组安全员。班组安全员可由副班长兼任或指定其他人担任，负责本班组的安全工作。
安全管理机构及其网络构成：
厂级安全机构
车间安全员
班组安全员
厂长、副厂长

## Slide 11
二、安全生产规章制度的制定
（1）安全制度的重要性
1．安全规章制度来自科学实验和生产实践，是生产活动的总结。
2．安全规章制度是实现安全生产的重要措施。

## Slide 12
（2）化工企业应该建立的制度
1．安全管理方面的制度
安全生产责任制度、安全生产教育制度、安全生产检查制度、事故管理制度、安全作业制度、安全检修制度、厂内交通管理制度、要害岗位管理制度、仓库安全管理制度。
2．安全技术方面制度
防火防爆制度、危险物品管理制度、三同时规定、安全技术措施管理制度、建筑与安装安全管理制度、科研与设计安全管理制度、安全装置和防护器具管理办法。
3．工业卫生方面制度
防止急性中毒和抢救措施办法。

## Slide 13
安全生产责任制：
主要负责人安全生产责任制
分管负责人安全生产责任制
安全管理人员安全生产责任制
岗位安全生产责任制
职能部门安全生产责任制

## Slide 14
（一）建立、健全本单位安全生产责任制； （二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程； （三）保证本单位安全生产投入的有效实施； （四）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； （五）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； （六）及时、如实报告生产安全事故。
生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作负下列职责（对生产经营单位负全面责任，有生产经营决策权的）
《安全生产法》第十七条：

## Slide 15
三、企业安全管理台帐和记录
安全组织机构台帐
安全工作会议台帐
安全培训教育台帐
特种作业管理台帐
安全生产检查台帐
事故隐患整改台帐
危险源监控管理台帐
特种设备登记及检测、检验台帐
安全设施登记、维护保养及检测台帐
职业卫生检测台帐
动火、进入受限空间等危险作业票证记录
反“三违”活动台帐
安全事故管理台帐
安全生产奖惩台帐
劳保用品管理台帐
消防器材配置台帐
安全值班台帐
高危工艺台帐

## Slide 16
动火证
进入设备作业证
临时线使用许可证
动土证
登高作业证
上岗操作证
移动电具使用许可证
用火许可证
化工企业应该执行的票证：

## Slide 17
四、安全操作规程的制定
电工安全操作规程
电焊工安全操作规程
叉车驾驶员安全操作规程
液氨制氢炉安全操作规程
电解槽安全操作规程
氧气管道检修作业安全操作规程
例如：

## Slide 18
五、安全教育与培训
（1）主要负责人和安全管理人员要经有关主管部门考核合格，并取得安全资格证书；
（2）特种作业人员要经专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书；
（3）其他从业人员需经相关知识的教育和培训并考核合格；
（4）采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，要对从业人员进行专门的安全教育和培训；
（5）换岗、离岗6个月以上从业人员要经复工前的安全教育培训；
（6）新职工入厂要经三级安全教育培训。

## Slide 19
三级安全教育：
（1）厂级安全教育，由厂安全部门负责
（2）车间级安全教育，由车间领导指定专人负责
（3）班组级安全教育，由班组长或班组安全员负责

## Slide 20
（三）化工企业作业现场安全管理
1. 安全教育和岗位技术考核不合格者，严禁独立上岗操作。
2. 不按规定着装者或班前饮酒者，严禁进入生产岗位或施工现场。
3. 不戴好安全帽者，严禁进入检修、施工现场或交叉作业现场。
4. 未办理安全作业票及不系安全带者，严禁高处作业。
5. 未办理安全作业票，严禁进入塔、容器、罐、反应器、下水井、电缆沟等有毒、有害、缺氧场所作业。
一、人身安全十大禁令

## Slide 21
6. 未办理维修工作票，严禁拆卸停用的与系统联通的管道、机泵等设备。
7. 未办理电气作业“三票”，严禁电气施工作业。
8. 未办理施工破土工作票、严禁破土施工。
9. 机动设备或受压容器的安全附件、防护装置不齐全好用严禁启动使用。
10. 机动设备的转动部件，在运转中严禁擦洗或拆卸。

## Slide 22
1．严禁在厂内吸烟及携带火种和易燃、易爆、有毒、易腐蚀物品入厂。
2．严禁未按规定办理“用火作业许可证”，在厂内进行用火作业。
3．严禁穿易产生静电的服装进入油气区工作。
4．严禁穿戴铁钉的鞋进入油气区及易燃、易爆装置。
5．严禁用汽油、易挥发溶剂擦洗设备、衣物、工具及地面等。
二、防火防爆十大禁令

## Slide 23
6．严禁未经批准的各种机动车辆进入生产装置、罐区及易燃易爆区。
7．严禁就地排放易燃、易爆物料及危险化学品。
8．严禁在油气区用黑色金属或易产生火花的工具敲打、撞击和作业。
9．严禁堵塞消防通道及随意挪用或损坏消防设施。
10．严禁损坏厂内各类防爆设施。

## Slide 24
案例一：某炼油厂民用液化气站6名工人在处理钢瓶中的残液，其中有1人拎起一只钢瓶弯腰倒残液、时，上衣口袋的打火机滑出落地，打出火花引燃起火，厂房烧毁，烧伤4人。

## Slide 25
案例二：某炼油厂成品车间泄漏，地面积油，那天一批外来参观人员中有人穿了钉鞋，碰到地面铁板产生火花，当即着火，烧伤多人。又如某研究所用大量汽油擦洗室内地板，钉鞋撞击水泥地产生火星，引起了一场大火。

## Slide 26
案例三：某炼油厂供应处运输队一名司机将货车停在库前修车。他用油盒取来汽油放在驾驶室左边，然后在驾驶室内用毛刷蘸汽油擦洗发动机。擦洗中，毛刷上的铁皮接触电源线，产生电火花，将汽油引燃着火。该司机的左肢、脸部、上呼吸道均被烧伤。烧伤后又仰面摔倒在地，造成脑干严重摔伤，抢救无效死亡。

## Slide 27
案例四：某厂一生产装置溢出丁二烯，该厂在报警时只向消防部门上报了厂名和火警，而未说明生产区内有气相可爆气体丁二烯泄漏。市消防车未装阻火器便直奔灾区，厂门卫没有检查，消防车未到着火现场就闯进了外逸丁二烯气体危险区，随即一声爆炸，司机当场炸死，同车消防队员均受伤，并造成了更大的火灾。引起爆炸的火源就是消防车排气管喷出的火星。

## Slide 28
案例五：某炼油厂油品车间年度大修，刷轻油罐时，大量轻质油冲入下水井内。因全厂下水井都没有水封，使大量油气瓦斯串入联合装置车间下水道内，此下水道连通明沟处也没有堵死。当地面动火时，火花落入明沟起火，造成8个下水井连续爆炸起火。

## Slide 29
案例六：案例：1994年5月18日凌晨2：20，某公司有机合成厂化五车间因D202聚丙烯反应釜暴聚，停釜处理，并开始清釜作业，至20日上午只有釜底剩下少量聚丙烯熔块。9：20，乔某下釜作业，9：40，釜内发生闪爆，乔某当场死亡。事故原因是：釜内串入了丙烯气体，并达到了爆炸范围；而爆炸火源就在于清釜工具中有钢斧和铁撬杠，故在清理作业中因铁器与釜壁碰撞产生火花而引爆。

## Slide 30
1．严格按规定的流速输送易燃易爆介质，不准使用压缩空气调和、搅拌。
2．易燃、易爆流体在输送停止后，必须按规定静止一定时间，方可进行检尺、测温、采样等作业。
3．对易燃、易爆流体储罐进行测温、采样，不应使用两种或两种以上材质的器具。
4．不准从罐上部收油，油槽车应采用鹤管液下装车，严禁在装置或罐区灌装油品。
5．严禁穿戴易产生静电的服装进入易燃、易爆区，尤其不应在该区穿、脱衣服或用化纤织物擦拭设备。
三、防止静电危险害十条规定

## Slide 31
6．容易产生化纤和粉体静电的环境，其湿度必须控制在规定界限以内。
7．易燃易爆区、易产生化纤和粉体静电的装置，必须做好设备防静电接地；混凝土地面、橡胶地板等导电性应符合规定。
8．化纤和粉体物料的输送和包装，必须采取消除静电或泄出静电措施；易产生静电的装置、设备必须设静电消除器。
9．防静电措施和设备，应指定专人定期进行检查，并建卡登记存档。
10．新产品、设备、工艺和原材料的投用，应对静电情况做出评价，并采取相应的消除静电措施。

## Slide 32
案例一：某石化厂油品车间航煤中间罐进油后，取样员到罐上采样，因金属采样器感应带静电，而采样绳为棉纱线不导电，则瞬间电压增高，击穿了空气介质向罐内仪表补气导管放电，引起了一场燃爆事故。

## Slide 33
案例二：某石油公司分公司加油站接卸一车97号汽油时，当班卸油工违章不用快速接头密闭卸油，而是将卸油胶管直插到油罐量油孔喷溅式卸油，造成大量汽油溢出，喷溅式卸油产生静电火花引燃起火，迅即蔓延成大面积火灾，4台加油机、油罐等设施被烧坏，卸油工被烧成重伤，烧伤面积达80％以上。

## Slide 34
案例三：某化工车间停工检修，一名工人用化纤碎布抹擦设备上的油污。事后把擦布放在设备盖上就离去。另一人进来看到一团擦布正在冒烟，当提起来看时，布迅即烧了起来，这是因在擦拭设备时化纤油布发热，且带上静电不易消散，当把它扔到盖子上时发生了静电火花，引燃了布缝间的油气，随即冒烟，当他拿起布时，则与空气接触面积增加而立即燃烧起来。

## Slide 36
案例四：某厂低压聚乙烯车间干燥系统，由于粉体气流高速运动，干燥粉体的含水量又较低，这样干燥的物料就更易起电，带有电荷的粉体在进入旋风分离器时，由于流速突然下降，粉体沉积，导致带电荷的粉体沉积时放电产生火花，引起了干燥系统的燃烧爆炸事故。因此，对化纤和粉体物料的输送和包装工艺，必须采取消除静电或泄出静电措施。

## Slide 37
四、动火作业安全管理
设备内作业安全规程
设备检修作业安全规程
盲板抽堵作业安全规程
高处作业安全规程
断路作业安全规程
动土作业安全规程
动火作业安全规程
吊装作业安全规程
化工安全生产的八大安全规程

## Slide 38
在化工企业中，凡是动用明火或可能产生火种的作业都属于动火作业。例如电焊、气焊、切割、熬沥青、烘砂、喷灯等明火作业；凿水泥基础、打墙眼、电气设备的耐压试验，电烙铁锡焊、凿键槽、开坡口等易产生火花或高温的作业。
1．动火作业的含义

## Slide 39
除固定动火区外的其他区域均为禁火区。凡需要在禁火区动火时，必须申请办理“动火证”。
2．禁火区
3．动火作业等级
特殊动火作业：在生产运行状态下的易燃易爆物品生产装置、输送管道、储罐、容器等部位上及其它特殊危险场所的动火作业。
一级动火作业：在易燃易爆场所进行的动火作业。
二级动火作业：除特殊危险动火作业和一级动火作业以外的动火作业。

## Slide 40
特级动火作业：主管厂长或总工程师审批；
一级动火：由主管安全（防火）部门审批；
二级动火：由动火点所在车间主管负责人审批。
4．动火审批
5．动火证有效期
特级动火作业、一级动火：8 小时；
二级动火：72 小时。

## Slide 41
5．动火作业六大禁令
（1）动火证未经批准，禁止动火
（2）不与生产系统可靠隔绝，禁止动火
（3）不清洗，置换不合格，禁止动火
（4）不清除周围易燃物，禁止动火
（5）不按时作动火分析，禁止动火
（6）没有消防措施，防火监护人不在场，不动火
《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）
详见：

## Slide 42
案例：某炼油厂储碱罐在动火焊接作业过程中发生爆炸，轻伤6人。当日上午9时，车间设备管理人员通知安全员储碱罐梯子改造要动火。安全员到储碱顶罐上打开检尺口用鼻子嗅了嗅，感觉没什么气味，自认为新鲜碱液不会有什么问题，就开出了火票，并代替车间副主任签了字。焊工开始动火，11时25分，焊接储碱罐上部梯子支撑时，碱罐爆炸。
事故原因：该罐退碱渣和停工退污油时没有关闭罐根阀门，储碱罐中有了油，致使该罐上部气相空间充满爆炸性气体。动火前，安全员未做气体分析，执行制度不严不细，造成了这次事故的发生。

## Slide 43
五、进入受限空间作业安全管理
1．进入受限空间作业的含义
是指进入塔、釜、槽、罐、炉、器、烟囱、料仓、地坑或其他闭塞场所内进行作业。

## Slide 44
有限作业空间，通风不畅，照明不良；
有限作业空间，导致作业人员出入困难，联系不便，不利于作业监护；
有限作业空间内，一般温度和热度较高，导致作业人员体能消耗较大、易疲劳、易出汗，易发生触电事故；
有些塔、釜、槽、罐、炉膛、容器内留有酸、碱、毒、尘、烟等有毒有害物质和易燃易爆物质，稍有疏忽就可能发生火灾、爆炸、窒息和中毒事故；
有限作业空间内，一旦发生事故，就难以施救。
2．进入有限空间作业的危险有害因素

## Slide 45
《化学品生产单位受限空间作业安全规范》（AQ3028-2008）
（1）必须申请、办证，并得到批准
（2）必须进行安全隔绝（盲板隔开）
（3）必须切断动力电，并使用安全灯具
（4）必须进行切换、通风
（5）必须按时间要求进行安全分析（每隔4小时取样分析一次）
（6）必须佩戴规定的防护用具（长管式面具、空气呼吸器 ）
（7）必须有人在器外监护，并坚守岗位
（8）必须有抢救后备措施
3、进入容器、设备的八个必须
详见：

## Slide 46
案例：2009年5月18日，顺昌化工有限公司，两名工人进入R101A反应釜清理固体残留物，发生爆燃事故，造成两名工人窒息死亡事故。
事故主要原因：
（1）违反规定，采用铁铲、铁镐等发火工具；
（2）未带保险带，造成事故后不能及时拉出釜外。
同时也暴露出很多其他存在的问题：如安全教育不够、未按规定办理入釜作业证、安全设施投入不足、管理制度执行不力等。

## Slide 47
六、安全设施的管理
1、安全设施的分类
（1）预防事故设施
检测、报警设施；设备安全防护设施 ；防爆设施 ；作业场所防护设施 ；安全警示标志

## Slide 48
（2）控制事故设施
泄压和止逆设施 、紧急处理设施 （安全联锁、火灾报警）
单向阀

## Slide 49
（3）减少与消除事故设施
防止火灾蔓延设施、灭火设施 、紧急个体处置设施、应急救援设施 、逃生避难设施 、劳动防护用品和装备
阻火器

## Slide 50
2、安全设施的管理
（1）企业主要负责人必须树立高度的安全意识，严格按照《安全生产法》中的规定，保障安全设施、设备资金的方面投入；
（2）安全设施的管理要符合“三同时”要求；
（3）购入的安全设施、设备要符合国家有关标准，必须从是有资质企业生产的产品；
（4）安全设施要做好登记、维护保养及定期检测工作，并做好台帐记录；

## Slide 51
（5）安全管理人员负责消防设备设施的管理，应经常对灭火器的压力进行检查，如发现过期或压力不足，应及时充粉、更换。
（6）消防泵必须至少每周定期启动一次，检验设备是否运行正常、有效，消防水带老化、泄漏时要及时更换。
（7）防雷防静电设施应按气象部门要求定期监测，保证接地电阻满足要求。
（8）对监控设施要进行常规保养、维修，保证正常、有效使用。

## Slide 52
七、交叉作业的安全管理
签订安全生产管理协议，明确各自职责和措施，指定专人安检与协调
八、租赁承包的安全管理
  （1）发包要求: 单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或出租给不具备安全生产条件或相应资质的单位或者个人。
  （2）约定职责，统一协调

## Slide 53
九、 “严禁三违”和事故处理“四不放过”原则
事故原因不查清楚不放过
当事人和群众没有受到教育不放过
事故责任人未受到处理不放过
没有制定切实可行的预防措施不放过。
“四不放过”：
“严禁三违” ：
违章作业
违章指挥
违反劳动纪律

## Slide 54
（四）化工企业事故隐患排查
    （1）根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；
    （2）对检查中发现的安全问题，应当立即处理；
    （3）不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人；
    （4）检查及处理情况应当记录在案。
  一、《安全生产法》第38条规定了生产经营单位的安全管理人员安全检查的要求

## Slide 55
  二、安全检查的内容
（1）张家港市化工企业事故隐患排查安全管理检查表（打开）
（2）张家港市化工企业事故隐患排查作业现场检查表 （打开）
可参考：
  安全检查的内容是查 领导 、查 思想 、查 制度 、查 管理 、查 隐患 。

## Slide 56
（五）6S 现场管理
一、6S现场管理的由來……
日本制造的工业品曾因品质低劣，在欧美只能摆在地摊上卖。但随后他们发明了“5S管理法”，养成“认真对待每一件小事，有规定按规定做”的工作作风，彻底改变了日本人，为生产世界一流品质的产品奠定了坚实的基础。
6S是在5S基础上延伸过来的。

## Slide 57
二、6S的作用
6S是现场管理的基石。6S可营造出一个“对”、“错”一目了然的环境，使得每个人必须约束自己的行为，久而久之就能实实在在地提升人的品质
6S带来的影响有：提升人的品质、提升企业形象、提高效率、构筑工作（产品）品质保证的基础、减少浪费、创造安全的工作场所、营造令人心情愉快的工作环境等7大方面。6S是工人、管理人员、企业"3赢"的管理活动。

## Slide 58
三、6S是什么
整理(SEIRI)
整顿(SEITON)
清扫(SEISOU)
清洁(SEIKETSU)
素养(SHITSUKE)
安全(SAFETY)

## Slide 59
1. 整理(SEIRI)
整理是区分哪些是有用的、哪些是少用的、哪些是用不着的东西, 然后将无用的东西清除出现场, 只留下有用的和必要的东西.
整理(SEIRI)目的：
腾出空间、提高空间利用率；
防止物品的误用；
塑造清爽的工作环境；
提高工作效率；
注意: 要坚决,没用的物品应断然处置,但处理前应对物品是否有用
作出相当正确的判断,并作出处置记录。

## Slide 60
2. 整顿(SEITON)
整顿是将工具、器材、物料、文件等的位置固定下来, 并进行标识, 以便在需要时能够立即找到.
1.地面上不能直接放东西;
2.柜子上、箱子上不要放东西;
3.电线不要接触地面;
4.下班需整理场所及桌面;
5.柜子上、箱子上要贴上责任者姓名.
以下是需要彻底整顿的项目:

## Slide 61
整理(SEIRI)目的：
工作场所所有物品对任何人都一目了然;
清除找寻物品的时间;
工作环境整齐;
清除积压物品;
注意:
一定要对现有场地进行合理规划,如此才是提高效率的基 础。

## Slide 62
3. 清扫(SEISOU)
清扫到没有脏污的干净状态, 同时检点细小处;自觉地把生产、工作的责任区域、设备、工装、工位器具清扫干净，保持整洁、明快、舒畅的生产、工作环境。
1.分工合作;
2.定期进行;
3.改善灰尘脏污的发生源.
清扫的秘决:

## Slide 63
清扫(SEISOU) 目的：
稳定产品质量；
减少工业伤害；
激发工作人员的工作热情；
注意: 清扫应该天天进行,清扫的对象应包括所有的物品及工作场地。

## Slide 64
4. 清洁(SEIKETSU)
维持整理、整顿、清扫后的没有脏污的清洁状态;认真维护生产、工作现场，确保清洁生产，杜绝职业危害，防止环境污染。员工本身也要做到着装、仪表、精神清洁。

## Slide 65
对于规定了的事情，大家都按要求去执行。要组织员工学习公司的规章制度，理解规章制度，努力遵守规章制度。努力提高人员的素养，养成严格遵守规章制度的习惯和作风，这是“5S”活动的核心。
5. 素养(SHITSUKE)

## Slide 66
6. 安 全(SAFETY)
贯彻“安全第一、预防为主”的方针，在生产、工作中，必须确保人身、设备、设施安全；所有的运作都必需考虑安全问题，严格遵守安全规则。
1.有安全意识;
2.熟知安全守则;
3.持证上岗;
4.遵守安全守则.
安全的要求：

## Slide 67
四、6S实施原则
（1）自我管理的原则
（2）持之以恒原则

## Slide 68
（六）模拟试题
  安全检查的内容是查 领导 、查 思想 、查 制度 、查 管理 、查 隐患 。
  危险化学品单位对安全设施应做到经常性 维护 ， 保养 ，并 定期 检测，保证 正常 运转。
  国家安监总局第16号令要求，安全隐患自查和排查主要是检查可能导致事故发生的 物的危险状态 、 人的不安全行为 、 管理上的缺陷 。事故隐患分为一般事故隐患 和 重大事故隐患 。

## Slide 69
  危化品生产企业主要负责人、分管安全负责人和分管技术负责人的基本从业条件：应具有大学专科以上学历，其中至少有1人具有国民教育化工专业大学专科以上学历，或者具有化工专业高级技术职称.
  易燃易爆场所不能穿 化纤工作服。
  矿山、建筑施工单位，危险物品的生产、经营、储存单位，以及300人以上的生产经营单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

## Slide 70
人的生命是最宝贵的。中国是社会主义国家，发展不能以牺牲精神文明为代价，不能以牺牲生态环境为代价，更不能以牺牲人的生命为代价。
结语：