## Slide 1
车间安全标识与距离图解

## Slide 2
地面通道线、区域划分线
1）线型
A类-黄色实线
线宽60mm：原则上用于物品的定位线；
线宽80mm：原则上用于设备的区域线；
线宽120mm：原则上用于主通道线。
60mm
80mm
120mm
1）线型
B类-黄色虚线
线宽60mm：大型工作区域内部的划分线，通道内可 以允许自由穿越，也可虚实线结合，以适应各自区域的特点。
150mm
150mm
150mm
60mm

## Slide 3
地面通道线、区域划分线
1）线型
A类-黄色实线
线宽60mm：原则上用于物品的定位线；
线宽80mm：原则上用于设备的区域线；
线宽120mm：原则上用于主通道线。
1）线型
C类-红色虚线
线宽60mm：不良品摆放区的划分线（碰到三面围墙处，第四面地面划一条红色实线）。
60mm

## Slide 4
地面通道线、区域划分线
1）线型
A类-黄色实线
线宽60mm：原则上用于物品的定位线；
线宽80mm：原则上用于设备的区域线；
线宽120mm：原则上用于主通道线。
1）线型
D类-黄黑斑马斜线（斜度45°）
线宽50mm：危险品区域线、警示区域线，消防通道线
50mm
50mm

## Slide 5
地面通道线、区域划分线
1）线型
A类-黄色实线
线宽60mm：原则上用于物品的定位线；
线宽80mm：原则上用于设备的区域线；
线宽120mm：原则上用于主通道线。
2）定位线
A类-设备的定位
所有设备与工作台的定位均用黄色四角定位线，工作台的四角定位线的内空部分注明“XX工作台/设备”字样。
2cm
5cm
20cm

## Slide 6
地面通道线、区域划分线
1）线型
A类-黄色实线
线宽60mm：原则上用于物品的定位线；
线宽80mm：原则上用于设备的区域线；
线宽120mm：原则上用于主通道线。
2）定位线
B类-不良品区（废弃物的回收桶、箱、不良品放置架）定位
用红色线，如果定位范围小于40cm×40cm，则直接采用封闭实线框定位
5cm
不良品区
20cm
5cm
20cm
2cm

## Slide 7
地面通道线、区域划分线
1）线型
A类-黄色实线
线宽60mm：原则上用于物品的定位线；
线宽80mm：原则上用于设备的区域线；
线宽120mm：原则上用于主通道线。
2）定位线
C类-消防器材、油类、化学品等危险物品的的定位
使用红白警示定位线。
2cm
5cm
5cm

## Slide 8
地面通道线、区域划分线
1）线型
A类-黄色实线
线宽60mm：原则上用于物品的定位线；
线宽80mm：原则上用于设备的区域线；
线宽120mm：原则上用于主通道线。
2）定位线
D类-物料码放架与形状规则的常用物品、所有可以移动或容易移动的设备的定位。
使用黄色四角定位线。
2cm
5cm

## Slide 9
地面通道线、区域划分线
1）线型
A类-黄色实线
线宽60mm：原则上用于物品的定位线；
线宽80mm：原则上用于设备的区域线；
线宽120mm：原则上用于主通道线。
2）定位线
E类-货架的定位
非 通 道
通 道
5cm
5cm
5cm
5cm
20cm
5cm
5cm
5cm
5cm

## Slide 10
地面通道线、区域划分线
1）线型
A类-黄色实线
线宽60mm：原则上用于物品的定位线；
线宽80mm：原则上用于设备的区域线；
线宽120mm：原则上用于主通道线。
2）定位线
F类-开闭门线
5cm
5cm
单开门
双开门

## Slide 11
地面通道线、区域划分线
1）线型
A类-黄色实线
线宽60mm：原则上用于物品的定位线；
线宽80mm：原则上用于设备的区域线；
线宽120mm：原则上用于主通道线。
2）定位线
G类-警示范围线
设置在墙面的消防栓；配电柜、配电箱、电气控制柜等；提醒作业操作注意的区域、提醒行走注意的区域、提醒碰头的部位等；
5cm
由区域大小确定
由区域大小确定
图A
由设备宽度确定
柜门轨迹线
消防栓、配电柜等
图B

## Slide 12
地面通道线、区域划分线
1）线型
A类-黄色实线
线宽60mm：原则上用于物品的定位线；
线宽80mm：原则上用于设备的区域线；
线宽120mm：原则上用于主通道线。
2）定位线
H类-物品定位线（台面）
待加工零件、已加工零件、作业工具，检查工具、记录表、小物盒
3cm
1cm

## Slide 13
1）线型
A类-黄色实线
线宽60mm：原则上用于物品的定位线；
线宽80mm：原则上用于设备的区域线；
线宽120mm：原则上用于主通道线。
1、管道色环三要素：
（1）识别色，（2）介质名称，（3）流向
2、所有管道标识都必须注明识别色、介质名称和流向。在有些特别的管道管道还须注明压力、流速等，如消防管道还要注明消防专用等。
管道标识

## Slide 14
1）线型
A类-黄色实线
线宽60mm：原则上用于物品的定位线；
线宽80mm：原则上用于设备的区域线；
线宽120mm：原则上用于主通道线。
管道标识

## Slide 15
1）线型
A类-黄色实线
线宽60mm：原则上用于物品的定位线；
线宽80mm：原则上用于设备的区域线；
线宽120mm：原则上用于主通道线。
管道标识
电线管道：蓝色
空气管道：灰色
热水管道：红色
污水管道：黑色
自来水管道：绿色
此外还有：除尘器管道、砂输送管道、洗澡用管道（上水、回水）、暖气、饮用水管道等

## Slide 16
1）线型
A类-黄色实线
线宽60mm：原则上用于物品的定位线；
线宽80mm：原则上用于设备的区域线；
线宽120mm：原则上用于主通道线。
管道标识

## Slide 17
1）线型
A类-黄色实线
线宽60mm：原则上用于物品的定位线；
线宽80mm：原则上用于设备的区域线；
线宽120mm：原则上用于主通道线。
管道标识

## Slide 18
1）线型
A类-黄色实线
线宽60mm：原则上用于物品的定位线；
线宽80mm：原则上用于设备的区域线；
线宽120mm：原则上用于主通道线。
管道标识

## Slide 19
1）线型
A类-黄色实线
线宽60mm：原则上用于物品的定位线；
线宽80mm：原则上用于设备的区域线；
线宽120mm：原则上用于主通道线。
安全距离
仓库

## Slide 20
1）线型
A类-黄色实线
线宽60mm：原则上用于物品的定位线；
线宽80mm：原则上用于设备的区域线；
线宽120mm：原则上用于主通道线。
安全距离
疏散指示标志的距离

## Slide 21
1）线型
A类-黄色实线
线宽60mm：原则上用于物品的定位线；
线宽80mm：原则上用于设备的区域线；
线宽120mm：原则上用于主通道线。
安全距离
商业企业疏散安全距离

## Slide 22
1）线型
A类-黄色实线
线宽60mm：原则上用于物品的定位线；
线宽80mm：原则上用于设备的区域线；
线宽120mm：原则上用于主通道线。
安全距离
液化气钢瓶安全距离

## Slide 23
1）线型
A类-黄色实线
线宽60mm：原则上用于物品的定位线；
线宽80mm：原则上用于设备的区域线；
线宽120mm：原则上用于主通道线。
安全距离
消防器材安全距离