## Slide 1
七台河市隆鹏煤化工集团安全管理部
七台河市隆鹏煤化工集团安全管理部

## Slide 2: 上岗前未经安全培训、安全考试
习惯性违章
1

## Slide 3: 作业现场不戴安全帽
安全帽能在各种危险情况下保护头部，防止或减轻伤害。即可防碰撞、防坠物，在高处坠落时还可以保护头部受直接撞击。
习惯性违章
2

## Slide 4
变电站站长武某在设备验收时发现TV架漏清扫，要求检修人员重新清扫，检修负责人认为没有安全措施，拒绝清扫。于是武某情绪激动带领两名当班人员去清扫该设备。武某未戴安全帽，便用竹梯登上TV构架。其一只脚踩在构架槽铁上，当另一只脚移动时由于踏空，从距地面2.7m的TV构架上摔下,造成头后侧撞地身亡。
作业现场不戴安全帽
习惯性违章
2

## Slide 5: 在厂区内吸烟
事故造成直接经济损失60余万元。王某的行为触犯《刑法》第114条之规定，构成重大责任事故罪，人民法院依法判处王某有期徒刑3年。
1987年3月3日，某电机厂电扇车间油漆工段长兼操作组长王某，同本班女油漆工周某上大夜班。凌晨1时40分，王某将点香烟未灭的火柴梗扔在喷漆台上，引起喷漆台上易燃物体燃烧,火势迅速蔓延，导致电扇车间三幢厂房和室内设备及产品均被烧毁。
习惯性违章
3

## Slide 6: 上岗作业不穿三紧工作服、工作鞋，戴手套、戴围巾
三紧工作服是指工作服的袖口紧、领口紧、衣服下摆紧。目的是防止被绞缠及飞屑掉入衣内。
工作鞋是指在不同的作业场合应该做相应的防护：炉上作业要穿高温鞋、电工作业要穿绝缘鞋、建筑工地穿防扎鞋、进入防爆区禁穿钉子鞋等。
机床等操作不准戴手套。上岗不准带围巾
习惯性违章
4

## Slide 7: 不按照要求佩戴劳动防护用品比如： 工作服不系扣、车工、焊工等作业时不带护目镜。
工作服不系扣的事故
2003年7月29日7时35分，东岭矿碎石车间岗位工吴好强打扫岗位卫生，为能按时下班，不顾皮带还在运行，习惯性地用橡胶水管冲洗皮带运输机的各部位。走近皮带的主动轮与减速机背轮处甩水管过皮带，因背轮缺安全罩，吴好强的上衣也未扣好，在使劲甩水管时，飘起的上衣被背轮螺杆挂住旋转，年轻的生命就这样逝去了。
机械加工没戴眼镜
——一个机床工的自述
有一天在机床加工工件时，天气特别热，我满脸是汗，戴上眼镜一会就往下滑，于是我把眼镜摘了下来放在一边，可是事情就这么凑巧，车床在高速运转加工零件当中，一个很小的铁屑崩进了眼睛，我停下车床揉了几下眼睛，试了几次都不行，去医院医生看后说，你要是再揉几下眼角膜揉坏了以后就再也不用揉了。
习惯性违章
5

## Slide 8: 上班穿拖鞋、凉鞋、着短裤。女员工穿高跟鞋，穿裙子。
1986年9月10日下午， 某水泥厂包装工进行倒料工作，开机后，库不下料，于是手持钢管，站立在螺旋输送机上敲打库底。库下料后，准备下来，不料因脚穿泡沫拖鞋，行动不便，重心失稳，乱了方寸的左脚恰好踩进螺旋输送机上部10cm宽的缝隙内，正在运行的机器将其脚和腿绞了进去。立即停车并反转盘车，才将其腿脚退出，导致左腿高位截肢。
习惯性违章
6

## Slide 9: 女员工上岗长发不盘在工作帽内。
习惯性违章
7

## Slide 10: 班中脱岗、睡岗、做与工作无关的事。
1995年9月14日下午3时45分，山东平度市洪山乡高碳石墨厂发生一起重大事故。浮选车间脱水工王海波因在脱水机操作台上坐着方凳打瞌睡，迷糊中从进料口一头栽进正在高速旋转的脱水机中。随着“啪”的一声重响，王被甩出7．6米远，碰在铁质车间大门上，前额部被撞出一条6厘米长的伤口，左上臂及右小腿骨折。王被紧急送往医院，经抢救无效于下午5时死亡。
习惯性违章
8

## Slide 11: 生产现场戏闹
习惯性违章
9

## Slide 12: 私自携带非工作人员（包括小孩）进入厂区。
习惯性违章
10

## Slide 13: 酒后上岗
习惯性违章
11

## Slide 14: 为走捷径，沿垂直或水平的构件上爬行。
习惯性违章
12
图方便，从高处向下跳。
习惯性违章
13

## Slide 15: 图方便，穿越大车轨道
习惯性违章
14

## Slide 16: 跨越高处平台
习惯性违章
15

## Slide 17: 跨越皮带输送机等设备
习惯性违章
16

## Slide 18: 上拦焦道时，从熄焦车攀爬。
习惯性违章
17

## Slide 19: 在大车行走中 攀上攀下
习惯性违章
18

## Slide 20: 非本机（本车）操作人员随意启动设备。
习惯性违章
19
非电气人员擅自从事电气维修。
习惯性违章
20

## Slide 21: 不具备电焊、气焊操作资格，动用电焊、气焊。
习惯性违章
21
2009年10月12日上午10点30分左右，炼钢厂员工李某想要求连铸车间维修组班长张某帮忙切割铁板，可到了维修班见张某不在，就私自进行切割。作业时，由于割具回火氧气管从中间部位崩开，将李某的衣裤引燃，急切下用双手扑救，导致李某双手、双腿内侧不同度烧伤。事发后厂方将李某及时送往医院并诊断为：双手、双下肢 3度烧伤烧伤面积19% 。

## Slide 22: 用水冲洗地面卫生时，不注意电气设备。
习惯性违章
22

## Slide 23: 远方操作，启动设备前不到设备现场复核、检查。
习惯性违章
23

## Slide 24: 清扫、擦拭、调整运转中的设备
某电厂燃煤车间一名徒工，从入厂时就看到老师傅用铁锹清理皮带粘煤，某日他也如此清理粘煤，被皮带卷入挤伤死亡。
习惯性违章
24
08年鲁龙洗煤厂维修工在皮带运行中清理滚筒，手指肚被划开。
10年隆鹏运焦2#皮带皮带工用铁锹向皮带滚筒撒焦粉调整跑偏,手指被打伤。
09年隆鹏化产泵工开机清理贫油泵卫生，手指被连轴器打伤。

## Slide 25: 进行推焦等远距离配合操作时，不复诵指令
习惯性违章
25

## Slide 26: 施工作业时挖开的孔、洞、沟、坑等处，不设置明显的警戒线和警示标志。
习惯性违章
26
当 心 坠 落

## Slide 27
习惯性违章
27
作业时揭开的孔、洞盖板，在作业结束或暂停作业时不及时恢复。

## Slide 28
习惯性违章
28
戴手套轮大锤或单手轮大锤，使用锤把上有油污的大锤。

## Slide 29
习惯性违章
29
使用无防护罩砂轮机。在砂轮机正面作业。钻床加工工件不使用卡具，扁铲提螺栓不戴护目镜。

## Slide 30: 氧气瓶与乙炔瓶储放在同一仓库或存放在同一地点。
氧气瓶、乙炔瓶放在一起运送且不设隔板。
习惯性违章
30
习惯性违章
31

## Slide 31: 氧气瓶、乙炔瓶短距离运送时就地滚动或吊运。
习惯性违章
32

## Slide 32: 氧气瓶、乙炔瓶在日光下直接暴晒。
切割作业时氧气瓶和乙炔瓶不按规定距离分开。
使用中的乙炔瓶、氧气瓶不垂直放置、不固定。
习惯性违章
33
习惯性违章
34
习惯性违章
35

## Slide 33: 不用专用扳手开启乙炔瓶、氧气瓶阀门， 而用普通工具代替。
习惯性违章
36

## Slide 34: 电焊工暂停作业离开作业场所时，不将电源切断。
习惯性违章
37

## Slide 35: 生产大车行走前不遵守瞭望、鸣笛、缓慢启动的规定。
习惯性违章
38

## Slide 36: 在熄焦车、拦焦车等大车明电滑线附近作业不停电。
习惯性违章
39

## Slide 37: 随意动用消防设施、设备、消防工具，或将消防设施、设备、消防工具移作它用
习惯性违章
40

## Slide 38: 消防器材损坏、过期或使用后不及时更换
习惯性违章
41

## Slide 39: 坐在防护栏杆上或窗台上等可能跌落的位置休息
习惯性违章
42

## Slide 40: 在推焦车、侧装车等大车上休息时身体越出车外。
习惯性违章
43
09年招发焦化厂推焦车司机在车上休息时，把腿伸到车外，侧装车行走时停车过位，和推焦车碰撞，将双腿挤伤。

## Slide 41: 在设备上、设备的运转空间内、大车轨道上、 烟道走廊、防爆板前方逗留休息。
习惯性违章
44

## Slide 42: 外来作业人员不开入厂作业票、不经过入厂安全培训即入厂作业。
习惯性违章
45

## Slide 43: 外来作业人员未经许可在生产车间配电盘上接电。
习惯性违章
46

## Slide 44: 发现电气设备着火时，不首先切断电源， 不按规定方法救火。
习惯性违章
47

## Slide 45
习惯性违章
48
对作业现场存在的安全隐患不及时消除，为赶工期冒险作业。

## Slide 46
布置工作不交代
安全注意事项。
管生产必须管安全
习惯性违章
49

## Slide 47: 发现事故隐患不及时解决、不如实上报。
习惯性违章
50

## Slide 48: 见他人违章不纠。
习惯性违章
51

## Slide 49: 进行动火作业、高处作业、带煤气作业、危险作业、动土作业、起重作业等特种作业不开工作票。或虽有作业票但作业票不在作业现场。
习惯性违章
52

## Slide 50: 特种作业前不开会、不向作业人员做作业风险交底、落实防护措施。
习惯性违章
53

## Slide 51
例如：在容器、槽箱内工作时，外面设有监护人，如果监护人不注意观察或倾听容器内或槽箱内工作人员的情况，而是从事其他方面的工作，就是严重的失职。如果容器或槽箱内人员发生险情，监护人不能及时发现和救护，就会导致人员伤害。
习惯性违章
54
特种作业中监护人离开现场且不指定替代。
监护人兼其他工作。

## Slide 52: 高处作业不系安全带。
习惯性违章
55

## Slide 53: 高处作业将材料、工具上下投掷。
在高处作业时，不是用绳索系牢工具或材料吊送，而是上下抛掷。这样做，不仅会损坏工具或材料，还容易打伤下方的工作人员。
习惯性违章
56

## Slide 54: 上下层同时作业时，中间不搭设临时防护隔板。
习惯性违章
57

## Slide 55: 使用梯子前不检查、使用有缺陷的梯子或站在梯顶工作。
作业时，不允许站在梯顶上，《安全规程》规定：作业人员必须登在距梯顶不少于lm的梯蹬上工作。如果站在梯顶上，或者站的梯蹬离梯顶少于lm处，人体就会失去依托，容易从梯子上坠落而摔伤。
习惯性违章
58

## Slide 56: 人在梯子上作业时即移动梯子
习惯性违章
59

## Slide 57
使用直梯作业时不设人监护
习惯性违章
60

## Slide 58: 脚手架不经检验合格即使用。
习惯性违章
61

## Slide 59: 进行带煤气作业不佩戴护具或佩戴过滤式面具
习惯性违章
62

## Slide 60: 对可燃气体管道、设备（包括可能含有可燃物质 的管道、设备）动火时不清扫、不封堵盲板。
习惯性违章
63

## Slide 61: 非起重专业人员动用起重设备，从事起重作业。
习惯性违章
64

## Slide 62: 起重工起吊前不做捆绑检查。
习惯性违章
65

## Slide 63: 使用有缺陷的索具
起吊重物在棱角处不加包垫
习惯性违章
66
习惯性违章
67

## Slide 64: 起吊时，让重物长时间悬在空中，驾驶人员离开操作室
习惯性违章
68

## Slide 65: 起吊物件时，作业人员或非作业人员在吊物下停留或行走。
习惯性违章
69

## Slide 66: 起重工不使用统一的指挥信号或多人指挥。
习惯性违章
70

## Slide 67: 起重机械超负荷吊运,吊运物体上有悬浮物
习惯性违章
71

## Slide 68: 用吊车斜着拖吊重物
习惯性违章
72

## Slide 69: 起重指挥人员在照明不足或看不清作业情况时， 指挥起重作业。
习惯性违章
73

## Slide 70: 做接触高温物体、接触强酸强碱作业时 不戴防护手套、防护面罩。
习惯性违章
74

## Slide 71: 检修设备不停电。或不挂停电牌、不加锁。
习惯性违章
75

## Slide 72: 拆卸管道法兰时，不先松开离身体远的一半而是先松开离身体近的一半。
习惯性违章
76
我们要求拆卸管道法兰时，先松开离身体远的一半而不是先松开离身体近的一半。
先卸开哪一边只这是一个操作习惯问题，先松开相对安全的一面不仅是相对安全，而且也说明了一种操作素质，一种安全观念。
安全的目标是本质安全，从安全观念上说，能够采取的安全措施都应该采取。

## Slide 73: 拆卸压力设备、打开压力管道前不泄压。
习惯性违章
77

## Slide 74: 将带电的电焊线搭在身上或踏在脚下进行作业。
在焊工作业中，往往因为二次线的低电压而忽视他的危险性，实际上，二次线电压虽然低，但电流大，直接接触一旦甩不开也是相当危险的。
习惯性违章
78

## Slide 75: 焊工离开作业现场时或作业结束后 不检查是否留下火种。
习惯性违章
79

## Slide 76: 长期不用的可燃气体端口阀门不加堵盲板。
习惯性违章
80
盲板是可靠隔绝，按照化工安全规程：凡是长期不用的端口阀门，为防止泄漏，都必须加堵盲板，做到可靠隔绝。

## Slide 77: 检修作业结束不及时拆除盲板。
习惯性违章
81

## Slide 78: 连接法兰时，将手指伸入螺丝孔对正。
在安装管道法兰或阀门的螺丝时，经常用手指伸入螺丝孔内触摸、校正，这样做很容易划伤手指。应使用专用工具校正螺丝孔。
习惯性违章
82

## Slide 79: 移动电气设备时（包括手持电动工具）不切断电源
湿手触摸电气开关和电气设备
习惯性违章
83
习惯性违章
84

## Slide 80: 电工停、送电前不到现场检查。
习惯性违章
85

## Slide 81: 使用手持电动工具不戴绝缘手套。
某集团公司安装钳工朱某在抛光车间通风过滤室安装过滤网，用手持电钻在角铁架上钻孔。使用时，电钻没有装三芯插头，而是把电钻三芯导线中的工作零线和保护零线扭在一起，与另一根火线分别插入三孔插座的两个孔内。当他钻几个孔后，由于位置改变，导线拖动，工作零线打结后比火线短，首先脱离插座，致电钻外壳带220V电压，通过身体、铁架、大地形成回路触电死亡。
习惯性违章
86

## Slide 82: 设备故障跳闸未查出问题强行送电。
习惯性违章
87

## Slide 83: 电工操作不设人监护。
习惯性违章
88

## Slide 84: 停、送电不填写签证单或约时停、送电。
有的工人在电器设备作业时，与值班员约时停用或恢复重合闸，这样是十分危险的，如果到了时间恢复送电，作业未完仍在进行，就会发生触电事故。
习惯性违章
89

## Slide 85: 汽车带病行驶，灯光、后视镜、刮水器故障继续行车。
汽车检修时不做支护。
习惯性违章
90
习惯性违章
91

## Slide 86: 穿拖鞋驾车
溧阳境内发生一起交通事故，造成1死4伤。经初步调查，这起事故竟是由一双拖鞋引发的。驾驶重型自卸货车的驾驶员甘某穿拖鞋驾驶机动车，且超速行驶最终酿成这起惨剧。
习惯性违章
92

## Slide 87: 车门不关好，车箱不关、车斗未落下就开车。
习惯性违章
93

## Slide 88: 违反行车车速、装载规定。
习惯性违章
94

## Slide 89: 在禁行的道路上行驶。
习惯性违章
95
车辆在厂区内行驶要按照指定的道路行驶，特别是不能进入禁行道路，必须进入化产区域的车辆，必须检查防火帽是否完好，确定后方可进入。

## Slide 90: 酒后驾车。
习惯性违章
96

## Slide 91: 机动车人货混载、非载人车辆载人
习惯性违章
97

## Slide 92: 司机在驾驶车辆时吸烟、闲谈、接打电话。
在机动车库内加油、抽油、放油、倒油。
习惯性违章
98
习惯性违章
99

## Slide 93: 机动车加油不熄火。
习惯性违章
100

## Slide 94
谢谢观看!