## Slide 1
建筑施工安全管理
2022
技术规范和操作规程

## Slide 2
一
安 全 管 理

## Slide 3
建设施工单位安全管理按照《建设工程安全
生产管理条例》的规定执行。内容包括：安全生产责任制、施工组织设计、安全技术交底、安全检查、安全教育、应急救援预案、分包单位安全管理、特种作业持证上岗、生产安全事故处理、安全标志。
安全技术规范和操作规程

## Slide 4
1.安全生产责任制
1）工程项目部应建立以项目经理为第一责任人的各级管理人员安全生产责任制；
2）安全生产责任制应经责任人员签字确认；
3）工程项目部应制定各工种安全技术操作规程；
4）工程项目部应按建设部建质[2008]91号《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，配备专职安全员；
安全技术规范和操作规程

## Slide 5
总承包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：
（一）建筑工程、装修工程按照建筑面积配备：1、1万平方米以下的工程不少于1人；2、1万～5万平方米的工程不少于2人；3、5万平方米及以上的工程不少于3人，且按专业配备专职安全生产管理人员。
（二）土木工程、线路管道、设备安装工程按照工程合同价配备：1、5000万元以下的工程不少于1人； 2、5000万～1亿元的工程不少于2人；3、1亿元及以上的工程不少于3人，且按专业配备专职安全生产管理人员。
安全技术规范和操作规程

## Slide 6
分包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：
（一）专业承包单位应当配置至少1人，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。
（二）劳务分包单位施工人员在50人以下的，应当配备1名专职安全生产管理人员；50人-200人的，应当配备2名专职安全生产管理人员；200人及以上的，应当配备3名及以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的5‰。
安全技术规范和操作规程

## Slide 7
5）实行工程项目经济承包的，承包合同中应有安全生产考核指标；
6）工程项目部应制定安全生产资金保障制度；
7）按照安全生产资金保障制度，编制安全资金使用计划并按计划实施；
8）工程项目部应制定以伤亡事故控制、现场安全达标、文明施工为主要内容的安全生产管理目标；
安全技术规范和操作规程

## Slide 8
9）按照安全生产管理目标和项目管理人员的安全生产责任制，进行安全生产责任目标分解；
10）应建立安全生产责任制、责任目标考核制度；
11）按照考核制度，对项目管理人员定期进行考核。
安全技术规范和操作规程

## Slide 9
2.施工组织设计
1）工程项目在施工前应编制施工组织设计，施工组织设计中，应针对工程特点、施工工艺，制定安全技术措施；
2）危险性较大的分部分项工程应按照建设部建质[2009]87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的规定，编制安全专项施工方案；
3）超过一定规模危险性较大的分部分项工程，施工单位应组织专家对专项方案进行论证；
安全技术规范和操作规程

## Slide 10
危险性较大的分部分项工程范围
一、基坑支护、降水工程
开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程。
二、土方开挖工程
开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖工程。
三、模板工程及支撑体系
（一）各类工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。
（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以上；施工总荷载10kN/m2及以上；集中线荷载15kN/m及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。
（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。
安全技术规范和操作规程

## Slide 11
四、起重吊装及安装拆卸工程
（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程。
（二）采用起重机械进行安装的工程。
（三）起重机械设备自身的安装、拆卸。
五、脚手架工程
（一）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。
（二）附着式整体和分片提升脚手架工程。
（三）悬挑式脚手架工程。
（四）吊篮脚手架工程。
（五）自制卸料平台、移动操作平台工程。
（六）新型及异型脚手架工程。
安全技术规范和操作规程

## Slide 12
六、拆除、爆破工程
（一）建筑物、构筑物拆除工程。
（二）采用爆破拆除的工程。
七、其它
（一）建筑幕墙安装工程。
（二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。
（三）人工挖扩孔桩工程。
（四）地下暗挖、顶管及水下作业工程。
（五）预应力工程。
（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。
安全技术规范和操作规程

## Slide 13
超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围
一、深基坑工程
（一）开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
（二）开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
二、模板工程及支撑体系
（一）工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程。
（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上；施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m及以上。
（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上。
安全技术规范和操作规程

## Slide 14
三、起重吊装及安装拆卸工程
（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。
（二）起重量300kN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。
四、脚手架工程
（一）搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。
（二）提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。
（三）架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。
五、拆除、爆破工程
（一）采用爆破拆除的工程。
（二）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。
安全技术规范和操作规程

## Slide 15
（三）可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。
（四）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。
六、其它
（一）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。
（二）跨度大于36m及以上的钢结构安装工程；跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。
（三）开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。
（四）地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。
（五）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。
安全技术规范和操作规程

## Slide 16
4）施工组织设计、安全专项施工方案，应由有关部门或专业技术人员审核，施工单位技术负责人批准；
5）工程项目应按施工组织设计中安全技术措施，安全专项施工方案组织实施。
安全技术规范和操作规程

## Slide 17
3.安全技术交底
1）施工负责人在分派生产任务时，应对施工作业人员进行书面安全技术交底；
2）安全技术交底应按施工工序、施工部位、施工栋号分部分项进行；
3）安全技术交底内容，应结合施工作业特点、危险因素、施工方案和规范标准，进行提示要求；
4）安全技术交底应由交底人、被交底人、安全员进行签字确认。
安全技术规范和操作规程

## Slide 18
4.安全检查
1）工程项目应建立安全检查（定期、季节性）制度；
2）安全检查应由项目负责人组织，相关专业人员及安全员参加，定期进行并填写检查记录；
3）雨季、冬季应组织季节性专项检查；
4）对检查中发现的事故隐患，应明确责任，定人、定时间、定措施限期整改完成。重大事故隐患应填写隐患整改通知单，按期整改落实。工地应组织复查。
安全技术规范和操作规程

## Slide 19
5.安全教育
1）施工单位应建立安全培训、教育制度；
2）施工人员入场，工程项目部应组织进行以国家安全法律法规、企业安全制度、施工现场安全管理规定，本工种安全技术操作规程为主要内容的三级安全教育和考核；
3）施工作业人员变换工种，应进行变换后工种的安全操作规程培训、教育和考核；
4）施工管理人员、专职安全员每年度应进行安全培训和考核。
安全技术规范和操作规程

## Slide 20
6.应急救援预案
1）工程项目部应针对工程特点，进行重大危险源的辨识。制定防触电、防坍塌、防高空坠落、防起重及机械伤害、防火灾、防物体打击等六大伤害为主要内容的应急救援预案；
2）施工现场应成立应急救援组织，培训、配备应急救援人员；
3）按照应急救援预案要求，备齐应急救援器材；
4）组织员工进行应急救援演练。
安全技术规范和操作规程

## Slide 21
7.分包单位安全管理
1）总包单位应对承揽分包工程的分包单位进行资质、资格的审查评价；
2）总包单位与分包单位签定分包合同时，应签定安全生产协议书，明确双方的安全责任；
3）分包单位应按规定建立安全组织，配备安全员。
安全技术规范和操作规程

## Slide 22
8.特种作业持证上岗
1）建筑施工特种作业人员，须经建设主管部门培训考核合格，取得特种作业人员操作资格证书，方可上岗从事相应作业；
2）特种作业人员每两年应进行一次延期复核；
3）特种作业人员在进行施工作业时，应持证上岗。
安全技术规范和操作规程

## Slide 23
9.生产安全事故处理
1）施工现场发生生产安全事故应按规定及时报告；
2）生产安全事故应按规定进行调查、分析、处理，制定防范措施；
3）工程项目部应为施工作业人员办理工伤保险。
安全技术规范和操作规程

## Slide 24
10.安全标志
1）施工现场主要施工区域、危险部位、加工区、材料区、生活区、办公区，应按不同区域设置相应的安全警示标志牌；
2）施工现场应绘制安全标志布置的总平面图；
3）应根据工程部位和现场设施的改变，调整安全标志牌设置。
安全技术规范和操作规程

## Slide 25
二
文 明 施 工

## Slide 26
文明施工应符合现行行业标准《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146的规定。内容包括：
现场围挡、封闭管理、施工场地、现场材料、现场住宿、现场防火、治安综合治理、施工现场标牌、生活设施、保健急救、社区服务。
安全技术规范和操作规程

## Slide 27
1．现场围挡
1）在市区主要路段的工地周围应设置高度不得小于2.5m的封闭围挡；
2）一般路段的工地周围必须设置高度不得小于1.8m的封闭围挡；
3）围挡材料应坚固、稳定、整洁、美观；
4）围挡应沿工地四周连续设置。
安全技术规范和操作规程

## Slide 28
2．封闭管理
1）施工现场进出口应设置大门；
2）大门口应有门卫室；
3）应有门卫和门卫制度；
4）进入施工现场应佩戴工作卡；
5）施工现场出入口应标有企业名称或标识。
安全技术规范和操作规程

## Slide 29
3．施工场地
1）现场的主要道路必须进行硬化处理；
2）现场道路应畅通，路面要平整坚实；
3）现场作业、运输、存放材料等采取的防尘措施要齐全、合理；
4）排水设施要齐全、排水通畅，且现场无积水；
5）应有防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道的措施；
6）应设置吸烟处，禁止随意吸烟；
7）温暖季节要有绿化布置。
安全技术规范和操作规程

## Slide 30
4．现场材料
1）建筑材料、构件、料具要按总平面布局进行码放；
2）材料布局要合理、堆放整齐，并标明名称、规格等；
3）建筑物内施工垃圾的清运，必须采用相应器具或管道运输，严禁随意凌空抛掷；
4）要做到工完场地清；
5）易燃易爆物品要采取防水、暴晒等措施，并进行分类存放。
安全技术规范和操作规程

## Slide 31
5．现场住宿
1）在建工程、伙房、库房内，严禁住人；
2）施工作业区、材料存放区与办公、生活区应划分清晰，并采取相应的隔离措施；
3）宿舍必须设置可开启式窗户；
4）宿舍内要有床铺、且不得超过2层，严禁使用通铺，室内通道宽度不得小于0.9m，每间居住人员不得超过16人；
安全技术规范和操作规程

## Slide 32
5）宿舍要有保暖和防煤气中毒措施；
6）宿舍要有消暑和防蚊蝇措施；
7）生活用品摆放整齐，环境卫生要良好。
安全技术规范和操作规程

## Slide 33
6．现场防火
1）要有消防措施、制度及灭火器材；
2）现场临时设施的材质和选址要符合环保、消防要求；
3）易燃材料不得随意码放，灭火器材布局、配置要合理且不能失效；
4）要有消防水源（高层建筑），且能满足消防要求；
5）要履行动火审批手续，且有动火监护人员。
安全技术规范和操作规程

## Slide 34
7.治安综合治理
1）生活区要给作业人员设置学习和娱乐的场所；
2）要建立治安保卫制度、责任分解落实到人；
3）治安防范措施要到位，防止发生失盗事件。
安全技术规范和操作规程

## Slide 35
8.施工现场标牌
1）大门口处应设置“五牌一图”即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工和环境保护牌、施工现场平面图（严禁将“五牌一图”挂在外脚手架上）；
2）标牌要规范、整齐，统一；
3）现场要有安全标语；
4）要有宣传栏、读报栏、黑板报。
安全技术规范和操作规程

## Slide 36
9.生活设施
1）食堂应设置在远离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源的地方；
2）食堂必须有卫生许可证，炊事人员必须持身体健康证上岗；
3）食堂使用的燃气罐应单独设置存放间，存放间应通风良好并严禁存放其它物品；
4）食堂的卫生环境要良好，且配备必要的排风、冷藏、隔油池、防鼠等设施；
安全技术规范和操作规程

## Slide 37
5）厕所的数量或布局要满足现场人员需求；
6）厕所要符合卫生要求；
7）要保证现场人员卫生饮水；
8）要有淋浴室，且能满足现场人员需求；
9）要有卫生责任制度，生活垃圾要装容器、并及时清理的。
安全技术规范和操作规程

## Slide 38
10.保健急救
1）现场要制定相应的应急预案，且有实际操作性；
2）要有经培训的急救人员及急救器材；
3）要开展卫生防病宣传教育工作、并提供必备的防护用品；
4）要保健医药箱及药材。
安全技术规范和操作规程

## Slide 39
11.社区服务
1）夜间施工前，要经批准后方可进行施工；
2）施工现场严禁焚烧各类废弃物；
3）现场要有防粉尘、防噪音措施；
4）要建立施工不扰民措施。
安全技术规范和操作规程

## Slide 40
三
扣件式钢管脚手架

## Slide 41
扣件式钢管脚手架应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130的规定。内容包括：施工方案、立杆基础、架体与建筑物结构拉结、杆件间距与剪刀撑、脚手板与防护栏杆、交底与验收、小横杆设置、杆件搭接、架体内封闭、脚手架材质、通道、卸料平台。
安全技术规范和操作规程

## Slide 42
1.施工方案
1）脚手架搭设应有施工方案，搭设高度超过24m的架体应单独编制安全专项方案，结构设计应进行设计计算，并按规定进行审批；
2）高度超过50m的脚手架，应组织专家对专项方案进行论证，并按专家论证意见组织实施；
3）施工方案应完整，能正确指导施工作业。
安全技术规范和操作规程

## Slide 43
2.立杆基础
1）立杆基础应按方案要求平整、夯实，并设排水设施；
2）架体应设置距地高度不大于200mm的纵、横向扫地杆，并用直角扣件固定在立杆上。
安全技术规范和操作规程

## Slide 44
3.架体与建筑结构拉结
1）应从脚手架底层第一步纵向水平杆开始设置连墙件；
2）架体拉结型式应定型化、标准化，并应牢固可靠；
3）高度24m以上的双排架体应采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。
安全技术规范和操作规程

## Slide 45
4.杆件间距与剪刀撑
1）架体立杆、大横杆、小横杆间距应符合规范要求（脚手架大横杆的间距不得大于1.2m。钢管脚手架的立杆间距不得大于2m，小横杆间距不得大于1.5m）；
2）纵向剪刀撑及横向斜撑的设置应符合规范要求；
安全技术规范和操作规程

## Slide 46
一、剪刀撑的设置
①剪刀撑宽度不小于4跨，且不小于6m ，斜杆与地面倾角45～60°。
②在外侧面连续设置剪刀撑。
③剪刀撑斜杆接长采用搭接，搭接长度不少于1m ，采用2个旋转扣件固定，钢管伸出扣件边缘100mm 。
④剪刀撑斜杆用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆伸出端或立杆上。旋转扣件中心线离主节点的距离不宜大于150mm 。
⑤剪刀撑随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设，各底层斜杆下端均必须支承在垫块和垫板上。
⑥剪刀撑从底部至脚手架顶层连续设置。
二、横向斜撑设置
①横向斜撑在同一节间，由底到顶层呈“之”字型连续布置。
②横向邻撑在拐角处和脚手架中部设置。
安全技术规范和操作规程

## Slide 47
3）剪刀撑杆件接长、剪刀撑斜杆与架体杆件连接应符合规范要求（剪刀撑斜杆应在旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端，或立杆上，旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于15cm 。剪刀撑接长采用搭接接长，搭接长不小于80cm ，用3个扣件等距布置，扣件扣在钢管端头处小于10cm处）。
安全技术规范和操作规程

## Slide 48
5.脚手板与防护栏杆
1）脚手板铺板应严密、不应出现探头板；
2）脚手架外侧应封闭密目式安全网，网间应严密；
3）施工作业层应在1.2m和0.6m处设置上、中两道防护栏杆；
4）作业层架体外侧应设置180mm高挡脚板。
安全技术规范和操作规程

## Slide 49
6.交底与验收
1）脚手架搭设前应进行安全技术交底；
2）搭设完毕应办理验收手续，进行量化验收。
7.小横杆设置
1）小横杆的应设置在大横杆与立杆相交的主节点上，两端与大横杆固定；
2）作业层铺设脚手板的部位应增加设置小横杆；
3）单排脚手架小横杆插入墙内应大于24cm。
安全技术规范和操作规程

## Slide 50
8.杆件搭接
1）大横杆杆件搭接长度不应小于1m，且固定应符合规范要求；
2）立杆除顶层顶步外，不得使用搭接。
9.架体内封闭
1）架体施工层以下每隔10m应用安全平网或其他措施进行封闭；
2）施工层架体内立杆与建筑物之间应进行封闭。
安全技术规范和操作规程

## Slide 51
10.脚手架材质
1）钢管直径、壁厚、材质应符合规范要求（脚手架钢管宜采用Φ48.3X3.6钢管，每根钢管最大质量不应大于25.8Kg。）；
2）钢管不应有弯曲、锈蚀严重的现象；
3）扣件应进行复试。
11．通道
架体必须设置符合规范要求的上下通道。
安全技术规范和操作规程

## Slide 52
四
悬挑式脚手架

## Slide 53
悬挑式脚手架应符合现行行业标准《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202的规定。内容包括：施工方案、悬挑钢梁、架体稳定、脚手板、荷载、交底与验收、杆件间距、架体防护、层间防护、脚手架材质。
安全技术规范和操作规程

## Slide 54
1.施工方案
1）悬挑脚手架搭设、拆除作业应编制专项施工方案、结构设计应进行设计计算；
2）专项施工方案应按规定进行审批，架体高度超过20m专项施工方案应经专家论证。
安全技术规范和操作规程

## Slide 55
2.悬挑钢梁
1）钢梁截面尺寸应经设计计算确定，采用工字钢截面高度不应小于160mm；
2）钢梁锚固端长度应不小于悬挑长度的1.25倍；
3）钢梁外端应设置钢丝绳或钢拉杆并与上层建筑结构拉结；
4）钢梁间距应与悬挑架立杆纵距相一致。
安全技术规范和操作规程

## Slide 56
3.架体稳定
1）立杆底部应与钢梁连接柱固定；
2）剪刀撑应沿悬挑架高度连续设置，角度应符合45°～60°的要求；
3）悬挑架应采用刚性连墙件。
4.脚手板
脚手板铺设应严密、牢固，探出小横杆长度不应大于150mm。
安全技术规范和操作规程

## Slide 57
5.荷载
悬挑架荷载应均匀，并不应大于规范规定值。
6.交底与验收
1）悬挑架搭设完毕应按规定进行验收，验收内容应量化并经责任人签字确认；
2）分段搭设的悬挑架应进行分段验收；
3）悬挑架搭设前进行安全技术交底。
安全技术规范和操作规程

## Slide 58
7．杆件间距
1）立杆底部应固定在钢梁处；
2）立杆纵、横向间距、大横杆间距应符合规范要求。
8.架体防护
1）施工层应设置1.2m高防护栏杆和高度不小于180mm的挡脚板；
2）悬挑架外侧应封挂密目式安全网。
安全技术规范和操作规程

## Slide 59
9.层间防护
作业层下部应设置安全平网或其他形式的防护设施。
10.脚手架材质
1）型钢、脚手管、构配件规格材质应符合规范要求；
2）型钢、脚手管弯曲变形、锈蚀应在规范允许范围内。
安全技术规范和操作规程

## Slide 60
五
门型钢管脚手架

## Slide 61
门式钢管脚手架应符合现行行业标准《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128的规定。内容包括：施工方案、架体基础、架体稳定、杆件锁件、脚手板、交底与防护验收、架体防护、材质、荷载、通道。
安全技术规范和操作规程

## Slide 62
1.施工方案
1）脚手架搭设应编制专项施工方案，结构设计应进行设计计算，并按规定进行审批；
2）高度超过50m的脚手架，应组织专家对方案进行论证，并按专家论证意见组织实施；
3）施工方案应完整，能正确指导施工作业。
安全技术规范和操作规程

## Slide 63
2.架体基础
1）立杆基础应按方案要求平整、夯实，并设排水设施，基础垫板、立杆底座符合规范要求；
2）架体扫地杆设置应符合规范要求。
安全技术规范和操作规程

## Slide 64
3．架体稳定
1）应从脚手架底层第一步纵向水平杆开始设置连墙件；
2）架体拉结点应牢固可靠；
3）架体剪刀撑斜杆与地面夹角应在45°～60°之间，采用旋转扣件与门架立杆相连；
4）架体立杆的垂直偏差不得大于架高的1／200。
安全技术规范和操作规程

## Slide 65
4.杆件锁件
1）架体杆件、锁件应按说明书要求进行组装；
2）纵向加固杆件的设置应符合规范要求【(1)在顶层、连墙件设置层必须设置。(2)当脚手架每步铺设挂扣式脚手板时，至少每4步应设置一道，并宜在有连墙件的 水平层设置。(3)当脚手架搭设高度小于或等于40m时，至少每两步门架应设置一道；当脚手架搭 设高度大于40m时，每步门架应设置一道。(4)在脚手架的转角处、开口型脚手架端部的两个跨距内，每步门架应设置一道。】；
3）不同型号的门架与配件严禁混合使用。
安全技术规范和操作规程

## Slide 66
5.脚手板
1）脚手板应铺设严密、平整、牢固；
2）钢脚手板的挂钩必须完全扣在横向水平杆上，并处于锁住状态。
6.交底与验收
1）脚手架搭设前应进行安全技术交底；
2）脚手架分段搭设分段使用时应进行分段验收；
3）搭设完毕应办理验收手续，进行量化验收。
安全技术规范和操作规程

## Slide 67
7.架体防护
1）脚手架外侧应使用密目式安全网进行封闭；
2）施工作业层应在外侧立杆1.2m和0.6m的碗扣节点处设置上、中两道防护栏杆；
3）作业层架体外侧应设置180mm高挡脚板；
4）架体施工层以下每隔10m应用安全平网或其他措施进行封闭。
安全技术规范和操作规程

## Slide 68
8.材质
钢管不应有弯曲、锈蚀严重的现象，材质符合规范要求。
9.荷载
不得在脚手架上集中堆放模板、钢筋等物料。
10.通道
架体必须设置符合规范要求上下通道。
安全技术规范和操作规程

## Slide 69
六
碗扣式脚手架

## Slide 70
碗扣式钢管脚手架应符合现行行业标准《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166的规定。内容包括：施工方案、架体基础、架体稳定、杆件锁件、脚手板、交底与防护验收、架体防护、材质、荷载、通道。
安全技术规范和操作规程

## Slide 71
1.施工方案
1）脚手架搭设应编制专项施工方案，结构设计应进行设计计算，并按规定进行审批；
2）高度超过50m的脚手架，应组织专家对方案进行论证，并按专家论证意见组织实施；
3）施工方案应完整，能正确指导施工作业。
安全技术规范和操作规程

## Slide 72
2.架体基础
1）立杆基础应按方案要求平整、夯实，并设排水设施；
2）架体立杆底部应设置可调底座或固定底座；
3）架体纵横向扫地杆距地高度应小于350mm。
安全技术规范和操作规程

## Slide 73
3.架体稳定
1）应从脚手架底层第一步纵向水平杆开始设置连墙件；
2）架体拉结点应牢固可靠；
3）连墙件应采用可承受拉压双向荷载的刚性杆件；
4）架体竖向应沿高度方向连续设置专用斜杆或八字撑；
5）专用斜杆两端应固定在纵横向横杆的碗扣节点上。
安全技术规范和操作规程

## Slide 74
4.杆件锁件
1）应按专项施工方案设计的步距在立杆连接碗扣节点处设置纵、横向水平杆；
2）脚手架顶部24m以下的连墙件层设置的水平斜杆应设置在纵向横杆之下。
安全技术规范和操作规程

## Slide 75
5.脚手板
1）脚手板应铺设严密、平整、牢固；
2）钢脚手板的挂钩必须完全扣在水平杆上，并处于锁住状态。
6.交底与验收
1）脚手架搭设前应进行安全技术交底；
2）脚手架分段搭设分段使用时应进行分段验收；
3）搭设完毕应办理验收手续，进行量化验收。
安全技术规范和操作规程

## Slide 76
7.架体防护
1）脚手架外侧应使用密目式安全网进行封闭；
2）施工作业层应在外侧立杆1.2m和0.6m的碗扣节点处设置上、中两道防护栏杆；
3）作业层周圈应设置180mm高挡脚板；
4）架体施工层以下每隔10m应用安全平网或其他措施进行封闭。
安全技术规范和操作规程

## Slide 77
8.材质
钢管不应有弯曲、变形、锈蚀严重的现象。
9.荷载
不得在脚手架上集中堆放模板、钢筋等物料。
10.通道
架体必须设置符合规范要求上下通道。
安全技术规范和操作规程

## Slide 78
七
附着式升降脚手架

## Slide 79
附着式升降脚手架应符合现行行业标准《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202的规定。内容包括：施工方案、安全装置、架体结构、附着支撑、架体安装、架体升降、检查验收、脚手板、架体防护、操作。
安全技术规范和操作规程

## Slide 80
1.施工方案
1）附着式升降脚手架搭设、拆除作业应编制专项施工方案、结构设计应进行设计计算；
2）专项施工方案应按规定进行审批，架体提升高度超过150m专项施工方案应经专家论证。
安全技术规范和操作规程

## Slide 81
2.安全装置
1）提升脚手架应安装机械式自动防坠落装置；
2）防坠落装置应按每个提升设备处设置一组；
3）防坠落装置与提升设备应分别固定在两个附着支撑结构处；
4）提升架应安装防倾覆装置；
5）防倾覆装置应不少于两处，间距不应小于2.8m或架体高度的1/4；
6）提升架体应安装同步控制或荷载控制装置。
安全技术规范和操作规程

## Slide 82
3.架体构造
1） 架体高度应不大于5倍楼层高度、宽度应不小于1.2m；
2）直线布置架体支撑跨度应不大于7m，折线、曲线布置架体支撑跨度不应大于5.4m；
3）架体水平悬挑长度应不大于2m或应不大于跨度的1/2；
4） 架体悬臂高度应不大于2/5架体高度或应不大于6m；
5）架体高度与支撑跨度的乘积应不大于110㎡。
安全技术规范和操作规程

## Slide 83
4.附着支座
1）每个竖向主框架所覆盖的每一楼层处应设置一道附墙支座；
2）使用工况应将主框架与附着支座固定；
3）升降工况，附墙支座上应设有防倾、导向的结构装置。
安全技术规范和操作规程

## Slide 84
5.架体安装
1）主框架、水平桁架应为整体、分体对接桁架或门式钢架结构，各杆件的轴线应汇交于节点；
2）水平桁架上弦、下弦间应设置水平支撑杆，各节点应采用焊接式螺栓连接；
3）架体立杆底端应设在水平桁架上弦杆的节点处；
4）剪刀撑应沿架体高度连续设置，角度应符合45°～60°的要求，剪刀撑应与主框架、水平桁架和架体有效连接。
安全技术规范和操作规程

## Slide 85
6.架体提升
1）附着支座处建筑结构混凝土强度应符合规范要求；
2）上下两组导向装置间距应不小于2.8m或应不小于架体高度1/4；
3）两跨以上架体同时升降应采用电动或液压动力装置，不得采用手动装置；
4）塔机等设备的附墙架不得设在架体内，影响架体升降。
安全技术规范和操作规程

## Slide 86
7.安装验收
1）安装单位应具有提升架安装（拆除）资质，特种作业人员应持证上岗；
2）动力装置、主要结构配件进场应按规定进行验收；
3）架体安装完毕，应按规范要求进行验收，验收表应有责任人签字确认；
4）架体每次提升前应按规定进行检查并应填写检查记录。
安全技术规范和操作规程

## Slide 87
8.脚手板
脚手板应铺设严密、平整、牢固；
9.架体防护
1）脚手架外侧应封挂密目式安全网；
2）作业层应设高度为1.2m的防护栏杆和高度应不小于180mm的挡脚板。
安全技术规范和操作规程

## Slide 88
10.操作
1）操作前应按规定对作业人员进行安全技术交底；
2）作业人员应经培训并定岗作业；
3）架体安装、升降、拆除时应按规定设置安全警戒区，并应设置专人监护；
4）荷载分布应均匀、荷载最大值应在规范允许范围内。
安全技术规范和操作规程

## Slide 89
八
承插型盘扣式钢管支架

## Slide 90
承插型盘扣式钢管支架应符合现行行业标准《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范》JGJ231的规定。内容包括：施工方案、架体基础、架体稳定、杆件、脚手板、交底与防护验收、架体防护、杆件接长、架体内封闭、材质、通道。
安全技术规范和操作规程

## Slide 91
1.施工方案
1）脚手架搭设应有施工方案，搭设高度超过24m的架体应单独编制安全专项方案，结构设计应进行设计计算，并按规定进行审批；
2）施工方案应完整，能正确指导施工作业。
2.架体基础
1）立杆基础应按方案要求平整、夯实，并设排水设施；
2）土层地基上立杆应采用基础垫板及立杆可调底座。
安全技术规范和操作规程

## Slide 92
3. 架体稳定
1）应从脚手架底层第一步水平杆开始设置连墙件；
2）架体拉结点应牢固可靠；
3）连墙件应采用可承受拉压双向荷载的刚性杆件；
4）竖向斜杆的两端应固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘扣节点处。
安全技术规范和操作规程

## Slide 93
4.杆件
1）架体立杆间距应小于等于1.5m、水平杆步距应小于等于1.8m；
2）应按专项施工方案设计的步距在立杆连接插盘处设置纵、横向水平杆；
3）当双排脚手架的水平杆层没有挂扣刚脚手板时，应按规范要求设置水平斜杆。
安全技术规范和操作规程

## Slide 94
5.脚手板
1）脚手板应铺设严密、平整、牢固；
2）钢脚手板的挂钩必须完全扣在水平杆上，并处于锁住状态。
6.交底与验收
1）脚手架搭设前应进行安全技术交底；
2）脚手架分段搭设分段使用时应进行分段验收；
3）搭设完毕应办理验收手续，进行量化验收。
安全技术规范和操作规程

## Slide 95
7.架体防护
1）脚手架外侧应使用密目式安全网进行封闭；
2）施工作业层应在外侧立杆1.0m和0.5m的盘扣节点处设置上、中两道防护栏杆；
3）作业层架体外侧应设置180mm高挡脚板。
8．杆件接长
1）立杆的接长位置应符合规范要求；
2）搭设悬挑脚手架时，立杆的接长部位必须采用螺栓固定立杆连接件；
3）剪刀撑的接长应符合规范要求。
安全技术规范和操作规程

## Slide 96
9.架体封闭
1）架体施工层以下每隔10m应用安全平网或其他措施进行封闭；
2）施工层架体内立杆与建筑物之间应进行封闭。
10．材质
钢管不应有弯曲、锈蚀严重的现象。
11.通道
架体必须设置符合规范要求上下通道。
安全技术规范和操作规程

## Slide 97
九
高处作业吊篮

## Slide 98
高处作业吊篮应符合现行行业标准《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202的规定。内容包括：施工方案、安全装置、悬挑钢梁、配重、钢丝绳、交底与验收、动力与制动、防护设施、吊篮稳定、荷载。
安全技术规范和操作规程

## Slide 99
1.施工方案
1）吊篮安装、拆除作业应编制专项施工方案；
2）专项施工方案应按规定进行审批。
安全技术规范和操作规程

## Slide 100
2.安全装置
1）吊篮应安装防坠安全锁、并应灵敏有效；
2）防坠安全锁不应超过标定期限；
3）吊篮应安装行程限位、防坠装置，并应灵敏有效；
4）吊篮应设置挂设安全带专用安全绳，采用锦纶绳其绳径不应小于16mm。专用安全绳应与建筑结构可靠连接。
安全技术规范和操作规程

## Slide 101
3.悬挑钢梁
1）悬挑钢梁支架处结构的承载力应不大于吊篮任何工况的最大荷载；
2）支架与支撑面的垂直度误差应在设计规范允许范围内。
4.配重
1）配重数量、重量应符合设计要求；
2）配重应在钢梁上固定牢固。
安全技术规范和操作规程

## Slide 102
5．钢丝绳
1）钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀应在允许范围内；
2）绳夹应与钢丝绳匹配，绳夹数量、间距应符合规范要求；
3）安全绳应单独设置，型号规格应与工作绳一致；
4）吊篮运行时安全绳应张紧悬垂。
安全技术规范和操作规程

## Slide 103
6.交底与验收
1）吊篮安装、使用前对作业人员进行安全技术交底；
2）吊篮安装完毕，应按规范要求进行验收，验收表应由责任人签字确认。
7.动力与制动
1）吊篮动力系统型号规格应一致，上升（下降）速度误差应在设计要求范围内；
2）制动器制动力矩应符合设计要求，手动释放装置有效可靠。
安全技术规范和操作规程

## Slide 104
8.防护设施
1）吊篮底板强度应符合设计要求；
2）吊篮防护栏杆应完整，安装高度、强度应符合规范要求；
3）吊篮挡脚板高度应不小于180mm，并固定牢固；
4）多层吊篮作业时应设置顶部防护板。
安全技术规范和操作规程

## Slide 105
9.吊篮稳定
1）吊篮作业时应采取防止摆动的措施；
2）吊篮与作业面距离应在规定要求范围内。
10.荷载
1）吊篮施工荷载应均匀布置；
2）荷载应不大于设计值。
安全技术规范和操作规程

## Slide 106
十
满堂脚手架

## Slide 107
满堂式脚手架应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130的规定外，尚应符合其它现行脚手架安全技术规范。内容包括：施工方案、架体基础、架体稳定、杆件锁件、脚手板、交底与验收、架体防护、材质、荷载、通道。
安全技术规范和操作规程

## Slide 108
1.施工方案
1）架体搭设应编制安全专项方案，结构设计应进行设计计算，并按规定进行审批；
2）专项方案应完整，能正确指导施工作业。
2.架体基础
1）立杆基础应按方案要求平整、夯实，并设排水设施；
2）脚手架底部应按规范要求设置底座。
安全技术规范和操作规程

## Slide 109
3.架体稳定
1）架体周圈与中部应按规范要求设置竖向剪刀撑及专用斜杆；
2）架体应按规范要求设置水平剪刀撑或水平斜杆；
3）架体高宽比大于2时，应按规范要求与建筑结构刚性连结或扩大架体底脚。
安全技术规范和操作规程

## Slide 110
4.杆件锁件
1）满堂式脚手架的搭设高度应符合规范及设计计算要求；
2）架体立杆件跨距，水平杆步距应符合规范要求；
3）杆件的接长应符合规范要求；
4）脚手架搭设应牢固，杆件节点应按要求进行紧固。
安全技术规范和操作规程

## Slide 111
5.脚手板
1）架体脚手板应满铺，确保牢固稳定；
2）钢脚手板的挂钩必须完全扣在横向水平杆上，并处于锁住状态。
6.交底与验收
1）架体搭设完毕应按规定进行验收，验收内容应量化并经责任人签字确认；
2）分段搭设的架体应进行分段验收；
3）架体搭设前进行安全技术交底。
安全技术规范和操作规程

## Slide 112
7.架体防护
1）施工作业层应在外侧立杆1.2m和0.6m高度设置上、中两道防护栏杆；
2）作业层架体外侧应设置180mm高挡脚板；
3）架体施工层以下每隔10m应用安全平网或其他措施进行封闭。
安全技术规范和操作规程

## Slide 113
8.材质
钢管不应有弯曲、变形、锈蚀严重的现象。
9.荷载
不得在脚手架上集中堆放模板、钢筋等物料。
10.通道
架体必须设置符合规范要求上下通道。
安全技术规范和操作规程

## Slide 114
十一
基坑支护、土方作业

## Slide 115
基坑支护、土方作业应符合现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ120的规定。内容包括：施工方案、临边防护、基坑支护及支撑拆除、基坑降排水、坑边荷载、上下通道、土方开挖、基坑支护变形监测、作业环境。
安全技术规范和操作规程

## Slide 116
1.施工方案
1）深基坑施工必须有针对性、能指导施工的施工方案，并按有关程序进行审批；
2）危险性较大应编制专项方案，应由施工单位技术、安全、质量等专业部门进行审核，施工单位技术负责人签字，超一定规模的由施工单位组织进行专家论证。
安全技术规范和操作规程

## Slide 117
2.临边防护
基坑施工深度超过2m的必须有符合防护要求的临边防护措施。①必须搭设基坑临边防护栏杆，基坑临边防护栏杆采用钢管搭设，设置三道水平杆，立杆间距不大于1800mm,立杆打入地面深度≥700mm,防护栏杆下部设置200mm高18mm厚木胶合板挡脚板，防护栏杆的水平杆、立杆以及挡脚板,必须刷间距为400mm的红白相间的警示油漆，所有水平杆控制伸出立杆外侧100mm。②防护栏杆靠基坑侧满挂密目安全网，在醒目处悬挂“当心坠落” 安全警示标志，并设置夜间警示灯。③基坑排水沟设置在防护栏杆外侧采取有组织排水。
安全技术规范和操作规程

## Slide 118
3.基坑支护及支撑拆除
1）基坑支护应符合支护设计方案要求；
2）坑槽开挖应设置符合安全要求的安全边坡；
3）应有针对性支护设施产生变形的防治预案，并及时采取措施；
4）应严格按支护设计及方案要求进行土方开挖及支撑的拆除；
5）采用专业方法拆除支撑的施工队伍必须具备专业施工资质。
安全技术规范和操作规程

## Slide 119
4.基坑降排水
1）高水位地区深基坑内必须设置有效的降水措施；
2）基坑施工必须设置有效的排水措施；
3）深基坑边界周围地面必须设置排水沟；
4）深基坑降水施工必须有防止临近建筑及管线危险的防止沉降措施。
安全技术规范和操作规程

## Slide 120
5.坑边荷载
基坑边缘堆置建筑材料等，距槽边最小距离必须满足设计规定，禁止基坑边堆置弃土，施工机械施工行走路线必须按方案执行。
6.上下通道
基坑施工必须设置符合要求的人员上下专用通道，以确保施工安全。
安全技术规范和操作规程

## Slide 121
7.土方开挖
1）施工机械必须进行进场验收制度，司机持证上岗；
2）基坑开挖应严格按方案执行，宜采用分层开挖的方法，严格控制开挖面坡度和分层厚度，防止边坡和挖土机下的土体滑动，严禁超挖；
3）严禁施工人员进入施工机械作业半径内。
安全技术规范和操作规程

## Slide 122
8.基坑支护变形监测
1）基坑工程均应进行基坑工程监测，开挖深度大于5m应由建设单位委托具备相应资质的第三方实施监测；
2）总包单位应自行安排基坑监测工作，并与第三方监测资料定期对比分析，指导施工作业。
安全技术规范和操作规程

## Slide 123
9.作业环境
1）基坑内作业人员必须有足够的安全立足之地，以保证作业安全；
2）垂直作业必须有隔离防护措施；
3）连续夜间施工必须有足够的照明设施。
安全技术规范和操作规程

## Slide 124
十二
模板支架

## Slide 125
模板支架应符合现行行业标准《建筑施工模板安全技术规程》JGJ162-2008的规定。内容包括：施工方案、支撑系统、支架构造、施工荷载、模板存放、支拆模板及砼浇筑、模板验收、混凝土强度、运输道路、作业环境。
安全技术规范和操作规程

## Slide 126
1.施工方案
1）模板支撑支架施工必须有针对性能指导施工的施工方案，并按有关程序进行审批；
2）危险性较大的应编制专项方案，应由施工单位技术、安全、质量等专业部门进行审核，施工单位技术负责人签字，超一定规模的由施工单位组织进行专家论证。
安全技术规范和操作规程

## Slide 127
2.支撑系统
1）模板支撑支架的支撑系统必须进行设计计算；
2）支撑系统施工必须按模板设计的要求进行施工。
3.支撑支架构造
1）立柱底部必须设置扫地杆；
2）立柱接长应采用同心对接连接方式；
3）立柱顶应设置可调支托；
4）立柱底部应设置符合要求的垫板；
5）搭设高度超过5m及以上与建筑物应有固节点；
6）模板支撑支架应按规定设置剪刀撑。
安全技术规范和操作规程

## Slide 128
4.施工荷载
作业面上模板和配件不得随意堆放，模板应放平放稳应均匀，荷载不能超过设计值。
5.模板存放
1）各种模板要分类存放整齐，叠放高度不宜超过2m；
2）模板存放应有防倾倒措施。
安全技术规范和操作规程

## Slide 129
6.支拆模板及砼浇筑
1）砼浇筑应按施工方案进行施工；
2）模板安装高度在2m及以上，应有相应的安全措施；
3）模板拆除区域应设置警戒线并设专人监护，悬空模板必须拆除；
4）在高处安装和拆除模板时，周围应设安全网或脚手架并应加设防护栏杆。
安全技术规范和操作规程

## Slide 130
7.模板验收
1）支拆模板前应进行安全技术交底；
2）模板工程完成后应进行模板验收应有量化验收内容和签字手续；
3）模板拆除应有申请审批严格执行拆模令。
8.混凝土强度
模板拆除前应有混凝土强度报告，未达到拆除要求强度值严禁拆模。
安全技术规范和操作规程

## Slide 131
9.运输道路
砼浇筑路线应搭设走道，应牢固稳定。
10.作业环境
1）作业面临边及孔洞应有防护措施；
2）垂直作业上下必须有隔离防护措施。
安全技术规范和操作规程

## Slide 132
安全技术规范和操作规程

## Slide 133
十三
“三宝、四口”及临边防护

## Slide 134
三宝、四口”及临边防护应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的规定。内容包括：。安全帽、安全网、安全带、临边防护、洞口防护、通道口防护、攀登作业、悬空作业、移动式操作平台、物料平台、悬挑式钢平台。
安全技术规范和操作规程

## Slide 135
1.安全帽
1）进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽；
2）现场使用的安全帽必须是符合国家相应标准的合格产品。
2.安全网
1）在建工程外侧应使用密目式安全网进行封闭；
2）安全网的材质应符合规范要求；
3）现场使用的安全网必须是符合国家标准的合格产品。
安全技术规范和操作规程

## Slide 136
3.安全带
1）现场高处作业人员必须使用安全带；
2）安全带的系挂使用应符合规范要求；
3）现场作业人员使用的安全带应符合国家标准。
4.临边防护
1）作业面边沿应设置连续的临边防护栏杆；
2）临边防护栏杆的应严密、连续；
3）防护设施应达到定型化、工具化。
安全技术规范和操作规程

## Slide 137
5.洞口防护
1）在施工程的孔、洞应有防护措施；
2）防护措施、设施应铺设严密；
3）防护设施应达到定型化、工具化。
4）电梯井内应每隔二层（不大于10m）设置一道安全平网。
安全技术规范和操作规程

## Slide 138
6.通道口防护
1）通道口防护应严密、牢固；
2）防护棚两侧应设置防护措施；
3）防护棚宽度应大于通道口宽度，长度符合规范要求；
4）建筑物高度超过30m时，通道口防护顶棚应采用双层防护。
安全技术规范和操作规程

## Slide 139
7.攀登作业
1）梯脚底部应坚实，不得垫高使用；
2）折梯使用时上部夹角以35°～45°为宜，设有可靠的拉撑装置；
3）梯子的制作质量或材质应符合规范要求。
8.悬空作业
1）悬空作业处应设置防护栏杆或其他可靠的安全措施；
2）悬空作业所使用的索具、吊具、料具等设备应为经过技术鉴定或验证、验收的合格产品。
安全技术规范和操作规程

## Slide 140
9．移动式操作平台
1）操作平台的面积不应超过10㎡，高度不应超过5m。
2）移动式操作平台轮子与平台连接应牢固、可靠，立柱底端距地面高度不得大于80mm；
3）操作平台应按规范要求进行组装，铺板应严密；
4）操作平台四周应按规范要求设置防护栏杆，并设置登高扶梯。
安全技术规范和操作规程

## Slide 141
10.物料平台
1）物料平台应有相应的设计计算，并按设计要求进行搭设；
2）物料平台支撑系统必须与工程结构进行可靠连接；
3）物料平台的材质应符合规范及设计要求，并应在平台上设置荷载限定标牌。
安全技术规范和操作规程

## Slide 142
11.悬挑式钢平台
1）悬挑式钢平台应有相应的设计计算，并按设计要求进行搭设；
2）悬挑是钢平台的搁支点与上部拉结点，必须位于建筑物上；
3）斜拉杆或钢丝绳应按要求两边各设置前后两道；
4）钢平台两侧必须安装固定的防护栏杆，并应在平台上设置荷载限定标牌；
5）钢平台台面、钢平台与建筑结构间铺板应严密、牢固。
安全技术规范和操作规程

## Slide 143
十四
施 工 用 电

## Slide 144
施工用电应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定。内容包括：接地与接零保护系统、配电箱与开关箱、外电防护、配电线路、配电室与配电装置、现场照明、用电档案。
安全技术规范和操作规程

## Slide 145
1.接地与接零保护系统
1）施工现场专用变压器配电系统应采用TN-S接零保护方式；
2）工作零线和保护零线除了在变压器中性点处可靠联接外，不允许在其他任何位置进行直接连接；
3）保护零线上不允许安装任何熔断器或者开关设备；
4）重复接地要严格按照要求一律连接在保护零线之上。
安全技术规范和操作规程

## Slide 146
2.配电箱与开关箱
1）施工现场配电系统应按“三级配电，二级漏电保护”和“一机、一闸、一漏、一箱”设置；
2）配电箱与开关箱结构设计、电器设置应符合规范；
3）总配电箱与开关箱应安装合格有效的漏电保护器；
4）配电箱与开关箱的闸具应完好，闸具和进、出线路安装规范；箱体应有系统接线图和分路标记，并有门、锁及防雨措施；
5）配电箱与开关箱安装位置及周边环境应便于人员操作。
安全技术规范和操作规程

## Slide 147
3.外电防护
1）外电线路与在建工程（含脚手架）、高大施工设备、场内机动车道的安全距离达不到要求时，应采取防护措施；
2）外电架空线路正下方不得进行施工、建造临时设施或堆放材料物品。
安全技术规范和操作规程

## Slide 148
4.配电线路
1）线路及接头应保证机械强度和绝缘强度；
2）线路应设短路、过载保护，导线截面应满足线路负荷电流线路架设或埋设应符合规范。
5.配电室与配电装置
1）配电室建筑耐火等级不低于3级并配备合格的消防器材；
2）备用发电机组必须与外电线路进行连锁；
3）配电室应设置警示标志、工地平面图和系统图。
安全技术规范和操作规程

## Slide 149
6.现场照明
1）照明用电应与动力用电分设；
2）特殊场所和手持照明灯应采用安全电压供电；
3）照明变压器应采用双绕组安全隔离变压器；
4）照明专用回路应安装漏电保护器；
5）灯具金属外壳应作接零保护；
6）照明线路和安全电压线路的安装应符合规范。
安全技术规范和操作规程

## Slide 150
7.用电档案
1）施工现场应制定有针对性的专项用电组织设计；
2）专项用电组织设计应履行审批程序，实施后应由相关部门组织验收；
3）用电各项记录应按规定填写，记录应真实有效；
4）用电档案资料应设专人管理，内容确保齐全。
安全技术规范和操作规程

## Slide 151
十五
施工升降机

## Slide 152
施工升降机应符合现行国家标准《施工升降机安全规程》GB10055及行业标准《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215的规定。内容包括：安全装置、限位装置、防护设施、附着、钢丝绳、滑轮与对重、安装、拆卸与验收、导轨架、基础、电气安全、通信装置。
安全技术规范和操作规程

## Slide 153
1.安全装置
1）应安装起重量限制器、防坠安全器并应灵敏可靠，防坠安全器只能在有效的标定期内使用；
2）对重钢丝绳应安装防松绳装置；
3）吊笼的控制装置（含便携式控制装置）应安装非自动复位型的急停开关，任何时候均可切断控制电路停止吊笼运行；
4）底架应安装吊笼和对重用的缓冲器；
5）SC型施工升降机应安装一对以上安全钩。
安全技术规范和操作规程

## Slide 154
2.限位装置
1）应安装非自动复位型极限开关并应灵敏可靠；
2）应安装自动复位型上、下限位开关并应灵敏可靠；
3）正常工作状态下，上极限开关与上限位开关之间的越程距离为0.15m，在吊笼碰到缓冲器前下极限开关应首先动作；
4）极限开关不应与限位开关共用一个出发元件；
5）吊笼门应安装机电连锁装置并应灵敏可靠；
6）吊笼顶窗应安装电气安全开关并应灵敏可靠。
安全技术规范和操作规程

## Slide 155
3.防护设施
1）吊笼和对重升降通道周围应安装地面防护围栏，围栏门应安装机电连锁装置并应灵敏可靠；
2）应设置地面出入通道防护棚并；
3）停层平台出入口要设标志和安全护栏，并铺设安全通道；
4）各停层处应安装层门，高度不小于1.8m，且层门应有联锁装置，在吊笼未到停层位置，防护门无法打开，保证作业人员安全。
安全技术规范和操作规程

## Slide 156
4.附着
1）附墙架应采用配套标准产品；
2）附墙架与建筑结构连接方式、角度应符合说明书要求；
3）附墙架间距、最高附着点以上导轨架的自由高度应符合说明书要求。
安全技术规范和操作规程

## Slide 157
5.钢丝绳、滑轮与对重
1）对重钢丝绳绳数不得少于2根且应相互独立；
2）钢丝绳使用符合规范要求，未达到报废标准；
3）滑轮应安装钢丝绳防脱装置；
4）对重应符合说明书及规范要求，除对重导向轮和滑靴外还应设有防脱轨保护装置。
安全技术规范和操作规程

## Slide 158
6.安装、拆卸与验收
1）安装、拆卸单位应具有起重机械安装、拆卸资质；
2）安装、拆卸应制定专项方案，并经过审批，方案编制应符合说明书及规范要求；
3）安装验收资料填写应符合规范要求并经责任人签字确认；
4）施工升降机的安装拆卸工、电工、司机应具有建筑施工特种作业操作资格证书。
安全技术规范和操作规程

## Slide 159
7.导轨架
1）垂直安装的施工升降机的导轨架垂直度偏差和倾斜式或曲线式导轨架正面垂直度偏差应符合表规定；
2）标准节结合面阶差不不应大于0.8mm；
3）齿条结合处，沿齿高方向的阶差不应大于0.3mm，沿长度方向的齿距偏差不应大于0.6mm。
安全技术规范和操作规程

## Slide 160
8.基础
1）基础制作、验收应符合说明书及规范要求；
2）特殊基础应有制作方案及验收资料；
3）基础应设有排水设施。
安全技术规范和操作规程

## Slide 161
9.电气安全
1）施工升降机与架空线路安全距离和防护应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46规定；
2）电缆应符合说明书及规范要求，并保证在吊笼运行中不受阻碍；
3）电缆导向架应按说明书设置；
4）施工升降机未在其他避雷装置保护范围内、应设置避雷装置。
10.通信装置
应安装楼层联络装置并应灵敏可靠。
安全技术规范和操作规程

## Slide 162
十六
塔式起重机

## Slide 163
塔式起重机应符合现行国家标准《塔式起重机安全规程》GB5144及行业标准《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196的规定。内容包括：载荷限制装置、行程限位装置、保护装置、吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳、多塔作业、安装、拆卸与验收、附着、基础与轨道、结构设施、电气安全。
安全技术规范和操作规程

## Slide 164
1.安全装置
1）应安装起重量限制器并应灵敏可靠，当起重量大于相应档位的额定值并小于该额定值的110%时，应切断上升方向上的电源，但机构可作下降方向的运动；
2）应安装起重力矩限制器并应灵敏可靠，当起重力矩大于相应工况下的额定值并小于该额定值的110%时，应切断上升和幅度增大方向的电源，但机构可作下降和减小幅度方向的运动。
安全技术规范和操作规程

## Slide 165
2.行程限位装置
1）应安装吊钩上极限位置的起升高度限位器并灵敏可靠；
2）小车变幅的塔式起重机应安装小车行程开关，动臂变幅的塔式起重机应安装臂架低位和高位的幅度限制开关，并应灵敏可靠；
3）回转部分不设集电器的塔式起重机应安装回转限位器并应灵敏可靠；
4）行走式塔式起重机应安装行走限位器并应灵敏可靠。
安全技术规范和操作规程

## Slide 166
3.保护装置
1）小车变幅的塔式起重机应安装断绳保护及断轴保护装置；
2）行走及小车变幅的轨道行程末端应安装缓冲器及止挡装置；
3）起重臂根部绞点高度大于50m的塔式起重机应安装风速仪并应灵敏可靠；
4）塔式起重机顶部高度大于30m且高于周围建筑物应安装障碍指示灯。
安全技术规范和操作规程

## Slide 167
4.吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳
1）吊钩应安装钢丝绳防脱勾装置并完整可靠，吊钩的磨损、变形、疲劳裂纹应在规范允许范围内；
2）滑轮、卷筒应安装钢丝绳防脱装置并完整可靠，滑轮、卷筒的裂纹、磨损应在规范允许范围内；
3）钢丝绳的的磨损、变形、锈蚀未达到报废标准，钢丝绳的规格、固定、缠绕应符合说明书及规范要求。
安全技术规范和操作规程

## Slide 168
5.多塔作业
1）多塔作业应制定专项施工方案并经过审批，方案内容符合《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196规定；
2）任意两台塔式起重机之间的最小架设距离应符合规范要求。
安全技术规范和操作规程

## Slide 169
6.安装、拆卸与验收
1）安装、拆卸单位应具有起重机械安装、拆卸资质；
2）安装、拆卸应制定专项方案并经过审批，方案编制应符合说明书及规范要求；
3）安装验收资料填写应符合规范要求并经责任人签字确认；
4）塔式起重机的安装拆卸工、电工、司机、指挥应具有建筑施工特种作业操作资格证书；
5）塔吊作业应有有效联络信号。
安全技术规范和操作规程

## Slide 170
7.附着
1）塔式起重机高度超过说明书规定应安装附着装置；
2）附着装置水平距离或间距不满足说明书要求应进行设计计算和审批；
3）内爬式塔式起重机建筑承载结构应进行受力计算；
4）附着装置安装应符合说明书及规范要求。
安全技术规范和操作规程

## Slide 171
8.基础与轨道
1）基础应按说明书及有关规定设计、检测、验收，桩基础的桩基宜随同主体结构基础的工程桩进行承载力和桩身质量检测；
2）基础应设置排水措施；
3）路基箱或枕木铺设应符合说明书及规范要求；
4）轨道铺设应符合说明书及规范要求。
安全技术规范和操作规程

## Slide 172
9.结构设施
1）主要结构件的变形、开焊、裂纹、锈蚀应在规范允许范围内；
2）平台、走道、梯子、栏杆等应符合《塔式起重机安全规程》GB5144规定；
3）高强螺栓、销轴等连接件及其防松防脱件应符合规范要求，严禁用其他代用品代替，高强螺栓应使用力矩扳手或专用工具紧固。
安全技术规范和操作规程

## Slide 173
10.电气安全
1）塔式起重机应采用TN-S接零保护系统供电；
2）塔式起重机未在其他避雷装置保护范围内、应设置避雷装置；
3）避雷装置设置应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46规定；
4）电缆的使用及固定应符合《塔式起重机安全规程》GB5144规定。
安全技术规范和操作规程

## Slide 174
十七
起 重 吊 装

## Slide 175
起重吊装应符合现行标准《塔式起重机械安全规程》GB5144、《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第166号）、《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）的规定。内容包括：施工方案、起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司机与指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作工。
安全技术规范和操作规程

## Slide 176
1.施工方案
1）起重吊装作业应编制专项施工方案；
2）起重吊装作业应有相应资质的单位承担；
3）专项施工方案应按规定审批；
4）使用单位应制定生产安全事故应急救援预案；
5）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100KN及以上的起重吊装工程；起重量300KN及以上的起重设备安装工程、高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程；跨度大于36m及以上的钢结构安装工程，跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程，专项施工方案应组织专家论证。
安全技术规范和操作规程

## Slide 177
2.起重机械
1）使用前应进行验收检验，取得检验合格标志，并办理注册登记；
2）起重机安装完毕应按规范验收；
3）超高和力矩限制器不得随意调整和拆除；
4）起重扒杆应有设计计算书并经审批；
5）扒杆组装应符合设计要求；
6）扒杆使用前应对其机械和安全性能进行检验合格；
7）结构件不得有裂纹和严重锈蚀；
8）主受力构件不得存在塑性变形。
安全技术规范和操作规程

## Slide 178
3.钢丝绳与地锚
1）钢丝绳磨损、变形、锈蚀量等应在正常使用范围内；
2）缆风绳安全系数不得小于3.5；
3）地锚应符合现行法规规范要求和设计要求。
4.吊点
1）吊点位置应符合设计规定；
2）索具应合理使用；
3）绳径倍数应符合方案要求。
安全技术规范和操作规程

## Slide 179
5.司机与指挥
1）操作人员应进行安全技术交底，签订安全协议书；
2）司机应取得特种作业操作资格证，持证上岗；
3）非本机型司机不得操作本机械；
4）指挥应持证上岗；
5）高处作业信号传递应明确。
安全技术规范和操作规程

## Slide 180
6.地耐力
地耐力、地面铺垫措施应达到施工方案和说明书要求。
7.起重作业
1）被吊物体重量不明、吊物站人、捆绑不牢不得吊装；
2）超过12m/s风力、大雨、大雾、大雪等恶劣天气不得进行吊装作业；
3）严禁超载作业；
4）每次作业前应进行试吊检验。
安全技术规范和操作规程

## Slide 181
8.高处作业
1）结构吊装应设置防坠落措施；
2）高处作业人员应系安全带，安全带应有牢靠悬挂点；
4）人员上下应专设爬梯、斜道。
9.作业平台
1）起重吊装人员作业应有可靠立足点；
2）作业平台临边防护应符合现行法规规范的规定；
3）作业平台脚手板应满铺。
安全技术规范和操作规程

## Slide 182
10.构件堆放
1）楼板堆放不得超过1.6m；
2）其它物件堆放高度应符合现行规范规定；
3）大型构件堆放应有可靠稳定措施。
11.警戒
1）起重吊装作业应设置警戒标志；
2）应由专职安全生产管理人员现场监督。
12.操作工
起重工、电焊工等操作人员必须持证上岗。
安全技术规范和操作规程

## Slide 183
十八
机具、卡具

## Slide 184
1．钢筋机械
1）安装后应验收合格后使用；
2）钢筋加工区应有防护棚，钢筋对焊作业区还应有防止火花飞溅措施，冷拉作业区还应有防护栏；
3）传动部位应有防护罩、限位应灵敏可靠。
安全技术规范和操作规程

## Slide 185
2．电焊机
1)安装后应验收合格后使用；
2)应有二次空载降压保护器或二次侧漏电保护器；
3)二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆，接头不得超过3处，绝缘层不得老化；
4)电源应使用自动开关；
5)电焊机应有防雨罩、接线柱应有防护罩。
安全技术规范和操作规程

## Slide 186
3．搅拌机
1)安装后应验收合格后使用；
2)操作手柄应安装保险装置；
3)应有安全防护棚、作业台应安全；
4)上料斗应有安全挂钩；
5)传动部位应有防护罩；
6)限位应灵敏可靠；
7)作业平台应平稳。
安全技术规范和操作规程

## Slide 187
4．振捣器具
1)应使用移动式配电箱；
2)电缆长度不得超过30米；
3)操作人员应穿戴好绝缘防护用品。
5．桩工机械
1)机械安装后应验收合格后使用；
2)桩工机械应有安全保护装置；
3)机械行走路线地耐力应符合说明书要求；
4)施工作业应有方案；
5)桩工机械作业严禁违反操作规程。
安全技术规范和操作规程

## Slide 188
6.电缆固定夹
1）除交流单芯电力电缆外，可采用经防腐处理的扁钢制夹具、尼龙扎带或镀塑金属扎带。强腐蚀环境，应采用尼龙扎带或镀塑金属扎带；
2）交流单芯电力电缆的刚性固定，宜采用铝合金等不构成磁性闭合回路的夹具；
3）不得用铁丝直接捆扎电缆；
4）斜坡角超过30℃ 时应按垂直敷设考虑设置电缆固定夹；
安全技术规范和操作规程

## Slide 189
5）隧道或电缆沟支架转弯处、末端部位以及易于滑脱的地方应设置电缆固定夹；
6）在终端、接头、转弯处紧邻部位的电缆上，均应有不少于1 处的电缆固定夹；
7）重直或斜坡敷设的高位侧，应有不少于2 处的电缆固定夹 电缆固定夹具、电缆夹具的刚性固定，且应在每一个支架上都要加以固定；对于高落差电缆，固定夹具还应把金属护层夹住并能承受电缆自重等产生的拉力。
安全技术规范和操作规程

## Slide 190
7.钢丝绳卡
1）绳卡数目一般不少于3-5个，绳卡的间距应≥钢丝绳径的6倍，最后一个卡子距绳头距离≥140mm，卡子的数量根据钢丝绳直径而定，≤10mm设3个，10-20mm设4个，21-26mm设5个，25-36mm设6个，36-40mm设7个；
2）绳卡要一顺排列，应将U形环部分卡在绳头的一面，压板放在主绳的一面；
安全技术规范和操作规程

## Slide 191
安全技术规范和操作规程

## Slide 192
3）夹子的大小要适合钢丝绳的粗细，U形环的内侧净距，要比钢丝绳直径大1～3mm，净距太大不易卡紧绳子，容易发生事故；
4）上夹头时一定要将螺栓拧紧，直到绳被压扁1／3～1／4直径时为止，并在绳受力后，再将夹头螺栓拧紧一次，以保证接头牢固可靠；
5）为了便于检查接头是否可靠和发现钢丝绳是否滑动，可在最后一个夹头后面大约500mm处再安一个夹头，并将绳头放出一个“安全弯”。
安全技术规范和操作规程

## Slide 193
安全技术规范和操作规程

## Slide 194
8.防雷装置
1）当最高机械设备上避雷针(接闪器)的保护范围能覆盖其他设备，且又最后退出现场，则其他设备可不设防雷装置；
2）施工现场内的起重机、井字架、龙门架等机械设备，以及钢脚手架和正在施工的在建工程等的金属结构，当在相邻建筑物、构筑物等设施的防雷装置接闪器的保护范围以外时，应按表5.4.2规定安装防雷装置；
安全技术规范和操作规程

## Slide 195
安全技术规范和操作规程

## Slide 196
3）在土壤电阻率低于200Ω·m区域的电杆可不另设防雷接地装置，但在配电室的架空进线或出线处应将绝缘子铁脚与配电室的接地装置相连接；
4）机械设备或设施的防雷引下线可利用该设备或设施的金属结构体，但应保证电气连接；
5）机械设备上的避雷针(接闪器)长度应为1～2m。塔式起重机可不另设避雷针(接闪器)；
6）施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω；
安全技术规范和操作规程

## Slide 197
7）安装避雷针(接闪器)的机械设备，所有固定的动力、控制、照明、信号及通信线路，宜采用钢管敷设，钢管与该机械设备的金属结构体应做电气连接；
8）做防雷接地机械上的电气设备，所连接的PE线必须同时做重复接地，同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体，但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。
安全技术规范和操作规程

## Slide 198
XXXXXX
2022
感谢您的聆听！