## Slide 1
叉车安全操作手册
2013年9月
第二版

## Slide 2
编者的话
叉车作为通用电缆（天津）工厂主要的搬运工具，在生产过程中发挥着巨大的作用，天津工厂有各类叉车15台，持证叉车司机司机约40人，约占整个一线员工总人数的1/4左右。叉车作为特种设备如果管理不善，很可能造成严重的安全事故。“安全”----一个永恒的话题，“0事故”----一个永远值得我们为之努力奋斗的的目标，希望通过我们的共同努力实现这一目标。
叉车安全操作手册

## Slide 3
叉车安全管理制度
LPG钢瓶安全检查
叉车每日安全检查及交接记录填写要求
叉车点检作业指导
设备服务申请单填写要求
员工操作准则
三个了解
叉车司机须知
载荷曲线图
叉车驾驶时应遵守的规则
正确驾驶提示
电瓶叉车充电注意事项
典型叉车事故及原因分析
叉车违章处罚规定
结语
目 录
叉车安全操作手册

## Slide 4
设备服务申请表填写要求
叉车安全操作手册

## Slide 5: 员工操作准则
要做的
操作前要检查
行驶时要一直靠右行驶
盲点/交叉点要鸣笛
当有人行走时要格外小心
要能娴熟的操作自己的叉车
正确的停靠
要缓慢上坡/下坡
要保持高可见度
不要做的
× 突然刹车
× 急转弯
× 超载
× 单叉提升重物
× 载人
× 从电缆/管子上驶过
× 负重上升过程中行驶
鸣笛须知
转弯时，须鸣笛警示；
过路口时，须鸣笛警示；
进出厂房时，须鸣笛警示；
道路中有行人时，须鸣笛警示；
过人行道时，须鸣笛警示；
叉车启动后，须鸣笛警示；
叉车安全操作手册

## Slide 6
对于每一个叉车操作者要务必做到三个了解
了解
货物
基本
构成
基本
参数
货物
重量
货物
重心
货物
包装
了解
场地
工作
特性
货物
位置
路面
状况
通道
平台
了解
叉车
叉车安全操作手册

## Slide 7: 叉车的平衡
叉车安全操作手册

## Slide 8: 叉车的平衡
重心应在棱锥体以内，如果超出将会导致翻车.
当重心处在顶尖时，稳定性降低。
学会使用叉车载荷曲线图

## Slide 9
叉 车 载 荷 曲 线 图
杭州叉车
三菱叉车
学会使用叉车载荷曲线图，不然有一天
叉车安全操作手册

## Slide 10
叉 车 载 荷 曲 线 图
叉车安全操作手册
叉举货物超重，门架断裂，车辆倾翻。
断裂截面

## Slide 11
区域颜色定义代表的行人限制：
  橙色：步行路线
  紫色：限于操作人员
  红色：任何人不得进入的危险操作区
  黄色实线之间：叉车通道。
机动车（叉车）
  车间内外限速5公里/小时
  载货倒行（货物阻挡视线时）
  装卸货：3米以内禁止有人
  启动鸣笛、警示灯
  司机离开座位必须关闭发动机并将方向杆放在中央位置，拉好手刹车，并关闭发动机及取下启动钥匙
  行人与机动车
  交叉口：驻足观望
  行人永远避让车辆
叉车驾驶时应遵守的规则
叉车安全操作手册

## Slide 12
停止驾驶：如果操作者感觉到身体不适合操作设备，就必须立即停止车辆并通知其主管人员。
手机：操作叉车时任何人都禁止使用手机。更具体地说，公司的规定是一旦车辆的发动机运行，就要关闭操作者的手机。
叉车驾驶时应遵守的规则
叉车安全操作手册

## Slide 13
只有经过培训并得到认可的操作人员才允许操作叉车。
无论何时发生故障，必须将叉车停下，悬挂“危险”或“故障”标志于车上，并取下钥匙. 同时报告管理人员。只有在故障排除后，才能使用叉车。
叉车运行时切勿上下，上下叉车时请用叉车的安全踏板和安全扶手。
了解叉车和属具的负荷曲线。禁止超载，禁止用人作为附加平衡重。
正确驾驶提示
叉车安全操作手册

## Slide 14
保持头、手、臂、腿脚在驾驶室内，无论什么理由都不要伸出。
严禁手伸入内、外门架之间。
严禁头、身体伸进门架与护顶架之间。一旦夹住，生命就有危险。
叉车安全操作手册
正确驾驶提示

## Slide 15
起步时要确认周围的安全
正确驾驶提示
禁止用货叉推行货物
货叉提升至高位时，禁止前后倾斜货叉
叉车安全操作手册

## Slide 16
在拥挤的场所作业时，注意观察岔道、绳索、出入口和悬挂物。通过十字通道或其它视野不良路段减速，并按喇叭。转弯时速度应限定在车辆最大运行速度的1/3。
正确驾驶提示
无负载行驶在斜坡上时。
有负载行驶在斜坡上时。
叉车安全操作手册

## Slide 17
正确驾驶提示
运送的货物不能超过车辆标示牌上指明的额定负重。
避免在高低不平的地面驾驶车辆。
如必须通过此类路面，缓慢行驶。
避免可能造成车辆翻转的启动、转弯和急刹车。
叉车安全操作手册
17

## Slide 18
正确驾驶提示
不要将高处重物向前倾斜。
上下坡时，从坡道中间通行，不要在坡边行驶。
注意车辆尾部半径。
保持在装载点、斜坡和平台上的合适的距离。
叉车安全操作手册
18

## Slide 19
正确驾驶提示
当车辆不处于水平时，不要负载重物。
始终将负重物居中放置在车叉上。
当吊货杆向前倾斜时，不要提升负载物。
叉车安全操作手册
19

## Slide 20
正确驾驶提示
当车辆开始翻倒时，不要试图从车辆中跳出。
抓住方向盘，这是最好的保护方法！
行驶时不要将车叉升高。
不要在障碍物、边缘、不平物、轨道上通过。
叉车安全操作手册
20

## Slide 21
正确驾驶提示
不允许任何人靠近升高的重物。
不要装载未捆绑且超过垂直板高度的货物。
注意限高。
叉车安全操作手册
21

## Slide 22
始终注意观察行进方向。
不要完全依赖于后视镜进行倒车操作。
不要搭载乘客。
危险！不要用手扶持货物
要注意货物的背后
叉车安全操作手册
正确驾驶提示

## Slide 23
注意保持驾驶位置的干净整洁。
如装载重物遮挡住视线，则倒车行驶。
注意车辆的尾部半径。
特别注意视线的死角
正确驾驶提示
叉车安全操作手册

## Slide 24
正确驾驶提示
始终系好安全带。
在使用前检查您的车辆。
在不确定其状态时不要驾驶车辆。
发现损坏或功能缺陷时立即标明。
在黑暗处操作时打开操作灯。
叉车安全操作手册

## Slide 25: 电池加液与充电准备
确保电池在正常状态下操作，避免日晒雨淋。
蓄电池极柱连接接触良好，无松动现象。
检查电解液液位，如果液位不到防溢挡板或隔板顶端，应先用去离子水或蒸馏水添加到此高度。
注意电池与充电机的极性匹配，否则会造成电池和充电机损坏。
长期充电不足会导致电力不足,更严重的是会伤害电池极板,使容量下降,寿命缩短。
过充电会导致电池温度过高和极板活性物质脱落，电解液存在溢出可能。
违反充电操作顺序会导致电池、设备和操作人员受到伤害。
充电完毕后必须先关掉电源，然后再完成其他动作，否则会引起电池爆炸。
叉车安全操作手册
电瓶叉车充电注意事项

## Slide 26: 充电操作
充电正确步骤：
打开电池盖板
拔下电池插头
与充电器连接
打开充电器电源
充电……
断开充电器电源
拔下充电插头
补充电解液!!
盖上电池盖板
充电过程中必须保持良好的通风状态
充电过程中电池舱盖必须打开
叉车安全操作手册
电瓶叉车充电注意事项

## Slide 27: 电瓶如何补水
叉车安全操作手册
一定使用蒸馏水或去离子水
在充电结束时进行补充加水（若充电前加水，液位上升，充电后期电解液会翻滚溅出。）
充电期间不允许加水
补充加水时要慢慢加，谨防一次加水过多会溢出。
加水完毕，检查所有的加液塞是否盖好
盛水的容器不可采用铁制容器，可选用纯铅罐、瓷制罐、陶制罐或PVC（塑料容器）。
给电池补水时要把握正确的电解液液面位置。未使用一次性加液系统的,液面位置根据注液塞来判断.具体情况如下:
电瓶叉车充电注意事项

## Slide 28: 电瓶如何补水
叉车安全操作手册
过补水与不补水
过补水：
使用加水杯进行补水时，由于操作不易于控制，经常出现过补水情形，即补水超过了规定液位。过补水或者直接导致电解液溢出，或者在充电或运行时导致电解液溢出。其危害有：
1、导致电池漏电、自放电；
2、腐蚀电池极柱、连接条、箱体等；
3、严重时会引起爆炸；
4、导致电池容量下降、导致各单体状态不平衡。
不补水：随着液面下降会导致电池温升很高、容量下降、极板劣化，最终导致电池寿命缩短，造成经济损失。
电瓶叉车充电注意事项

## Slide 29: 均衡充电
均衡充电的作用？
均衡充电是对蓄电池秩序性的充电方法，用以预防电池硫化。
什么情况下使用均衡充电功能？怎么确定均衡充电的使用频率？
在深度放电或经常处于充电不足状态时必须进行 均衡充电。均衡充电的使用频率控制在每月一次。
怎样进行均衡充电 ?
均衡充电需要在正常充电结束后开始进行。
叉车安全操作手册
电瓶叉车充电注意事项

## Slide 30: 维护与保养
电池表面必须清洁、干燥
表面污物会导致电池短路，造成电池零部件腐蚀，严重时会打火造成电池爆炸。
清洁时必须用湿抹布，否则会产生静电打火。
叉车安全操作手册
电瓶叉车充电注意事项

## Slide 31: 存放
长时间不用的电池，一定要充足电放置；即使是没有使用的新电池，每月也要进行一次均衡充电。
叉车安全操作手册
电瓶叉车充电注意事项

## Slide 32: 事故的避免
电池上不要搁置其他物体或工具。防止短路或爆炸事故发生。
将电池安装到叉车上或需要搬运时，必须同时起吊电瓶的四个吊装孔，否则会损坏电池。
电解液带有腐蚀性。补充电解液必须佩戴防护眼镜，电解液接触到皮肤后要尽快用水冲洗。
充电场所必须通风，附近有火源有可能引起电池爆炸。
叉车安全操作手册
电瓶叉车充电注意事项

## Slide 33
为扶正装载的货物而在门架下车体间作业。
被夹在门架和护顶架中间，死亡
扶正装载货物时，必须降下货叉且拉上驻车制动器的情况下，从驾驶座席上下来进行。另外，还不要忘记停止发动机。
叉车安全操作手册
典型叉车事故及原因分析

## Slide 34
无资格者驾驶
速度过快，转弯时方向转得过急
钥匙没有拔下，管理上有问题
转弯时要降低速度及鸣笛。
必须要持有叉车驾驶证的人才能驾驶。
要妥善管理叉车，离开叉车时务必注意不要忘记将钥匙拔下。
无驾驶资格驾驶员急转弯时翻倒，死亡
典型叉车事故及原因分析
叉车安全操作手册

## Slide 35
受害人站在提升到２m高的托盘货物上作业。在打算去取堆积在上面的货物时，挂脚的积载物翻落，受害人也随之坠落，死亡。
禁止站在托盘上进行作业
禁止叉车上乘坐除驾驶员以外的人员
在提升的托盘上进行作业而坠落
典型叉车事故及原因分析
叉车安全操作手册

## Slide 36: 人站在叉车上增加配重摔落
叉车货物超过容许负载。
叉车驾驶席以外部分乘座了作业人员。
叉车上不能乘坐除驾驶员以外的人员
不允许装载（具体看载荷曲线图）
不仅要对驾驶员，也要对相关的作业人员进行安全教育。
典型叉车事故及原因分析
叉车安全操作手册

## Slide 37: 工作场地内的步行者被撞，死亡
自认为工作场地内没人
在视野被挡的情况下仍向前行驶
装载货物导致不能确认前方视野时，应倒退行驶。
不得不在视野被挡的情况下行驶时，应安排引导员等，建立万全的监视体制。
啊
典型叉车事故及原因分析
叉车安全操作手册

## Slide 38: 使用保养不良的叉车作业时，装载货物落下
受害人进入到举升的装载货物下面。
提升油缸和液压控制阀之间连接的高压油管老化，不能承受压力而发生破损。
禁止在装载货物下作业。
必须要进行始业点检以及月度、年度检查。
典型叉车事故及原因分析
叉车安全操作手册

## Slide 39: 被夹在倒退行驶的叉车和板之间
没有安装后视镜和倒车蜂鸣器。
警报装置发生故障。
驾驶者安全确认不足。
安装后视镜和倒车蜂鸣器。
严格执行作业前点检，维修故障部位。
驾驶者必须充分确认行驶方向的安全。
步行者应快速避让。
倒车时，鸣笛警示。
典型叉车事故及原因分析
叉车安全操作手册

## Slide 40: 结 语
感谢您一直阅读到最后。
意外原因会造成事故，想必您对此已经有了充分认识吧？而且，了解叉车“常识”对预防事故是非常重要的。
今后也请牢记“安全第一”，为创造良好的工作环境而努力。
工作过程中驾驶员必须遵守所有的相关规定
必须把安全规则牢记在心!
安全规则必须时刻遵守!
没有任何借口违反安全规则!
遵守安全规则可以保护您的健康和安全!
不要做您认为不安全的事情！
安全要靠大家来创造!
叉车安全操作手册

## Slide 41
每一次的加油，每一次的努力都是为了下一次更好的自己。20.12.920.12.9Wednesday, December 9, 2020
天生我材必有用，千金散尽还复来。15:49:3915:49:3915:4912/9/2020 3:49:39 PM
安全象只弓，不拉它就松，要想保安全，常把弓弦绷。20.12.915:49:3915:49Dec-209-Dec-20
得道多助失道寡助，掌控人心方位上。15:49:3915:49:3915:49Wednesday, December 9, 2020
安全在于心细，事故出在麻痹。20.12.920.12.915:49:3915:49:39December 9, 2020
加强自身建设，增强个人的休养。2020年12月9日下午3时49分20.12.920.12.9
扩展市场，开发未来，实现现在。2020年12月9日星期三下午3时49分39秒15:49:3920.12.9
做专业的企业，做专业的事情，让自己专业起来。2020年12月下午3时49分20.12.915:49December 9, 2020
时间是人类发展的空间。2020年12月9日星期三3时49分39秒15:49:399 December 2020
科学，你是国力的灵魂；同时又是社会发展的标志。下午3时49分39秒下午3时49分15:49:3920.12.9
每天都是美好的一天，新的一天开启。20.12.920.12.915:4915:49:3915:49:39Dec-20
人生不是自发的自我发展，而是一长串机缘。事件和决定，这些机缘、事件和决定在它们实现的当时是取决于我们的意志的。2020年12月9日星期三3时49分39秒Wednesday, December 9, 2020
感情上的亲密，发展友谊；钱财上的亲密，破坏友谊。20.12.92020年12月9日星期三3时49分39秒20.12.9
谢谢大家！