## Slide 1: 物流装卸搬运培训
Logistics handling training

## Slide 2
1
装卸搬运规范
2
装卸搬运技巧
3
搬动包装好产品的标准动作
目 录

## Slide 3: 装卸搬运规范
Part 01

## Slide 4
搬运时请轻拿轻放，所有产品不超出托盘的边缘,严禁抛货.
1
装载或存放时请按要求摆放，重不压轻，大不压小.
2
装卸或摆放归位时请不要倒放，斜放，箭头向上.
3
所有产品的摆放齐托盘的边缘，成水平垂直直角.
4
按产品的摆放标识进行摆放，请不要超高.
5
存放时请把所有的产品标识朝外
6
室内作业请戴好安全帽.
7

## Slide 5
拉货时先做好货品防护（绑带或缠绕膜），再匀速行使
严禁溜车，慎防人、货损伤
作业时请戴上安全帽，装卸时请穿上安全套，垫上五合板或定制的塑料垫板，严禁直接踩踏在货物上。
装载完毕后请叉车司机、仓管员协助司机盖好雨布，严禁直接站在货上盖雨布，并检查好盖完雨布后的状态、质量
收货时每一个单品的尾数（只允许一个）必须放在最上层，并用红色粉笔标识在外箱上,慎防发货时错误。

## Slide 6: 装卸搬运技巧
Part 02

## Slide 7
一、搬运技巧
托底搬运
对角搬运
  货物堆码
    撬角摆放
    整托堆码

## Slide 8
三、货物在卡板上的正确摆放标准
货物要按外箱箭头方向摆放。
易碎品上面不能压重物，货物堆放高度不能超过1.7m。
相同规格的货物要摆放在一起，每层数量要一致。
袋装货物在往卡板上存放时，必须垫放隔离物品，同时检查卡板上是否有钉子。

## Slide 9
四、缠绕膜的使用
不规则的货物要摆放在一个托盘上时。
小件货物以及容易散落的的货物
需上货架仓储类的货物
需要使用的情况：
01
缠的数量不要过多也不要过少，每次缠绕的数量为3层，
缠绕膜要存放在固定的地方，使用完成后应放回原处，将内芯交到仓管员处以旧换新。
缠绕膜的使用要求：
02

## Slide 10
五、浴缸搬运、装车
六、连体搬运、堆放
对角搬运，利用身体托力
两角前行摆放
侧角高低压放
平行挪动

## Slide 11
七、装车遵循原则：
后送先装，先大后小，先重后轻，易碎侧立，轻拿轻放，标贴朝上的原则。同时要注意，同一票货应放在一起，同一个下货地点的货应放在一起。
A
装车要求
  铸铁缸前装
  底座、连体接后
  压克力浴缸上装
  各类型洁具装车全貌
B

## Slide 12
九、如何识别破损（倒置摇动）
周边检查
边角检查
漏底检查
  如何在装卸过程中辨别货物是否有异常
    货物外观的观察（破损、潮湿、污染）
    在搬运过程中是否有异声或内部有东西移动。

## Slide 13
十、送货过程中货物防护培训
单一票的，梯形装车（前高后低），便于保护、卸货
配送车辆多票的，送货过程随时整理摆平

## Slide 14
十一、按单正确取、送货
根据派车单确定路线远近、货量，并进行排号
在场地按排号顺序查找货物，在货物上做不明显的识别标志，并在派车单上标上同样标志
按排号拉货到车厢边
每送一票，先找标志，再根据每一票的每一清单与客户核实件数、型号

## Slide 15
十二、点数
规则：分层点
不规则：分边点

## Slide 16
十三、液压手拖车的正确使用方法：
手拖车在拉行中的动作要领。
手拖车推入卡板中的动作要领.
通常什么时候使用大拖车，什么时候使用小拖车

## Slide 17
十四、托盘管理
1．托盘概述
根据国家标准GB/T4122.1—1996中4.27的定义，托盘是用于集装、堆放、搬运和运输的放置作为单元负荷的货物和制品的水平平台装置。
3．托盘的种类
平板托盘
柱式托盘
箱式托盘
轮式托盘
特种专用托盘
2．托盘的规格
1200系列
1100系列
1140系列
1219系列

## Slide 18
托盘设计和选择
  通用和专用托盘应尽可能采用标准托盘
  通用托盘种类和尺寸尽量少，以便于维修和管理
  能用通用托盘装载时，就不用专用托盘。
  必须考虑货物的性质、托盘的搬运方式等因素
  托盘应能够适应工艺和物流作业的要求
  托盘保证结构简单、刚性好、重量轻和维修方便
  同托盘配套使用的包装和容器的尺寸与托盘尺寸应有模数关系
  考虑专用托盘的构件标准化，托盘尺寸模数化
  随着绿色物流概念的提出，托盘应尽量少使用木材，而使用塑料复合材料或再生材料，最大限度地保护自然环境。

## Slide 19
托盘作业的优缺点
  托盘作业的优点有以下几方面：
    装卸效率高
    可实行货物统一集装化
    搬运灵活
    有利于保护货物。
  托盘作业的缺点及解决方法：
    间歇作业时有窝工的可能
    运输工具的装载量减少
    托盘管理问题
    作业环境要求

## Slide 20
6．托盘的使用及管理
托盘的使用
  托盘联运
  托盘专用
托盘的管理和联营体系
  对口交流方式
  即时交换方式
  租赁方
  租赁交换并用方式
  结算交换方式

## Slide 21: 搬动包装好产品的标准动作
Part 03

## Slide 22
一，盆类及水箱类：
搬动盆类及水箱类必需用一只手放于包装箱侧边底部中间位置，将底部封口处两边的纸箱托住，预防产品从底部掉下来；另一只手放置于对角处或手孔中将产品搬动；
01
如果搬动体积较大、较重的盆类要二人抬动，二人的手必需将底部封口处两边的纸箱托住，才能搬运。（如19950T、19951T和2420都较大较重）
02
搬动水箱类必需按箭头向上的方向的方法搬动和放置，否则水箱盖很容易被压烂。二，立柱类： 搬动立柱类要将两只手托住包装箱放置的底部对角处，水平地抱住将产品搬动、轻放。
03

## Slide 23
座便器类：
  搬动大头向上梯形座便器，要一只手放在上平面的一角边处，另一只手放该平面的对角边处将产品抱住搬动；搬动大头朝下梯形座便器，必需用一只手托住底部封口处两边的纸箱，另一只手抓紧斜对角边将产品搬动。
  搬动长方体座便器像搬盆类那样搬动，必需用手将底部封口处两边的纸箱托住，另一只手放置于对角处或手孔中将产品搬动。
小便器类：
  搬运小便器类像搬动长方体座便器那样，必需用手将底部封口处两边的纸箱托住，另一只手放置于对角处或手孔中将产品搬动。
  搬动体较大小便器必需两人抬动，每个人的手必需有一只手放于底部将产品托住，另一只手放于对角处抬动。

## Slide 24
连体类：
搬动连体必需由两人抬动，每个人的手必需有一只手放于底部将产品托
住，另一只手放于对角处抬动。
因为我们每一个人搬运每个产成品都有不同的搬运方法，在日常拼货和
装车过程中经常有没擦 胶水的产品被打烂，为此我们对我们日常工作中
搬动每一种产品要统一我们的搬运动作，我们要想象我们正要搬动的每
件产品都是没擦 胶水，我们要怎样搬！！希望各位能督导在现场工作的
每位搬运兄弟！