## Slide 1
ESH 安全管理有限公司 · 安全培训系列课件
节后收心复工安全培训
化工企业专用版 · 工贸危化通用
培训对象
化工企业全员：操作人员、检维修人员、管理人员、承包商作业人员
核心内容
收心归位 · 近五年10月化工事故案例 · 复工安全确认 · 高风险作业管控 · 考试建档
培训课时
90–120 分钟，随堂测验 + 考试（另发试卷），成绩记入培训档案
假期结束 ≠ 风险清零。装置停了七天，风险一点没停。
2026年10月

## Slide 2
课程目录
01
收心归位
化工企业节后"三重叠加"风险 · 假期综合征 · 岗位收心三步法
P03–08
02
近五年10月化工事故案例
2021中高化工 · 2022青塔化工 · 2023宁夏畅亿 · 2024寿光金石 · 2025池州鑫泰（每案附图片预留区）
P09–19
03
复工准备与安全确认
复工复产"六个一" · 装置开车条件确认 · 专项安全检查清单
P20–32
04
高风险作业管控
动火 · 受限空间 · 盲板抽堵 · 承包商管理 · 反应失控与静电防范 · 科学施救
P33–43
05
责任、应急与学以致用
责任落实 · 重大隐患判定 · 应急处置卡 · 随堂测验 · 复工自查与承诺
P44–55
02 / 55

## Slide 3
01
收心归位
化工装置停了七天：人歇了，物料还在釜里、罐里、管线里。
节后第一周，是化工企业全年风险最集中的时段之一。
本章内容：三重叠加风险 · 假期综合征 · 四种"我以为" · 岗位收心三步法 · 重点人群清单
03 / 55

## Slide 4
01 · 收心归位
化工企业节后"三重叠加"风险
人的状态错位
作息颠倒、酒局未散、心还在假期。操作工盯错液位、看错阀位、抄错分析单——化工操作差一个小数点就是事故。
设备的状态错位
设备静置七天：润滑油回流、仪表漂移、阀门卡涩、法兰垫片应力变化、保温层受潮，静设备里物料可能已聚合、结晶、腐败产气。
管理的状态错位
管理人员未到位、交接班走过场、作业审批"图快"；承包商节后抢进度，未交底就开工——管理缺口最先在节后出现。
化工特殊性：化工是流程工业，一个岗位失守会沿流程放大——这正是节后必须"先收心、后开车"的原因。
04 / 55

## Slide 5
01 · 收心归位
假期综合征：身体的四种"没回来"
反应慢半拍
联锁报警响了才抬头，切换阀门慢一拍——在化工装置里，"慢半拍"就是超温超压的窗口期。
注意力飘
中控盯屏时想着返程车票、家里的事；巡检抄表"照着上次写"，真正的液位、温度没进眼睛。
侥幸心理
"就这一天，忍忍就过了""分析不用做了，昨天刚做过"——节后第一天是违章最高发的一天。
疲劳与宿醉
假期长途返程、通宵打牌、饮酒未散。酒精代谢需要24小时以上，宿醉上岗等于带"麻醉剂"进装置。
自查口诀：前一晚睡够7小时 · 24小时内没饮酒 · 上岗前默背一遍本岗位操作要点
05 / 55

## Slide 6
01 · 收心归位
节后化工装置里最危险的四句"我以为"
"我以为置换过了"
停工前做过置换 ≠ 复工时仍然合格。静置七天，氮气可能泄漏散失、物料可能解析产气，开车前必须重新分析。
"我以为阀门都关着"
阀门状态要现场核对，不能靠记忆。2021年中高化工"10·22"事故，就从泵腔物料断流开始。
"我以为联锁没问题"
联锁、安全阀、可燃有毒气体报警器停用七天，投用前必须单机试运、校验确认，严禁"顺手旁路"。
"我以为他办过票了"
作业票、分析单、监护人——一样不能少。中秋节后第二天，多少人栽在这句话上。
把这四句话换成同一句：我先到现场确认，再动手。
06 / 55

## Slide 7
01 · 收心归位
岗位收心三步法：交接班 · 巡检 · 操作
第一步 · 交接班收心
口头交 + 书面交 + 现场交：装置运行状态、在办作业票、异常缺陷、变更事项逐项交接；接班人复述确认，不空岗、不代岗、不补记。
第二步 · 巡检收心
按路线、按频次、按标准巡检：眼到（看跑冒滴漏）、鼻到（闻异味）、耳到（听异响）、手到（摸温度振动）；双人巡检岗位不得单人替岗。
第三步 · 操作收心
开工前手指口述复述操作要点；一次一个阀门，操作一步、确认一步、记录一步；发现异常先停止操作、先汇报，不凭经验"抢修"。
班组长第一课：复工第一天增加一次班前收心确认，逐人观察精神状态，状态不佳者调离高危岗位。
07 / 55

## Slide 8
01 · 收心归位
节后收心重点人群：这五类人要格外盯住
长途返程疲劳者
假期跨省返乡、节前夜返的员工，第一天不安排高危岗位与单人值班。
饮酒未散者
假期有宴请安排的，上岗前酒精测试；中控、罐区、装卸台绝对禁止酒后上岗。
新入职 / 转岗人员
调岗、离岗一年以上复岗人员，必须重新接受车间级、班组级安全培训并考核合格。
情绪波动明显者
家有变故、婚恋波动的，班组长谈心；必要时按《安全生产法》第44条安排调整岗位。
承包商作业人员
节后进厂承包商100%重新交底、持证复核、专人监护，不得"人到就干"。
班前会三问：睡够了吗？喝酒了吗？心里有事吗？——有其一，先调整，后上岗。
08 / 55

## Slide 9
02
近五年10月化工事故案例
2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025——每年的10月，都有化工人没能回家。
五个案例全部来自官方通报与调查报告，每个案例页均预留事故现场图片位置。
案例索引：中高化工 · 青塔化工 · 宁夏畅亿 · 寿光金石 · 亘元新材料 · 池州鑫泰（详见后页）
09 / 55

## Slide 10
02 · 事故案例
案例一｜泵腔断流引发的闪爆：内蒙古中高化工"10·22"爆炸事故（2021年）
4
人死亡 ｜ 1人重伤、2人轻伤
2021年10月22日23时许，阿拉善高新区内蒙古中高化工有限公司氧化车间发生爆炸事故。企业在处理蒸发出料泵管道堵塞作业中，磁力循环泵吸入空气造成泵腔内物料断流，物料遇高温部件分解爆炸，继而引发氧化蒸发釜高温物料泄喷闪爆、燃烧。
直接原因：处理堵塞未作风险分析，泵腔断流、物料遇高温分解爆炸。
教训：异常工况处置必须先辨风险、定方案；处理堵塞、抽堵盲板等作业严格执行作业许可。
📷
事故现场图片（预留区域）
请在此处插入图片
来源：内蒙古自治区人民政府事故调查组《调查报告》（2022年7月发布）、应急管理部通报
10 / 55

## Slide 11
02 · 事故案例
案例复盘｜中高化工"10·22"：违章链条逐环还原
环1 · 隐患失查
蒸发出料泵管道堵塞是反复出现的异常工况，企业未从工艺上根治，习惯性"捅一捅就好"。
环2 · 无方案处置
处理堵塞未办理作业许可、未做风险分析，未评估"泵腔断流"会导致物料遇高温分解爆炸。
环3 · 监护缺位
现场无监护、无专人确认泵运行状态，磁力循环泵吸入空气无人发现。
环4 · 后果放大
爆炸冲断釜底阀，高温物料泄喷遇明火二次闪爆——1个环节失守被工艺放大成4条人命。
复盘结论：异常工况处置是化工节后复工第一高发场景——任何"堵塞、渗漏、异响"都必须走"停止—分析—方案—许可"流程，严禁即兴抢修。
11 / 55

## Slide 12
02 · 事故案例
案例二｜分装危化品的"小作坊"：南宁青塔化工厂"10·22"中毒事故（2022年）
1死4伤
危险化学品泄漏中毒
2022年10月22日8时许，南宁市良庆区那马镇南宁市青塔化工厂发生危险化学品泄漏中毒事故。该企业为个体工商户，经营松节油、乙醇、消毒液（12%氯酸钠）、清洁剂（含盐酸）等分装销售——事故发生在常规分装作业环节。
暴露问题：超许可范围作业、安全条件不达标、从业人员培训缺失、应急处置能力为零。
教训：危化品无"小事"——分装、倒桶同样是高危作业；混存混放（氧化剂与还原剂相邻）节后更要重点清查。
📷
事故现场图片（预留区域）
请在此处插入图片
来源：南宁市人民政府《南宁市青塔化工厂"10·22"中毒事故调查报告》（提级调查）
12 / 55

## Slide 13
02 · 事故案例
案例三｜边施工边储料的储罐爆燃：宁夏畅亿清洁能源"10·24"事故（2023年）
4
人死亡 ｜ 较大爆燃事故
2023年10月24日，宁东能源化工基地宁夏畅亿清洁能源有限责任公司发生一起建设施工的储罐爆燃事故，造成4人死亡。装置尚在建设收尾阶段，罐区已投入使用存料，施工动火与储料区安全间距、动火管理失控。
直接风险："边建设、边储料、边试车"三边状态，是化工节后复工最危险的管理真空。
教训：未验收区域严禁存放物料；试车方案未经批准不投料；动火与储罐区实行硬隔离。
📷
事故现场图片（预留区域）
请在此处插入图片
来源：中国化学品安全协会"历史上的今天"、宁东能源化工基地管委会通报
13 / 55

## Slide 14
02 · 事故案例
案例四｜硫化氢+盲目施救：寿光金石生物"10·12"中毒事故（2024年）
7死4伤
直接损失约1410.8万元
2024年10月12日13时30分许，山东潍坊寿光市潍坊金石生物科技有限公司3#玉米浆池抽浆作业中，池底残存浆液厌氧腐败产生并积聚大量硫化氢。3名工人未通风、未检测、未佩戴防护装备进入浆池底作业中毒晕倒；随后救援人员未采取防护措施盲目施救，7人相继遇难。
调查认定：企业已辨识出浆池中毒风险，却在未落实管控措施情况下违章指挥、冒险蛮干——知道有风险，仍然干。
追责：实际控制人等5人被采取刑事强制措施，21名公职人员被建议党纪政务处分。
📷
事故现场图片（预留区域）
请在此处插入图片
来源：安徽省应急管理厅转载事故调查认定、寿光市应急管理局通报、百度百科（调查报告条目）
14 / 55

## Slide 15
02 · 事故案例
案例复盘｜寿光"10·12"：一条完整的"违章—施救"死亡链
第1环 · 风险已辨识
企业明知玉米浆池厌氧发酵会产生硫化氢，风险台账上有记录——但管控措施停留在纸面。
第2环 · 违章指挥
负责人安排抽浆换膜作业，未通风、未检测、未办受限空间作业票、未佩戴防护装备。
第3环 · 冒险作业
3名工人进入池底抽取残液，硫化氢逸出扩散，先后中毒晕倒（硫化氢浓度高时可"一击倒地"）。
第4环 · 盲目施救
池边1人未防护入池施救即晕倒；负责人带6人赶来，又有3人未防护入池——4条命填进了同一个池子。
保命结论：硫化氢超过1000ppm可数秒致人昏迷——遇到有人在池、井、釜、槽内倒下，不佩戴隔绝式呼吸器绝不进入，第一时间呼救、报警、通风。
15 / 55

## Slide 16
02 · 事故案例
案例五｜自动化车间也逃不掉：威海亘元新材料"10·24"爆炸（2024年）
无人员伤亡
但巨响惊动全城、浓烟滚滚
2024年10月24日16时10分许，威海文登经济开发区山东亘元新材料股份有限公司（锂电池电解液添加剂生产企业）自动化车间发生爆炸火情。所幸扑救及时、无人员伤亡，未检测到有毒有害气体。
值得警惕：据媒体披露这并非该厂第一次爆炸——2023年冬天曾发生一次，"爆炸灰尘飘到三公里远"，附近居民多次投诉。
教训："自动化=安全"是错觉——电解液添加剂类工艺本质自反应性强，自动化只是延迟报警，本质安全靠工艺风险评估与变更管理。
📷
事故现场图片（预留区域）
请在此处插入图片
来源：澎湃新闻、红星新闻（2024年10月24–27日报道）
16 / 55

## Slide 17
02 · 事故案例
案例六｜无票进罐+盲目施救：池州鑫泰新材料"10·27"中毒事故（2025年）
4
人死亡 ｜ 较大中毒和窒息事故
2025年10月27日，安徽池州鑫泰新材料科技有限公司发生中毒窒息事故。作业人员未办理受限空间作业票违规进入罐内作业中毒晕倒，现场人员未采取有效防护措施盲目施救，伤亡扩大。
调查结果：已批复认定较大生产安全责任事故；董事长等3名责任人被依法采取刑事强制措施。
对照检查：与2024年寿光"10·12"几乎同一剧本——无票、无检测、无防护、盲目施救。两年之内同一链条夺走11条人命。
📷
事故现场图片（预留区域）
请在此处插入图片
来源：池州市应急管理部门通报、事故调查报告（已批复）公开信息
17 / 55

## Slide 18
02 · 事故案例
五年案例横向对比：同样的10月，同样的剧本
2021
中高化工 10·22
4死3伤
异常工况处置无方案、无许可
2022
青塔化工 10·22
1死4伤
无证分装、混存混放、培训为零
2023
宁夏畅亿 10·24
4死
边建设边储料、动火失控
2024
寿光金石 10·12
7死4伤
知道有硫化氢仍无票冒险作业
2025
池州鑫泰 10·27
4死
无票进罐、盲目施救
五个案例共 20 人死亡，全部发生在10月。共性只有一条：把"侥幸"当成了"经验"。
18 / 55

## Slide 19
02 · 事故案例
历史上的10月：化工行业不能忘记的名单
1988·10·22
上海高桥石化炼油厂液化气爆燃
开阀脱水未按规程，边进料边脱水，液化气外逸遇明火
26死15伤
2004·10·27
大庆石化炼油厂硫磺回收车间爆炸
罐顶动火切割，罐内氢气/烃类从焊缝开裂处泄漏遇火花
7死
2011·10·16
浙江常山绝缘材料厂制胶车间爆炸
反应釜温度失控爆沸，甲醇蒸气遇非防爆电器火花爆燃
3死3伤
2019·10·15
辽宁朝阳金垚化工中毒 / 广西兰科新材料爆炸
擅自复产开运行中设备法兰 / 违规建化工项目盲目试生产
3死 / 4死8伤
为什么10月高发：三季报冲刺+节后抢进度+秋冬静电/干燥+装置大修集中开工——化工企业请在10月把弦绷紧。
来源：福州市应急管理局《历史上十月发生的危险化学品事故》汇编（2022年10月）
19 / 55

## Slide 20
03
复工准备与安全确认
化工装置开车是最危险的工况之一——
绝大多数化工事故发生在开停车、检维修和试车阶段。
本章内容：复工复产"六个一" · 装置开车条件确认 · 七张专项检查清单 · 停用设备重启要求
20 / 55

## Slide 21
03 · 复工准备
化工企业复工复产"六个一"（升级版）
1 一次专题会议
节前部署+节后总结，主要负责人主持，明确复工风险清单与责任分工。
2 一份复工方案
逐装置、逐系统明确开车顺序、确认人、风险管控措施；未批不开车。
3 一次收心大会
全员参加，讲案例、讲状态、讲纪律；考勤留痕。
4 一次全员培训
全员安全再教育并考核；调岗、离岗一年以上人员重新培训。
5 一次全厂检查
按本课件七张清单逐项检查，隐患闭环后方可开车。
6 一次应急准备
预案确认、器材点验、应急队伍到位，开车前开展一次桌面推演。
红线："六个一"缺任何一项，视为不具备复工条件——先落实、后开车。
21 / 55

## Slide 22
03 · 复工准备
复工方案与开车条件确认：三不开车
风险不复位 不开车
节前遗留的作业票未关闭、异常缺陷未处理、临时措施未拆除（盲板未按清单复位、接地线未恢复）——一律不启动开车程序。
确认不到位 不开车
吹扫、置换、气密、干燥、联锁校验、报警器标定逐项签字确认；关键岗位人员到位并考核合格；公用工程（水、电、汽、氮、风）稳定供应。
授权不完成 不开车
开工方案经技术负责人审批；试车、投料由授权人下达指令；严禁"边开会、边开车""电话口头授权"。
工具推荐：开车条件确认表（Start-up Checklist）逐项打勾签字，归档保存——出了事，这张表就是责任划界线。
22 / 55

## Slide 23
03 · 复工准备
节后收心大会：90分钟议程模板（可直接用）
00–10分
主要负责人讲复工安全第一课：讲清楚今年保什么、防什么
10–30分
传达事故案例：本课件五年10月化工案例（现场图片讲解）
30–45分
宣贯复工方案：开车顺序、本次复工的风险清单与控制措施
45–60分
各车间/班组表态发言，签订全员安全生产承诺书
60–75分
宣布复工纪律：酒后禁岗、疲劳调岗、违章"零容忍"
75–90分
随堂测验安排与培训档案要求（本课件配套试卷）
📷
收心大会现场照片（预留区域）
请在此处插入图片
提示：会议签到表、影像资料一并归入培训档案（应对监管核查）
23 / 55

## Slide 24
03 · 复工准备
全员培训与学时要求：节后复工培训合规线
新上岗人员
岗前安全培训≥24学时（危险化学品等高危行业≥72学时），考核合格方可独立上岗——《生产经营单位安全培训规定》第十三条
调岗 / 离岗复岗
调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗，必须重新接受车间（工段）级、班组级安全培训——第十七条
在岗全员
每年再培训：危化企业≥20学时；节后复工第一课计入再培训学时并留档
主要负责人 / 安管
初次培训≥32学时，每年再培训≥12学时——第九条
特种作业人员
电工、焊工、危化品操作等持证上岗，证件节后逐人复核，过期禁止作业
建档要求：培训通知、签到表、课件、试卷、成绩单五件套齐全，一人一档，保存期不少于3年。
来源：《生产经营单位安全培训规定》（原国家安监总局令第3号）
24 / 55

## Slide 25
03 · 复工准备
全厂安全检查总表：先查"五类对象"，再谈开车
工艺装置区
节前遗留作业全部关闭；临时盲板、接地线、跨接线逐项复位；反应釜、塔器内物料状态确认。
罐区与库房
储罐液位、压力、呼吸阀、防火堤检查；危化品分类存放、禁忌物料隔离、库房通风与温控正常。
公用工程
蒸汽、循环水、氮气、压缩空气、冷冻系统恢复；变配电室、备用电源、UPS 试验正常。
现场环境
跑冒滴漏排查、排水沟与围堰畅通、消防通道无占用、标识标牌完好、防冻保温到位。
检查纪律
谁检查、谁签字、谁负责；隐患建档编号、限期整改、复查销号——"查过了"三个字不算闭环。
建议：检查表由属地车间+安管+工艺/设备工程师三方联签，复印件报安全管理部门备案。
25 / 55

## Slide 26
03 · 复工准备
专项清单① 工艺装置开车前确认（8项全查）
□ 1. 系统吹扫、置换合格：管道内空气/氮气/物料置换按方案执行，取样分析留存记录
□ 2. 气密试验合格：试压曲线、保压记录齐全，法兰、丝堵、仪表接头无泄漏
□ 3. 盲板按抽堵清单100%复位，专人核对、双人签字
□ 4. 安全阀、爆破片在校验有效期内，铅封完好，前后手阀全开
□ 5. DCS/联锁回路联合校验合格，联锁保护100%投入，严禁私自摘除（摘除须审批+限期恢复）
□ 6. 可燃/有毒气体检测报警器标定合格，联动切断、喷淋功能试验正常
□ 7. 机泵单机试运合格：转向、润滑、密封、振动、电流正常，备用泵自启试验通过
□ 8. 反应釜投料前：催化剂/引发剂加入顺序、投料速率、冷却系统投用条件书面确认
化工铁律：开车阶段的每一次"跳步"，都是在给反应失控留窗口。
26 / 55

## Slide 27
03 · 复工准备
专项清单② 危化品储存与库区检查（节后必查8项）
□ 1. 储罐液位、温度、压力在控制指标内，高液位报警试验正常
□ 2. 呼吸阀、阻火器、液封完好无冻结、无堵塞（秋冬季重点）
□ 3. 防火堤完整无裂缝，堤内排水阀常闭，雨后积水及时处理
□ 4. 危化品按MSDS分类分区存放，禁忌物料（氧化剂/还原剂、酸/碱）物理隔离
□ 5. 剧毒品、易制爆品双人双锁、台账账物相符
□ 6. 库房通风、降温、防潮设施正常，易聚合物料（如丙烯腈、苯乙烯）温控与阻聚剂检查
□ 7. 装卸区静电接地夹、防溢流探头、紧急切断阀试验合格
□ 8. 气瓶：检验有效期、立放固定、氧气瓶与乙炔瓶间距≥5m、距明火≥10m
警示：2022年南宁青塔"10·22"事故的根源之一就是危化品管理失控——小仓库也能酿大事故。
27 / 55

## Slide 28
03 · 复工准备
专项清单③ 特种设备 · 电气仪表 · 消防应急（合并检查表）
特种设备
□ 压力容器、压力管道检验有效期复核
□ 安全阀校验标签与铅封完好
□ 压力表指针回零、量程红线正确
□ 特种设备作业人员证件复核
□ 快开门式压力容器联锁完好
电气仪表
□ 变配电室绝缘工器具试验合格
□ 临时用电线路拆除或重新审批
□ 防爆电气设备完好，无失爆
□ 接地电阻测试合格并留记录
□ 双电源切换、应急照明试验正常
消防应急
□ 灭火器压力正常、消防栓出水试验
□ 泡沫罐液位、喷淋/水幕系统投用
□ 洗眼器、冲淋装置出水正常（防冻）
□ 正压式空气呼吸器、防化服点验
□ 气防柜、急救箱药品在有效期内
提示：洗眼器、冲淋装置是化学灼伤的"第一抢救者"——10月气温下降，务必先放空防冻再试水。
28 / 55

## Slide 29
03 · 复工准备
停用设备重启：空载试运行是铁规矩
停用一周以上
重启前必须盘车检查润滑、手动盘动灵活无卡涩，空载试运行≥10分钟：听声音、看振动、测电流、查温升。
停用一个月以上
电机绝缘电阻测量（低压≥0.5MΩ），润滑脂补充/更换，联轴器对中复查，空载试运后带负荷试运行确认。
长期封存装置复产
相当于一次小型开车：编制复产方案，工艺、设备、仪表、电气四专业联合确认，主要负责人批准后按开车程序执行。
一句话记住：停用设备"先空转、后负荷；先单机、后联动；先冷态、后热态"。
29 / 55

## Slide 30
04
高风险作业管控
化工检修的四大夺命作业：动火、受限空间、盲板抽堵、高处——
节后复工检维修集中，正是这些作业最密集的时候。
本章内容：动火"五到位" · 受限空间"七必须" · 盲板抽堵 · 承包商管理 · 反应失控与静电 · 科学施救
30 / 55

## Slide 31
04 · 高风险作业
动火作业"五到位"（依据 GB 30871-2022）
1 分析到位
动火前30分钟内完成可燃气体分析：爆炸下限≥4%时浓度＜0.5%LEL；＜4%时浓度＜0.2%LEL；中断超30分钟（特级/一级）或60分钟（二级）须重新分析。
2 隔离到位
与动火设备相连的管线加盲板隔断（不得以关阀代替），清洗、蒸煮、置换合格，设备内可燃介质清空。
3 票证到位
动火作业票逐级审批、专人监火；特级动火采集作业过程影像；一张票对应一个动火点，严禁"一票多点"。
4 防护到位
电焊机双线完好、气瓶间距≥5m、动火点下方可燃物清理、消防器材就位、火星飞溅范围警戒。
5 收尾到位
动火结束后确认无残火、无阴燃方可离开，作业票关闭归档。
历史之鉴：2004年大庆石化"10·27"事故（7死）——罐顶动火，罐内烃类从焊缝开裂处泄漏遇火花爆炸。动火分析不能代替隔离。
来源：GB 30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》（全文强制）
31 / 55

## Slide 32
04 · 高风险作业
受限空间"七必须"——五年三起事故的教训都写在里面
必须办票
受限空间作业票逐级审批，严禁无票进罐（池州鑫泰2025）
必须隔离
相连管线加盲板、断开或上锁挂签，能量隔离到位
必须清洗置换
蒸煮、氮气置换、通风，消除物料残留危害
必须检测
氧19.5%–21%、可燃气<10%LEL、有毒物低于GBZ 2.1限值，作业中连续或每2h复测
必须通风照明
机械通风持续运行；照明电压≤12V（金属容器内），行灯防爆
必须监护
监护人全程在口不得离岗，与作业人约定联络信号
必须会应急
作业前演练救援：三脚架+全身带+隔绝式呼吸器就位，严禁盲目施救（寿光2024）
数字警示：2019恒翔6死、2024寿光7死、2025池州4死——17条人命，全在"无票进罐+盲目施救"这一条链上。
来源：GB 30871-2022、《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急管理部令第13号，2024-01-01施行）
32 / 55

## Slide 33
04 · 高风险作业
盲板抽堵与能量隔离：化工检修的"第一道闸"
一盲板一票
每块盲板对应一张作业票，编号、位置、规格、抽堵时间登记造册，专人保管。
位置上锁挂牌
盲板登记牌挂现场，抽堵盲板清单与工艺流程图逐一核对——2018年张家口"11·28"等事故均与隔离失效有关。
泄压置换合格
带压抽堵严禁作业：先泄压、排净、置换，分析合格后方可操作；高处抽堵设平台并系安全带。
复位双确认
复工开车前，按清单逐块核对盲板状态，双人签字——漏抽一块盲板，开车就是憋压事故。
节后重点：节前为检修加的盲板，节后开车必须100%按单复位——"盲板管理混乱"在化工检查中是最高频问题之一。
33 / 55

## Slide 34
04 · 高风险作业
高处 · 吊装 · 临时用电：节后抢修"三大件"要点
高处作业
□ 2m以上办高处作业票，30m以上特级
□ 安全带高挂低用、全程系挂
□ 脚手架验收挂牌后使用
□ 六级以上大风、雨天停止露天高处作业
□ 平台孔洞盖板护栏复位确认
吊装作业
□ 100t以上一级、40t以上二级、其余三级，按级办票
□ 起重机司机、指挥、司索持证
□ 吊装区域警戒，严禁斜拉斜吊、超载
□ 先试吊（离地20–30cm）确认制动
□ 管廊、带电线路附近核对安全距离
临时用电
□ 办理临时用电票，TN-S 三相五线制
□ 三级配电两级保护，漏保≤30mA/0.1s
□ 电缆架空或穿管保护，不得拖地泡水
□ 防爆区域使用防爆电气
□ 用后即拆，不得"临时变长期"
依据：GB 30871-2022、JGJ/T 46-2024《施工现场临时用电安全技术标准》（2025-01-01实施）。
34 / 55

## Slide 35
04 · 高风险作业
承包商管理：外包不等于外责
血的教训：2025年八一钢铁"10·18"事故（4死），承包单位西安陕鼓违规清理油箱、未交底未通风未检测；而2023年1月该承包单位在另一企业已致5死——同一单位、同一环节、2年8条命。
判定标准：未对承包商作业统一协调管理、未定期进行安全检查——直接判定为重大事故隐患（《工贸企业重大事故隐患判定标准》第三条）。
节后动作：承包商100%重新入场教育、证件复核、作业交底；发包方指定专人现场监护检查，每日巡查签字。
发包方六件套
① 资质审核（安许、业绩、人员）
② 安全生产管理协议
③ 入厂三级教育
④ 作业方案与交底审查
⑤ 现场统一协调+定期检查
⑥ 违章即停即清退
来源：国务院安委会办公室通报、应急管理部；《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）
35 / 55

## Slide 36
04 · 高风险作业
化工版八类习惯性违章：自查打勾，对照改
□ 未分析就动火
凭"昨天刚分析过"省略动火分析
□ 以关阀代盲板
隔离靠手阀，不装盲板
□ 不戴滤毒罐进罐区
防护装备"嫌热不戴"
□ 跨越大管/踩阀门
把管线当人行道
□ 摘除联锁不申报
报警烦人就旁路
□ 交底代签字
人没到字先签
□ 未断能就检修
不挂牌不上锁就动手
□ 代班脱岗抽烟
中控离人、吸烟区违规
八类违章对应了本课件绝大多数事故——改掉一条，风险少一半。
36 / 55

## Slide 37
04 · 高风险作业
反应失控与超温超压：化工独有的"放大效应"
投料顺序与速率
催化剂、引发剂加入顺序错误或投料过快，是反应失控首要原因；严格按工艺卡执行，一人操作一人复核。
冷却系统可靠性
开车前确认冷却水（冷冻盐水）已投用、流量正常；冷却中断立即按预案降量或终止反应。
温度压力联锁
超温超压联锁、紧急泄放、紧急终止（淬灭）系统必须投用并试验正常，严禁旁路。
异常工况处置
出现温度异常上升、颜色变化、异味、压力波动，立即停止投料、加强冷却、报告班长，严禁"再等等看"。
案例关联：2021中高化工"10·22"（4死）——泵腔物料断流后遇高温分解爆炸；异常工况处置不当，反应热会替你做决定。
37 / 55

## Slide 38
04 · 高风险作业
秋季干燥与静电：10月最容易被忽略的引火源
易产生静电的场景
物料高速输送、喷溅装车、过滤、搅拌、皮带传动、穿脱化纤衣物、塑料桶倒料。
必须做好的措施
接地跨接完好并定期测试；装车先接地后开阀、先停泵后拆管；限流装车（初始流速控制）；使用防静电工作服、防静电鞋。
干燥季节加强项
增湿或喷淋降尘；人体静电释放柱（进场先触摸放电）；禁用塑料容器盛装易燃溶剂；气动输送系统接地检查。
节后必查
节前拆除的接地线是否全部恢复？测试记录是否更新？——接地是"看不见的保护"，最容易漏。
典型教训：2011年常山绝缘材料"10·16"（3死）——反应釜温度失控爆沸，甲醇蒸气遇非防爆电器火花爆燃。防爆与防静电，一个都不能省。
38 / 55

## Slide 39
04 · 高风险作业
危化品泄漏初期处置：黄金三分钟做什么
① 报警与疏散
立即报警（内部+119/120），按风向向上风侧疏散；设置警戒，禁止无关人员与车辆进入。
② 切断与围堵
在安全前提下切断泄漏源、关闭上下游阀门；用围堰、沙袋、吸油棉围堵，防止流入下水道。
③ 个体防护
按MSDS选择防护：防化服、正压式呼吸器、防化手套护目镜；不明物料严禁徒手接触、严禁闻味辨别。
④ 报告与移交
如实向应急指挥报告物料名称、泄漏量、风向、人员情况；处置产生的废物按危废管理移交。
四不放过前提：隐患不消除不复产、原因不查清不放过、责任不落实不放过、措施不到位不放过。
39 / 55

## Slide 40
04 · 高风险作业
有人倒下了，你怎么办？——科学施救四步
第1步 不进入
未佩戴隔绝式呼吸器（正压式空气呼吸器）绝不进入池、井、釜、槽——80%以上的中毒窒息扩大伤亡，都源于"没防护就冲进去救人"。
第2步 报警呼救
喊人、打119/120、启动应急预案；第一时间通知企业负责人和应急队。
第3步 强制通风
就近开启通风机、打开人孔/盖板（在安全位置），降低有毒气体浓度。
第4步 非进入式救援
优先用三脚架、救生绳、全身式安全带将伤者拉出；如必须进入，两人一组、系安全绳、佩戴隔绝式呼吸器、外部有人监护。
📷
受限空间救援器材照片（预留区域）
三脚架 / 正压式空气呼吸器 / 全身式安全带
40 / 55

## Slide 41
05
责任、应急与学以致用
安全不是安全部门的独角戏——
从主要负责人到一线员工，每个人都在写自己的责任清单。
本章内容：七项职责 · 权利义务 · 重大隐患判定 · 事故报告 · 应急卡 · 随堂测验 · 自查与承诺
41 / 55

## Slide 42
05 · 责任与应急
主要负责人七项职责（《安全生产法》第二十一条）
① 建立健全并落实全员安全生产责任制
② 组织制定并实施安全生产规章制度和操作规程
③ 组织制定并实施安全生产教育和培训计划
④ 保证安全生产投入的有效实施
⑤ 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制
⑥ 组织制定并实施生产安全事故应急救援预案
⑦ 及时、如实报告生产安全事故
追责实例：2024寿光金石"10·12"（7死）——实际控制人等5人被采取刑事强制措施，21名公职人员被建议党纪政务处分；2025池州鑫泰"10·27"（4死）——董事长等3人被采取刑事强制措施。
42 / 55

## Slide 43
05 · 责任与应急
员工的三项义务与五项权利
三项义务（必须做）
1. 遵守安全生产规章制度和操作规程，服从管理
2. 正确佩戴和使用劳动防护用品
3. 接受安全生产教育培训，掌握本职安全知识；发现事故隐患或其他不安全因素，立即报告
依据：《安全生产法》第五十七条、第五十八条、第五十九条
五项权利（可以用）
1. 了解作业场所和岗位危险因素、防范措施、应急措施的知情权
2. 对安全工作提出建议的权利
3. 拒绝违章指挥和强令冒险作业的权利
4. 紧急情况下停止作业、撤离作业场所的权利
5. 因事故受到损害，依法获得救治和赔偿的权利
依据：《安全生产法》第五十三条至第五十六条
43 / 55

## Slide 44
05 · 责任与应急
化工企业重大事故隐患：这些情形一票否决
管理类（第三条）
未建立全员安全生产责任制；未对承包商统一协调管理或未定期安全检查；未对从业人员培训教育；特种作业人员未持证上岗。
设备设施类
安全阀、爆破片、联锁、可燃有毒气体报警、紧急切断等安全设施缺失、失效、未投用或被擅自摘除（第十四条兜底条款）。
作业类
动火、受限空间等特殊作业未办理作业票；未进行气体分析即作业；未落实监护措施；受限空间作业未落实"先通风、再检测、后作业"。
判定为重大事故隐患 = 立即停产整改 + 依法处罚；隐患不消除，谁都别想开工。
来源：《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号，2023-05-15施行）
44 / 55

## Slide 45
05 · 责任与应急
事故报告：1小时、2小时与"四不放过"
报告时限
□ 事故现场有关人员 → 单位负责人：立即
□ 单位负责人 → 应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门：1小时内
□ 逐级上报：每级不得超过2小时
依据：《生产安全事故报告和调查处理条例》第九、十一条
报告内容（六要素）
① 事故发生单位概况
② 事故发生的时间、地点及现场情况
③ 事故简要经过
④ 已造成或可能造成的伤亡人数与损失
⑤ 已采取的措施
⑥ 其他应当报告的情况
四不放过
□ 事故原因未查清不放过
□ 事故责任人未处理不放过
□ 整改措施未落实不放过
□ 有关人员未受到教育不放过
□ 严禁：迟报、漏报、谎报、瞒报
提醒：事故等级划分——一般（3人以下死亡）／较大（3–9人）／重大（10–29人）／特别重大（30人以上）。
45 / 55

## Slide 46
05 · 责任与应急
应急处置卡：泄漏 · 火灾 · 中毒（建议随身携带）
泄漏
停——切断源、停泵停阀
报——报应急指挥/119
撤——上风向疏散、警戒
围——围堵、吸附、导入事故池
防——按MSDS穿戴防护
禁：未防护进入、盲目堵漏
火灾爆炸
报警119，说清物料与位置
断电、关阀、切断进料
启动固定消防设施（泡沫/喷淋）
按预案疏散，清点人员
上风向集结，禁止回场取物
禁：盲目灭火、留恋财物
中毒窒息
呼救、报警120/119
强制通风、开盖（安全位）
非进入式救援优先（三脚架+安全绳）
伤者移至新鲜空气处，解开衣领
呼吸心跳停止立即心肺复苏
禁：无防护入内施救
记住这个顺序：先报警，后处置；先保己，再救人。
46 / 55

## Slide 47
05 · 学以致用
随堂测验（一）判断题 · 现场抢答
1. 动火作业中断超过30分钟（特级、一级），可直接继续动火，不必重新分析。（ ）
2. 受限空间作业氧含量合格范围为19.5%～21%。（ ）
3. 为图方便，可以用关闭阀门的方式代替加装盲板进行隔离。（ ）
4. 有人在中毒池内晕倒，应立即跳入池中把人抱出来。（ ）
5. 联锁报警频繁动作，为防止影响生产可以自行摘除。（ ）
6. 岗位调整或离岗一年以上重新上岗，须重新接受车间级、班组级安全培训。（ ）
7. 节后开车前，节前为检修加的盲板不必全部复位，等有空再处理。（ ）
8. 危化品库房内，氧化剂与还原剂可以同库混放，只要贴了标签。（ ）
答案：1✗ 2✓ 3✗ 4✗ 5✗ 6✓ 7✗ 8✗（详解见下一页）
47 / 55

## Slide 48
05 · 学以致用
随堂测验（二）选择题 · 小组讨论
1【单选】
受限空间作业中，氧含量检测合格范围是（ ）。A. 18%～22% B. 19.5%～21% C. 20%～23.5% D. 16%～19.5%
2【单选】
单位负责人接到事故报告后，向应急管理部门报告的最长时限是（ ）。A. 立即 B. 1小时内 C. 2小时内 D. 24小时内
3【单选】
动火作业前可燃气体分析，当被测气体爆炸下限≥4%时，其浓度应小于（ ）。A. 0.2%LEL B. 0.5%LEL C. 1%LEL D. 2%LEL
4【多选】
下列属于重大事故隐患的情形有（ ）。A. 未对承包商统一协调管理 B. 特种作业人员未持证上岗 C. 员工未按规定佩戴工牌 D. 安全联锁未投用
5【情景】
你是化工车间班组长。复工第一天巡检发现：一台反应釜冷却水流量偏低、温度缓慢上升，同时今天有两张动火票待办。你首先应该做什么？
答案：1.B 2.B 3.B 4.ABD 5.先按预案降量/加强冷却并报告班长与调度，未确认工况前暂停该区域动火作业（详见下一页）
48 / 55

## Slide 49
05 · 学以致用
答案解析与常见误区
1✗
特级、一级动火中断超30分钟，二级超60分钟，必须重新分析——火灾爆炸风险随中断时间上升。
3✗
阀门内漏是常态，隔离必须加盲板或拆除一段管道，绝不允许"以关阀代隔离"。
4✗
未佩戴隔绝式呼吸器进入，等于第二名遇难者——这就是盲目施救（寿光7死、池州4死的共同点）。
5✗
安全联锁一律不得擅自摘除；需摘除必须履行审批、登记、限期恢复（属重大事故隐患情形）。
7✗
盲板复位是开车前确认的核心项，必须全部复位并双人签字，漏抽漏装即重大隐患。
5答
立即报告班长与调度，按预案降量/加强冷却，安排专人监控温度趋势；在该区域工况确认稳定前，暂停附近动火作业——绝不允许"边升温边动火"。
做题不是目的——把答案变成动作，才是培训的及格线。
49 / 55

## Slide 50
05 · 学以致用
化工班组复工自查表（20项，逐项打勾签字）
□ 1. 班组全员到岗，考勤与精神状态确认
□ 2. 交接班记录完整，异常情况已交清
□ 3. 节前遗留作业票已全部关闭
□ 4. 现役作业票与现场作业一致
□ 5. 岗位操作规程、工艺卡片在手可查
□ 6. 现场跑冒滴漏排查完毕
□ 7. 消防器材、洗眼器、冲淋器可用
□ 8. 气体检测仪、呼吸器完好并会使用
□ 9. 个人防护用品齐备、合格
□ 10. 职责区域内联锁报警器状态正常
□ 11. 检维修工器具完好、检验有效
□ 12. 临时用电线路合规，无拖地泡水
□ 13. 接地跨接线完好，无断裂缺失
□ 14. 盲板抽堵台账与现场一致
□ 15. 危化品存放合规，无混存混放
□ 16. 气瓶固定、间距合规、在检验期内
□ 17. 现场通道、逃生路线畅通
□ 18. 标识标牌、警示标志齐全清晰
□ 19. 应急处置卡随身携带、内容熟悉
□ 20. 发现隐患已上报并录入台账
检查人：__________ 班组长：__________ 车间负责人：__________ 日期：____年__月__日
50 / 55

## Slide 51
05 · 学以致用
全员安全生产承诺书（现场宣读并签字）
我承诺：作为一名化工从业人员，我自觉做到——
1. 上岗前状态自检：不疲劳、不饮酒、不带情绪作业；
2. 严格执行操作规程与工艺纪律，不擅自更改参数；
3. 特殊作业先办票、先分析、先隔离、先监护，不无票作业；
4. 正确佩戴劳动防护用品，绝不"图省事、图凉快"；
5. 发现隐患立即报告，拒绝违章指挥，有权停止冒险作业；
6. 遇他人中毒晕倒，先报警通风，绝不无防护盲目施救。
我明白：一旦出事，受伤的是我，破碎的是我家。
车间/班组：____________
承诺人签字：____________
日期：____年__月__日
51 / 55

## Slide 52
05 · 学以致用
化工企业节后复工十条铁律
1. 状态不清不上岗，班前逐人确认
2. 方案未批不开车，条件逐项签字
3. 置换分析不合格，绝不投料开车
4. 盲板未复位/联锁未投用，一律不启动
5. 无票不动火，无分析不动火
6. 受限空间：先通风、再检测、后作业
7. 无防护不入内，不盲目施救
8. 承包商同等管理，以包代管即重大隐患
9. 隐患不闭环不生产，谁验收谁负责
10. 事故1小时报告，迟报谎报必追责
十条铁律贴到班组墙上——每一条背后，都是别人用命换来的。
52 / 55

## Slide 53
05 · 学以致用
培训考核闭环：五件套归档，一人一档
培训通知
明确时间、内容、对象、讲师
签到表
本人签字，不得代签
课件与影像
本课件 + 现场照片、收心大会记录
试卷与成绩
配套《考试卷》100分制，80分合格；不合格者补考
整改承诺
承诺书 + 自查表 + 隐患整改台账
合规提示：培训档案保存不少于3年；节后复工第一课计入年度再培训学时（危化企业≥20学时/年）。
53 / 55

## Slide 54
05 · 学以致用
通勤与家庭：安全不止在装置里
班车与自驾
不疲劳驾驶、不超速、系安全带；节后首日提前出门、不抢时间；恶劣天气减速慢行。
骑行与步行
头盔必戴、反光装备、不闯灯、不走机动车道；夜间穿亮色衣物。
酒精红线
严禁酒后驾驶；上岗前4小时内不饮酒，企业有权开展酒精检测。
家庭防火
家电线路检查、燃气软管更换、电动车不入户充电、离家断电关气。
你在装置里的安全，是家人最在意的事；你在路上的安全，同样是。
54 / 55

## Slide 55
今天上岗前，请先回答三个问题：
① 我的状态，够清醒吗？
② 我的设备与工艺，确认过了吗？
③ 我这一班，有没有一处"就这一次"的侥幸？
假期已经结束，风险还没有。愿你每天平安回家。
应急电话：火警 119 急救 120 交通事故 122 安全生产举报 12350
ESH 安全管理有限公司 · 安全培训课件
55 / 55