## Slide 1
国家标准解读 · 培训课件
GB 12801—2025
生产过程安全基本要求
代替 GB/T 12801—2008 | 2025-12-31 发布 | 2026-10-01 实施
提出并归口：中华人民共和国应急管理部
发布：国家市场监督管理总局 · 国家标准化管理委员会

## Slide 2
GB 12801—2025《生产过程安全基本要求》解读
01
COURSE OUTLINE
课程大纲
模块一 · 标准概况与修订要点
标准定位、适用范围、规范性引用文件、核心术语，以及与 2008 版相比的主要技术变化。
模块二 · 第4章 一般要求
目标与风险管理、厂址与平面布置、建构筑物、工艺及生产装置、物料储运、电气六大板块。
模块三 · 第5章 防护措施
防火防爆、防尘防毒、防触电、防机械伤害、防起重伤害、防坠落及其他防护措施。
模块四 · 重点归纳与实施建议
提炼标准主线与新增亮点，给出企业转版落地与合规实施的实操建议。

## Slide 3
MODULE 1
模块一 · 标准概况与修订要点
标准的定位、适用范围、规范性引用文件、核心术语，以及与 2008 版的主要技术变化

## Slide 4
GB 12801—2025《生产过程安全基本要求》解读
02
MODULE 1 · 标准概况
一、标准基本概况
标准编号
GB 12801—2025
强制性国家标准（“GB”无“/T”即强制）
代替标准
GB/T 12801—2008
《生产过程安全卫生要求总则》
发布 / 实施
2025-12-31 / 2026-10-01
约 9 个月过渡期
历次版本
1991 / 2008 / 2025
首次发布→第一次修订→第二次修订
适用范围
本文件规定了生产过程安全的一般要求、安全防护技术措施。本文件适用于企业生产过程的安全规划、设计、组织和实施。
解读要点
适用对象：各类企业（生产型组织）；
覆盖阶段：规划 → 设计 → 组织 → 实施，强调“全过程、前置管控”；
内容主线：管理性“一般要求” + 技术性“防护技术措施”两大支柱。

## Slide 5
GB 12801—2025《生产过程安全基本要求》解读
03
MODULE 1 · 主要技术变化
二、与 2008 版相比的主要技术变化
新增
风险主线前置
新增危险源辨识、风险评估、风险管控要求（4.1.2），将风险管理嵌入规划与设计阶段。
新增
智能化 / 远程化
新增智能监测、工业互联网网络安全物理隔离、较大风险过程视频监控与远程控制（4.4.10/11、5.1.5）。
新增
开停工方案
较大风险等级装置投产、停产前应制定开停工方案（4.4.12），管控高风险节点。
新增
应急电源
需持续供电的仪器、仪表、监控装置应配置应急电源（4.6.1）。
新增
爆炸区域电气
爆炸危险区域电气设备及配套仪器、仪表须符合防爆性能要求（4.6.3）。
更改
防尘防毒升级
防尘防毒安全防护技术措施全面更新（5.2），并强化受限空间作业程序。
新增
专项防护章节
新增防触电、防机械伤害、防起重伤害、防坠落及其他防护（5.3~5.7）。
删除
职业卫生内容
删去原职业卫生相关要求，标准定位更聚焦于“生产安全”。

## Slide 6
GB 12801—2025《生产过程安全基本要求》解读
04
MODULE 1 · 适用范围与引用
三、适用范围与规范性引用文件
规范性引用文件（节选 13 项）
GB 2894 安全色和安全标志
GB 5083 生产设备安全卫生设计总则
GB 15577 粉尘防爆安全规程
GB 15603 危险化学品仓库储存通则
GB 39800 个体防护装备配备规范
GB 50016 / GB 55037 建筑(防火)设计
GB 50057 建筑物防雷设计规范
GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计
GB 50187 工业企业总平面设计规范
GB 50217 电力工程电缆设计标准
GB 50223 建筑工程抗震设防分类标准
GB 55036 消防设施通用规范
引用规则解读
注日期的引用文件
仅该日期对应的版本适用于本文件。
不注日期的引用文件
其最新版本（含所有修改单）适用于本文件。
实务提示
引用文件构成本文件“必不可少的条款”；企业执行时应同步更新所引用的新版标准，避免出现合规性缺口。

## Slide 7
GB 12801—2025《生产过程安全基本要求》解读
05
MODULE 1 · 术语和定义
四、核心术语解读
3.1 生产过程
从劳动对象进入生产领域到制成产品的全部过程（含作业、施工等）。
解读：标准管控的“全过程”载体，是安全要求的落脚点。
3.2 生产物料
生产需要的原料、材料、燃料、辅料和半成品的总称。
解读：防火、防爆、防毒、防腐措施的针对对象。
3.3 剩余物料
生产余料及产生的废品、废料总称（气/液/固态）。
解读：常被忽视但具风险，须及时清除（见 4.5.3）。
3.4 生产装置
完成特定生产过程的设备、管道、阀门、仪器仪表、控制系统等总称。
解读：安全防护、检测监控、紧急停车的核心载体。
3.5 危险和有害因素
能影响人的健康、造成伤亡或对物造成损坏的要素。
解读：本标准风险辨识与管控的“核心对象”。

## Slide 8
MODULE 2
模块二 · 生产过程安全的一般要求
第4章：目标与风险管理、厂址与平面布置、建构筑物、工艺及生产装置、物料储运、电气

## Slide 9
GB 12801—2025《生产过程安全基本要求》解读
06
MODULE 2 · 第4章 导览
第4章 生产过程安全的一般要求 · 结构
4.1 目标与风险管理
安全生产目标、危险源辨识与风险管控
4.2 厂址选择与平面布置
厂址、总图、分区、间距、消防与物流
4.3 建(构)筑物要求
耐火等级、荷载、防爆、通风与联锁
4.4 工艺及生产装置
安全防护、冗余、智能、网络、开停工
4.5 物料及储运
物料措施、存放、三废、储存与厂内运输
4.6 电气要求
供电、防爆、防雷、接地、静电与照明

## Slide 10
GB 12801—2025《生产过程安全基本要求》解读
07
4.1 目标与风险管理
4.1 目标与风险管理（新增风险主线）
4.1.1
制定安全生产目标并实施动态管理
条款原文 企业应制定安全生产目标，并应实施动态管理。
目标应可量化、可分解、可考核，纳入企业年度与安全规划；
“动态管理”要求定期评审与更新，随风险变化、事故教训、工艺变更及时调整目标与指标。
4.1.2
新增
危险源辨识、风险评估与风险管控（核心新增）
条款原文 企业在规划、设计、组织和实施生产中，应开展危险源辨识、风险评估，实施风险管控。
把风险管理前置到规划、设计阶段，体现“本质安全”与源头治理思路；
形成“辨识 → 评估 → 管控”闭环，管控措施应落到组织、技术与应急层面；
为后续 4.4 较大风险装置冗余设计、开停工方案等条款提供分级依据。

## Slide 11
GB 12801—2025《生产过程安全基本要求》解读
08
4.2 厂址选择及平面布置
4.2 厂址选择与平面布置要求（要点）
4.2.1
厂址选择
按 GB 50187 规定执行。
4.2.2
总平面布局
据生产特点、气象条件规划布局。
4.2.3
分区布置
按火灾危险性类别分区，满足防火防爆防毒。
4.2.4
设备布置
按工艺流程 + 同类集中相结合。
4.2.5
便于使用
设备/设施/管线/电缆便于操作维护。
4.2.6
安全间距
设备、管线、建构筑物间距符合安全要求。
4.2.7
物流人流
出入口、运输道路、人行道符合 GB 50187。
4.2.8
消防气防站
便于快速响应且安全的地点。
4.2.9
消防设施
车道/泵房/管网符合 GB 55036、GB 55037。
4.2.10
船坞码头
符合水情、气象变化时的作业安全要求。

## Slide 12
GB 12801—2025《生产过程安全基本要求》解读
09
4.3 建(构)筑物要求
4.3 建(构)筑物安全要求
4.3.1
耐火/防火/防爆/抗震
设计符合 GB 50016、GB 50223。
4.3.2
荷载设计
按承载与正常使用极限状态组合设计，抗爆防风防雨雪。
4.3.3
特殊环境影响
受振动/高低温/腐蚀影响应采取安全防范措施。
4.3.4
通风系统
甲、乙类火灾危险性建筑不同防火分区通风应单独设置。
4.3.5
通风浓度
保证作业环境危险有害物质浓度符合安全要求。
4.3.6
事故排风联锁
存在可燃气/有毒气体建筑，事故排风与气体报警器联锁。

## Slide 13
GB 12801—2025《生产过程安全基本要求》解读
10
4.4 工艺及生产装置 (1/3)
4.4 工艺及生产装置要求（一）
4.4.1
装置安全防护与设备设计
条款原文 生产装置应根据生产工艺及环境条件采取安全防护措施，生产设备安全设计应符合 GB 5083 的规定。
安全设计遵循 GB 5083“生产设备安全卫生设计总则”；
防护措施应结合工艺与环境条件“因工艺制宜”。
4.4.2
防护装置不因组合而失效
条款原文 生产设备自有的安全防护装置不应因生产设备的组合而失效，应保证生产设备组合后安全防护措施的有效性。
多台设备联动时，原防护功能须整体校核；
组合后仍需保证防护有效，防止“拼接漏洞”。
4.4.3
重点
“四新”风险评估
条款原文 企业应对采用的新工艺、新技术、新设备、新材料实施风险评估。
“四新”引入前必做风险评估（变更管理核心）；
未经评估不得盲目投产，防范未知风险。
4.4.4
重点
较大风险装置冗余设计
条款原文 风险评估结果为较大风险等级的生产装置应按冗余原则设计。
关键功能/系统设置备份，单点故障不失控；
与 4.1.2 风险评估分级直接挂钩。

## Slide 14
GB 12801—2025《生产过程安全基本要求》解读
11
4.4 工艺及生产装置 (2/3)
4.4 工艺及生产装置要求（二）
4.4.5
防直接接触
防止人员直接接触危险有害因素；需接触时应采取防护措施。
4.4.6
检测/监控/报警
按危险有害程度配置检测、监控或报警装置。
4.4.7
仪表可靠
仪器仪表灵敏可靠，按规定检验、校验、维护、保养。
4.4.8
紧急停车
危险装置设保证人员安全、设备紧急停车的控制系统。
4.4.9
控制系统可靠
故障（逻辑错误/电磁干扰/软硬件）不致造成危险；关键元器件可靠性达标。
工艺及生产装置 — 关键提示
控制系统可靠性（4.4.9）是自动化安全的“命门”：逻辑错误、电磁干扰或软硬件故障均不得导致危险；
“四新”（4.4.3）与较大风险装置（4.4.4 冗余、4.4.12 开停工方案）须重点管控；
智能与联网装置（4.4.10/11）须补齐监测盲区，并落实网络安全物理隔离。

## Slide 15
GB 12801—2025《生产过程安全基本要求》解读
12
4.4 工艺及生产装置 (3/3)
4.4 工艺及生产装置要求（三 · 新增亮点）
4.4.10
新增
智能装置附加监测
条款原文 对智能生产装置自身控制系统无法提供的监测参数，应采取附加手段监测；参数或逻辑异常应报警。
补齐智能系统“监测盲区”；
异常即报警，避免静默失效。
4.4.11
新增
联网装置网络安全
条款原文 联网生产装置应按重要程度及事故后果，采取物理隔离卡等物理隔离，以及访问控制、数据加密和备份等。
物理隔离 + 访问控制 + 加密备份；
防范网络攻击导致生产安全事故。
4.4.12
新增
较大风险开停工方案
条款原文 较大风险等级的生产装置或设备投产和停产前应制定开停工方案。
投产、停产“两个节点”均须有方案；
明确步骤、风险与应急处置。
4.4.13
检修断能
条款原文 生产设备检修时应切断电源、气源、油源等动力源，防止释放危险能量或危险运转。
落实“上锁挂牌(LOTO)”实质要求；
防止误启动与能量意外释放。
4.4.14 管线配置要求
按物料特性设排气、泄压、阻火、放液等安全防护装置；
支撑与隔热安全可靠，对热胀冷缩应力/位移采取安全措施；
危险和有害的液体、气体管线不应穿过与其无关的建(构)筑物。

## Slide 16
GB 12801—2025《生产过程安全基本要求》解读
13
4.5 物料及储运要求
4.5 物料及储运安全要求
4.5.1
物料技术措施
按性质采取防火防爆防毒防腐，编制安全技术文件。
4.5.2
定点存放
在规定区域存放，地面用醒目颜色标出存放范围。
4.5.3
清除剩余物料
及时清除具危险有害因素的剩余物料。
4.5.4
三废处置
废气、废液、固体废物处置符合安全要求。
4.5.5
储存管理
隔离/隔开/分离储存；禁忌物不混存；危化品入专库(GB15603)；储罐设压力/液位/超限报警。
4.5.6
厂内运输
选用安全运输工具；危化品专车专用、配装规定；不易搬运用吊运设施。

## Slide 17
GB 12801—2025《生产过程安全基本要求》解读
14
4.6 电气要求
4.6 电气安全要求
4.6.1
供电与应急电源
供电负荷符合安全要求；需持续供电的仪器仪表监控装置配应急电源。（新增）
4.6.2
电气保护
用电设备设电气保护装置，绝缘水平达标。
4.6.3
爆炸危险区域
电气设备及仪器仪表按 GB 50058，符合防爆性能。（新增）
4.6.4
电缆
电缆类型、敷设符合 GB 50217。
4.6.5
防雷
建构筑物按 GB 50057 设雷电防护装置。
4.6.6
接地
电气设备底座/框架/外壳/传动装置金属部分接地。
4.6.7
静电防护
静电危险场所消静电；可燃介质设备管道、绝缘管线连接处设静电接地。
4.6.8
照明
作业场所照明符合安全作业要求。

## Slide 18
MODULE 3
模块三 · 安全防护技术措施
第5章：防火防爆、防尘防毒、防触电、防机械伤害、防起重伤害、防坠落及其他防护

## Slide 19
GB 12801—2025《生产过程安全基本要求》解读
15
MODULE 3 · 第5章 导览
第5章 安全防护技术措施 · 七大类
5.1 防火防爆
措施、火花、泄压、惰化、远程、粉尘、熔融金属
5.2 防尘防毒
密闭负压、急救、监测、受限空间、救护站
5.3 防触电
漏电保护、单独回路、安全距离
5.4 防机械伤害
防护罩、挡板、紧急停车与闭锁
5.5 防起重伤害
选型、防爆吊运、桥机限值、走行路线
5.6 防坠落
盖板栏杆、踢脚板
5.7 其他防护
淹溺、物体打击、报警、标志、疏散、危险作业、个体防护

## Slide 20
GB 12801—2025《生产过程安全基本要求》解读
16
5.1 防火防爆
5.1 防火防爆安全措施
5.1.1
防火防爆措施
火灾爆炸危险工艺/作业/施工应采取防火防爆措施。
5.1.2
避免火花
可燃性气体或粉尘作业场所应采取避免产生火花的措施。
5.1.3
泄压联锁
突然超压或瞬间爆炸危险设备应设泄压、联锁等安全装置。
5.1.4
惰性保护
易燃固体粉碎/可燃气/可燃液体等设惰性气体置换或保护。
5.1.5
视频监控远程
较大风险爆炸过程设视频监控与远程控制，终端在安全区。（新增）
5.1.6
隔离屏蔽
对爆炸敏感设备综合采取隔离、屏蔽、防护墙等措施。
5.1.7
粉尘防爆
按 GB 15577；不同类别可燃粉尘不应合用同一除尘系统。
5.1.8
熔融金属防雨
存放运输高温熔融金属/熔渣场所设防雨设施，不积水。
5.1.9
冶炼区域
熔融金属炉下/罐/吊运区地面不积水、不堆潮湿及易燃物。

## Slide 21
GB 12801—2025《生产过程安全基本要求》解读
17
5.2 防尘防毒
5.2 防尘防毒安全措施
5.2.1
密闭/负压/通风
条款原文 毒物危害较大的工艺、作业和施工过程应采取密闭、负压或通风等措施。
从源头削减毒物扩散；
负压与通风形成“收—排”双保险。
5.2.2
现场急救与应急
条款原文 有毒物质场所应配现场急救用品，设冲洗喷淋、应急疏散通道、泄险区及风向标。
“冲—撤—泄—示”四位一体应急配置；
风向标指导人员向上风向撤离。
5.2.3 难避免粉尘/毒物的监测与防护
a) 加强设备设施管线检查维护，防止跑、冒、滴、漏；
b) 进入含毒容器或封闭区前盲板隔断，按“先通风、再检测、后作业”处理，作业中持续通风与浓度监测，并有监护和应急防护；
c) 粉尘/有毒作业环境人员严格执行休息、就餐、洗漱及污染衣物洗涤管理制度。
5.2.4 生产、使用剧毒或高毒物质的企业应设置紧急救护站或气体防护站。

## Slide 22
GB 12801—2025《生产过程安全基本要求》解读
18
5.3 防触电 · 5.4 防机械伤害
5.3 防触电 与 5.4 防机械伤害
5.3 防触电
5.3.1
检修电源箱支路开关、超安全电压手持电动工具加装剩余电流动作保护（漏电保护）。
5.3.2
连接电动机械及工具的电气回路单独装设开关/插座，并装剩余电流动作保护。
5.3.3
高压作业人体与带电体安全距离达标；低压带电不直接接触裸露带电部位并保持对地绝缘。
5.4 防机械伤害
5.4.1
转动、传动部位设防护罩、防护网或防护栏杆等安全装置。
5.4.2
飞出物、物料喷溅、工件弹出等易伤人部位或场所设防护挡板。
5.4.3
可能挤压或压制的设备设紧急停车开关和机械闭锁装置。

## Slide 23
GB 12801—2025《生产过程安全基本要求》解读
19
5.5 防起重伤害 · 5.6 防坠落
5.5 防起重伤害 与 5.6 防坠落
5.5 防起重伤害
5.5.1
起重机械及机梁、吊具与作业环境、条件、用电负荷相适应。
5.5.2
易燃易爆场所用防爆型；吊运熔融金属材质符合安全；垂直升降设限速与防坠落装置。
5.5.3
桥式起重机吊钩设计载荷、行车限值预留安全系数，醒目处标出允许极限荷载量。
5.5.4
根据生产设备布局选择起重机械走行路线。
5.6 防坠落
5.6.1
坑、池、井、沟等设盖板或防护栏杆。
5.6.2
高处坠落危险的平台、通道、工作面设防护栏杆；楼面/平台/走道栏杆下部设踢脚板。

## Slide 24
GB 12801—2025《生产过程安全基本要求》解读
20
5.7 其他安全防护措施
5.7 其他安全防护措施
5.7.1
防淹溺
液池、液槽、液罐等采取防淹溺措施。
5.7.2
防物体打击
上方可能坠物时设隔离护栏、防护网。
5.7.3
报警信号
易事故/难观察场所设声、光或声光组合报警。
5.7.4
安全色与标志
风险场所设安全色/标志(GB2894)；设备管线用识别色/符号/标识。
5.7.5
应急疏散
设应急照明、安全疏散通道及疏散指示标志。
5.7.6
环境不良作用
防气压/温湿度不良作用；寒暑野外作业防寒防暑等。
5.7.7
危险作业分析
动火/临时用电/有限空间等作业前开展危险分析、制定管控措施。
5.7.8
作业许可
按危险作业审批制度办理作业许可审批手续。
5.7.9
个体防护装备
按 GB 39800 为作业人员配备个体防护装备。

## Slide 25
MODULE 4
模块四 · 重点归纳与实施建议
提炼标准主线与新增亮点，给出企业转版落地与合规实施的实操建议

## Slide 26
GB 12801—2025《生产过程安全基本要求》解读
21
MODULE 4 · 重点归纳
重点归纳与企业实施建议
1
一条主线
风险管控（辨识—评估—管控）贯穿规划、设计、组织、实施全过程。
2
两大板块
第4章“一般要求”（管理+设施基础）+ 第5章“防护技术措施”（专项防护）。
3
新增亮点
智能化/远程化、网络物理隔离、应急电源、开停工方案、专项防护章节。
企业落地五步建议
对标梳理：对照 4/5 章逐条排查合规差距，建立差距清单；
风险前置：将辨识—评估—管控嵌入新项目设计与“四新”变更；
紧盯较大风险：冗余设计、开停工方案、视频监控远程控制重点落实；
作业管控：动火/有限空间等危险作业严格审批与个体防护（GB 39800）；
转版准备：2026-10-01 前完成制度、文件与现场整改的切换。

## Slide 27
感谢